## Slide 1
GEROSIOS PATIRTIES MOKYMAS
APIE DARBĄ SU MEDŽIAGOMIS,
KURIŲ SUDĖTYJE YRA KRISTALINIO SILICIO

## Slide 2
ĮŽANGA (INSTRUKTORIUI)
Įgyvendindama gerosios patirties nuostatas, NEPSI parengė švietimo priemonių rinkinį.
Kiekviename „PowerPoint“ mokymo pakete aptariama tema, aktuali visų pramonės šakų darbuotojams, naudojantiems medžiagas, kurių sudėtyje yra kristalinio silicio dioksido. Paketuose pateikiama informacija apie su tema susijusią dulkių poveikio riziką ir gerąją patirtį bei priemones tokiai rizikai mažinti. Mokymo tikslas – informuoti ir šviesti darbuotojus, kad jie galėtų veiksmingai naudoti kontrolės priemones ir sumažinti įkvepiamojo kristalinio silicio dioksido (ĮKSD) poveikį darbo vietoje.
Jei reikia, naudokite tuščią šabloną ir vietos žymeklius, kad į šį mokymo paketą įtrauktumėte papildomos informacijos.

## Slide 3
ATKREIPKITE DĖMESĮ
Šioje „PowerPoint“ mokymosi medžiagoje pateikta informacija yra patariamojo pobūdžio ir informacinio turinio. Tai nėra standartas ar reglamentas, ji nesukuria naujų teisinių įsipareigojimų ir nekeičia esamų įpareigojimų, kuriuos nustato sveikatos teisės aktai ir politika.

## Slide 4
ĮVADAS
Išmokti apsisaugoti nuo darbe kylančių pavojų yra labai svarbu.
Šio „PowerPoint“ mokymo metu jūs išmoksite:
esminių kontrolės metodų, padedančių išvengti arba iki minimumo sumažinti kenksmingų įkvepiamojo kristalinio silicio dioksido dulkių (ĮKSD) poveikį.
Vieta mokytojui įrašyti tekstą – jei pridėjote pasirinktinę skaidrę, įterpkite trumpą kontekstinės medžiagos apžvalgą.
Notes: Didelis įkvepiamo kristalinio silicio dioksido (ĮKSD) poveikis ilguoju laikotarpiu gali rimtai paveikti darbuotojų sveikatą. Dėl šios priežasties svarbu, kad darbuotojai išmanytų gerąją patirtį, padedančią išvengti arba sumažinti silicio dulkių poveikį.

## Slide 5
DULKIŲ KONTROLĖS METODAI
NEPSI gerąją patirtį sudaro penki pagrindiniai dulkių kontrolės metodai, naudojami ĮKSD valdyti.
TINKAMA HIGIENA IR PATALPŲ PRIEŽIŪRA
Plaunant darbo drabužius ir susiurbiant procesų metu atsiradusias dulkes užkertamas kelias jų kaupimuisi per laiką – švari darbo vieta yra saugi darbo vieta
ATITVĖRIMAS
Procesus, kurių metu susidaro ĮKS dulkės, vykdant uždaroje aplinkoje išvengiama dulkių poveikio
IŠTRAUKIMAS / VĖDINIMAS
ĮKSD surinkimas atsiradimo vietoje, kol mums nepasireiškė jo poveikis, ir užteršto oro pakeitimas švariu.
APSAUGOS PRIEMONĖS
AAP (pvz., veido kaukės) apsaugo darbuotojus nuo dulkių, kai visų kitų valdymo priemonių nepakanka poveikio rizikai kontroliuoti.
VANDUO
Renkantis drėgnus procesus dulkės negali patekti į orą, nes daleles sulaiko vanduo.

## Slide 6
ĮKSD KELIAMI PAVOJAI
Geroji patirtis yra labai svarbi saugant mus nuo ĮKSD.
Ilgalaikis didelio kiekio ĮKSD poveikis gali sukelti neįgalumą sukeliančią plaučių ligą.
Svarbu, kad kiekvieną dieną apsisaugotume nuo šių ore esančių dulkių poveikio.
Vadovaudamiesi gerąją patirtimi šiandien apsaugosite savo sveikatą rytoj.
Ką planuojate veikti išėję į pensiją?

## Slide 7
UŽKIRSKITE KELIĄ DULKĖMS SUSIDARYMO VIETOJE
Turėtume stengtis visų pirma sumažinti galimybę dulkėms susidaryti.
Jei negalime išvengti dulkių susidarymo, tuomet veiksmingiausias būdas jas kontroliuoti yra jų susidarymo vietoje.
Tai reiškia, kad turėtume sulaikyti arba atskirti dulkes nuo darbuotojų naudodami barjerą ar atitvertą zoną, vėdinimo sistemą (pvz., ištraukimą) ir (arba) vandens tiekimo sistemą.
Notes: Pavyzdžiui, vykdant intensyvius procesus su mineralais, kurių sudėtyje yra kristalinio silicio, naudokite įrenginius su dulkių ištraukimo ar vandens sistema. (Žr. paveikslą viršuje).

## Slide 8
NEDELSIANT SUTVARKYKITE IŠBIRUSIAS MEDŽIAGAS
Nedelsiant sutvarkant išbirusias dulkes (ir to priežastis) sumažėja galimybė, kad nusėdusios dulkės pakils į orą.
Įkvepiamos dulkių dalelės plika akimi nematomos, nebent apšviestume jas galingu šviesos šaltiniu. Dulkės ore gali išlikti keletą dienų arba savaičių.

## Slide 9
DĖVĖKITE AAP
(JEI BŪTINA)
Jei visų kitų dulkių kontrolės priemonių (žr. pagrindinius kontrolės metodus) nepakanka poveikiui nuo dulkių apsaugoti, dėvėkite AAP.
AAP jokiu būdu negali būti kitų kontrolės būdų pakaitalas. Dulkių kaukės laikinai apsaugo pavienius darbuotojus, tačiau bendra oro kokybė vis tiek gali nukentėti nuo dulkių.

## Slide 10
ELEMENTARIOSIOS GEROSIOS PATIRTIES TAIP IR NE
TAIP
Apribokite patekimą į darbo vietas ir (arba) dulkių veikiamas zonas tik darbuotojams ar įgaliotiems personalo nariams.
Naudokite vėdinimo sistemas arba slopinimą vandeniu, mažindami ore sklandančių dulkių kiekį.
Jei įmanoma, darbus atlikite lauke.
Naudokite siurblį arba drėgno valymo metodus.
Iš anksto planuokite, kad užtikrintumėte darbo vietų saugumą ir įrangos veikimą.
Praneškite apie gedimus ir turėkite planą, kaip juos greitai ir saugiai sutvarkyti.
Atlikdami užduotį visą laiką dėvėkite AAP. Įsitikinkite, kad veido kaukės priglunda tinkamai.

## Slide 11
ELEMENTARIOSIOS GEROSIOS PATIRTIES TAIP IR NE
NE
Nesinaudokite sausa šluota – vietoje jos naudokite siurblį arba drėgno valymo metodus.
Dulkėms valyti nenaudokite suspausto oro.
Nesineškite nešvarių darbo drabužių ir AAP namo.
Nesinaudokite sugadintomis AAP.
Nerūkykite ir nevalgykite tose darbo vietose, kur vykdoma veikla.

## Slide 12
TUŠČIA SKAIDRĖ
Naudokite šią skaidrę darbo aplinkai ir (arba) kontekstui pritaikytai mokymo medžiagai sukurti.
Norėdami pakeisti paveikslą spauskite dešinį pelės mygtuką > keisti paveikslą > iš failo.
Norėdami sukurti daugiau skaidrių, spustelėkite viršuje esantį skirtuką „Nauja skaidrė“.

## Slide 13
IŠVADA
Dirbdami su mineralais, kurių sudėtyje yra kristalinio silicio, atminkite:
visuomet stenkitės užkirsti kelią dulkėms jų susidarymo vietoje;
švari darbo aplinka yra saugi darbo aplinka;
patekimo į dulkių veikiamas vietas apribojimas yra patikimas būdas išvengti poveikio.
nerūkykite – rūkymas didina neigiamą ĮKSD poveikį sveikatai.

## Slide 14
PAPILDOMA MOKOMOJI MEDŽIAGA
Geroji patirtis valant paviršius ir įrenginius (2.1.1 a užduočių lapas)
Geroji patirtis – tinkama higiena (2.1.10 užduočių lapas)
NEPSI gerosios patirties vadovas
NEPSI vadovas mažoms ir vidutinėms įmonėms
Daugiau mokymosi apie ĮKSD išteklių rasite apsilankę NEPSI e-mokymosi platformoje training.nepsi.eu.