## Slide 1
TRAINING SULLE BUONE PRATICHE PER I SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

## Slide 2
PREMESSA PER I FORMATORI
NEPSI ha sviluppato una serie di risorse didattiche per supportare le attività di formazione finalizzate all'implementazione delle Buone Pratiche NEPSI.
Ogni pacchetto formativo in PowerPoint tratta un argomento di interesse per i lavoratori dei settori che utilizzano materiali contenenti silice cristallina. I pacchetti forniscono informazioni sui rischi di esposizione alle polveri in riferimento all'argomento trattato, nonché sulle buone pratiche e sulle misure disponibili per ridurli. Lo scopo della formazione è informare ed educare i lavoratori per aiutarli a utilizzare le misure di controllo in maniera efficace e ridurre l'esposizione alla silice cristallina respirabile (SCR) sul luogo di lavoro.
All’occorrenza, è possibile utilizzare la diapositiva vuota e le caselle di testo per integrare le informazioni contenute in questo pacchetto formativo.

## Slide 3
NOTA BENE
Il contenuto di questo training in PowerPoint è fornito a scopo informativo e sotto forma di raccomandazioni. Non rappresenta uno standard o una normativa, non aggiunge nuovi obblighi legali né modifica gli obblighi esistenti introdotti dalla legislazione a tutela della salute e dalle policy aziendali.

## Slide 4
INTRODUZIONE
Imparare a proteggersi dai rischi per la salute connessi all’attività lavorativa è una priorità.
Nel corso di questo training in PowerPoint scopriremo:
In che modo i sistemi di movimentazione e trasporto vengono progettati e integralmente protetti, per prevenire la dispersione di polvere di silice cristallina respirabile (SCR) nell’aria durante i trasferimenti di materiali sfusi nelle aree di lavoro
Testo da compilare a cura del formatore: nel caso in cui venga aggiunta una diapositiva ad hoc, occorrerà inserire una breve panoramica del materiale di riferimento
Notes: L'esposizione eccessiva alla silice cristallina respirabile (SCR) può comportare a lungo andare gravi problemi di salute per i lavoratori. Per questa ragione, è importante che tutti i lavoratori siano a conoscenza delle buone pratiche che limitano o eliminano l'esposizione alla polvere di silice.
Questo training fornisce una guida ai diversi sistemi di movimentazione e trasporto meccanico e pneumatico per lo spostamento interno di prodotti contenenti silice cristallina e in particolare di quelli secchi.

## Slide 5
TECNICHE PER IL CONTROLLO DELLE POLVERI
Per contenere le polveri, i sistemi di movimentazione e trasporto sfruttano il confinamento, ovvero una delle cinque principali tecniche per il controllo delle polveri.
IGIENE E PULIZIA
Lavare gli abiti da lavoro e aspirare le polveri prodotte dai processi evita che le particelle si accumulino nel tempo: uno spazio di lavoro pulito è uno spazio sicuro
CONFINAMENTO
Eseguire i processi generatori di SCR in un ambiente chiuso previene l'esposizione alle polveri alla fonte
ASPIRAZIONE/VENTILAZIONE
Captare la SCR alla fonte, prima che si verifichi l’esposizione, e sostituire l'aria contaminata con aria pulita
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Quando tutte le altre misure di controllo non sono sufficienti a contenere i rischi di esposizione alla silice cristallina respirabile, i DPI (come le maschere facciali filtranti, ad esempio) proteggono i lavoratori dalle polveri
ACQUA
I processi a umido prevengono la diffusione delle particelle di polvere nell’aria, captandole con l’acqua

## Slide 6
I RISCHI CONNESSI A QUESTA ATTIVITÀ
Il corretto funzionamento di questi sistemi è essenziale per assicurare un’efficace protezione dalla SCR
L'esposizione prolungata a livelli elevati di SCR può causare malattie polmonari invalidanti
È importante proteggersi costantemente dall'esposizione alle polveri aerodisperse.
Osservando le buone pratiche oggi, proteggiamo la nostra salute futura.
Come immaginiamo di trascorrere la pensione?

## Slide 7
IN CHE MODO I SISTEMI PROTETTI CONSENTONO DI RIDURRE L’ESPOSIZIONE ALLA SCR
I sistemi protetti sono tra le misure tecniche più efficaci per il controllo delle polveri. I loro vantaggi includono:
Riduzione/eliminazione dell'esposizione alle polveri
Trasporto dei materiali rapido ed efficiente
Rischio limitato di errori umani e infortuni
Notes: Il trasporto di materiali contenenti silice cristallina può comportare la dispersione di particelle di polvere nell’aria. La misura tecnica più efficace per il controllo delle polveri è lavorare con sistemi protetti (incapsulamento, confinamento).

## Slide 8
TIPOLOGIE DI SISTEMI DI TRASPORTO PROTETTI
Trasportatori a coclea
Convogliatori a nastro
Elevatori a tazze
Alimentatori a vibrazione
Testo da compilare a cura del formatore: aggiungere immagini e informazioni sul sistema di trasporto specifico per il proprio ambito lavorativo (se applicabile)
Notes: I sistemi di trasporto sono prevalentemente di tipo pneumatico (cioè contenenti o gestiti a gas o ad aria in pressione), poiché più efficienti.
In mancanza di un sistema di trasporto protetto, l'umidificazione dei materiali secchi può rappresentare una valida alternativa.

## Slide 9
SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE PROTETTI: COSA FARE E COSA EVITARE
COSA FARE
Controllare che non vi siano segni visibili di danni, soprattutto nei punti di usura (ad esempio i gomiti)
Pulire immediatamente le fuoriuscite utilizzando metodi di pulizia a umido o ad aspirazione
Ispezionare i dispositivi di pulizia del convogliatore a nastro e aggiustarli se necessario
Informare il supervisore in loco di potenziali perdite/problemi
Predisporre un piano di emergenza nei casi di guasto all’impianto: ad esempio individuare un modo sicuro per risolvere i blocchi
COSA EVITARE
Sovraccaricare di materiali i sistemi di movimentazione
Trasportare oggetti non destinati al sistema protetto
Apportare modifiche non autorizzate al sistema, invece di rivolgersi al tecnico competente

## Slide 10
DIAPOSITIVA VUOTA
Questa diapositiva può essere utilizzata per creare materiale formativo specifico per un dato ambiente/contesto di lavoro.
Per cambiare l'immagine, fare clic con il pulsante destro del mouse > cambia immagine > da file.
Per creare altre diapositive, cliccare su “Nuova diapositiva” in alto.

## Slide 11
CONCLUSIONI
I sistemi di trasporto protetti sono il modo migliore per controllare le polveri durante la movimentazione dei materiali sfusi.
È bene ricordarsi di:
Utilizzare sempre sistemi protetti, se disponibili
Controllare che il sistema non presenti segni visibili di danneggiamento
Segnalare i guasti al proprio supervisore
Il formatore può aggiungere conclusioni inerenti al contesto specifico

## Slide 12
APPROFONDIMENTI
Buone Pratiche per i sistemi di manipolazione e trasporto (Scheda generale 2.1.11)
Guida alle Buone Pratiche NEPSI
Guida NEPSI per le PMI
Per altre risorse formative sulla silice cristallina respirabile, visitare la piattaforma di formazione online NEPSI all'indirizzo training.nepsi.eu