## Slide 1
TRAINING SULLE BUONE PRATICHE PER I SISTEMI DI CONFEZIONAMENTO

## Slide 2
PREMESSA PER I FORMATORI
NEPSI ha sviluppato una serie di risorse didattiche per supportare le attività di formazione finalizzate all'implementazione delle Buone Pratiche NEPSI.
Ogni pacchetto formativo in PowerPoint tratta un argomento di interesse per i lavoratori dei settori che utilizzano materiali contenenti silice cristallina. I pacchetti forniscono informazioni sui rischi di esposizione alle polveri in riferimento all'argomento trattato, nonché sulle buone pratiche e sulle misure disponibili per ridurli. Lo scopo della formazione è informare ed educare i lavoratori per aiutarli a utilizzare le misure di controllo in maniera efficace e ridurre l'esposizione alla silice cristallina respirabile (SCR) sul luogo di lavoro.
All’occorrenza, è possibile utilizzare la diapositiva vuota e le caselle di testo per integrare le informazioni contenute in questo pacchetto formativo.

## Slide 3
NOTA BENE
Il contenuto di questo training in PowerPoint è fornito a scopo informativo e sotto forma di raccomandazioni. Non rappresenta uno standard o una normativa, non aggiunge nuovi obblighi legali né modifica gli obblighi esistenti introdotti dalla legislazione a tutela della salute e dalle policy aziendali.

## Slide 4
INTRODUZIONE
Imparare a proteggersi dai rischi per la salute connessi all’attività lavorativa è una priorità.
Nel corso di questo training in PowerPoint scopriremo:
In che modo i processi di confezionamento possono diffondere polveri nell’aria
Come vengono progettati i sistemi di confezionamento per ridurre al minimo il rilascio di polveri aerodisperse, compresa la polvere di silice cristallina respirabile (SCR)
Quali sono le buone pratiche da seguire per proteggersi dall'esposizione alle polveri aerodisperse
Testo da compilare a cura del formatore: nel caso in cui venga aggiunta una diapositiva ad hoc, occorrerà inserire una breve panoramica del materiale di riferimento
Notes: L'esposizione eccessiva alla silice cristallina respirabile (SCR) può comportare a lungo andare gravi problemi di salute per i lavoratori. Per questa ragione, è importante che tutti i lavoratori siano a conoscenza delle buone pratiche che limitano o eliminano l'esposizione alla polvere di silice.
Questo training fornisce informazioni sul controllo delle polveri nei sistemi di confezionamento. Occorre tenere presente che nella progettazione di un sistema di confezionamento è necessaria una valutazione dei rischi, sebbene questa attività competa essenzialmente al datore di lavoro.

## Slide 5
TECNICHE PER IL CONTROLLO DELLE POLVERI
Le polveri generate dai sistemi di confezionamento possono essere gestite facendo ricorso al confinamento, all’aspirazione/ventilazione, ai DPI e a una buona igiene/pulizia, ovvero quattro delle cinque principali tecniche per il controllo delle polveri.
IGIENE E PULIZIA
Lavare gli abiti da lavoro e aspirare le polveri prodotte dai processi evita che le particelle si accumulino nel tempo: uno spazio di lavoro pulito è uno spazio sicuro
CONFINAMENTO
Eseguire i processi generatori di SCR in un ambiente chiuso previene l'esposizione alle polveri alla fonte
ASPIRAZIONE/VENTILAZIONE
Captare la SCR alla fonte, prima che si verifichi l’esposizione, e sostituire l'aria contaminata con aria pulita
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Quando tutte le altre misure di controllo non sono sufficienti a contenere i rischi di esposizione alla silice cristallina respirabile, i DPI (come le maschere facciali filtranti, ad esempio) proteggono i lavoratori dalle polveri
ACQUA
I processi a umido prevengono la diffusione delle particelle di polvere nell’aria, captandole con l’acqua

## Slide 6
I RISCHI CONNESSI A QUESTA ATTIVITÀ
Questa attività può generare molta polvere
L'esposizione prolungata a livelli elevati di SCR può causare malattie polmonari invalidanti
È importante proteggersi costantemente dall'esposizione alle polveri aerodisperse.
Osservando le buone pratiche oggi, proteggiamo la nostra salute futura.
Come immaginiamo di trascorrere la pensione?

## Slide 7
IN CHE MODO I SISTEMI DI CONFEZIONAMENTO POSSONO GENERARE SCR
I sistemi di confezionamento comportano la movimentazione di grosse quantità di materiali, che spesso contengono silice cristallina.
Il metodo di confezionamento prescelto influirà sulla quantità di polveri aerodisperse respirabili che possono crearsi.
I materiali secchi tendono a creare più polvere di quelli umidi.
Sistemi di confezionamento più veloci e a elevato consumo di energia tendono a generare più polvere.
Utilizzare l'aria compressa per fluidificare il materiale in polvere può causare il rilascio di una maggiore quantità di polveri aerodisperse.
Quando i materiali cadono da altezze molto elevate si genera più polvere.

## Slide 8
LA RIDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE ALLE POLVERI E I SISTEMI DI CONFEZIONAMENTO
Le principali misure di controllo delle polveri si basano sull'automazione, il confinamento dei processi e la ventilazione:
L'automazione contribuisce a ridurre al minimo il contatto dei lavoratori con i processi polverulenti, consentendo spesso di monitorare i processi di lavoro in remoto, in una sala di controllo al riparo dalle polveri.
Il confinamento permette di ridurre al minimo la diffusione della polvere al di fuori della sua fonte.
  La presenza di una barriera fisica tra l’area di processo e il lavoratore può assicurare un elevato livello di protezione. Tuttavia, saranno necessarie delle precauzioni contro l'esposizione alle polveri qualora il lavoratore debba penetrare all’interno dell’area confinata!
  L’utilizzo di una chiusura ermetica tra l'ugello di riempimento e il sacchetto impedirà la fuoriuscita di polvere.
La ventilazione a estrazione capta la polvere trasportata dall'aria alla fonte, evitando che i lavoratori vi siano esposti.
Quando i suddetti controlli non sono sufficienti, può rendersi necessario l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

## Slide 9
SISTEMI DI CONFEZIONAMENTO: COSA FARE E COSA EVITARE
COSA FARE
Utilizzare le misure previste per il controllo delle polveri, sapendo che potrebbe essere necessario integrarle con dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Predisporre un piano per gestire le fuoriuscite in modo sicuro e rimuoverle immediatamente utilizzando metodi di pulizia ad aspirazione o a umido
Assicurarsi che i sistemi di ventilazione funzionino perfettamente
Avvisare il proprio supervisore nel caso di un malfunzionamento
COSA EVITARE
Entrare in un’area confinata senza prendere precauzioni contro l’esposizione, quali i dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Interferire con le misure di controllo previste per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
Pulire con una spazzola asciutta, invece di utilizzare l'aspiratore o la pulizia a umido
Testo da compilare a cura del formatore: aggiungere informazioni inerenti al proprio ambito lavorativo

## Slide 10
CONCLUSIONI
L'uso corretto dei sistemi di confezionamento può contribuire a mantenere un ambiente di lavoro sicuro e al riparo dalle polveri. È bene ricordarsi di:
Utilizzare sempre le misure predisposte per il controllo delle polveri
Qualora si sospettasse l’esistenza di un problema con i dispositivi di controllo delle polveri, segnalarlo al responsabile in loco
Intervenire immediatamente nel caso di fuoriuscite
Il formatore può aggiungere conclusioni inerenti al contesto specifico

## Slide 11
DIAPOSITIVA VUOTA
Questa diapositiva può essere utilizzata per creare materiale formativo specifico per un dato ambiente/contesto di lavoro.
Per cambiare l'immagine, fare clic con il pulsante destro del mouse > cambia immagine > da file.
Per creare altre diapositive, cliccare su “Nuova diapositiva” in alto.

## Slide 12
APPROFONDIMENTI
Buone Pratiche per i sistemi di imballaggio (Scheda generale 2.1.18)
Guida alle Buone Pratiche NEPSI
Guida NEPSI per le PMI
Per altre risorse formative sulla silice cristallina respirabile, visitare la piattaforma di formazione online NEPSI all'indirizzo training.nepsi.eu