## Slide 1
BEWÄHRTE PRAKTIKEN FÜR NASSVERFAHREN

## Slide 2
VORWORT (FÜR LEHRKRAFT)
Als Teil der Schulung zur Umsetzung der NEPSI bewährten Praktiken hat NEPSI eine Reihe an Lehrmaterial entwickelt.
Jedes PowerPoint-Schulungspaket behandelt ein Thema, das für Arbeitskräfte in allen Branchen relevant ist, die Materialien verwenden, die kristalline Kieselsäure enthalten. Die Pakete informieren über die mit dem Thema verbundenen Risiken der Staubbelastung sowie über bewährte Praktiken und Maßnahmen, die zu deren Verringerung dienen. Ziel der Schulung ist es, die Arbeitskräfte zu informieren und zu schulen, damit sie die Sicherheitsmaßnahmen effektiv anwenden und die Belastung durch lungengängiges kristallines Siliziumdioxid (RCS) am Arbeitsplatz reduzieren können.
Verwenden Sie die leere Vorlage und die Platzhalter, um diesem Schulungspaket bei Bedarf zusätzliche Informationen hinzuzufügen.

## Slide 3
BITTE BEACHTEN
Die Informationen in dieser PowerPoint-Schulung sind lediglich von beratendem und informativem Charakter. Es handelt sich nicht um eine Norm oder Vorschrift und die Schulung schafft weder neue rechtliche Pflichten noch ändert sie bestehenden Pflichten, die durch die Gesetzgebung und Politik vorliegen.

## Slide 4
EINLEITUNG
Zu lernen sich vor arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren zu schützen, ist Priorität.
In dieser PowerPoint-Schulung erfahren Sie mehr über:
Wie Wasser in hochenergetischen industriellen Prozessen verwendet wird, um die Belastung durch alveolengängigen kristallinen Siliziumdioxidstaub (RCS) zu reduzieren
Wie und wann man Nassverfahren einsetzt
Bewährte Praktiken und Dos & Don'ts für Nassverfahren
Text für Lehrkraft zum Ausfüllen – wenn Sie eine spezielle Folie hinzugefügt haben, fügen Sie einen kurzen Überblick über das kontextbezogene Material ein
Notes: Eine übermäßige Belastung durch alveolengängiges kristallines Siliziumdioxid (RCS) kann langfristig zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass alle Arbeitskräfte bewährte Praktiken kennen, die die Belastung durch Quarzstaub begrenzen oder eliminieren.
Diese Schulung beinhaltet Empfehlungen für die Bearbeitung (z.B. Bohren, Schneiden, Schleifen) von Materialien, die kristalline Kieselsäure enthalten, mit handgeführten Elektrowerkzeugen mit Wassersystem.

## Slide 5
TECHNIKEN ZUR STAUBMINIMIERUNG
Nassverfahren sind eine der fünf wichtigsten Techniken zur Staubbekämpfung.
GUTE HYGIENE / SAUBERKEIT
Das Waschen der Arbeitskleidung und das Aufsaugen von Staub, der bei der Arbeit entsteht, verhindert, dass sich mit der Zeit Staub ansammelt – ein sauberer Arbeitsplatz ist ein sicherer Arbeitsplatz.
EINHAUSUNG
Die Durchführung von RCS-produzierenden Prozessen in einer geschlossenen Umgebung verhindert die Staubbelastung direkt an der Quelle.
ABSAUGUNG / BELÜFTUNG
Fangen Sie RCS direkt an der Quelle ein, bevor wir ihm ausgesetzt sind und tauschen Sie kontaminierte Luft mit sauberer Luft aus.
SCHUTZAUSRÜSTUNG
PSA (z.B. Gesichtsmasken) schützt vor Staub, wenn alle anderen Kontrollmaßnahmen nicht ausreichen, um das Risiko zu minimieren.
WASSER
Wenn Sie Wasser in Ihre Prozesse integrieren, verhindern Sie, dass Staub in die Luft gelangt, indem Sie die Partikel mit Wasser auffangen.

## Slide 6
DIE RISIKEN BEI DIESER TÄTIGKEIT
Die Funktionsfähigkeit dieser Geräte ist wichtig, um uns vor RCS zu schützen.
Langfristige Belastung durch hohe RCS-Werte kann zu schweren Lungenerkrankungen führen.
Es ist wichtig, dass wir uns jeden Tag vor der Belastung durch diesen Staub schützen.
Wenn wir bewährte Praktiken anwenden, schützen wir unsere Gesundheit.
Wie werden Sie Ihren Ruhestand verbringen?

## Slide 7
WIE NASSVERFAHREN DIE RCS-BELASTUNG REDUZIEREN
Nassverfahren werden in energetischen industriellen Prozessen eingesetzt, bei denen Materialien verarbeitet werden, die kristalline Kieselsäure enthalten, wie Bohren, Schneiden, Schleifen und Schmirgeln. Wassersysteme können in Werkzeuge und Anlagen integriert werden.
Wasser kann zur Kontrolle von Staub in der Luft verwendet werden, der durch Fahrzeugbewegungen auf Straßen und Baustellen entsteht, und auch zur allgemeinen Reinigung.
Das Wasser fängt die Staubpartikel auf und verhindert, dass sie sich in der Luft verteilen.
Notes: Um die Belastung durch gefährliche Staubmengen zu vermeiden, die durch energetische Prozesse entstehen, sollten Sie Nassverfahren verwenden. Durch die Verwendung von Wasser wird der Staub aufgefangen und die Belastung auf ein Minimum reduziert.

## Slide 8
WASSERBASIERTE STAUBBEKÄMPFUNG
Wasser reduziert die Staubentwicklung bei hochenergetischen Prozessen.
(Klicken Sie, um das Video abzuspielen.)
Notes: Das folgende Video zeigt die Wirkung von Wasser als Mittel zur Staubbekämpfung bei Nassprozessen. Neben dem Video sehen Sie ein Diagramm und einen roten Balken, der die Staubkonzentration in mg/m3 anzeigt.
Beim Messen der Staubkonzentration geht es nicht um alveolengängiges kristallines Siliziumdioxid, es basiert auf einer halbquantitativen Messung. Entscheidend ist nicht der Wert der Staubkonzentration, sondern der relative Unterschied zwischen der Belastung bei befolgen der bewährten Praktiken und abweichenden Praktiken.

## Slide 9
VERWENDUNG VON NASSVERFAHREN
Nassverfahren sind immer vorzuziehen, wenn sie verfügbar (und sicher in der Anwendung) sind. Wenn Sie Nassverfahren verwenden:
Stellen Sie sicher, dass der Raum gut belüftet ist.
Stellen Sie sicher, dass die Wasserversorgung für die jeweilige Aufgabe geeignet und ausreichend ist.
Reinigen Sie mit auch mit einem Nassverfahren.
Schützen Sie die Wasserversorgung vor dem Einfrieren.
Achten Sie auf bakterielles Wachstum durch Wasserquellen, wenn sich Tröpfchen in der Luft bilden.
Notes: Nassverfahren sollten immer verwendet werden, wenn sie verfügbar sind, um die Entstehung von Staub in der Luft zu minimieren. Nicht alle Elektrowerkzeuge sind für das Nassverfahren geeignet. Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Geräte für die jeweilige Aufgabe geeignet sind.
Vergewissern Sie sich vor dem Einsatz von Nassverfahren, dass die Geräte und das Wassersystem richtig funktionieren. Wenn Sie den Verdacht haben, dass die Geräte nicht richtig funktionieren, wenden Sie sich an den Manager vor Ort.

## Slide 10
DOS UND DON'TS FÜR NASSPROZESSE
DO
Verwenden Sie eine wasserbasierte Methode zur Staubminimierung, wenn dies möglich und sicher ist.
Stellen Sie sicher, dass das Wasser in ein geeignetes Abflusssystem geleitet wird.
Beseitigen Sie Verschüttungen und Pfützen sofort.
DON’T
Verwenden Sie keinen übermäßigen Wasserdruck, der den abgesetzten Staub aufwirbeln kann. Ein feiner Nebel oder Sprühnebel ist effektiver als ein Strahl.
Verwenden Nassverfahren nicht mit Geräten, die keine Wasserinfiltration haben.
Text für Lehrkraft - Fügen Sie zusätzlichen Text über Maßnahmen im Zusammenhang mit Nassverfahren hinzu, der für Ihren eigenen Kontext relevant ist

## Slide 11
LEERE SEITE
Verwenden Sie diese Folie, um spezielles Schulungsmaterial für eine bestimmte Arbeitsumgebung/ einen bestimmten Kontext zu erstellen.
Um das Bild zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste > Bild ändern > dieses Gerät.
Um weitere Folien zu erstellen, klicken Sie oben auf die Registerkarte „Neue Folie“.

## Slide 12
FAZIT
Nassverfahren halten den Staub auf ein Minimum und reduzieren das Risiko der RCS-Belastung.
Denken Sie daran:
Verwenden Sie immer Nassverfahren, wenn sie verfügbar sind.
Stellen Sie sicher, dass die Wassersysteme für die jeweilige Aufgabe geeignet und ausreichend sind.
Wenn Sie den Verdacht haben, dass ein Wassersystem nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an den Manager vor Ort.

## Slide 13
WEITERES LERNMATERIAL
Bewährte Verfahren für die Nassbearbeitung von mineralischen Werkstücken mit handgeführten Elektrowerkzeugen, die kristalline Kieselsäure enthalten (Aufgabenblatt 2.1.14d)
Bewährte Verfahren für die Verwendung von Wasser/Zusätzen auf Straßen oder offenen Flächen zur Verringerung der Staubkonzentration (Aufgabenblatt 2.2.27)
Bewährte Verfahren für die wasserbasierte Staubbekämpfung (Aufgabenblatt 2.2.35)
Bewährte Verfahren für Nassschneideverfahren von Mauersteinen, Agglomeratsteinen und Natursteinen (Aufgabenblatt 2.2.42)
NEPSI-Handbuch für bewährte Praktiken
NEPSI-Handbuch für KMUs
Unsere NEPSI E-Learning-Plattform mit weiteren Lernressourcen zu RCS finden Sie unter training.nepsi.eu.