## Slide 1
USPOSABLJANJE GLEDE DOBRIH PRAKS ZA MOKRE PROCESE

## Slide 2
UVOD (ZA PREDAVATELJA)
Kot del koraka izobraževanja pri izvajanju dobrih praks NEPSI smo v NEPSI razvili nabor izobraževalnih virov.
Vsak paket za usposabljanje PowerPoint pokriva temo, ki je pomembna za delavce v vseh panogah, ki uporabljajo materiale, ki vsebujejo kristalni kremen. Paketi zagotavljajo informacije o tveganjih izpostavljenosti prahu, povezanih s temo, ter dobrih praksah in ukrepih, ki so na voljo za njihovo zmanjšanje. Namen usposabljanja je obveščati in izobraževati delavce, da bi jim pomagali pri učinkoviti uporabi ukrepov za obvladovanje in zmanjšali njihovo izpostavljenost prostemu kristalnemu kremenu na delovnem mestu.
S prazno predlogo in oznakami za vstavljanje v ta paket za usposabljanje po potrebi dodajte informacije.

## Slide 3
NE POZABITE
Informacije v tej datoteki PowerPoint za usposabljanje so svetovalne po naravi in informativne po vsebini. To ni standard ali predpis in ne ustvarja novih pravnih obveznosti ter ne spreminja obstoječih obveznosti, ki jih določajo zdravstvena zakonodaja in predpisi.

## Slide 4
UVOD
Pomembno je, da se naučite zaščititi pred nevarnostmi, povezanimi z delom.
S to datoteko PowerPoint za usposabljanje se boste naučili naslednje:
Kako uporabljamo vodo v visokoenergijskih industrijskih procesih za zmanjšanje izpostavljenosti prahu s prostim kristalnim kremenom
Kako in kdaj uporabiti mokre postopke
Najboljše prakse ter pravilno in napačno ravnanje pri mokrih procesih
Predavateljevo besedilo – če ste dodali stran po meri, vstavite kratek pregled gradiva za kontekst
Notes: Čezmerna izpostavljenost prahu s prostim kristalnim kremenom lahko dolgoročno povzroči hude zdravstvene težave za delavce. Zato je pomembno, da so vsi delavci seznanjeni z dobrimi praksami, ki omejujejo ali odpravljajo izpostavljenost kremenovemu prahu.
To usposabljanje zagotavlja smernice za obdelavo (npr. vrtanje, rezanje, brušenje) materialov, ki vsebujejo kristalni kremen, z ročnimi motornimi orodij z vodnim sistemom.

## Slide 5
TEHNIKE ZA OBVLADOVANJE PRAHU
Mokri procesi so ena od petih glavnih tehnik za obvladovanje prahu.
HIGIENA/POSPRAVLJANJE
Pranje delovnih oblačil in sesanje prahu, ki nastane pri procesih, prepreči postopno nabiranje prahu – le čist delovni prostor je tudi varen.
OHIŠJE
Izvajanje proizvodnih procesov, kjer nastaja prosti kristalni kremen, v zaprtih ohišjih preprečuje izpostavljenost prahu pri izvoru.
ODVAJANJE/PREZRAČEVANJE
Zajemanje prostega kristalnega kremena pri viru, preden smo mu izpostavljeni, in nadomeščanje onesnaženega zraka s čistim.
ZAŠČITNA OPREMA
Osebna zaščitna oprema (npr. obrazne maske) ščiti delavce pred prahom, ko vsi drugi ukrepi za obvladovanje prahu ne zadoščajo za omejevanje tveganj izpostavljenosti.
VODA
Vzdrževanje stalne omočenosti procesov preprečuje dvigovanje prahu v zrak, tako da delce vežemo z vodo.

## Slide 6
TVEGANJA ZARADI TE DEJAVNOSTI
Pravilno delovanje te opreme je bistveno za zaščito pred prostim kristalnim kremenom.
Dolgotrajna izpostavljenost visokim ravnem prostega kristalnega kremena lahko povzroči invalidnost zaradi pljučne bolezni.
Pomembno je, da se vsak dan zaščitimo pred izpostavljenostjo temu prahu v zraku.
Z upoštevanjem dobrih praks danes varujemo svoje zdravje za prihodnost.
Kako boste preživeli svojo upokojitev?

## Slide 7
KAKO MOKRI PROCESI ZMANJŠAJO IZPOSTAVLJENOST PROSTEMU KRISTALNEMU KREMENU
Mokri procesi se uporabljajo v visokoenergijskih industrijskih procesih na materialih, ki vsebujejo kristalni kremen, kot so vrtanje, rezanje in grobo ter fino brušenje. Vodni sistemi so lahko vgrajeni v orodja in opremo.
Vodo lahko uporabimo za obvladovanje prahu v zraku, ki nastane zaradi premikanja vozil po cestah in gradbiščih, pa tudi za splošno čiščenje.
Voda ujame prašne delce in preprečuje, da bi se dvignili v zrak.
Notes: Zaradi preprečevanja izpostavljenosti nevarnim ravnem prahu, ki nastanejo pri visokoenergijskih procesih, naj bodo procesi mokri. Uporaba vode ujame prah in zmanjša izpostavljenost na najmanjšo možno raven.

## Slide 8
OBVLADOVANJE PRAHU Z VODO
Voda zmanjša količino prahu, ki nastane pri visokoenergijskih procesih.
(Kliknite za predvajanje videoposnetka.)
Notes: Naslednji videoposnetek kaže vpliv vode kot sredstva za obvladovanje prahu pri mokrih procesih. Poleg video slike vidite graf in rdečo črto, ki kaže koncentracijo prahu v mg/m3.
Pri merjenju koncentracije prahu ne gre za prosti kristalni kremen, ampak za polkvantitativno meritev. Bistvena ni vrednost koncentracije prahu, ampak relativna razlika med stopnjami izpostavljenosti za priporočeno prakso in drugo prakso.

## Slide 9
UPORABA MOKRIH PROCESOV
Če so na voljo (in jih je mogoče varno uporabljati) imajo vedno prednost mokri procesi. Pri uporabi mokrih procesov:
Poskrbite, da je prostor dobro prezračen.
Poskrbite, da je dovod vode ustrezen in primeren za delo.
Uporabljajte mokro čiščenje.
Dovode vode zaščitite pred zmrzovanjem.
Če lahko pri procesu nastajajo kapljice vode v zraku, preverite rast bakterij v viru vode.
Notes: Kadar so na voljo, je treba vedno uporabljati mokre postopke, da omejite nastajanje prahu v zraku. Vsa motorna orodja niso prilagojena za mokre procese. Poskrbite, da je oprema, ki jo uporabljate, primerna za vaše delo.
Pred uporabo mokrih procesov se prepričajte, da oprema in vodni sistem delujeta pravilno. Če sumite, da oprema ne deluje pravilno, se obrnite na vodjo obrata.

## Slide 10
PRAVILNO IN NEPRAVILNO RAVNANJE PRI MOKRIH PROCESIH
PRAVILNO
Uporabite obvladovanje prahu z vodo, kadar je to mogoče in varno.
Zagotovite, da se voda odvaja v ustrezen odtočni sistem.
Razlito vodo in luže takoj počistite.
NEPRAVILNO
Uporaba čezmernega tlaka vode, ki lahko dvigne usedli prah. Fina meglica ali pršenje je učinkovitejše od curka.
Uporaba obvladovanja prahu z vodo na napravah, ki ne omogočajo dovajanja vode
Predavateljevo besedilo – dodajte besedilo o ukrepih, povezanih z mokrimi procesi, pomembnih za vaš kontekst

## Slide 11
PRAZNA STRAN
S to stranjo lahko pripravite učno gradivo po meri za določena delovna okolja/kontekste
Če želite spremeniti sliko, z desno miškino tipko kliknite > Spremeni sliko > Iz datoteke
Če želite ustvariti več strani, kliknite jeziček »Nova stran« zgoraj

## Slide 12
ZAKLJUČEK
Mokri postopki zmanjšajo nastajanje prahu na najmanjši možno mero in zmanjšajo tveganje izpostavljenosti prostemu kristalnemu kremenu.
Ne pozabite:
Če so na voljo, vedno uporabljajte vodne sisteme.
Poskrbite, da so vodni sistemi primerni za delo.
Če sumite, da vodni sistem ne deluje pravilno, se obrnite na vodjo obrata.

## Slide 13
NADALJNJE UČENJE
Dobre prakse za mokro obdelavo mineralnih obdelovancev, ki vsebujejo kristalni kremen, z ročnimi motornimi orodji (Opravilni list 2.1.14d)
Dobre prakse za uporabo vode/dodatkov na cestah ali odprtih površinah za zmanjšanje ravni prahu (Opravilni list 2.2.27)
Dobre prakse za obvladovanje prahu z vodo (Opravilni list 2.2.35)
Dobre prakse za procese mokrega rezanja zidakov, aglomeriranih in naravnih kamnov (Opravilni list 2.2.42)
Vodnik za dobre prakse NEPSI
Vodnik NEPSI za MSP
Za več gradiv za učenje o prostem kristalnem kremenu obiščite Platformo za e-učenje NEPSI na naslovu training.nepsi.eu