## Slide 1
TRAINING SULLE BUONE PRATICHE PER LA PULIZIA E L'IGIENE

## Slide 2
PREMESSA PER I FORMATORI
NEPSI ha sviluppato una serie di risorse didattiche per supportare le attività di formazione finalizzate all'implementazione delle Buone Pratiche NEPSI.
Ogni pacchetto formativo in PowerPoint tratta un argomento di interesse per i lavoratori dei settori che utilizzano materiali contenenti silice cristallina. I pacchetti forniscono informazioni sui rischi di esposizione alle polveri in riferimento all'argomento trattato, nonché sulle buone pratiche e sulle misure disponibili per ridurli. Lo scopo della formazione è informare ed educare i lavoratori per aiutarli a utilizzare le misure di controllo in maniera efficace e ridurre l'esposizione alla silice cristallina respirabile (SCR) sul luogo di lavoro.
All’occorrenza, è possibile utilizzare la diapositiva vuota e le caselle di testo per integrare le informazioni contenute in questo pacchetto formativo.

## Slide 3
NOTA BENE
Il contenuto di questo training in PowerPoint è fornito a scopo informativo e sotto forma di raccomandazioni. Non rappresenta uno standard o una normativa, non aggiunge nuovi obblighi legali né modifica gli obblighi esistenti introdotti dalla legislazione a tutela della salute e dalle policy aziendali.

## Slide 4
INTRODUZIONE
Imparare a proteggersi dai rischi per la salute connessi all’attività lavorativa è una priorità.
Nel corso di questo training in PowerPoint scopriremo:
I vari metodi di pulizia utilizzati nelle aree dove potrebbero generarsi polveri contenenti silice cristallina respirabile (SCR)
Le buone pratiche per la pulizia e l’igiene
Testo da compilare a cura del formatore: nel caso in cui venga aggiunta una diapositiva ad hoc, occorrerà inserire una breve panoramica del materiale di riferimento
Notes: L'esposizione eccessiva alla silice cristallina respirabile (SCR) può comportare a lungo andare gravi problemi di salute per i lavoratori. Per questa ragione, è importante che tutti i lavoratori siano a conoscenza delle buone pratiche che limitano o eliminano l'esposizione alla polvere di silice.
Questo training fornisce informazioni sulla pulizia e l’igiene. Occorre tenere presente che prima di iniziare qualsiasi processo di pulizia è necessaria una valutazione dei rischi, sebbene questa attività competa essenzialmente al datore di lavoro.

## Slide 5
TECNICHE PER IL CONTROLLO DELLE POLVERI
La pulizia e l’igiene rientrano tra le cinque principali tecniche per il controllo delle polveri.
IGIENE E PULIZIA
Lavare gli abiti da lavoro e aspirare le polveri prodotte dai processi evita che le particelle si accumulino nel tempo: uno spazio di lavoro pulito è uno spazio sicuro
CONFINAMENTO
Eseguire i processi generatori di SCR in un ambiente chiuso previene l'esposizione alle polveri alla fonte
ASPIRAZIONE/VENTILAZIONE
Captare la SCR alla fonte, prima che si verifichi l’esposizione, e sostituire l'aria contaminata con aria pulita
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Quando tutte le altre misure di controllo non sono sufficienti a contenere i rischi di esposizione alla silice cristallina respirabile, i DPI (come le maschere facciali filtranti, ad esempio) proteggono i lavoratori dalle polveri
ACQUA
I processi a umido prevengono la diffusione delle particelle di polvere nell’aria, captandole con l’acqua

## Slide 6
I RISCHI CONNESSI A QUESTA ATTIVITÀ
Questa attività può generare molta polvere
L'esposizione prolungata a livelli elevati di SCR può causare malattie polmonari invalidanti
È importante proteggersi costantemente dall'esposizione alle polveri aerodisperse.
Osservando le buone pratiche oggi, proteggiamo la nostra salute futura.
Come immaginiamo di trascorrere la pensione?

## Slide 7
PERCHÉ PULIZIA E IGIENE SONO IMPORTANTI
Le polveri respirabili (cioè quelle in grado di penetrare nei polmoni) possono rimanere nell'aria per giorni.
Quando le polveri depositate sulle superfici vengono smosse, possono diffondersi nell'aria e diventare un pericolo.
La pulizia sistematica riduce i rischi nelle aree di lavoro e impedisce l'accumulo di polveri.
Notes: Nel corso delle varie lavorazioni (segatura, frantumazione, insaccamento, ecc.) possono generarsi minuscoli frammenti di polvere di silice. Senza un adeguato processo di pulizia, la polvere respirabile può rimanere in sospensione nell’aria degli ambienti chiusi per giorni, con gravi rischi per chi ci lavora.

## Slide 8
TIPOLOGIE DI PULIZIA
Sono due i principali metodi di pulizia per rimuovere le polveri pericolose dalle aree di lavoro. Ecco quali:
Pulizia a secco
La pulizia a secco prevede di norma l'utilizzo di dispositivi di aspirazione per rimuovere le polveri asciutte da pavimenti e superfici.
Pulizia a umido
La pulizia a umido può prevedere l'uso di stracci e spazzole bagnate o di nebulizzazioni e getti d’acqua tramite tubi. L'acqua contribuisce a ridurre la possibilità che la polvere si diffonda nell'aria durante la pulizia.
Notes: Il controllo delle polveri può essere ottenuto combinando i due metodi: la pulizia a secco e la pulizia a umido.

## Slide 9
PULIZIA DEI PAVIMENTI
Per evitare di esporsi inutilmente alle polveri, è bene utilizzare sempre un'attrezzatura di pulizia idonea, quando disponibile.
Questo video mostra il metodo di pulizia più appropriato per rimuovere le polveri dal pavimento.
(Clicca per vedere il video).
Notes: Il video che segue mostra le buone pratiche relative alla pulizia dei pavimenti. Accanto all'immagine del video sono riportati un grafico e una barra rossa che illustrano la concentrazione di polvere in mg/m³.
La misurazione della concentrazione di polvere non riguarda la silice cristallina respirabile, ma si basa su una misurazione semiquantitativa. Ciò che più conta non è il valore della concentrazione di polvere, ma la differenza relativa tra i livelli di esposizione durante l’attività raccomandata e le altre attività.

## Slide 10
PULIZIA A SECCO: COSA FARE E COSA EVITARE
COSA FARE
Predisporre un piano per gestire le fuoriuscite in modo sicuro e rapido
Controllare che l'attrezzatura per l'aspirazione non sia danneggiata prima di utilizzarla e segnalare gli eventuali difetti
Controllare se il filtro del dispositivo di aspirazione debba essere sostituito
COSA EVITARE
Pulire con una spazzola asciutta o aria compressa, poiché le polveri si diffonderebbero nell'aria
Utilizzare un normale tubo o ugello ad aria compressa per rimuovere le polveri asciutte depositatesi sugli abiti da lavoro
Notes: Almeno una volta alla settimana, controllare visivamente che le attrezzature per la pulizia non presentino segni di danneggiamento, prima di iniziare la mansione. Procedere a controlli più frequenti nel caso di attrezzature di uso costante. Se il danno è visibile, informarne il responsabile in loco.
Non utilizzare una spazzola a secco per spazzare la polvere in uno spazio chiuso (si veda immagine).
Non utilizzare l'aria compressa per non smuovere la polvere disperdendola nuovamente nell’aria. L’uso di aria compressa per rimuovere la polvere dagli abiti da lavoro deve essere effettuato solo con attrezzature specificamente studiate per questo scopo (ad esempio cabine per docce ad aria).
Da notare che in genere gli impianti aspirapolvere centralizzati non sono adatti a pulire le fuoriuscite di materiali umidi.

## Slide 11
PULIZIA A UMIDO: COSA FARE E COSA EVITARE
COSA FARE
Predisporre un piano per gestire le fuoriuscite in modo sicuro e rapido
Verificare che l'approvvigionamento d'acqua sia continuo e sufficiente allo svolgimento della mansione
Regolare la pressione e il getto dell'acqua in base alle esigenze della mansione
Nei processi con acqua a spruzzo o a getto, assicurarsi della presenza di sistemi di drenaggio adeguati
COSA EVITARE
Utilizzare un getto d’acqua a pressione per pulire un deposito di polvere asciutta: un leggero spruzzo sarà più efficace
Notes: Generalmente, i metodi di pulizia a umido sono più efficaci, poiché intrappolano le polveri sottili nell’acqua evitando che si diffondano nell’aria.
È importante regolare la pressione dell'acqua in base al tipo di pulizia da effettuare. Quando occorre bagnare consistenti fuoriuscite di materiali fini, asciutti e polverulenti, è meglio servirsi di un nebulizzatore. L'uso di un getto d'acqua a pressione provocherebbe la ricomparsa della polvere nell'aria.
Infine, nei processi a umido che prevedono l’utilizzo di acqua a spruzzo o a getto, è indispensabile dotarsi di sistemi di drenaggio adeguati.

## Slide 12
IGIENE: COSA FARE E COSA EVITARE
COSA FARE
Lavare regolarmente le mani
Togliersi gli abiti sporchi prima di entrare nell’area ristoro
Far lavare le tute da lavoro con regolarità
Utilizzare correttamente le aree di stoccaggio destinate agli indumenti puliti e alle tute da lavoro sporche
COSA EVITARE
Fumare sul posto di lavoro
Conservare o consumare cibi e bevande sul posto di lavoro
Mischiare gli abiti puliti con quelli sporchi
Portare a casa le tute da lavoro sporche

## Slide 13
DIAPOSITIVA VUOTA
Questa diapositiva può essere utilizzata per creare materiale formativo specifico per un dato ambiente/contesto di lavoro.
Per cambiare l'immagine, fare clic con il pulsante destro del mouse > cambia immagine > da file.
Per creare altre diapositive, cliccare su “Nuova diapositiva” in alto.

## Slide 14
CONCLUSIONI
Per garantire la pulizia e l'igiene, è bene ricordarsi di:
Utilizzare il metodo di pulizia adatto alla mansione da svolgere
Verificare che l'attrezzatura sia esente da danni e perfettamente funzionante, prima del suo utilizzo
Osservare una corretta igiene personale
Evitare di fumare, poiché il fumo amplifica gli effetti negativi della SCR sulla salute

## Slide 15
APPROFONDIMENTI
Buone Pratiche per la pulizia di superfici e impianti (Scheda generale 2.1.1a)
Buone Pratiche per l’igiene (Scheda generale 2.1.10)
Guida alle Buone Pratiche NEPSI
Guida NEPSI per le PMI
Per altre risorse formative sulla silice cristallina respirabile, visitare la piattaforma di formazione online NEPSI all'indirizzo training.nepsi.eu