## Slide 1
KOOLITUS: HEAD TAVAD SULETUD KÄITLEMIS- JA TRANSPORTSÜSTEEMIDE KÄSITSEMISEL

## Slide 2
SISSEJUHATUS (KOOLITAJALE)
Osana NEPSI heade tavade koolitusprogrammist ja selle läbiviimisest on NEPSI välja töötanud õppematerjalide komplekti.
Iga PowerPointi koolituspakett hõlmab konkreetset teemat, mis on oluline kõigi kristallilist ränidioksiidi sisaldavaid materjale kasutavate tööstusharude töötajate jaoks. Pakendid annavad vajalikku teavet teemaga seotud tolmuga kokkupuuteriskide ning nende vähendamise tavade ja meetmete kohta. Koolituse eesmärk on aga teavitada ja koolitada töötajaid, et aidata neil tõrjemeetmeid tõhusalt kasutada ja vähendada kokkupuudet sisse hingatava kristallilise ränidioksiidiga (RCS) oma töökohal.
Kasutage tühje malle ja kohahoidjaid, et lisada seeläbi koolituspaketile lisateavet.

## Slide 3
PANE TÄHELE
Sellel PowerPointi koolitusel olev teave on oma olemuselt suunav ja informatiivne. See ei ole standard ega määrus ning see ei loo uusi juriidilisi kohustusi ega muuda tervishoiualaste õigusaktide ja regulatsioonidega loodud reegleid.

## Slide 4
SISSEJUHATUS
Esmatähtis on õppida end kaitsma tööga seotud terviseriskide eest.
Sellel PowerPointi koolitusel saate teada:
Kuidas suletud käitlemis- ja transpordisüsteemid on loodud, et vältida sissehingatava kristallilise ränidioksiidi tolmu (RCS) sattumist töökoha õhku puistematerjalide teisaldamise ajal.
Tekst, mida juhendaja täidab – kui olete lisanud kohandatud slaidi, sisestage materjalist lühike ülevaade vastavalt kontekstile
Notes: Liigne kokkupuude sissehingatava kristallilise ränidioksiidiga (RCS) võib põhjustada töötajatele pikas perspektiivis tõsiseid terviseprobleeme. Sel põhjusel on oluline, et kõik töötajad oleksid teadlikud headest tavadest, mis piiravad või välistavad kokkupuute ränidioksiidi tolmuga.
See koolitus annab juhiseid erinevate mehaaniliste ja pneumaatiliste käsitsemis- ja transpordisüsteemide kohta, mis on ette nähtud kristallilist ränidioksiidi sisaldavate toodete ja eriti kuivade toodete töökoha siseseks liikumiseks.

## Slide 5
TOLMUKONTROLLIMISE TEHNIKAD
Käsitsemis- ja transpordisüsteemid kasutavad tolmu juhtimiseks suletud korpust, mis on üks viiest peamisest tolmutõrjetehnikast.
HEA HÜGIEEN / PUHTUS JA KORD
Tööriiete pesemine ja protsesside käigus tekkiva tolmu imemine peatab tolmu kogunemise aja jooksul – puhas tööruum on ohutu tööruum
SULETUD KESKKOND
RCS-i tootmisprotsesside läbiviimine suletud keskkonnas hoiab ära tolmu kokkupuute allikas
VÄLJATÕMME / VENTILATSIOON
RCS-i kogumine selle allikas, enne kui sellega kokku puutume, ja saastunud õhu asendamine puhta õhuga.
KAITSEVARUSTUS
Isikukaitsevahendid (nt näomaskid) kaitsevad töötajaid tolmu eest, kui kõik muud kontrollimeetmed ei ole kokkupuuteriskide ohjamiseks piisavad
VESI
Märgprotsessid hoiavad ära tolmu õhku paiskumise, püüdes osakesed vee abil kinni

## Slide 6
ANTUD TEGEVUSEST TEKKIVAD RISKID
Seadmete nõuetekohane toimimine on meie kaitsmiseks RCS-i eest hädavajalik.
Pikaajaline kokkupuude kõrge RCS-i tasemega võib põhjustada invaliidistavat kopsuhaigust
On oluline, et me kaitseksime end iga päev selle õhutolmuga kokkupuute eest.
Järgides häid tavasid juba täna, hoiame oma tervist homseks ja tulevikuks.
Kuidas veedate oma pensionipõlve?

## Slide 7
KUIDAS SULETUD SÜSTEEMID VÄHENDAVAD KOKKUPUUDET RCS-iga
Suletud süsteemid on kõige tõhusamad tehnilised meetmed tolmutõrjeks. Eelised hõlmavad järgmist:
Vähendatud/välistatud kokkupuude tolmuga
Materjalide kiire ja kulutõhus transport
Piiratud inimlike vigade ja vigastuste oht
Notes: Kristallilist ränidioksiidi sisaldavate materjalide transportimine võib põhjustada tolmuosakeste õhku paiskumist. Kõige tõhusam tehniline meede tolmutõrjeks on töötamine suletud süsteemides (kapseldamine, korpus).

## Slide 8
SULETUD TRANSPORDISÜSTEEMIDE LIIGID
Kruvikonveierid
Konveierilindid
Kopp-liftid
Vibratsiooniga ettesöötjad
Tekst koolitajale – lisage pilt ja teave teie töökontekstile vastavate transpordisüsteemide kohta (vajadusel)
Notes: Transpordisüsteemid on tavaliselt pneumaatilised (st sisaldavad või töötavad rõhu all oleva gaasi või õhu abil), kuna need on tõhusamad.
Kui suletud transpordisüsteemi pole saadaval, võib kuivade materjalide niisutamine olla alternatiiviks täielikult suletud süsteemi kasutamisele.

## Slide 9
MIDA TEHA JA MIDA MITTE TEHA SULETUD KÄITLUSSÜSTEEMIDE KASUTAMISEL
TEHKE ALATI
Kontrollige nähtavaid kahjustuste märke, eriti kulumiskohtades (nt liitekohad)
Likvideerige lekked koheselt vaakum- või märgpuhastusmeetodeid kasutades
Kontrollige konveierilindi puhastusseadmete seisukorda ja reguleerige neid vastavalt vajadusele
Võimalikest leketest/probleemidest teavitage kohapealset järelevaatajat
Planeerige veaolukordi ette. Leidke näiteks ohutu viis ummistuste kõrvaldamiseks
ÄRGE KUNAGI TEHKE
Käitlemissüsteemide materjalidega üle koormamine
Transportige objekte, mis ei ole ette nähtud suletud süsteemi jaoks
Tehke süsteemis volitamata muudatusi. Kaasake pädev spetsialist.

## Slide 10
TÜHI SLAID
Kasutage seda slaidi töökeskkonnale/kontekstile vastava kohandatud koolitusmaterjali loomiseks
Pildi muutmiseks paremklõpsake > muuda pilti > vali failist.
Rohkemate slaidide loomiseks klõpsake ülaltoodud vahekaarti „Uus slaid”.

## Slide 11
KOKKUVÕTE
Suletud transpordisüsteemid on parim viis tolmu kontrollimiseks puistematerjalide transpordi ajal.
Pidage meeles:
Võimaluse korral kasutage alati suletud süsteeme
Kontrollige süsteemi nähtavate kahjustuste suhtes
Teatage vigadest oma ülemusele
Koolitaja kontekstuaalsed järeldused siia

## Slide 12
TÄIENDÕPE
Käsitsemis- ja transpordisüsteemide head tavad (ülesanne 2.1.11)
NEPSI heade tavade juhend
NEPSI juhend VKEdele
RCS-i kohta lisateabe saamiseks külastage NEPSI e-õppe platvormi saidil training.nepsi.eu.