## Slide 1
ŠKOLENÍ O OSVĚDČENÝCH POSTUPECH PRO SYSTÉMY BALENÍ

## Slide 2
ÚVOD (PRO ŠKOLITELE)
Pro účely implementace osvědčených postupů vypracovala NEPSI soubor vzdělávacích zdrojů.
Každý školicí set v PowerPointu pokrývá téma, které je relevantní pro pracovníky ve všech oborech, které používají materiály obsahující krystalický oxid křemičitý. Sety poskytují informace o riziku expozice vůči prachu, které se vztahují k tomuto tématu, a o osvědčených postupech a opatřeních k jejich zmírnění. Smyslem školení je informovat a vzdělávat pracovníky, aby dostupné mechanismy používali efektivně a omezili expozici vůči dýchatelnému krystalickému oxidu křemičitému (RCS) na pracovišti.
Použijte prázdnou šablonu a vyhrazená místa a přidejte si do tohoto školení další informace dle potřeby.

## Slide 3
UPOZORNĚNÍ
Informace v tomto powerpointovém školení mají povahu doporučení a informací. Nejedná se o standard či nařízení a nevznikají nové právní povinnosti, ani se nemění stávající povinnosti plynoucí ze zdravotní legislativy a politiky.

## Slide 4
ÚVOD
Je naprosto zásadní, abyste se v práci chránili před nebezpečím.
Toto powerpointové školení se zabývá následujícími tématy:
Jak může při balení vzniknout prašnost
Že balicí systémy jsou navrženy tak, aby minimalizovaly únik prachu včetně dýchatelného krystalického oxidu křemičitého (RCS) do vzduchu
Kterými osvědčenými postupy byste se měli řídit, abyste se ochránili před expozicí vůči prašnosti
Text, který vyplní školitel – pokud jste přidali svůj vlastní snímek, přidejte stručný přehled kontextuálního materiálu
Notes: Nadměrná expozice vůči dýchatelnému krystalickému oxidu křemičitému (RCS) může pracovníkům v dlouhodobém výhledu způsobit závažné zdravotní problémy. Z tohoto důvodu je nutné, aby každý z nich znal osvědčené postupy, které tuto expozici omezují či eliminují.
Toto školení poskytuje informace o zmírňování prašnosti v balicích systémech. Mějte na paměti, že při návrhu balicího systému je nutné provést hodnocení rizik, i když to se týká primárně managementu.

## Slide 5
TECHNIKY OMEZOVÁNÍ PRAŠNOSTI
Prach vytvářený balicími systémy lze omezovat využitím uzavřených prostorů, extrakcí/ventilací, OOP a dobrou hygienou / úklidem, což jsou čtyři z pěti hlavních technik pro řízení prašnosti.
SPRÁVNÁ HYGIENA / ÚKLID
Praní pracovních oděvů a vysávání prachu, který vzniká při výrobních procesech, zamezuje akumulaci prachu – čisté pracovní prostředí je bezpečné
UZAVŘENÝ PROSTOR
Provádění procesů, při kterých vzniká RCS, v uzavřeném prostředí, zamezuje expozici vůči prachu u zdroje
EXTRAKCE / VĚTRÁNÍ
Zachycování RCS u zdroje, než dojde k expozici, a nahrazování znečištěného vzduchu čistým.
OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
OOP (např. roušky) chrání pracovníky před prachem, pokud ostatní opatření neomezují expozici dostatečným způsobem
VODA
Mokré procesy znemožňují prachu, aby se dostal do vzduchu, protože se zachytí ve vodě

## Slide 6
RIZIKA TÉTO ČINNOSTI
Tato aktivita může být velmi prašná
Dlouhodobá expozice vůči vysokým úrovním RCS může způsobit závažné plicní onemocnění
Je důležité, abychom se před expozicí vůči tomuto vzdušnému prachu chránili každý den.
Dodržováním osvědčených postupů dnes chráníme své zdraví do budoucna.
Jak prožijete svou penzi?

## Slide 7
JAK MOHOU BALICÍ SYSTÉMY GENEROVAT RCS
Balicí systémy zpracovávají velké množství materiálu, který často obsahuje krystalický oxid křemičitý.
Metoda balení ovlivňuje množství dýchatelného prachu, který může být generován.
Suché materiály zpravidla vytvářejí více prachu než ty vlhké
Rychlejší, vysokoenergetické balení obvykle vytváří více prachu
Když je ke zkapalnění materiálu používán stlačený vzduch, může být uvolněno více prachu
Více prachu se generuje, když materiál padá z větší výšky

## Slide 8
SNÍŽENÍ EXPOZICE VŮČI PRACHU U BALICÍCH SYSTÉMŮ
Hlavní opatření pro řízení prašnosti zahrnují automatizaci, uzavření procesů a ventilaci
Automatizace pomáhá minimalizovat kontakt pracovníků s prašnými procesy a často je možné procesy sledovat vzdáleně z čistého velínu
Uzavření pomáhá minimalizovat šíření prachu od zdroje.
  Fyzická bariéra mezi procesem a pracovníkem může vést k vysoké úrovni ochrany. V případě nutnosti vstupu do uzavřeného prostoru je však nutné přijmout opatření proti expozici.
  Zajištění dobrého těsnění mezi plnicí tryskou a pytlem přispívá k prevenci úniku prachu
Odsávací ventilace zachycuje prach pronikající do vzduchu hned u zdroje, než dojde k expozici
Pokud uvedená opatření nepostačují, mohou být zapotřebí prostředky k ochraně dýchacích cest.

## Slide 9
BALICÍ SYSTÉMY – CO DĚLAT A CO NE
CO DĚLAT
Používejte existující opatření pro řízení prašnosti. Mohou být zapotřebí také prostředky k ochraně dýchacích cest.
Mějte plán, jak bezpečně řešit úniky a okamžitě je odstraňovat vysáváním či mokrými metodami
Zajistěte, aby ventilační systémy fungovaly
Závady oznamujte svému nadřízenému
CO NEDĚLAT
Nevstupujte do uzavřených prostor bez opatření proti expozici, jako jsou prostředky pro ochranu dýchací soustavy
Nezasahujte do kontrolních mechanismů. Chrání vaše zdraví a bezpečnost.
Neuklízejte pomocí suchého smetáku. Používejte raději vakuum nebo metody mokrého čištění.
Text pro školitele – přidejte další informace dle svého pracovního kontextu

## Slide 10
ZÁVĚR
Správné užívání balicích systémů může přispět k udržení bezpečného pracovního prostředí bez prašnosti. Pamatujte:
Vždy používejte existující opatření pro řízení prašnosti
Pokud se domníváte, že opatření pro řízení prašnosti jsou neúčinná, oznamte to vedoucímu pracoviště.
Úniky odstraňujte okamžitě
Školitel může přidat kontextuální závěry

## Slide 11
PRÁZDNÝ SNÍMEK
Na tento snímek můžete přidat obsah odpovídající příslušnému pracovnímu prostředí/kontextu.
Chcete-li změnit obrázek, klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Změnit obrázek a následně Toto zařízení.
Chcete-li přidat další snímky, klikněte nahoře na tlačítko Nový snímek.

## Slide 12
DALŠÍ UČEBNÍ MATERIÁLY
Osvědčené postupy pro systémy balení (list 2.1.18)
Průvodce NEPSI osvědčenými postupy
Průvodce NEPSI pro MSP
Chcete-li další informace o dýchatelném krystalickém oxidu křemičitém, navštivte e-learningovou platformu NEPSI na stránce training.nepsi.eu