## Slide 1
KOOLITUS: PAKENDISÜSTEEMIDE HEAD TAVAD

## Slide 2
SISSEJUHATUS (KOOLITAJALE)
Osana NEPSI heade tavade koolitusprogrammist ja selle läbiviimisest on NEPSI välja töötanud õppematerjalide komplekti.
Iga PowerPointi koolituspakett hõlmab konkreetset teemat, mis on oluline kõigi kristallilist ränidioksiidi sisaldavaid materjale kasutavate tööstusharude töötajate jaoks. Pakendid annavad vajalikku teavet teemaga seotud tolmuga kokkupuuteriskide ning nende vähendamise tavade ja meetmete kohta. Koolituse eesmärk on aga teavitada ja koolitada töötajaid, et aidata neil tõrjemeetmeid tõhusalt kasutada ja vähendada kokkupuudet sisse hingatava kristallilise ränidioksiidiga (RCS) oma töökohal.
Kasutage tühje malle ja kohahoidjaid, et lisada seeläbi koolituspaketile lisateavet.

## Slide 3
PANE TÄHELE
Sellel PowerPointi koolitusel olev teave on oma olemuselt suunav ja informatiivne. See ei ole standard ega määrus ning see ei loo uusi juriidilisi kohustusi ega muuda tervishoiualaste õigusaktide ja regulatsioonidega loodud reegleid.

## Slide 4
SISSEJUHATUS
Esmatähtis on õppida end kaitsma tööga seotud terviseriskide eest.
Sellel PowerPointi koolitusel saate teada:
Kuidas pakkimisprotsessides võib tekkida õhus lenduv tolm
Mil viisil on pakendamissüsteemid kavandatud, et nad vähendaksid õhus lenduva tolmu, sealhulgas sisse hingatava kristallilise ränidioksiidi tolmu (RCS) eraldumist
Milliseid häid tavasid peaksite järgima, et kaitsta end õhus lendleva tolmu eest
Tekst, mida juhendaja täidab – kui olete lisanud kohandatud slaidi, sisestage materjalist lühike ülevaade vastavalt kontekstile
Notes: Liigne kokkupuude sisse hingatava kristallilise ränidioksiidiga (RCS) võib põhjustada töötajatele tõsiseid terviseprobleeme pikema aja vältel. Sel põhjusel on oluline, et kõik töötajad oleksid teadlikud headest tavadest, mis piiravad või välistavad kokkupuute ränidioksiidi tolmuga.
See koolitus annab teavet pakkimissüsteemide tolmutõrje kohta. Pidage meeles, et pakkimissüsteemi kavandamisel on vaja riskianalüüsi, kuigi see puudutab peamiselt juhtkonda.

## Slide 5
TOLMUKONTROLLIMISE TEHNIKAD
Pakkimissüsteemidest tekkivat tolmu saab hallata korpuse, väljatõmbe/ventilatsiooni, isikukaitsevahendite ja hea hügieeni/korra abil, mis on neli viiest peamisest tolmutõrjetehnikast.
HEA HÜGIEEN / PUHTUS JA KORD
Tööriiete pesemine ja protsesside käigus tekkiva tolmu imemine peatab tolmu kogunemise aja jooksul – puhas tööruum on ohutu tööruum
SULETUD KESKKOND
RCS-i tootmisprotsesside läbiviimine suletud keskkonnas hoiab ära tolmu sellega kokkupuute allikas
VÄLJATÕMME / VENTILATSIOON
RCS-i kogumine selle allikas, enne kui sellega kokku puutume, ja saastunud õhu asendamine puhta õhuga
KAITSEVARUSTUS
Isikukaitsevahendid (nt näomaskid) kaitsevad töötajaid tolmu eest, kui kõik muud kontrollimeetmed ei ole kokkupuuteriskide ohjamiseks piisavad
VESI
Märgprotsessid hoiavad ära tolmu õhku paiskumise, püüdes osakesed vee abil kinni

## Slide 6
ANTUD TEGEVUSEST TEKKIVAD RISKID
See tegevus võib olla väga tolmune
Pikaajaline kokkupuude kõrge RCS-i tasemega võib põhjustada invaliidistavat kopsuhaigust
On oluline, et me kaitseksime end iga päev selle õhutolmuga kokkupuute eest.
Järgides häid tavasid juba täna, hoiame oma tervist homseks ja tulevikuks.
Kuidas veedate oma pensionipõlve?

## Slide 7
KUIDAS PAKKIMISSÜSTEEMID VÕIVAD RCS-i TEKITADA
Pakkimissüsteemid hõlmavad suures koguses selliste materjalide käitlemist, mis sageli sisaldavad kristalset ränidioksiidi.
Pakkimisviis mõjutab õhus leviva sisse hingatava tolmu tekkimise kogust.
Kuivad materjalid kipuvad tekitama rohkem tolmu kui niisked materjalid
Kiirem ja hoogsam pakendamine tekitab rohkem tolmu
Kui pulbrilise materjali voolavuse parandamiseks kasutatakse suruõhku, võib õhus lenduvat tolmu eralduda rohkem
Materjalide langemisel suuremalt kõrguselt tekib rohkem tolmu

## Slide 8
TOLMUGA KOKKUPUUTE VÄHENDAMINE PAKKIMISSÜSTEEMIDES
Peamised tolmutõrjemeetmed hõlmavad automatiseerimist, protsesside sulgemist ja ventilatsiooni
Automatiseerimine aitab minimeerida töötajate kokkupuudet tolmuste protsessidega, võimaldades jälgida tööprotsesse eemalt, puhta õhuga juhtimisruumist
Protsesside sulgemine aitab minimeerida tolmu levikut selle tekkekohast kaugemale.
  Füüsiline barjäär protsessi ja töötaja vahel võib luua kõrgema kaitsetaseme. Kui teil on sellegipoolest vaja ruumi siseneda, tuleb kasutusele võtta ettevaatusabinõusid kokkupuute vältimiseks!
  Täiteotsiku ja koti vahelise kindla tihenduse tagamine aitab vältida tolmu väljapääsu
Väljatõmbeventilatsioon püüab õhus lenduva tolmu selle tekkekohas kinni, enne kui sellega kokku puutume
Hingamisteede kaitsevahendeid võib vaja minna ka siis, kui ülaltoodud kontrollmeetoditest ei piisa.

## Slide 9
MIDA TEHA JA MIDA MITTE TEHA PAKKIMISSÜSTEEMIDE KÄITLEMISEL
TEHKE ALATI
Kasutage saadaolevaid tolmutõrjevahendeid. Vajalik võib olla täiendav hingamisteede kaitsevarustus.
Looge plaan lekete ohutuks käsitlemiseks ja likvideerige need kohe, kasutades vaakum- või märgpuhastusmeetodeid
Veenduge, et ventilatsioonisüsteemid töötaksid tõhusalt
Teatage riketest koheselt oma otsesele juhile
ÄRGE KUNAGI TEHKE
Sisenege suletud keskkonda ilma kokkupuudet vältivaid ettevaatusabinõusid (nt hingamisteede kaitsevahendeid) kasutusele võtmata
Häirige tolmukontrolliks kasutatavate vahendite tööd. Need on ette nähtud teie ohutuse ja tervise tagamiseks.
Puhastage kuiva harjaga. Kasutage selle asemel vaakum- või märgpuhastust.
Tekst koolitajale – lisage oma töökonteksti jaoks asjakohast lisateavet

## Slide 10
KOKKUVÕTE
Pakendisüsteemide õige kasutamine aitab säilitada ohutut ja tolmuvaba töökeskkonda. Pidage meeles:
Kasutage alati saadaolevaid tolmutõrjemeetmeid
Kui kahtlustate, et tolmutõrjemeetmed pole töökorras, teatage sellest oma kohapealsele juhile.
Tegelege leketega viivitamatult
Koolitajale kontekstuaalsete järelduste lisamiseks

## Slide 11
TÜHI SLAID
Kasutage seda slaidi töökeskkonnale/kontekstile vastava koolitusmaterjali loomiseks.
Pildi muutmiseks paremklõpsake > muuda pilti > lisage failist.
Täiendavate slaidide loomiseks klõpsake ülaltoodud vahekaarti „Uus slaid”.

## Slide 12
TÄIENDAVAD ÕPPEMATERJALID
Pakkimissüsteemide head tavad (ülesanne 2.1.18)
NEPSI heade tavade juhend
NEPSI juhend VKEdele
RCS-i kohta lisateabe saamiseks külastage NEPSI e-õppe platvormi saidil training.nepsi.eu.