## Slide 1
A VÁGÁS, KÖSZÖRÜLÉS ÉS CSISZOLÁS IRÁNYMUTATÓ GYAKORLATAINAK ALKALMAZÁSA

## Slide 2
BEVEZETŐ (AZ OKTATÓ SZÁMÁRA)
A NEPSI iránymutató gyakorlatai megvalósításának oktatási részéhez a NEPSI kidolgozott egy oktatási segédanyag csomagot.
Minden PowerPoint képzési csomag egy-egy olyan témát tárgyal, amely a kristályos szilícium-dioxidot tartalmazó anyagokat felhasználó iparágak munkavállalói számára relevánsak. A csomagok tájékoztatást nyújtanak a témához kapcsolódó porexpozíciós kockázatokról, valamint az ezek csökkentésére rendelkezésre álló helyes gyakorlatokról és intézkedésekről. A képzés célja a munkavállalók tájékoztatása és oktatása, annak érdekében, hogy segítse őket az ellenőrző intézkedések hatékony alkalmazásában és a belélegezhető kristályos szilícium-dioxidnak (RCS) való kitettségük csökkentésében a munkahelyükön.
Használja az üres sablonokat és a helyőrzőket (azok a részek, ahová egyedi szövegeket tud beilleszteni), hogy szükség szerint további információkkal egészítse ki ezt a képzési csomagot.

## Slide 3
FELHÍVJUK FIGYELMÉT
A PowerPoint-képzésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Nem szabvány, nem előírás, nem jár jogi kötelezettségekkel, és semmiképpen sem írja felül az egészségügyi jogszabályok és irányelvek által támasztott kötelezettségeket.

## Slide 4
BEVEZETÉS
A munka során felmerülő veszélyek elleni védekezés megtanulása kiemelt fontosságú.
Ebben a PowerPoint képzésben a következőkről fog tanulni:
A káros belélegezhető kristályos szilícium-dioxidnak (RCS) való kitettséget okozó nagy energiaigényű ipari folyamatok egészségügyi kockázatairól.
Vágás, köszörülés és csiszolás során alkalmazandó bevált gyakorlatok
Szöveg az oktató számára: ha egyéni diát adott hozzá, illesszen be egy rövid áttekintést az anyagról.
Notes: A belélegezhető kristályos szilícium-dioxidnak (RCS) való túlzott kitettség hosszú távon súlyos egészségügyi problémákat okozhat. Ezért fontos, hogy minden munkavállaló tisztában legyen a helyes gyakorlatokkal, amelyek csökkentik vagy megszüntetik a szilícium-dioxidnak való kitettséget.
Ez a képzés útmutatást nyújt az RCS-t tartalmazó anyagok vágásához, köszörüléséhez és csiszolásához.

## Slide 5
PORKEZELÉSI MÓDSZEREK
A vágási, köszörülési és csiszolási folyamatok öt fő porszabályozási technikával szabályozhatók.
EGYÉNI ÉS MUNKAHELYI HIGIÉNIA
A munkaruhák mosása és a folyamatok során keletkező por felporszívózása megakadályozza a por idővel történő felhalmozódását - a tiszta munkaterület biztonságos munkaterület.
ELKERÍTÉS
Az RCS-t képző folyamatok zárt környezetben történő végrehajtása a forrásnál akadályozza meg a por terjedését és az annak való kitettséges.
ELSZÍVÁS / SZELLŐZÉS
Az RCS felfogása a forrásnál és a szennyezett levegő tiszta levegőre történő cseréje.
VÉDŐFELSZERELÉS (PPE)
Az egyéni védőeszközök (pl. arcvédő maszkok) védik a munkavállalókat a portól, amennyiben a többi intézkedés nem elegendő a kitettség elkerülésére.
VÍZ
A folyamatok nedvesen tartása megakadályozza a por levegőbe kerülését mivel a víz megköti a levegőbe kerülő részecskéket.

## Slide 6
A TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRAMAZÓ KOCKÁZATOK
Ezen tevékenység során sok por keletkezik
A magas RCS-szintnek való hosszú távú kitettség krónikus tüdőbetegséget okozhat.
Fontos, hogy minden nap megvédjük magunkat a levegőben szálló portól.
Ha ma követjük a helyes gyakorlatokat, azzal hosszútávon óvjuk egészségünket.
Ön hogyan fogja tölteni a nyugdíjas éveit?
Notes: A zsákok kiürítése és az üres zsákok nem megfelelő kezelése jelentős mértékű porterheléshez vezethet. Ezért kell a zsákok kiürítésével kapcsolatos helyes gyakorlatokat követni. A kis zsákok kiürítéséhez automatikus vagy félautomata zsákürítő állomások használata ajánlott.

## Slide 7
HOGYAN GENERÁLNAK NAGY ENERGIÁJÚ FOLYAMATOK RCS-T
A vágás, a köszörülés és a csiszolás nagy energiájú folyamatok, amelyek bizonyos anyagok esetében nagy mennyiségű port termelhetnek:
Számos ipari anyagból (pl. homokkő) keletkező por veszélyes; a pornak való kitettség csökkentése érdekében ellenőrző intézkedésekre van szükség.
A keletkező por tartalmazhat belélegezhető kristályos szilícium-dioxidot (RCS), amely hosszabb ideig belélegezve szilikózist okozhat.

## Slide 8
POROZÓ SZERSZÁMOK
Sarokcsiszolók
Szögvágók
Vágógépek
Elektromos horonymaró
Fúrógépek
Notes: A vágás, köszörülés és nagy energiájú folyamatok, amelyek veszélyes mennyiségű port termelhetnek.

## Slide 9
VÁGÁS, KÖSZÖRÜLÉS ÉS CSISZOLÁS ELŐTT
Győződjön meg arról, hogy a terület jól szellőzik
Ellenőrizze, hogy a berendezés nem sérült-e
Ha elszívó rendszert használ, győződjön meg arról, hogy az megfelelően működik.
Folyóvízzel tisztítsa meg a munkafelületeket és a gépeket
Notes: A nagy energiájú folyamatok megkezdése előtt több egyéb biztonsági óvintézkedést kell megtenni a pornak való kitettség és a szükségtelen sérülések csökkentése érdekében.

## Slide 10
VÁGÁS, KÖSZÖRÜLÉS ÉS CSISZOLÁS KÖZBEN
Nedves folyamatok alkalmazása esetén ellenőrizze, hogy a vízellátás megfelelő-e.
A sok porral járó tevékenységeknél mindig használjon légzésvédelmet.
A vizes vágógépek és szerszámok használata jelentősen csökkenti a szilícium-dioxid szintjét.
Ha lehetséges, tartsa zárva a gép biztonsági ajtóit
Helyi légelszívás (LEV) használata a forrásnál fogja fel a szilícium-dioxidot és elszállítja a légzési területről.
Szöveg az oktató számára: adjon hozzá további szöveget a vágással, köszörüléssel és csiszolással kapcsolatos intézkedésekről igény szerint a saját munkakörülményeire vonatkozóan.
Notes: A nedves eljárások segítenek csökkenteni a pornak való kitettséget azáltal, hogy a levegőben szálló port vízzel felfogják. Ha a készülék alkalmas vízbefecskendezésre, akkor nedves eljárások javasoltak. A száraz megmunkálás nagyon magas szilícium-dioxid-szintet termel - ne használjon száraz szerszámokat!
A személyi védőeszközt a jelzések és piktogramok szerint kell viselni. Nagy porral járó tevékenységeknél mindig használjon légzésvédőt.

## Slide 11
A VÁGÁS, KÖSZÖRÜLÉS ÉS CSISZOLÁS SZABÁLYAI ÉS TILALMAI
MINDIG
Használjon porelszívó rendszert, ha rendelkezésre áll
Használja ki a szellőzőrendszerek által biztosított előnyöket, ha zárt térben dolgozik.
Használjon vízzel működő szerszámokat a por visszaszorítása érdekében.
Használjon egyéni védőfelszerelést a megjelölt területeken
KERÜLJE
A hibás vagy sérült berendezések használatát
A porelszívó tartályok túlcsordulását
Az eszközök nem megfelelő folyamatokkal és berendezésekkel együtt való használatát (pl. nedves folyamatok olyan eszközzel, amely nem támogatja a vízbefecskendezést).

## Slide 12
ÜRES DIA
Használja ezt a diát a munkakörnyezetre/környezetre szabott egyéni képzési anyagok létrehozására.
A kép megváltoztatásához kattintson a jobb gombbal > kép módosítása > fájl gombra
További diák létrehozásához kattintson a fenti 'Új dia' fülre.
Notes: *Jegyzet a tréner számára* Adjon hozzá szükség szerint a saját munkakörülményeire jellemző információkat.

## Slide 13
LEZÁRÁS
A vágás, köszörülés és csiszolás nagy energiájú folyamatok, amelyek sok port termelnek.
Ne feledje:
Győződjön meg arról, hogy a munkaterület jól szellőzik.
Lehetőség szerint használjon vizes munkagépeket
Ellenőrizze, hogy a berendezés nem sérült-e
Az oktatónak szabadon hagyva, egyéb következtetések hozzáadásához

## Slide 14
TOVÁBBI KÉPZÉSI ANYAGOK
A kézi szögfúró/vágógépek vagy elektromos falvágógépek szárazvágási alkalmazása (2.1.14a feladatlap)
Kerámia és kőanyagok vágásának és polírozásának iránymutató gyakorlatai (2.2.7. feladatlap)
NEPSI helyes gyakorlat útmutató
NEPSI útmutató kkv-k számára
Látogasson el a NEPSI e-tanulási platformjára a training.nepsi.eu oldalon, ahol további RCS-sel kapcsolatos tanulási anyagokat talál.