## Slide 1
KARBANTARTÁSI, SZERVIZ- ÉS JAVÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK IRÁNYMUTATÓ GYAKORLATAINAK ALKALMAZÁSA

## Slide 2
BEVEZETŐ (AZ OKTATÓ SZÁMÁRA)
A NEPSI iránymutató gyakorlatai megvalósításának oktatási részéhez a NEPSI kidolgozott egy oktatási segédanyag csomagot.
Minden PowerPoint képzési csomag egy-egy olyan témát tárgyal, amely a kristályos szilícium-dioxidot tartalmazó anyagokat felhasználó iparágak munkavállalói számára relevánsak. A csomagok tájékoztatást nyújtanak a témához kapcsolódó porexpozíciós kockázatokról, valamint az ezek csökkentésére rendelkezésre álló helyes gyakorlatokról és intézkedésekről. A képzés célja a munkavállalók tájékoztatása és oktatása, annak érdekében, hogy segítse őket az ellenőrző intézkedések hatékony alkalmazásában és a belélegezhető kristályos szilícium-dioxidnak (RCS) való kitettségük csökkentésében a munkahelyükön.
Használja az üres sablonokat és a helyőrzőket (azok a részek, ahová egyedi szövegeket tud beilleszteni), hogy szükség szerint további információkkal egészítse ki ezt a képzési csomagot.

## Slide 3
FELHÍVJUK FIGYELMÉT
Az oktatóanyagban szereplő információk tájékoztató jellegűek. Nem szabvány, nem előírás, nem jár jogi kötelezettségekkel, és semmiképpen sem írja felül az egészségügyi jogszabályok és irányelvek által támasztott kötelezettségeket.

## Slide 4
BEVEZETÉS
A munka során felmerülő veszélyek elleni védekezés megtanulása kiemelt fontosságú.
Ezen a képzésen a következőket tanulhatja meg:
Hogyan minimalizálható a belélegezhető kristályos szilícium-dioxid pornak (RCS) való kitettség a karbantartási, szerviz- és javítási tevékenységek végzése során
További veszélyek a munkahelyen
Oktató által kitöltendő – egyéni dia beillesztése esetén írjon ide egy rövid áttekintést annak tartalmáról.
Notes: A túlzott RCS kitettség hosszú távon súlyos egészségügyi problémákat okozhat a munkavállalóknak. Ezért fontos, hogy minden munkavállaló tisztában legyen azokkal az iránymutató gyakorlatokkal, amelyek csökkentik vagy megakadályozzák a szilícium-dioxid pornak való kitettséget.
Ez a képzés útmutatást nyújt a kristályos szilícium-dioxidot tartalmazó anyagokat tartalmazó környezetben végzett karbantartási, szerviz- és javítási tevékenységekhez.

## Slide 5
PORKEZELÉSI MÓDSZEREK
A karbantartási, szerviz- és javítási tevékenységekhez hozzájárul a személyes és munkahelyi higiénia, melyek az öt fő porcsökkentési technika egyike.
EGYÉNI ÉS MUNKAHELYI HIGIÉNIA
A munkaruhák mosásával és a folyamatok során keletkező por felporszívózásával megakadályozható, hogy a por idővel felhalmozódjon - a tiszta munkaterület biztonságos munkaterület.
ELKERÍTÉS
Az RCS-t képző folyamatok zárt környezetben történő végrehajtása a forrásnál akadályozza meg a por terjedését és az annak való kitettséget.
ELSZÍVÁS / SZELLŐZÉS
Az RCS-t a forrásánál fel kell fogni mielőtt érintkezhetnénk vele, és a szennyezett levegőt tiszta levegőre kell cserélni.
VÉDŐFELSZERELÉS (PPE)
Az egyéni védőfelszerelés (PPE, pl. arcvédő maszk) védi a munkavállalót a portól, ha a többi védelmi intézkedés nem elegendő a kitettségi kockázatok kezelésére.
VÍZ
A folyamatok nedvesen tartása megakadályozza a por levegőbe kerülését, mivel a víz csapdába ejti a porrészecskéket.

## Slide 6
A TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRAMAZÓ KOCKÁZATOK
Ez a tevékenység nagy mennyiségű porral jár
A magas RCS-szintnek való hosszú távú kitettség súlyos tüdőbetegséget okozhat.
Fontos, hogy minden nap védjük magunkat a levegőben szálló portól.
Ha ma követjük az iránymutató gyakorlatokat, azzal hosszú távon óvjuk meg egészségünket.
Ön hogyan fogja tölteni a nyugdíjas éveit?

## Slide 7
A KARBANTARTÁS, SZERVIZ ÉS JAVÍTÁS TÍPUSAI
Napi tervezett megelőző karbantartás/szerviz/javítás
Rutinszerű tervezett megelőző karbantartás/szerviz/javítás
Leállások és vészhelyzetek
(A lista nem teljes)
Notes: Bizonyos alkalmazottaknak és alvállalkozóknak (pl. szerelők, villanyszerelők, felügyelők és munkások) karbantartási, szerviz- és javítási tevékenységeket kell végezniük. A munkavállalók számos intézkedést tehetnek annak érdekében, hogy ezeket a tevékenységeket zavartalanul végezhessék.

## Slide 8
KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK
Az alábbiak által segíthet:
Legyen felkészült, hogy a hibák, leállások és kiömlések biztonságos kezeléséhez szükséges eljárások és felszerelések (beleértve az egyéni védőfelszereléseket is) rendelkezésre álljanak.
Biztosítsa a munkahely tisztaságát a megfelelő takarítási módszerek alkalmazásával
A padlót és a berendezéseket alacsony nyomású slaggal vagy nedves törléssel tisztítsa - a port soha ne seperje száraz seprűvel
A száraz kiömléseket HEPA porszívórendszerrel takarítsa fel - soha ne használjon sűrített levegőt
Ellenőrizze, hogy a porelszívó rendszerek be vannak-e kapcsolva
Biztosítson hevedertisztítót a szállítószalagokhoz
Notes: A munkaterületek forgalmas helyek. Vegye figyelembe a kijelzőn nyomon követett környezeti tényezőket a karbantartási, szerviz- és javítási tevékenységek elősegítése érdekében.
Gondoskodjon arról, hogy a munkaterületen ne legyenek kiömlések, valamint az elszívórendszerek be legyenek kapcsolva és működjenek. Ez csökkenti a személyi sérülés kockázatát - a tiszta környezet biztonságos környezet.
Biztosítson hevedertisztítót a szállítószalagokhoz, így minimalizálhatók a kiömlések.

## Slide 9
EGYÉB VESZÉLYEK
A karbantartási, szerviz- és javítási tevékenységek megkezdése előtt vegye figyelembe a következő veszélyeket:
Túlzott zaj
Magasban végzett munka
Mozgó gépek
Szűk terek
Hegesztő-, égető-, vágó- és csiszolóeljárások
Korlátozza a hozzáférést csak az arra jogosultakra
Notes: Bár a pornak való kitettség a helyszínen dolgozó minden munkavállaló számára komoly problémát jelent, a karbantartási, szerviz- és javítási tevékenységeket végző személyekre nézve további veszélyek is fennállhatnak. Mielőtt bármilyen ilyen tevékenységet elkezdődne, az RCS kitettségen túl vegye figyelembe a kijelzőn nyomon követett veszélyforrásokat is.

## Slide 10
IRÁNYMUTATÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATOK
Étkezzen az RCS-nek való lehetséges kitettséggel járó munkafolyamatoktól távol eső helyen
Evés, ivás vagy dohányzás előtt a munkavállalóknak kezet és arcot kell mosniuk, és át kell öltözniük
A dohányzás káros az egészségre és súlyosbíthatja a kristályos szilícium-dioxid por okozta egészségkárosodást.

## Slide 11
Notes: Ez a videó a karbantartási, szerviz- és javítási tevékenységek iránymutató gyakorlatait mutatja be.
A videókép mellett egy grafikon és egy piros sáv látható, amely a por koncentrációját mutatja mg/m3-ben.
A porkoncentráció mérésének alapja egy sfél-kvantitatív mérés, mely nem a belélegezhető kristályos szilícium-dioxidra vonatkozik. Nem a porkoncentráció értéke a lényeges, hanem az ajánlott és az egyéb gyakorlatok alatti expozíciós szintek közötti relatív különbség.

## Slide 12
A KARBANTARTÁS, SZERVIZ ÉS JAVÍTÁS SZABÁLYAI ÉS TILALMAI
MINDIG
Készüljön fel előre a meghibásodásokra, leállásokra és kiömlésekre
Biztosítsa a munkahely tisztaságát
Azonnal takarítsa fel a kiömléseket
Jelentse a berendezések vagy létesítmények megrongálódását
KERÜLJE
A sérült vagy túlzottan elhasználódott berendezések használatát
A száraz seprűvel vagy sűrített levegővel való takarítást
Oktató által kitöltendő - további szükséges információk

## Slide 13
ÜRES DIA
Hozzon létre ezen a dián egy adott munkakörnyezetre/munkakörülményre szabott egyéni tananyagot.
A kép megváltoztatásához kattintson a jobb gombbal > kép módosítása > fájlból.
Ha további diákat szeretne létrehozni, kattintson a fenti 'Új dia' fülre.

## Slide 14
LEZÁRÁS
A karbantartási, szerviz- és javítási tevékenységek minden iparágban szükséges, rutinszerű eljárások. Ne feledje:
Készüljön fel előre a meghibásodásokra, leállásokra és kiömlésekre
A munkahely legyen tiszta és jól szellőző
Óvakodjon a munkahelyen előforduló további veszélyektől
Az oktató kapcsolódó következtetései
Notes: A karbantartási, szerviz- és javítási tevékenységek minden iparágban szükséges, rutinszerű eljárások. Ellenőrizze és alkalmazza a munkavállalót támogató intézkedéseket

## Slide 15
TOVÁBBI KÉPZÉSI ANYAGOK
A karbantartási, szerviz- és javítási tevékenységek iránymutató gyakorlatai (2.1.14. feladatlap)
NEPSI Gyakorlati Útmutató
NEPSI útmutató kkv-k számára
Látogasson el a NEPSI e-tanulási platformjára a training.nepsi.eu oldalon, ahol további RCS-sel kapcsolatos tanulási anyagokat talál.