## Slide 1
A CSOMAGOLÓRENDSZEREK IRÁNYMUTATÓ GYAKORLATAINAK ALKALMAZÁSA

## Slide 2
BEVEZETŐ (AZ OKTATÓ SZÁMÁRA)
A NEPSI iránymutató gyakorlatai megvalósításának oktatási részéhez a NEPSI kidolgozott egy oktatási segédanyag csomagot.
Minden PowerPoint képzési csomag egy-egy olyan témát tárgyal, amely a kristályos szilícium-dioxidot tartalmazó anyagokat felhasználó iparágak munkavállalói számára relevánsak. A csomagok tájékoztatást nyújtanak a témához kapcsolódó porexpozíciós kockázatokról, valamint az ezek csökkentésére rendelkezésre álló helyes gyakorlatokról és intézkedésekről. A képzés célja a munkavállalók tájékoztatása és oktatása, annak érdekében, hogy segítse őket az ellenőrző intézkedések hatékony alkalmazásában és a belélegezhető kristályos szilícium-dioxidnak (RCS) való kitettségük csökkentésében a munkahelyükön.
Használja az üres sablonokat és a helyőrzőket (azok a részek, ahová egyedi szövegeket tud beilleszteni), hogy szükség szerint további információkkal egészítse ki ezt a képzési csomagot.

## Slide 3
FELHÍVJUK FIGYELMÉT
Az oktatóanyagban szereplő információk tájékoztató jellegűek. Nem szabvány, nem előírás, nem jár jogi kötelezettségekkel, és semmiképpen sem írja felül az egészségügyi jogszabályok és irányelvek által támasztott kötelezettségeket.

## Slide 4
BEVEZETÉS
A munka során felmerülő veszélyek elleni védekezés megtanulása kiemelt fontosságú.
Ezen a képzésen a következőket tanulhatja meg:
Hogyan kerül por a levegőbe a csomagolási folyamatok során
Hogyan tervezik meg a csomagolórendszereket, hogy minimalizálják a por, pl. a belélegezhető kristályos szilícium-dioxid por (RCS) levegőbe jutását
Milyen iránymutató gyakorlatokat kell követnie, hogy megóvja magát a levegőben szálló portól
Oktató által kitöltendő – egyéni dia beillesztése esetén írjon ide egy rövid áttekintést annak tartalmáról.
Notes: A túlzott RCS kitettség hosszú távon súlyos egészségügyi problémákat okozhat a munkavállalóknak. Ezért fontos, hogy minden munkavállaló tisztában legyen azokkal az iránymutató gyakorlatokkal, amelyek csökkentik vagy megakadályozzák a szilícium-dioxid pornak való kitettséget.
Ez a képzés a csomagolórendszerek porszabályozásáról nyújt tájékoztatást. Ne feledje, hogy egy csomagolórendszer tervezésekor kockázatértékelésre van szükség, bár ez elsősorban a vezetőség felelőssége.

## Slide 5
PORKEZELÉSI MÓDSZEREK
A csomagolórendszerek által levegőbe juttatott por szabályozható elkerítéssel, elszívással/szellőztetéssel, egyéni védővédőfelszereléssel, valamint a személyes és munkahelyi higiénia fenntartásával. E négy porcsökkentési technika része az öt fő porcsökkentési technikának.
EGYÉNI ÉS MUNKAHELYI HIGIÉNIA
A munkaruhák mosásával és a folyamatok során keletkező por felporszívózásával megakadályozható, hogy a por idővel felhalmozódjon - a tiszta munkaterület biztonságos munkaterület.
ELKERÍTÉS
Az RCS-t képző folyamatok zárt környezetben történő végrehajtása a forrásnál akadályozza meg a por terjedését és az annak való kitettséget.
ELSZÍVÁS / SZELLŐZÉS
Az RCS-t a forrásánál fel kell fogni mielőtt érintkezhetnénk vele, és a szennyezett levegőt tiszta levegőre kell cserélni.
VÉDŐFELSZERELÉS (PPE)
Az egyéni védőfelszerelés (PPE, pl. arcvédő maszk) védi a munkavállalót a portól, ha a többi védelmi intézkedés nem elegendő a kitettségi kockázatok kezelésére.
VÍZ
A folyamatok nedvesen tartása megakadályozza a por levegőbe kerülését, mivel a víz csapdába ejti a porrészecskéket.

## Slide 6
A TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRAMAZÓ KOCKÁZATOK
Ez a tevékenység nagy mennyiségű porral jár
A magas RCS-szintnek való hosszú távú kitettség súlyos tüdőbetegséget okozhat.
Fontos, hogy minden nap védjük magunkat a levegőben szálló portól.
Ha ma követjük az iránymutató gyakorlatokat, azzal hosszú távon óvjuk meg egészségünket.
Ön hogyan fogja tölteni a nyugdíjas éveit?

## Slide 7
HOGYAN KELETKEZIK RCS A CSOMAGOLÓRENDSZEREK ÁLTAL
A csomagolórendszerek nagy mennyiségű anyagot kezelnek, amely gyakran tartalmaz kristályos szilícium-dioxidot.
A csomagolás módja befolyásolja, hogy mennyi belélegezhető por szabadul fel.
A száraz anyagokból általában több por keletkezik, mint a nedves anyagokból.
A gyorsabb, nagyobb energiaigényű csomagolás általában több port termel.
Amikor porított anyagot sűrített levegővel fluidizálnak, több por szabadulhat fel.
Szintén több por keletkezik, ha az anyagok magasabbról hullanak.

## Slide 8
A PORTERHELÉS CSÖKKENTÉSE CSOMAGOLÓRENDSZEREKKEL
A fő porcsökkentő intézkedések közé tartozik az automatizálás, a folyamatok elkerítése és a szellőztetés.
Az automatizálás segít minimálisra csökkenteni a dolgozók porral járó folyamatokkal való érintkezését, és gyakran lehetővé teszi, hogy a munkafolyamatokat távolról, egy tiszta vezérlőhelyiségből felügyeljék
Az elkerítés segít minimalizálni a por forrásától való tovaterjedését.
  A folyamat és a munkavállaló közötti fizikai elhatárolás magas szintű védelmet biztosíthat. Ugyanakkor óvintézkedéseket kell tenni a kitettség ellen az elkerített térbe való belépéskor!
  A töltőcső és a zsák közötti szoros tömítés biztosítása segít megakadályozni a por kiszabadulását
A légelszívás a levegőben szálló port a forrásánál fogja fel, még mielőtt érintkezhetnénk vele
Légzésvédelmi eszközre is szükség lehet, ha az előbbi intézkedések nem elegendőek.

## Slide 9
A CSOMAGOLÓRENDSZEREKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK ÉS TILALMAK
MINDIG
Használja a biztosított porcsökkentési intézkedéseket. Ezenkívül légzésvédelmi eszközre is szükség lehet.
Készüljön fel előre a kiömlések biztonságos kezelésére, és azonnal takarítsa fel azokat porszívóval vagy nedves takarítási módszerekkel.
Győződjön meg a szellőztetőrendszerek hatékony működéséről
Jelentse a hibákat a felettesének
KERÜLJE
Az elkerített térbe való belépést anélkül, hogy óvintézkedéseket tett volna az expozíció ellen, pl. légzésvédelmi eszközt használt volna
Az ellenőrző intézkedések akadályozását. Ezek az Ön biztonságát és egészségét szolgálják.
A száraz ecsettel való tisztítást. Használjon inkább porszívót vagy nedves tisztítást.
Oktató által kitöltendő - Adjon hozzá további, a saját kontextusához és céljaihoz kapcsolódó információt

## Slide 10
LEZÁRÁS
A csomagolórendszerek megfelelő használata segíthet a biztonságos, pormentes munkakörnyezet fenntartásában. Ne feledje:
Mindig alkalmazza a megadott porszabályozási intézkedéseket
Ha arra gyanakszik, hogy a porszabályozási intézkedések nem megfelelőek, jelentse ezt a helyszíni vezetőnek.
Azonnal szüntesse meg a kiömléseket
Az oktató kapcsolódó következtetései

## Slide 11
ÜRES DIA
Hozzon létre ezen a dián egy adott munkakörnyezetre/munkakörülményre szabott egyéni tananyagot.
A kép megváltoztatásához kattintson a jobb gombbal > kép módosítása > fájlból.
Ha további diákat szeretne létrehozni, kattintson a fenti 'Új dia' fülre.

## Slide 12
TOVÁBBI KÉPZÉSI ANYAGOK
A csomagolórendszerek iránymutató gyakorlata (2.1.18. feladatlap)
NEPSI Gyakorlati Útmutató
NEPSI útmutató kkv-k számára
Látogasson el a NEPSI e-tanulási platformjára a training.nepsi.eu oldalon, ahol további RCS-sel kapcsolatos tanulási anyagokat talál.