## Slide 1
NEDVES ELJÁRÁSOK IRÁNYMUTATÓ GYAKORLATAINAK ALKALMAZÁSA

## Slide 2
BEVEZETŐ (AZ OKTATÓ SZÁMÁRA)
A NEPSI iránymutató gyakorlatai megvalósításának oktatási részéhez a NEPSI kidolgozott egy oktatási segédanyag csomagot.
Minden PowerPoint képzési csomag egy-egy olyan témát tárgyal, amely a kristályos szilícium-dioxidot tartalmazó anyagokat felhasználó iparágak munkavállalói számára relevánsak. A csomagok tájékoztatást nyújtanak a témához kapcsolódó porexpozíciós kockázatokról, valamint az ezek csökkentésére rendelkezésre álló helyes gyakorlatokról és intézkedésekről. A képzés célja a munkavállalók tájékoztatása és oktatása, annak érdekében, hogy segítse őket az ellenőrző intézkedések hatékony alkalmazásában és a belélegezhető kristályos szilícium-dioxidnak (RCS) való kitettségük csökkentésében a munkahelyükön.
Használja az üres sablonokat és a helyőrzőket (azok a részek, ahová egyedi szövegeket tud beilleszteni), hogy szükség szerint további információkkal egészítse ki ezt a képzési csomagot.

## Slide 3
FELHÍVJUK FIGYELMÉT
Az oktatóanyagban szereplő információk tájékoztató jellegűek. Nem szabvány, nem előírás, nem jár jogi kötelezettségekkel, és semmiképpen sem írja felül az egészségügyi jogszabályok és irányelvek által támasztott kötelezettségeket.

## Slide 4
BEVEZETÉS
A munka során felmerülő veszélyek elleni védekezés megtanulása kiemelt fontosságú.
Ezen a képzésen a következőket tanulhatja meg:
Hogyan alkalmaznak vizet nagy energiaigényű ipari folyamatokban a belélegezhető kristályos szilícium-dioxid pornak (RCS) való kitettség csökkentésére
Hogyan és mikor használunk nedves eljárásokat
A nedves eljárásokra vonatkozó bevált gyakorlatok, szabályok és tilalmak
Oktató által kitöltendő – egyéni dia beillesztése esetén írjon ide egy rövid áttekintést annak tartalmáról.
Notes: A túlzott RCS kitettség hosszú távon súlyos egészségügyi problémákat okozhat a munkavállalóknak. Ezért fontos, hogy minden munkavállaló tisztában legyen azokkal az iránymutató gyakorlatokkal, amelyek csökkentik vagy megakadályozzák a szilícium-dioxid pornak való kitettséget.
Ez a képzés útmutatást nyújt a kristályos szilícium-dioxidot tartalmazó anyagok vízadagoló rendszerrel ellátott elektromos kéziszerszámokkal történő megmunkálásához (pl. fúrás, vágás, csiszolás).

## Slide 5
PORKEZELÉSI MÓDSZEREK
A nedves eljárások alkalmazása az öt fő porcsökkentési technika egyike.
EGYÉNI ÉS MUNKAHELYI HIGIÉNIA
A munkaruhák mosásával és a folyamatok során keletkező por felporszívózásával megakadályozható, hogy a por idővel felhalmozódjon - a tiszta munkaterület biztonságos munkaterület.
ELKERÍTÉS
Az RCS-t képző folyamatok zárt környezetben történő végrehajtása a forrásnál akadályozza meg a por terjedését és az annak való kitettséget.
ELSZÍVÁS / SZELLŐZÉS
Az RCS-t a forrásánál fel kell fogni mielőtt érintkezhetnénk vele, és a szennyezett levegőt tiszta levegőre kell cserélni.
VÉDŐFELSZERELÉS (PPE)
Az egyéni védőfelszerelés (PPE, pl. arcvédő maszk) védi a munkavállalót a portól, ha a többi védelmi intézkedés nem elegendő a kitettségi kockázatok kezelésére.
VÍZ
A folyamatok nedvesen tartása megakadályozza a por levegőbe kerülését, mivel a víz csapdába ejti a porrészecskéket.

## Slide 6
A TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRAMAZÓ KOCKÁZATOK
Ezen berendezések megfelelő működése elengedhetetlen az RCS elleni védelemhez.
A magas RCS-szintnek való hosszú távú kitettség súlyos tüdőbetegséget okozhat.
Fontos, hogy minden nap védjük magunkat a levegőben szálló portól.
Ha ma követjük az iránymutató gyakorlatokat, azzal hosszú távon óvjuk meg egészségünket.
Ön hogyan fogja tölteni a nyugdíjas éveit?

## Slide 7
HOGYAN CSÖKKENTIK A NEDVES ELJÁRÁSOK AZ RCS KITETTSÉGET
A nedves eljárásokat olyan nagy energiaigényű ipari folyamatokban alkalmazzák, melyekben kristályos szilícium-dioxidot tartalmazó anyagokkal dolgoznak. Ilyenek pl. a fúrás, vágás, köszörülés és csiszolás. A vízadagoló rendszerek beépíthetők a szerszámokba és berendezésekbe.
A víz felhasználható az utakon és építkezéseken mozgó járművek által a levegőbe juttatott szálló por megfékezésére, valamint általános tisztításra is.
A víz csapdába ejti a porszemcséket, és megakadályozza, hogy azok a levegőbe kerüljenek.
Notes: Hogy elkerüljük a nagy energiaigényű folyamatok során keletkező veszélyes mennyiségű pornak való kitettséget, nedves eljárásokat kell alkalmazni. Víz használatával a por felfogható, így a kitettség minimális marad.

## Slide 8
VÍZZEL TÁMOGATOTT PORCSÖKKENTÉS
A víz csökkenti a nagy energiaigényű folyamatok során keletkező por mennyiségét.
(Kattintson a videó lejátszásához.)
Notes: Az alábbi videó bemutatja a víz, mint porcsökkentő eszköz, hatását a nedves eljárások során A videókép mellett egy grafikon és egy piros sáv látható, amely a por koncentrációját mutatja mg/m3-ben.
A porkoncentráció mérésének alapja egy fél-kvantitatív mérés, mely nem a belélegezhető kristályos szilícium-dioxidra vonatkozik. Nem a porkoncentráció értéke a lényeges, hanem az ajánlott és az egyéb gyakorlatok alatti expozíciós szintek közötti relatív különbség.

## Slide 9
NEDVES ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSA
A nedves eljárásokat mindig előnyben részesítjük, amennyiben rendelkezésre állnak (és biztonságosan alkalmazhatók). Nedves eljárások alkalmazásakor:
Győződjön meg arról, hogy a helyiség jól szellőzik
Győződjön meg arról, hogy a vízellátás megfelelő és elegendő az adott feladathoz
A takarítás nedves módszerekkel történjen
A vízellátás fagyás ellen védve legyen
Ellenőrizze a baktériumok elszaporodását olyan vízforrásoknál, ahol cseppek képződhetnek a levegőben
Notes: Ha rendelkezésre állnak, mindig nedves eljárásokat kell alkalmazni, hogy korlátozzuk a por levegőbe kerülését. Nem minden elektromos szerszám alkalmas nedves eljárások során történő használatra. Győződjön meg arról, hogy a használt felszerelés megfelel az adott feladatnak.
A nedves eljárások alkalmazása előtt győződjön meg arról, hogy a berendezés és a vízadagoló rendszer megfelelően működik. Ha arra gyanakszik, hogy a berendezés nem működik megfelelően, értesítse a helyszínen tartózkodó vezetőt.

## Slide 10
NEDVES ELJÁRÁSOK SZABÁLYAI ÉS TILALMAI
MINDIG
Használjon vízzel támogatott porcsökkentést, ha rendelkezésre áll és biztonságosan alkalmazható
Biztosítani kell a víz elvezetését megfelelő elvezető rendszeren keresztül
Takarítsa fel a kiömlött folyadékokat és tócsákat
KERÜLJE
A szükségesnél nagyobb víznyomást, mely felkavarhatja a leülepedett port A permet hatékonyabb, mint a vízsugár
A vizes porcsökkentést olyan eszközökön, amelyek nem vízállóak
Oktató által kitöltendő - Adjon hozzá további, a nedves folyamatokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló szöveget a saját kontextusának és céljainak megfelelően

## Slide 11
ÜRES DIA
Hozzon létre ezen a dián egy adott munkakörnyezetre/munkakörülményre szabott egyéni tananyagot.
A kép megváltoztatásához kattintson a jobb gombbal > kép módosítása > fájlból
További diák létrehozásához kattintson a fenti 'Új dia' fülre.

## Slide 12
LEZÁRÁS
A nedves eljárások minimalizálják a por mennyiségét és az RCS kitettség kockázatát.
Ne feledje:
Mindig használjon vízadagoló rendszereket, ha rendelkezésre állnak
Biztosítani kell, hogy a vízadagoló rendszerek megfelelőek és elegendőek legyenek az adott feladathoz
Ha arra gyanakszik, hogy a vízadagoló rendszer nem működik megfelelően, forduljon a helyszíni vezetőhöz.

## Slide 13
TOVÁBBI KÉPZÉSI ANYAGOK
A kristályos szilícium-dioxidot tartalmazó ásvány munkadarabok elektromos kézi szerszámokkal történő nedves megmunkálásának iránymutató gyakorlata (2.1.14d feladatlap)
Iránymutató gyakorlat víz/adalékanyagok használatához az utakon vagy nyílt felületeken jelenlévő pormennyiség csökkentése érdekében (2.2.27. feladatlap)
A vízzel támogatott porcsökkentés iránymutató gyakorlata (2.2.35 feladatlap)
A falazóelemek, agglomerált és természetes kövek nedves vágási eljárásainak iránymutató gyakorlata (2.2.42. feladatlap)
NEPSI Gyakorlati Útmutató
NEPSI útmutató kkv-k számára
Látogasson el a NEPSI e-tanulási platformjára a training.nepsi.eu oldalon, ahol további RCS-sel kapcsolatos tanulási anyagokat talál.