## Slide 1
BEWÄHRTE PRAKTIKEN FÜRS REINIGEN UND FÜR GUTE HYGIENE

## Slide 2
VORWORT (FÜR LEHRKRAFT)
Als Teil der Schulung zur Umsetzung der NEPSI bewährten Praktiken hat NEPSI eine Reihe an Lehrmaterial entwickelt.
Jedes PowerPoint-Schulungspaket behandelt ein Thema, das für Arbeitskräfte in allen Branchen relevant ist, die Materialien verwenden, die kristalline Kieselsäure enthalten. Die Pakete informieren über die mit dem Thema verbundenen Risiken der Staubbelastung sowie über bewährte Praktiken und Maßnahmen, die zu deren Verringerung dienen. Ziel der Schulung ist es, die Arbeitskräfte zu informieren und zu schulen, damit sie die Sicherheitsmaßnahmen effektiv anwenden und die Belastung durch lungengängiges kristallines Siliziumdioxid (RCS) am Arbeitsplatz reduzieren können.
Verwenden Sie die leere Vorlage und die Platzhalter, um diesem Schulungspaket bei Bedarf zusätzliche Informationen hinzuzufügen.

## Slide 3
BITTE BEACHTEN
Die Informationen in dieser PowerPoint-Schulung sind lediglich von beratendem und informativem Charakter. Es handelt sich nicht um eine Norm oder Vorschrift und die Schulung schafft weder neue rechtliche Pflichten noch ändert sie bestehenden Pflichten, die durch die Gesetzgebung und Politik vorliegen.

## Slide 4
EINLEITUNG
Zu lernen sich vor arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren zu schützen, ist Priorität.
In dieser PowerPoint-Schulung erfahren Sie mehr über:
Die verschiedenen Reinigungsmethoden, die bei Prozessen eingesetzt werden, bei denen alveolengängiges kristallines Siliziumdioxid (RCS) entstehen kann
Bewährte Praktiken fürs Reinigen und für gute Hygiene
Text für Lehrkraft zum Ausfüllen – wenn Sie eine spezielle Folie hinzugefügt haben, fügen Sie einen kurzen Überblick über das kontextbezogene Material ein
Notes: Eine übermäßige Belastung durch alveolengängiges kristallines Siliziumdioxid (RCS) kann langfristig zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass alle Arbeitskräfte bewährte Praktiken kennen, die die Belastung durch Quarzstaub begrenzen oder eliminieren.
Diese Schulung beinhaltet Informationen übers Reinigen und über gute Hygiene. Denken Sie daran, dass eine Risikobewertung erforderlich ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen, auch wenn dies in erster Linie die Geschäftsleitung betrifft.

## Slide 5
TECHNIKEN ZUR STAUBMINIMIERUNG
Reinigen und gute Hygiene sind eine der fünf wichtigsten Techniken zur Staubminimierung.
GUTE HYGIENE / SAUBERKEIT
Das Waschen der Arbeitskleidung und das Aufsaugen von Staub, der bei der Arbeit entsteht, verhindert, dass sich mit der Zeit Staub ansammelt – ein sauberer Arbeitsplatz ist ein sicherer Arbeitsplatz.
EINHAUSUNG
Die Durchführung von RCS-produzierenden Prozessen in einer geschlossenen Umgebung verhindert die Staubbelastung direkt an der Quelle.
ABSAUGUNG / BELÜFTUNG
Fangen Sie RCS direkt an der Quelle ein, bevor wir ihm ausgesetzt sind und tauschen Sie kontaminierte Luft mit sauberer Luft aus.
SCHUTZAUSRÜSTUNG
PSA (z.B. Gesichtsmasken) schützt vor Staub, wenn alle anderen Kontrollmaßnahmen nicht ausreichen, um das Risiko zu minimieren.
WASSER
Wenn Sie Wasser in Ihre Prozesse integrieren, verhindern Sie, dass Staub in die Luft gelangt, indem Sie die Partikel mit Wasser auffangen.

## Slide 6
DIE RISIKEN BEI DIESER TÄTIGKEIT
Diese Tätigkeit kann sehr staubig sein.
Die langfristige Belastung durch hohe RCS-Werte kann zu schweren Lungenkrankheiten führen.
Es ist wichtig, dass wir uns jeden Tag vor der Belastung durch diesen Staub schützen.
Wenn wir heute bewährte Praktiken anwenden, schützen wir unsere Gesundheit für die Zukunft.
Wie werden Sie Ihren Ruhestand verbringen?

## Slide 7
WARUM DAS REINIGEN UND GUTE HYGIENE WICHTIG SIND
Lungengängiger Staub (d.h. Staub, der in die Lunge gelangen kann) kann tagelang in der Luft bleiben.
Wenn abgesetzter Staub aufgewirbelt wird, kann er in die Luft gelangen und gefährlich werden.
Eine routinemäßige Reinigung verringert die Gefahren am Arbeitsplatz und verhindert die Ansammlung von Staub.
Notes: Wenn Quarzstaub bei verschiedenen Arbeitstätigkeiten (Sägen, Zerkleinern, Absacken usw.) entsteht, werden winzige Staubfraktale erzeugt. Wenn die ordnungsgemäße Reinigung vernachlässigt wird, kann lungengängiger Staub tagelang in der Luft bleiben und eine ernsthafte Gefahr für Arbeitskräfte darstellen.

## Slide 8
ARTEN DER REINIGUNG
Es gibt zwei Hauptkategorien von Reinigungstätigkeiten, die dazu beitragen, gefährlichen Staub vom Arbeitsplatz zu entfernen. Diese sind:
Trockene Reinigungsmethoden
Bei der Trockenreinigung wird üblicherweise ein Staubsauger verwendet, um trockenen Staub von Böden und Oberflächen zu entfernen.
Nassreinigungsmethoden
Bei Nassreinigungsmethoden wird gewischt, eine nasse Bürste verwendet oder mit Wasserstrahlen und Schläuchen gearbeitet. Das Wasser trägt dazu bei, die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass Staub während der Reinigung in die Luft gelangt.
Notes: Die Staubbekämpfung kann durch zwei Arten von Reinigungsmethoden erreicht werden: Trockenreinigung und Nassreinigung.

## Slide 9
REINIGUNG VON BÖDEN
Um eine unnötige Staubbelastung zu vermeiden, sollten Sie immer geeignete Reinigungsgeräte verwenden, wenn diese verfügbar sind.
Dieses Video zeigt, welche Reinigungsmethode am besten geeignet ist, um Staub vom Boden zu entfernen.
(Klicken Sie, um das Video abzuspielen.)
Notes: Das folgende Video zeigt bewährte Praktiken für die Reinigung von Fußböden. Neben dem Video sehen Sie ein Diagramm und einen roten Balken, der die Staubkonzentration in mg/m3 anzeigt.
Beim Messen der Staubkonzentration geht es nicht um alveolengängiges kristallines Siliziumdioxid, es basiert auf einer halbquantitativen Messung. Entscheidend ist nicht der Wert der Staubkonzentration, sondern der relative Unterschied zwischen der Belastung bei befolgen der bewährten Praktiken und abweichenden Praktiken.

## Slide 10
DOS UND DON'TS FÜR TROCKENE REINIGUNGSMETHODEN
DO
Erstellen Sie einen Plan für den sicheren und schnellen Umgang mit Verschüttungen.
Überprüfen Sie die Staubsaugerausrüstung vor dem Gebrauch auf Schäden. Melden Sie Defekte.
Prüfen Sie, ob der Staubsaugerfilter ausgetauscht werden muss.
DON’T
Reinigen Sie nicht mit einer trockenen Bürste oder mit Druckluft, denn dadurch wird Staub in der Luft verteilt.
Verwenden Sie nicht eine normale Druckluftleitung oder -düse, um trockenen Staub von der Arbeitskleidung zu entfernen.
Notes: Bevor Sie die Reinigungsgeräte benutzen, sollten Sie sie mindestens einmal pro Woche auf Anzeichen von Schäden überprüfen. Bei Geräten, die ständig im Einsatz sind, sind häufigere Kontrollen erforderlich. Wenn Schäden sichtbar sind, informieren Sie den Manager vor Ort über das Problem.
Verwenden Sie keinen trockenen Besen, um Staub in einem geschlossenen Raum zu kehren (siehe Abbildung).
Verwenden Sie keine Druckluft, da sie den Staub aufwirbelt und ihn wieder in die Luft bringt. Die Verwendung von Druckluft zum Entfernen von Staub von der Arbeitskleidung sollte nur mit speziellen Geräten (z.B. Luftduschen) erfolgen.
Beachten Sie, dass Staubsaugersysteme in der Regel nicht zum Reinigen von verschütteten feuchten Materialien geeignet sind.

## Slide 11
DOS UND DON'TS DER NASSREINIGUNG
DO
Erstellen Sie einen Plan für den sicheren und schnellen Umgang mit Verschüttungen.
Stellen Sie sicher, dass die Wasserversorgung für die Aufgabe geeignet und ausreichend ist.
Passen Sie den Wasserdruck und den Sprühstrahl an die jeweilige Aufgabe an.
Achten Sie bei der Verwendung von Sprühgeräten und Schläuchen darauf, dass ein ausreichender Abfluss vorhanden ist.
DON’T
Verwenden Sie nicht einen starken Wasserstrahl, um einen Haufen von trockenem Staub zu reinigen. Ein Sprühstrahl ist effektiver.
Notes: Die Nassreinigung ist in der Regel effektiver, denn dabei wird verhindert, dass Feinstaub in die Luft gelangt, indem er im Wasser eingeschlossen wird.
Es ist wichtig, dass Sie den Wasserdruck an die jeweilige Reinigungsaufgabe anpassen. Wenn Sie große Mengen an feinem, trockenem, staubigem Material nass machen wollen, verwenden Sie am besten einen feinen Nebel. Die Verwendung eines Wasserstrahls führt dazu, dass der Staub wieder in die Luft gelangt.
Und schließlich sollten Sie bei der Verwendung von Sprühgeräten und Schläuchen darauf achten, dass geeignete Abflusssysteme vorhanden sind.

## Slide 12
DOS UND DON'TS DER GUTEN HYGIENE
DO
Waschen Sie sich regelmäßig die Hände.
Ziehen Sie schmutzige Kleidung aus, bevor Sie einen Speiseraum betreten.
Lassen Sie Ihren Arbeitsoverall regelmäßig reinigen.
Verwenden Sie gekennzeichnete Ablageflächen für saubere Kleidung und schmutzige Overalls.
DON’T
Rauchen Sie nicht am Arbeitsplatz.
Lagern oder konsumieren Sie keine Speisen und Getränke an den Arbeitsplätzen.
Mischen Sie schmutzige und saubere Kleidung nicht miteinander.
Nehmen Sie schmutzige Overalls nicht mit nach Hause.

## Slide 13
LEERE SEITE
Verwenden Sie diese Folie, um spezielles Schulungsmaterial für eine bestimmte Arbeitsumgebung/ einen bestimmten Kontext zu erstellen.
Um das Bild zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste > Bild ändern > dieses Gerät.
Um weitere Folien zu erstellen, klicken Sie oben auf die Registerkarte „Neue Folie“.

## Slide 14
FAZIT
Denken Sie beim Reinigen und bei guter Hygiene an Folgendes:
Verwenden Sie die für die jeweilige Aufgabe geeignete Reinigungsmethode.
Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Ausrüstung nicht beschädigt ist und einwandfrei funktioniert.
Achten Sie auf gute persönliche Hygiene.
Vermeiden Sie zu rauchen – Rauchen verstärkt die negativen gesundheitlichen Auswirkungen von RCS.

## Slide 15
WEITERES LERNMATERIAL
Bewährte Praktiken für die Reinigung von Oberflächen und Anlagen (Aufgabenblatt 2.1.1a)
Bewährte Praktiken für gute Hygiene (Aufgabenblatt 2.1.10)
NEPSI-Handbuch für bewährte Praktiken
NEPSI-Handbuch für KMUs
Unsere NEPSI E-Learning-Plattform mit weiteren Lernressourcen zu RCS finden Sie unter training.nepsi.eu.