## Slide 1
A TAKARÍTÁS ÉS A SZEMÉLYES HIGIÉNIA IRÁNYMUTATÓ GYAKORLATAINAK ALKALMAZÁSA

## Slide 2
BEVEZETŐ (AZ OKTATÓ SZÁMÁRA)
A NEPSI iránymutató gyakorlatai megvalósításának oktatási részéhez a NEPSI kidolgozott egy oktatási segédanyag csomagot.
Minden PowerPoint képzési csomag egy-egy olyan témát tárgyal, amely a kristályos szilícium-dioxidot tartalmazó anyagokat felhasználó iparágak munkavállalói számára relevánsak. A csomagok tájékoztatást nyújtanak a témához kapcsolódó porexpozíciós kockázatokról, valamint az ezek csökkentésére rendelkezésre álló helyes gyakorlatokról és intézkedésekről. A képzés célja a munkavállalók tájékoztatása és oktatása, annak érdekében, hogy segítse őket az ellenőrző intézkedések hatékony alkalmazásában és a belélegezhető kristályos szilícium-dioxidnak (RCS) való kitettségük csökkentésében a munkahelyükön.
Használja az üres sablonokat és a helyőrzőket (azok a részek, ahová egyedi szövegeket tud beilleszteni), hogy szükség szerint további információkkal egészítse ki ezt a képzési csomagot.

## Slide 3
FELHÍVJUK FIGYELMÉT
Az oktatóanyagban szereplő információk tájékoztató jellegűek. Nem szabvány, nem előírás, nem jár jogi kötelezettségekkel, és semmiképpen sem írja felül az egészségügyi jogszabályok és irányelvek által támasztott kötelezettségeket.

## Slide 4
BEVEZETÉS
A munka során felmerülő veszélyek elleni védekezés megtanulása kiemelt fontosságú.
Ezen a képzésen a következőket tanulhatja meg:
Az olyan folyamatok körül alkalmazott tisztítási módszerek típusai, ahol belélegezhető kristályos szilícium-dioxid (RCS) keletkezhet
A takarítás és a személyes higiénia iránymutató gyakorlatai
Oktató által kitöltendő - egyéni dia beillesztése esetén írjon ide egy rövid áttekintést annak tartalmáról.
Notes: A túlzott RCS kitettség hosszú távon súlyos egészségügyi problémákat okozhat a munkavállalóknak. Ezért fontos, hogy minden munkavállaló tisztában legyen azokkal az iránymutató gyakorlatokkal, amelyek korlátozzák vagy megszüntetik a szilikapornak való kitettséget.
Ez a képzés a takarításról és a személyes higiéniáról ad tájékoztatást. Ne feledje, hogy minden tisztítási folyamat megkezdése előtt kockázatértékelésre van szükség, bár ez elsősorban a vezetőségre hárul.

## Slide 5
PORKEZELÉSI MÓDSZEREK
A takarítás és a személyes higiénia az öt fő porszabályozási technika egyike.
EGYÉNI ÉS MUNKAHELYI HIGIÉNIA
A munkaruhák mosásával és a folyamatok során keletkező por felporszívózásával megakadályozható, hogy a por idővel felhalmozódjon - a tiszta munkaterület biztonságos munkaterület.
ELKERÍTÉS
Az RCS-t képző folyamatok zárt környezetben történő végrehajtása a forrásnál akadályozza meg a por terjedését és az annak való kitettséget.
ELSZÍVÁS / SZELLŐZÉS
Az RCS felfogása a forrásnál, mielőtt még ki lennénk téve neki, és a szennyezett levegő cseréje tiszta levegőre.
VÉDŐFELSZERELÉS (PPE)
A PPE-k (egyéni védőfelszerelések, pl. arcvédő maszkok) védik a munkavállalókat a portól, ha más intézkedések nem elegendőek az expozíciós kockázatok kezelésére.
VÍZ
A folyamatok nedvesen tartása megakadályozza a por levegőbe kerülését, mivel a víz megköti/lemossa a porrészecskéket.

## Slide 6
A TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRAMAZÓ KOCKÁZATOK
Ez a tevékenység nagyon poros lehet
A magas RCS-szintnek való hosszú távú kitettség súlyos tüdőbetegséget okozhat.
Fontos, hogy minden nap megvédjük magunkat a levegőben szálló portól.
Az iránymutató gyakorlatok követésével a jövőbeli egészségünket védjük.
Ön hogyan fogja tölteni a nyugdíjas éveit?

## Slide 7
MIÉRT FONTOS A TAKARÍTÁS ÉS A SZEMÉLYES HIGIÉNIA
A belélegezhető por (azaz ami képes tüdőbe jutni) napokig a levegőben maradhat.
Ha a leülepedett port felkavarják, az a levegőbe kerülhet és ártalmassá válhat.
A rutinszerű tisztítás megakadályozza a por felhalmozódását és csökkenti a foglalkozási ártalmakat.
Notes: Amikor a különböző munkatevékenységek (fűrészelés, zúzás, zsákolás stb.) eredményeként szilícium-dioxid keletkezik, apró por töredékek jönnek létre. Ha a megfelelő tisztítási folyamatokat nem végzik, a belélegezhető por napokig a levegőben maradhat a zárt térben, ami komoly kockázatot jelent a munkavállalókra.

## Slide 8
A TISZTÍTÁS TÍPUSAI
Két fő típusa van a tisztítási tevékenységeknek, amelyek segítenek eltávolítani a veszélyes port a munkahelyről. Ezek a következők:
Száraz tisztítási módszerek
A száraz tisztítás során általában porszívóval távolítják el a száraz port a padlóról és a felületekről.
Nedves tisztítási módszerek
A nedves tisztítási módszerek magukban foglalhatják a felmosást, a nedves kefét, vagy a vízpermet és -sugár használatát. A víz segít csökkenteni annak lehetőségét, hogy a por a tisztítás során a levegőbe kerüljön.
Notes: A portalanítani kétféle tisztítási módszerrel lehet: száraz és nedves tisztítással.

## Slide 9
PADLÓTISZTÍTÁS
A felesleges porterhelés elkerülése érdekében mindig használjon megfelelő tisztítóberendezést, ha van ilyen.
Ez a videó bemutatja a legmegfelelőbb tisztítási módszert a padló porának eltávolítására.
(Kattintson a videó lejátszásához.)
Notes: Az alábbi videó a padlótisztítással kapcsolatos iránymutató gyakorlatokat mutatja be. A videóba ágyazott jelenet mellett egy grafikon és egy piros sáv látható, amely a por koncentrációját mutatja mg/m3-ben.
A por koncentrációjának mérése nem a belélegezhető kristályos szilícium-dioxidról szól, hanem egy félkvantitatív mérésen alapul. Nem a porkoncentráció értéke a lényeges, hanem az ajánlott módszer és más módszerek használata közbeni expozíciós szintek közötti relatív különbség.

## Slide 10
A SZÁRAZ TISZTÍTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
MINDIG
Legyen terve a kiömlés biztonságos és gyors kezelésére.
Használat előtt ellenőrizze a porszívó berendezéseket, hogy nem sérültek-e. Jelentse a hibákat.
Ellenőrizze, hogy a porszűrőt ki kell-e cserélni
KERÜLJE
A száraz kefével vagy sűrített levegővel való tisztítást, amelyek a por levegőbe kerülését okozzák.
A normál sűrített levegős vezeték vagy fúvóka használatát a száraz por munkaruhákról való eltávolításához.
Notes: A tisztítóberendezések használata előtt legalább hetente egyszer szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a berendezéseken nincsenek sérülés jelei. Az állandó használatban lévő berendezések esetében gyakoribb ellenőrzésekre van szükség. Ha a sérülés látható, tájékoztassa a helyszínen tartózkodó vezetőt a problémáról.
Kerülje a száraz kefe porseprésre való használatát zárt térben (lásd a képet).
Ne használjon sűrített levegőt, mert az felkavarja a port, és az újra a levegőbe kerül. A sűrített levegő használata a munkaruhák portalanítására csak speciális, erre a célra szolgáló berendezésekkel (pl. légzuhanykabin) történhet.
Vegye figyelembe, hogy a porszívórendszerek általában nem alkalmasak nedves anyagok feltakarítására.

## Slide 11
A NEDVES TISZTÍTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
MINDIG
Legyen terve a kiömlés/kiszóródás biztonságos és gyors kezelésére.
Biztosítani kell, hogy a vízellátás megfelelő és elégséges legyen a feladat elvégzéséhez.
Állítsa be a víznyomást és a vízpermetet a feladatnak megfelelően.
Gondoskodjon a megfelelő vízelvezetésről, ha vízpermetet és tömlőt használ.
KERÜLJE
Az erős vízsugár használatát a száraz porhalmaz feltakarításához. A vízpermet hatékonyabb lesz, mint a sugár.
Notes: A nedves tisztítás általában hatékonyabb, mivel a nedves tisztítási módszerek megakadályozzák a finom por levegőbe kerülését azáltal, hogy a víz megköti a levegőbe jutó port.
Fontos, hogy a víznyomást az adott tisztítási feladattól függően állítsa be. A nagy mennyiségű finom, száraz, poros kiömlött anyag nedvesítésére a legjobb, ha finom permetet használ. Az erős vízsugár használatával a por ismét a levegőbe kerül.
Végezetül, nedves eljárások esetében, ha vízpermetet és tömlőt használ, gondoskodjon a megfelelő vízelvezetésről.

## Slide 12
A SZEMÉLYES HIGIÉNIA ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
MINDIG
Rendszeresen mossa meg a kezét
Vegye le a piszkos ruhákat, mielőtt belép az étkezési helyiségbe
Rendszeresen tisztíttassa ki a munkaruháját
Használjon kijelölt tárolóhelyeket a tiszta ruhák és a piszkos overálok számára.
KERÜLJE
A munkaterületen való dohányzást
Élelmiszerek és italok tárolását vagy fogyasztását a munkaterületen
A piszkos és tiszta ruhák összekeverését
A piszkos overál hazavitelét

## Slide 13
ÜRES DIA
Hozzon létre ezen a dián egy adott munkakörnyezetre/munkakörülményre szabott egyéni tananyagot.
A kép megváltoztatásához kattintson a jobb gombbal > kép módosítása > fájlból.
Ha további diákat szeretne létrehozni, kattintson a fenti 'Új dia' fülre.

## Slide 14
LEZÁRÁS
A takarítás és a személyes higiénia gyakorlata során ne feledje, hogy:
Használja az adott feladatnak megfelelő tisztítási módszert.
Használat előtt ellenőrizze, hogy az eszköz nem sérült és megfelelően működik-e.
Figyeljen a jó személyes higiéniára
Kerülje a dohányzást - a dohányzás fokozza az RCS negatív egészségügyi hatásait.

## Slide 15
TOVÁBBI KÉPZÉSI ANYAGOK
A felületek és berendezések tisztításának iránymutató gyakorlatai (2.1.1a. feladatlap)
A személyes higiénia iránymutató gyakorlatai (2.1.10. feladatlap)
NEPSI gyakorlati útmutató
NEPSI útmutató kkv-k számára
Látogasson el a NEPSI e-tanulási platformjára a training.nepsi.eu oldalon, ahol további RCS-sel kapcsolatos tanulási anyagokat talál.