## Slide 1
FORMATION AUX BONNES PRATIQUES POUR TRAVAILLER AVEC DES MATÉRIAUX CONTENANT DE LA SILICE CRISTALLINE

## Slide 2
PRÉAMBULE (POUR LE FORMATEUR)
Dans le cadre de la formation au déploiement des Bonnes Pratiques de NEPSI, NEPSI a développé un ensemble de ressources pédagogiques.
Chaque dossier de formation PowerPoint couvre un sujet pertinent pour les travailleurs de toutes les industries qui utilisent des matériaux contenant de la silice cristalline. Les dossiers fournissent des informations sur les risques d'exposition à la poussière liés au sujet et sur les bonnes pratiques et mesures disponibles pour les réduire. L'objectif de la formation est d'informer et d'éduquer les travailleurs pour les aider à utiliser efficacement les mesures de contrôle et à réduire leur exposition à la silice cristalline respirable (SCR) sur le lieu de travail.
Utilisez le modèle vierge et les espaces réservés pour ajouter des informations supplémentaires à ce dossier de formation si nécessaire.

## Slide 3
IMPORTANT
Les informations contenues dans cette formation PowerPoint sont de nature consultative et informative. Il ne s'agit pas d'une norme ou d'un règlement, et cela ne crée pas de nouvelles obligations légales ni ne modifie les obligations existantes créées par la législation et la politique de santé.

## Slide 4
INTRODUCTION
Apprendre à se protéger contre les risques liés au travail est une priorité.
Dans cette formation PowerPoint, vous apprendrez :
Les mesures de contrôle de base pour prévenir ou minimiser l'exposition à la poussière de silice cristalline respirable (SCR) qui est nocive
Texte à remplir par le formateur - si vous avez ajouté une diapositive personnalisée, insérez un bref aperçu du matériel contextuel
Notes: Une exposition excessive des travailleurs à la silice cristalline respirable (SCR) peut entraîner à long terme de graves problèmes de santé. C’est pour cette raison qu’il est important que tous les travailleurs connaissent les bonnes pratiques qui limitent ou éliminent l'exposition à la poussière de silice".

## Slide 5
LES TECHNIQUES DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE
Il existe cinq techniques principales de contrôle des poussières utilisées pour gérer la SCR. Elles font partie des bonnes pratiques de NEPSI.
BONNE HYGIÈNE / ENTRETIEN MÉNAGER
Le lavage des vêtements de travail et l'aspiration de la poussière produite par les processus empêchent l'accumulation de poussière au fil du temps - un espace de travail propre est un espace sûr.
CONFINEMENT
La réalisation des processus de production de la SCR dans un environnement étanche permet d’empêcher à la source l'exposition à la poussière.
EXTRACTION / VENTILATION
Capter la SCR à la source, avant que nous y soyons exposés, et remplacer l'air contaminé par de l'air propre.
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
Les EPI (par exemple, les masques faciaux) protègent les travailleurs de la poussière lorsque toutes les autres mesures de contrôle sont insuffisantes pour maîtriser les risques d'exposition.
EAU
Le fait de maintenir les processus humides empêche la poussière de se propager dans l’air en capturant les particules avec de l'eau.

## Slide 6
LES RISQUES DE LA SCR
Les bonnes pratiques sont essentielles pour nous protéger contre la SCR
Une exposition à long terme à des niveaux élevés de SCR peut provoquer des maladies pulmonaires invalidantes
Il est important que nous nous protégions chaque jour contre l'exposition à cette poussière en suspension dans l'air.
En suivant les bonnes pratiques aujourd'hui, nous protégeons notre santé future.
Comment allez-vous passer votre retraite ?

## Slide 7
ARRÊTER LA POUSSIÈRE À LA SOURCE
En premier lieu, nous devons essayer de réduire le potentiel de production de poussière.
Si nous ne pouvons pas éviter la production de poussière, la manière la plus efficace de contrôler la poussière est de le faire à la source.
Cela signifie qu'il faut contenir ou séparer la poussière du travailleur en utilisant une barrière ou une enceinte, un système de ventilation (par exemple, l'extraction) et/ou un système d’élimination à base d’eau.
Notes: Par exemple, lorsque vous effectuez des processus à haute énergie sur des minéraux contenant de la silice cristalline, utilisez un appareil doté d'une extraction de la poussière ou d’un système à eau. (Voir image ci-dessus).

## Slide 8
TRAITEZ IMMÉDIATEMENT LES DÉVERSEMENTS
Le fait de traiter immédiatement les déversements de poussières (et leurs causes) réduira le risque que les poussières déposées se mettent en suspension dans l'air.
Les particules de poussière respirables sont invisibles à l'œil nu, sauf si une source lumineuse puissante est utilisée pour les éclairer. La poussière peut rester en suspension dans l'air pendant des jours ou des semaines.

## Slide 9
PORTER UN EPI
(SI NÉCESSAIRE)
Si toutes les autres mesures de contrôle de la poussière (voir les 5 principales techniques de contrôle) sont insuffisantes pour empêcher l'exposition à la poussière, portez un EPI.
L'EPI ne remplace en aucun cas les autres mesures de contrôle des poussières. Les masques anti-poussière protègent temporairement les travailleurs, mais la qualité générale de l'air peut encore être compromise par la poussière.

## Slide 10
LES BONNES PRATIQUES DE BASE - À FAIRE ET À NE PAS FAIRE
À FAIRE
Limiter l'accès aux chantiers/zones exposés à la poussière aux seuls employés et au personnel autorisé.
Utiliser des systèmes de ventilation ou des systèmes à eau pour réduire la poussière en suspension dans l'air.
Si possible, effectuer le travail à l'extérieur.
Utiliser des méthodes d'aspiration ou de nettoyage humide.
Planifier à l'avance pour vous assurer que les espaces de travail sont sûrs et que les équipements sont fonctionnels.
Signaler les pannes et prévoir un plan pour y remédier rapidement et en toute sécurité.
Porter des EPI pendant toute la durée de la tâche. Vous assurer que les masques faciaux sont bien ajustés.

## Slide 11
LES BONNES PRATIQUES DE BASE - À FAIRE ET À NE PAS FAIRE
À NE PAS FAIRE
Utiliser une brosse sèche - Préférer un aspirateur ou des méthodes de nettoyage humide
Utiliser de l'air comprimé pour nettoyer la poussière
Emporter les vêtements de travail ou les EPI sales à la maison
Utiliser des EPI endommagés
Fumer ou manger dans les zones de traitement de votre lieu de travail.

## Slide 12
DIAPOSITIVE VIDE
Utilisez cette diapositive pour créer un matériel de formation personnalisé spécifique à un environnement/contexte de travail.
Pour changer l'image, faites un clic droit > changer l'image > à partir du fichier.
Pour créer d'autres diapositives, cliquez sur l'onglet "Nouvelle diapositive" ci-dessus.

## Slide 13
CONCLUSION
Lorsque vous travaillez avec des minéraux contenant de la silice cristalline, n'oubliez pas :
Cherchez toujours à arrêter la poussière à la source
Un environnement de travail propre est un environnement sûr
Restreindre l'accès aux zones exposées à la poussière est un moyen sûr de prévenir l'exposition.
Évitez de fumer - le tabagisme augmente les effets négatifs de la SCR sur la santé.

## Slide 14
SUPPORTS D’APPRENTISSAGE COMPLÉMENTAIRES
Bonnes Pratiques pour le Nettoyage des Surfaces et des Installations (Fiche de travail 2.1.1a)
Bonnes Pratiques pour une Bonne Hygiène (Fiche de travail 2.1.10)
Guide des Bonnes Pratiques de NEPSI
Guide NEPSI pour les PME
Visitez la plateforme d'apprentissage en ligne de NEPSI sur training.nepsi.eu/fr pour plus de ressources d'apprentissage sur la SCR.