## Slide 1
LABAS PRAKSES APMĀCĪBAS PAR VENTILĀCIJU UN VENTILĀCIJAS SISTĒMĀM

## Slide 2
PREAMBULA (PASNIEDZĒJAM)
NEPSI Labās prakses īstenošanā izglītības posma ietvaros NEPSI ir izstrādājusi izglītojošu resursu kopumu.
Katrā PowerPoint mācību prezentācijā ir aplūkota tēma, kas attiecas uz darbiniekiem visās nozarēs, kurās izmanto kristālisko silīcija dioksīdu saturošus materiālus. Mācību prezentācijā ir sniegta informācija par putekļu iedarbības riskiem, kas saistīti ar attiecīgo tematu, un par labu praksi un pieejamajiem pasākumiem, lai tos samazinātu. Mācību mērķis ir informēt un izglītot darbiniekus, lai viņi varētu efektīvi piemērot kontroles pasākumus un samazināt ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda (RCS) iedarbību darba vietā.
Izmantojiet tukšo veidni un vietzīmes, lai pēc vajadzības pievienotu papildu informāciju šai mācību paketei.

## Slide 3
IEVĒROJIET
Šajā PowerPoint apmācības prezentācijā sniegtajai informācijai ir konsultatīvs raksturs un informatīvs saturs. Tas nav standarts vai regulējums, un tas neveido jaunus likumā noteiktus pienākumus, nedz arī maina esošos pienākumus, ko nosaka tiesību akti un politika veselības aizsardzības jomā.

## Slide 4
IEVADS
Svarīgākais ir iemācīties aizsargāt sevi pret apdraudējumiem, kas var rasties darbā.
Šajā PowerPoint apmācības prezentācijā jūs uzzināsiet par:
Trīs veidu ventilācijas sistēmām, ko izmanto, lai nomāktu ieelpojamo kristāliskā silīcija dioksīda putekļu (RCS) iedarbību uz darbiniekiem.
Labu ventilācijai praksi
Teksta, daļa ko aizpilda pasniedzējs – ja esat pievienojis individualizētu slaidu, ievietojiet īsu pārskatu par konteksta materiālu.
Notes: Pārmērīga ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda (RCS) iedarbība ilgtermiņā var izraisīt nopietnas veselības problēmas darbiniekiem. Šā iemesla dēļ ir svarīgi, lai visi darbinieki būtu informēti par labo praksi, kas ierobežo vai novērš silīcija dioksīda putekļu iedarbību.
Šīs apmācības sniedz informāciju un norādījumus par kristālisko silīcija dioksīdu saturošās vides vispārīgo ventilāciju.

## Slide 5
PUTEKĻU KONTROLES METODES
Ventilācija (un nosūce) ir viena no piecām galvenajām putekļu kontroles metodēm.
LABA HIGIĒNA / UZKOPŠANA
Mazgājot darba apģērbu un savācot putekļus, kas rodas darba procesā, ar putekļsūcēju, tiek novērsta putekļu uzkrāšanās laika gaitā – tīra darba vieta ir droša.
NOROBEŽOŠANA
RCS ražošanas procesu veikšana norobežotā vidē novērš putekļu iedarbību to rašanās vietā.
NOSŪCE / VENTILĀCIJA
RCS uztveršana tā rašanās vietā pirms mēs esam pakļauti tā iedarbībai, un piesārņotā gaisa aizstāšana ar tīru gaisu.
AIZSARGIERĪCES
IAL (piemēram, sejas maskas) aizsargā darbiniekus no putekļiem, ja visi pārējie kontroles pasākumi ir nepietiekami, lai kontrolētu iedarbības risku.
ŪDENS
Mitrinot procesus, tiek novērsta putekļu nonākšana gaisā, jo ūdens aiztur daļiņas.

## Slide 6
ŠĪS DARBĪBAS RADĪTIE RISKI
Šo iekārtu pareiza darbība ir būtiska, lai mūs aizsargātu pret RCS.
Ilgstoša augsta RCS līmeņa iedarbība var ierosināt invaliditāti izraisošas plaušu slimības.
Ir svarīgi, lai mēs katru dienu pasargātu sevi no šo gaisā esošo putekļu iedarbības.
Ievērojot labu praksi šodien, mēs būsim veseli rīt.
Kā pavadīsiet savu pensijas laiku?

## Slide 7
KĀ VENTILĀCIJA SAMAZINA RCS
Ventilāciju izmanto, lai samazinātu gaisā esošo putekļu, tostarp ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda, iedarbību uz darbinieku.
Ventilācijas sistēmu mērķis ir aizsargāt darbiniekus:
Uztverot gaisā esošos putekļus, kas rodas darba procesu laikā, pirms mēs esam pakļauti to iedarbībai.
Nodrošinot drošu gaisa kvalitāti, aizstājot piesārņoto gaisu ar tīru.
Nosūces ventilācijas sistēma, kas uzstādīta uz instrumenta, uztver putekļus to rašanās vietā.
Notes: Ventilācija ir svarīga darba vides iekštelpu gaisa kvalitātes uzturēšanas sastāvdaļa. Pareizi projektēta vietējās nosūces ventilācijas sistēma ir viens no visefektīvākajiem veidiem, kā samazināt silīcija dioksīda putekļu iedarbību, ja putekļu veidošanos nevar novērst ar izolācijas vai mitrajām metodēm.

## Slide 8
VENTILĀCIJAS VEIDI
Ir trīs veidu ventilācijas sistēmas, kurām ir dažādas funkcijas:
Dabiskā ventilācija (piemēram, svaiga gaisa plūsma no logiem, durvīm u. c.) nodrošina gaisa plūsmu, kas dabiski samazina gaisā esošo piesārņotāju koncentrāciju.
Sienā uzstādīti ventilatori tiek izmantoti, lai radītu caurplūdes gaisa plūsmu, aizstājot piesārņoto gaisu ar tīru gaisu.
Nosūces ventilāciju izmanto, lai uztvertu gaisā esošos putekļus, pirms tie sasniedz darbinieka elpošanas zonu, un pēc tam tos droši izvadītu.
Notes: Ir trīs ventilācijas pamatveidi. Vietējo nosūces ventilāciju parasti uzskata par visefektīvāko ventilācijas veidu, un tā vienmēr jāizmanto, ja ir pieejama.

## Slide 9
IETEIKUMI VENTILĀCIJAI
KO DARĪT
Izmantot ventilācijas sistēmas, ja tādas ir pieejamas
Ziņot par problēmām un defektiem, kas saistīti ar ventilācijas sistēmām.
Teksta, daļa ko aizpilda pasniedzējs – pievienojiet papildu tekstu par vispārējo ventilāciju, kas attiecas uz jūsu kontekstu.
KO NEDARĪT
Netraucēt ventilācijas sistēmas darbību.
Neizmantot portatīvos ventilatorus, kas var izjaukt gaisa plūsmu ap nosūces ventilācijas sistēmām vai kas var pacelt nogulsnējušos putekļus un likt tiem nonākt gaisā.
Teksta, daļa ko aizpilda pasniedzējs – pievienojiet papildu tekstu par vispārējo ventilāciju, kas attiecas uz jūsu kontekstu.

## Slide 10
TUKŠS SLAIDS
Izmantojiet šo slaidu, lai izveidotu darba videi/kontekstam pielāgotu mācību materiālu.
Lai mainītu attēlu, noklikšķiniet ar peles labo taustiņu > mainīt attēlu > no faila.
Lai izveidotu vairāk slaidu, noklikšķiniet uz cilnes "Jauns slaids".

## Slide 11
NOSLĒGUMS
Ventilācija ir būtiska putekļu kontroles sastāvdaļa, kas palīdz uzturēt drošu gaisa kvalitātes līmeni.
Atcerieties:
Vienmēr izmantojiet ventilācijas sistēmas, ja tas iespējams
Netraucējiet ventilācijas sistēmu darbībai
Ja jums ir aizdomas, ka ventilācijas sistēma nedarbojas pareizi, sazinieties ar objekta pārvaldnieku.

## Slide 12
PAPILDU MĀCĪBU MATERIĀLI
Vispārīgās ventilācijas labā prakse (Uzdevumu lapa 2.1.9)
NEPSI Labās prakses rokasgrāmata
NEPSI Rokasgrāmata MVU
Apmeklējiet NEPSI E-mācību platformu training.nepsi.eu, lai iegūtu vairāk mācību resursu par RCS.