## Slide 1
DOBRE PRAKTYKI DOTYCZĄCE OPRÓŻNIANIA WORKÓW – SZKOLENIE

## Slide 2
WSTĘP (DLA INSTRUKTORA)
NEPSI przygotował zestaw materiałów edukacyjnych do wykorzystania na etapie szkoleniowym procesu wdrażania Dobrych praktyk NEPSI.
Każda z prezentacji szkoleniowych omawia temat istotny dla pracowników wszystkich branż stosujących materiały zawierające krzemionkę krystaliczną. Prezentacje zawierają informacje o związanych z danym tematem zagrożeniach wynikających z narażenia na pył, jak również dobre praktyki i dostępne środki umożliwiające ograniczanie tych zagrożeń. Szkolenie ma na celu zapewnienie informacji i wiedzy pracownikom, aby mogli skutecznie stosować środki kontroli i ograniczać narażenie na respirabilną krzemionkę krystaliczną (RKK) w miejscu pracy.
Zgodnie z potrzebami prosimy uzupełnić tę prezentację o dodatkowe informacje na pustych slajdach i w polach tekstowych do tego przeznaczonych.

## Slide 3
UWAGA
Niniejsza prezentacja szkoleniowa ma charakter doradczy i zawiera treści informacyjne. Przedstawione w niej informacje nie stanowią norm ani przepisów. Nie tworzą także nowych zobowiązań ani nie zmieniają zobowiązań już istniejących, wynikających z przepisów i polityki zdrowotnej.

## Slide 4
WSTĘP
Zdobycie wiedzy na temat tego, jak się chronić przez zagrożeniami dla zdrowia związanymi z pracą, to priorytet.
Niniejsze szkolenie pozwala zdobyć wiedzę na temat:
Zagrożeń związanych z opróżnianiem worków
Konkretnych wytycznych i dobrych praktyk dotyczących opróżniania małych i dużych worków
Miejsce na tekst instruktora – w przypadku dodania własnego slajdu należy podać krótki opis materiału
Notes: Nadmierne narażenie na respirabilną krzemionkę krystaliczną (RKK) może w długiej perspektywie prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych pracowników. Z tego powodu ważne jest, by wszyscy pracownicy znali dobre praktyki, które ograniczają lub eliminują narażenie na pył krzemionki.
Niniejsze szkolenie zawiera wytyczne dotyczące opróżniania małych i dużych worków wypełnionych materiałami zawierającymi krzemionkę krystaliczną.

## Slide 5
METODY KONTROLI PYŁU
Procesy opróżniania worków wspomagane są przez zastosowanie zamkniętej przestrzeni, systemów odpylania/ wentylacyjnych oraz ŚOI, które stanowią trzy z pięciu głównych metod kontroli pyłu.
DOBRA HIGIENA / SPRZĄTANIE
Pranie odzieży roboczej i odkurzanie pyłu wytwarzanego w procesach zapobiegają gromadzeniu się pyłu z biegiem czasu – czyste miejsce pracy jest bezpieczne.
ZAMKNIĘTA PRZESTRZEŃ
Prowadzenie procesów wytwarzających RKK w szczelnym środowisku zapobiega narażeniu na pył u źródła.
ODPYLANIE/WENTYLACJA
Wychwytywanie RKK u źródła, zanim zostaniemy na nią narażeni, i zastępowanie zanieczyszczonego powietrza czystym powietrzem.
SPRZĘT OCHRONNY
ŚOI (np. maski) chronią pracowników przed pyłem, gdy wszystkie inne środki kontroli nie zapewniają wystarczającej kontroli ryzyka związanego z narażeniem.
WODA
Mokre procesy zapobiegają unoszeniu się pyłu w powietrze, gdyż woda wychwytuje jego cząsteczki.

## Slide 6
ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z TYM DZIAŁANIEM
Działanie to może wiązać się z dużą ilością pyłu.
Długoterminowe narażenie na wysoki poziom RKK może powodować ciężką chorobę płuc.
Ważne jest, byśmy każdego dnia chronili się przed narażeniem na pył zawieszony w powietrzu.
Stosując dzisiaj dobre praktyki, chronimy swoje przyszłe zdrowie.
Jak spędzisz swoją emeryturę?
Notes: Procesy opróżniania worków i nieprawidłowe obchodzenie się z pustymi workami mogą prowadzić do wysokiego poziomu narażenia na pył. W związku z tym należy stosować dobre praktyki dotyczące opróżniania worków. W przypadku małych worków zalecane jest stosowanie automatycznych lub półautomatycznych stanowisk do opróżniania.

## Slide 7
JAK OPRÓŻNIANIE WORKÓW WYTWARZA RKK
Opróżnianie worków powoduje unoszenie się pyłu w powietrze, gdy zawartość opuszcza worek.
Szybkie opróżnianie worka wytwarza duże ilości pyłu, obniża jakość powietrza i potencjalnie naraża pracowników na RKK.
Drobne, suche, sproszkowane materiały wytwarzają podczas ich obsługi najwięcej pyłu zawieszonego w powietrzu.
Niniejszy pakiet szkoleniowy omawia dwa rodzaje worków, które wymagają różnych metod bezpiecznej obsługi.
Notes: Procesy opróżniania worków i nieprawidłowe obchodzenie się z pustymi workami może prowadzić do wysokiego poziomu narażenia na pył. W związku z tym należy stosować dobre praktyki dotyczące opróżniania worków. W przypadku małych worków zalecane jest stosowanie automatycznych lub półautomatycznych stanowisk do opróżniania.

## Slide 8
MAŁE WORKI
Aby ograniczyć wytwarzanie pyłu podczas opróżniania worków:
Jeśli to możliwe, stosuj automatyczne lub półautomatyczne stacje opróżniania.
Procesy, które nie mogą być zautomatyzowane, powinny mieć miejsce w zamkniętej przestrzeni. Korzystaj z ręcznej stacji opróżniania worków wyposażonej w wentylację wyciągową, jeśli jest ona dostępna.
Ostrożnie wysypuj zawartość worka, kierując jego otwarty koniec od siebie.
Zwijaj puste worki w strefie odpylania.
Gdy inne środki kontroli nie są dostępne, stosuj ŚOI.
Puste worki umieszczaj w dużym worku foliowym. Nie dopuszczaj do jego przepełnienia. Szczelnie zamykaj worek foliowy przed jego usunięciem.
Notes: Choć nie zawsze jest to konieczne, aby ograniczyć ryzyko błędu ludzkiego i uszkodzenia ciała, zalecane jest stosowanie automatycznych lub półautomatycznych stacji opróżniania worków.
Zgniatanie worków wytwarza duże ilości pyłu. Pracownicy powinni zwijać puste worki w strefie odpylania.
Opróżniając małe worki, pamiętaj o kierowaniu jego otwartego końca od siebie. Aby całkowicie zapobiegać wytwarzaniu pyłu, opróżniaj worki do dużego worka foliowego, utrzymywanego w pozycji otwartej przez metalową ramę.

## Slide 9
DUŻE WORKI (WORKI ZBIORCZE)
Aby ograniczyć wytwarzanie pyłu podczas opróżniania worków:
Jeśli to możliwe, stosuj automatyczne stacje opróżniania. Zapewniają one dużą szczelność i wyposażone są w systemy wychwytujące pył i kontrolujące przepływ materiału.
Podczas ręcznego otwierania lub przecinania worków stosuj ŚOI.
Nie zgniataj pustych worków ręcznie. Umieszczaj je w dużym worku foliowym. Nie dopuszczaj do jego przepełnienia. Szczelnie zamykaj worek foliowy przed jego usunięciem.
Notes: Duże worki wiążą się z większymi oszczędnościami i są bardziej ekologiczne w porównaniu do korzystania z większej ilości małych worków. Duży worek może zawierać taką samą ilość materiału co cała paleta małych worków. W związku z tym, gdy są one pełne, są zbyt ciężkie, by móc je obsługiwać bez pomocy maszyny.
Podczas opróżniania dużych worków poprzez ich rozcinanie zalecane jest stosowanie ŚOI.

## Slide 10
CO NALEŻY, A CZEGO NIE NALEŻY ROBIĆ PODCZAS OPROŻNIANIA WORKÓW
NALEŻY
Upewniać się, że systemy odpylania są sprawne
Wypatrywać śladów uszkodzeń i niewłaściwego działania oraz zgłaszać usterki
Nosić ŚOI (maski przeciwpyłowe), jeśli nie są dostępne inne środki kontroli pyłu
Natychmiast usuwać rozsypany materiał, korzystając z odkurzacza lub stosując czyszczenie na mokro
NIE NALEŻY
Zbyt szybko opróżniać małych worków
Przepełniać pojemników na odpady
Do czyszczenia używać suchych szczotek ani sprężonego powietrza
Notes: Przed rozpoczęciem procesu opróżniania worka należy upewnić się, że systemy wentylacji i odpylania działają. W przypadku podejrzenia problemu należy skontaktować się z kierownikiem znajdującym się na terenie zakładu. Należy pamiętać o sprawdzaniu czynników zewnętrznych, takich jak przeciągi, które mogą wywierać duży wpływ na systemy wentylacyjne.
Gdy dostępny jest sprzęt pomocniczy, należy z niego korzystać w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia błędu ludzkiego lub uszkodzenia ciała. Aby unikać niepotrzebnego rozsypania materiału, mogącego powodować dodatkowe zagrożenia, nigdy nie należy przepełniać worków. W przypadku rozsypania materiału należy natychmiast go usunąć, stosując metody czyszczenia na mokro lub na sucho.

## Slide 11
PUSTY SLAJD
Wykorzystaj ten slajd do utworzenia własnego materiału szkoleniowego, dotyczącego konkretnego miejsca pracy lub kontekstu.
Aby zmienić obraz, kliknij prawym przyciskiem myszy > zmień obraz > z pliku.
Aby utworzyć więcej slajdów, kliknij „Nowy slajd” na zakładce powyżej.

## Slide 12
WNIOSKI
Opróżnianie worków może skutkować narażeniem na RKK. Aby chronić swoje zdrowie, należy pamiętać, aby:
Sprawdzać, czy systemy wentylacyjne i odpylania są włączone (jeśli są dostępne)
Zawsze korzystać ze sprzętu pomocniczego, jeśli jest dostępny
Ostrożnie usuwać puste worki, aby jak najbardziej ograniczać wytwarzanie pyłu
Natychmiast usuwać rozsypany materiał

## Slide 13
DODATKOWE MATERIAŁY SZKOLENIOWE
Dobre praktyki dotyczące opróżniania worków – małe worki (Karta zadań 2.2.1a)
Dobre praktyki dotyczące opróżniania worków – duże worki (Karta zadań 2.2.1b)
Przewodnik dobrych praktyk NEPSI
Przewodnik NEPSI dla małych i średnich przedsiębiorstw
Więcej materiałów szkoleniowych na temat RKK znajdziesz na Platformie e-szkoleniowej NEPSI na stronie training.nepsi.eu