## Slide 1
KOOLITUS: HEAD TAVAD LÕIKAMISEL, FREESIMISEL JA LIHVIMISEL

## Slide 2
SISSEJUHATUS (KOOLITAJALE)
Osana NEPSI heade tavade koolitusprogrammist ja selle läbiviimisest on NEPSI välja töötanud õppematerjalide komplekti.
Iga PowerPointi koolituspakett hõlmab konkreetset teemat, mis on oluline kõigi kristallilist ränidioksiidi sisaldavaid materjale kasutavate tööstusharude töötajate jaoks. Pakendid annavad vajalikku teavet teemaga seotud tolmuga kokkupuuteriskide ning nende vähendamise tavade ja meetmete kohta. Koolituse eesmärk on aga teavitada ja koolitada töötajaid, et aidata neil tõrjemeetmeid tõhusalt kasutada ja vähendada kokkupuudet sisse hingatava kristallilise ränidioksiidiga (RCS) oma töökohal.
Kasutage tühje malle ja kohahoidjaid, et lisada seeläbi koolituspaketile lisateavet.

## Slide 3
PANE TÄHELE
Sellel PowerPointi koolitusel olev teave on oma olemuselt suunav ja informatiivne. See ei ole standard ega määrus ning see ei loo uusi juriidilisi kohustusi ega muuda tervishoiualaste õigusaktide ja regulatsioonidega loodud olemasolevaid kohustusi.

## Slide 4
SISSEJUHATUS
Esmatähtis on õppida end kaitsma tööga seotud terviseriskide eest.
Sellel PowerPointi koolitusel saate teada:
Terviseriskid, mis on seotud suure energiatarbega tööstusprotsessidega, mis võivad põhjustada kokkupuudet kahjuliku sisse hingatava kristallilise ränidioksiidi tolmuga (RCS)
Head tavad lõikamisel, freesimisel ja lihvimisel
Tekst, mida juhendaja täidab – kui olete lisanud kohandatud slaidi, sisestage materjalist lühike ülevaade vastavalt kontekstile
Notes: Liigne kokkupuude sissehingatava kristallilise ränidioksiidiga (RCS) võib põhjustada töötajatele pikas perspektiivis tõsiseid terviseprobleeme. Sel põhjusel on oluline, et kõik töötajad oleksid teadlikud headest tavadest, mis piiravad või välistavad kokkupuute ränidioksiidi tolmuga.
See koolitus annab juhiseid kristallilist ränidioksiidi sisaldavate materjalide lõikamiseks, lihvimiseks ja poleerimiseks.

## Slide 5
TOLMUKONTROLLIMISE TEHNIKAD
Lõikamis-, freesimis- ja lihvimisprotsesse saab juhtida viie peamise tolmutõrjetehnika abil.
HEA HÜGIEEN / PUHTUS JA KORD
Tööriiete pesemine ja protsesside käigus tekkiva tolmu imemine peatab tolmu kogunemise aja jooksul – puhas tööruum on ohutu tööruum
SULETUD KESKKOND
RCS-i tootmisprotsesside läbiviimine suletud keskkonnas hoiab ära tolmu selle kokkupuuteallikas
VÄLJATÕMME / VENTILATSIOON
RCS-i jäädvustamine selle allikas, enne kui sellega kokku puutume, ja saastunud õhu asendamine puhta õhuga.
KAITSEVARUSTUS
Isikukaitsevahendid (nt näomaskid) kaitsevad töötajaid tolmu eest, kui kõik muud kontrollimeetmed ei ole kokkupuuteriskide ohjamiseks piisavad
VESI
Märgprotsessid hoiavad ära tolmu õhku paiskumise, püüdes osakesed vee abil kinni

## Slide 6
ANTUD TEGEVUSEST TEKKIVAD RISKID
See tegevus võib olla väga tolmune
Pikaajaline kokkupuude kõrge RCS-i tasemega võib põhjustada invaliidistavat kopsuhaigust
On oluline, et me kaitseksime end iga päev õhus leviva tolmuga kokkupuute eest.
Järgides häid tavasid juba täna, hoiame oma tervist homseks ja tulevikuks.
Kuidas veedate oma pensionipõlve?
Notes: Kottide tühjendamise protsessid ja tühjade kottide ebaõige käsitsemine võivad põhjustada märkimisväärset kokkupuudet tolmuga. Sel põhjusel tuleb järgida kottide tühjendamise häid tavasid. Väikeste kottide tühjendamiseks on soovitatav kasutada automaatseid või poolautomaatseid kottide mahalaadimisjaamu.

## Slide 7
KUIDAS SUURE ENERGIATARBEGA TÖÖ PROTSESSID RCS-i TEKITAVAD
Lõikamine, freesimine ja lihvimine on suure energiatarbega protsessid, mis võivad teatud materjalidega töötamisel tekitada palju tolmu:
Paljudest tööstuslikest materjalidest (nt liivakivist) tekkiv tolm on ohtlik; tolmuga kokkupuute vähendamiseks on vaja tõrjemeetmeid.
Tekkiv tolm võib sisaldada sissehingatavat kristallilist ränidioksiidi (RCS), mis pikaajalisel sissehingamisel võib põhjustada silikoosi.

## Slide 8
TÖÖRIISTAD, MIS TEKITAVAD TOLMU
Nurklihvijad
Ketaslõikurid
Lõikuspingid
Soonefreesid
Puurmasinad
Notes: Lõikamine, freesimine ja lihvimine on suure energiatarbega protsessid, mis võivad tekitada ohtlikus koguses tolmu.

## Slide 9
ENNE LÕIKAMIST, FREESIMIST JA LIHVIMIST
Veenduge, et ala oleks hästi ventileeritud
Kontrollige tööriistadel kahjustuste märke
Kui kasutate väljatõmbesüsteemi, veenduge, et see töötab korralikult
Puhastage plaadid ja masinad voolava veega (kui see on lubatud)
Notes: Enne suure energiatarbega protsesside käivitamist tuleb järgida mitmeid ettevaatusabinõusid, et vähendada kokkupuudet tolmuga ja tarbetuid vigastusi.

## Slide 10
LÕIKAMISE, FREESIMISE JA LIHVIMISE AJAL
Märgprotsesside kasutamisel kontrollige, et veevarustus oleks piisav
Tolmumahukatel tegevustel kasutage alati hingamisteede kaitsevahendeid
Veega integreeritud masinate ja tööriistade kasutamine vähendab oluliselt ränidioksiidi tolmu taset
Võimaluse korral hoidke masina turvauksed suletuna
Kasutage kohalikku väljatõmbeventilatsiooni (LEV), et koguda ränidioksiidi tolm allikast ja transportida see töötajate hingamispiirkonnast eemale.
Tekst koolitajale – lisage infomaterjali lõikamise, freesimise ja lihvimisega seotud meetmete kohta, mis on teie kontekstis asjakohased
Notes: Märgprotsessid aitavad vähendada kokkupuudet tolmuga, püüdes õhus lenduvat tolmu vee abil. Kui seadmel on vee lisamise võimalus, on soovitatav kasutada märgprotseduure. Kuivtootmine tekitab väga palju ränidioksiidi tolmu – võimalusel ärge kasutage kuivalt töötavaid tööriistu!
Isikukaitsevahendeid tuleb kanda vastavalt neil toodud siltidele ja piktogrammile. Tolmumahukate tegevuste puhul kasutage alati hingamisteede kaitsevahendeid.

## Slide 11
MIDA TEHA JA MIDA MITTE TEHA LÕIKAMISEL, FREESIMISEL JA LIHVIMISEL
TEHKE ALATI
Võimaluse korral kasutage tolmueemaldussüsteemi
Kinnistes ruumides töötades kasutage ventilatsioonisüsteemide eeliseid
Tolmu eemaldamiseks kasutage märgtöötamise võimekusega tööriistu
Selleks ettenähtud kohtades kasutage isikukaitsevahendeid
ÄRGE KUNAGI TEHKE
Kasutage rikkis või kahjustatud seadmeid
Laske tolmueemalduskastidel üle ääre voolata
Kasutage seadmeid koos sobimatute protsesside ja varustusega (nt märgprotsessid seadmega, mis ei toeta seda võimalust)

## Slide 12
TÜHI SLAID
Kasutage seda slaidi töökeskkonnale/kontekstile vastava kohandatud koolitusmaterjali loomiseks
Pildi muutmiseks paremklõpsake > muuda pilti > vali failist.
Rohkemate slaidide loomiseks klõpsake ülaltoodud vahekaarti „Uus slaid”.
Notes: *Märkus koolitajale* Kaaluge oma töökonteksti jaoks spetsiifilise täiendava teabe lisamist.

## Slide 13
KOKKUVÕTE
Lõikamine, freesimine ja lihvimine on suure energiatarbega protsessid, mis tekitavad palju tolmu.
Pidage meeles:
Veenduge, et selleks eraldatud ala oleks hästi ventileeritud
Võimaluse korral kasutage vesivarustuse ja märgtöö võimekusega tööriistu
Kontrollige seadmetel kahjustuste märke
Koolitaja kontekstuaalsed kokkuvõtted lisada siia

## Slide 14
TÄIENDÕPE
Kuivlõikamisrakenduste head tavad, kasutades käsitsi töötamiseks mõeldud ketaslõikureid/nurgalõikureid või elektrilisi seinafreese (tööleht 2.1.14a)
Keraamiliste ja kivimaterjalide lõikamise ja poleerimise head tavad (ülesanne 2.2.7)
NEPSI heade tavade juhend
NEPSI juhend VKEdele
RCS-i kohta lisateabe saamiseks külastage NEPSI e-õppe platvormi saidil training.nepsi.eu.