## Slide 1
FORMATION AUX BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE DÉCOUPE, DE MEULAGE ET DE PONÇAGE

## Slide 2
PRÉAMBULE (POUR LE FORMATEUR)
Dans le cadre de la formation au déploiement des Bonnes Pratiques de NEPSI, NEPSI a développé un ensemble de ressources pédagogiques.
Chaque dossier de formation PowerPoint couvre un sujet pertinent pour les travailleurs de toutes les industries qui utilisent des matériaux contenant de la silice cristalline. Les dossiers fournissent des informations sur les risques d'exposition à la poussière liés au sujet et sur les bonnes pratiques et mesures disponibles pour les réduire. L'objectif de la formation est d'informer et d'éduquer les travailleurs pour les aider à utiliser efficacement les mesures de contrôle et à réduire leur exposition à la silice cristalline respirable (SCR) sur le lieu de travail.
Utilisez le modèle vierge et les espaces réservés pour ajouter des informations supplémentaires à ce dossier de formation si nécessaire.

## Slide 3
IMPORTANT
Les informations contenues dans cette formation PowerPoint sont de nature consultative et informative. Il ne s'agit pas d'une norme ou d'un règlement, et cela ne crée pas de nouvelles obligations légales ni ne modifie les obligations existantes créées par la législation et la politique de santé.

## Slide 4
INTRODUCTION
Apprendre à se protéger contre les risques liés au travail est une priorité.
Au cours de cette formation PowerPoint, vous allez apprendre :
Les risques pour la santé liés aux processus industriels à haute énergie qui peuvent entraîner une exposition à la poussière de silice cristalline respirable (SCR) nocive
Les bonnes pratiques à appliquer lors du découpage, du meulage et du ponçage
Texte à remplir par le formateur - si vous avez ajouté une diapositive personnalisée, insérez un bref aperçu du matériel contextuel
Notes: Une exposition excessive des travailleurs à la silice cristalline respirable (SCR) peut entraîner à long terme de graves problèmes de santé. C’est pour cette raison qu’il est important que tous les travailleurs connaissent les bonnes pratiques qui limitent ou éliminent l'exposition à la poussière de silice.
Cette formation fournit des conseils pour la découpe, le meulage et le ponçage de matériaux contenant de la silice cristalline.

## Slide 5
LES TECHNIQUES DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE
Les processus de découpe, de meulage et de ponçage peuvent être contrôlés à l'aide des cinq principales techniques de contrôle de la poussière.
BONNE HYGIÈNE / ENTRETIEN MÉNAGER
Le lavage des vêtements de travail et l'aspiration de la poussière produite par les processus empêchent l'accumulation de poussière au fil du temps - un espace de travail propre est un espace sûr.
CONFINEMENT
La réalisation des processus de production de la SCR dans un environnement étanche permet d’empêcher à la source l'exposition à la poussière.
EXTRACTION / VENTILATION
Capter la SCR à la source, avant que nous y soyons exposés, et remplacer l'air contaminé par de l'air propre.
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
Les EPI (par exemple, les masques faciaux) protègent les travailleurs de la poussière lorsque toutes les autres mesures de contrôle sont insuffisantes pour maîtriser les risques d'exposition.
EAU
Le fait de maintenir les processus humides empêche la poussière de se propager dans l’air en capturant les particules avec de l'eau.

## Slide 6
LES RISQUES LIÉS À CETTE ACTIVITÉ
Cette activité peut générer beaucoup de poussière
Une exposition à long terme à des niveaux élevés de SCR peut provoquer des maladies pulmonaires invalidantes
Il est important que nous nous protégions chaque jour contre l'exposition à cette poussière en suspension dans l'air.
En suivant les bonnes pratiques aujourd'hui, nous protégeons notre santé future.
Comment allez-vous passer votre retraite ?
Notes: Les processus de vidage des sacs et la manipulation incorrecte des sacs vides peuvent entraîner des niveaux importants d'exposition à la poussière. C’est pour cette raison que les bonnes pratiques liées au vidage des sacs doivent être suivies. L'utilisation de stations de vidage de sacs automatiques ou semi-automatiques est recommandée pour le vidage des petits sacs.

## Slide 7
COMMENT LES PROCESSUS À HAUTE ÉNERGIE GÉNÈRENT DE LA SCR
Le découpage, le meulage et le ponçage sont des processus à haute énergie qui peuvent générer beaucoup de poussière lorsqu'ils concernent certains matériaux :
La poussière générée par de nombreux matériaux industriels (par exemple, le grès) est dangereuse ; des mesures de contrôle sont nécessaires pour réduire l'exposition à la poussière.
La poussière générée peut contenir de la silice cristalline respirable (SCR) qui, lorsqu'elle est inhalée pendant de longues périodes, peut provoquer une silicose.

## Slide 8
LES OUTILS QUI GÉNÈRENT DE LA POUSSIÈRE
Meuleuses d'angle
Coupeuses d'angle
Machines de tronçonnage
Rainureuses électriques
Perceuses
Notes: Le découpage, le meulage et le ponçage sont des processus à haute énergie qui peuvent créer des quantités dangereuses de poussière.

## Slide 9
AVANT DE COUPER, MEULER ET PONCER
Assurez-vous que la zone est bien ventilée
Vérifiez que l'équipement ne présente pas de signes de dommages
Si vous utilisez un système d'aspiration, assurez-vous qu'il fonctionne correctement
Nettoyez les dalles et les machines à l'eau courante
Notes: Il existe plusieurs mesures de sécurité à prendre avant de lancer des processus à haute énergie afin de réduire l'exposition à la poussière et les blessures inutiles.

## Slide 10
PENDANT LE DÉCOUPAGE, LE MEULAGE ET LE PONÇAGE
Si vous utilisez des procédés humides, vérifiez que l'alimentation en eau est suffisante
Utilisez toujours une protection respiratoire pour les activités très poussiéreuses
L'utilisation de machines et d'outils équipés d’un système à eau réduit considérablement le niveau de poussière de silice
Si possible, gardez les portes de sécurité des machines fermées
Utilisez la ventilation locale pour capturer la poussière de silice à la source et la transporter loin de la zone de respiration de l'employé
Texte pour le formateur - Ajoutez un texte supplémentaire sur les mesures adaptées à votre propre contexte par rapport au découpage, au meulage et au ponçage
Notes: Les procédés humides aident à réduire l'exposition à la poussière en capturant la poussière en suspension dans l'air avec de l'eau. Si l'appareil est adapté à l'injection d'eau, les procédés humides sont recommandés. La fabrication à sec génère des niveaux très élevés de poussière de silice – n'utilisez pas d'outils secs !
Il faut porter des EPI comme indiqué par la signalisation et les pictogrammes. Pour les activités très poussiéreuses, utilisez toujours une protection respiratoire.

## Slide 11
COUPE, MEULAGE, PONÇAGE – LES CHOSES À FAIRE ET À NE PAS FAIRE
À FAIRE
Utiliser un système d'extraction des poussières lorsqu'il est disponible
Tirer parti des systèmes de ventilation lors du travail dans des espaces clos
Utiliser des outils à eau pour réduire la poussière
Utiliser des EPI dans les zones indiquées
À NE PAS FAIRE
Utiliser un équipement défectueux ou endommagé
Laisser déborder les bacs d'extraction de la poussière
Utiliser des dispositifs en combinaison avec des processus et des équipements inappropriés (par exemple, des processus humides avec un dispositif qui ne permet pas l’évacuation d'eau).

## Slide 12
DIAPOSITIVE VIDE
Utilisez cette diapositive pour créer un matériel de formation personnalisé spécifique à un environnement/contexte de travail.
Pour changer l'image, faites un clic droit > changer l'image > à partir du fichier.
Pour créer d'autres diapositives, cliquez sur l'onglet "Nouvelle diapositive" ci-dessus.
Notes: *Note pour le formateur* Pensez à ajouter des informations supplémentaires spécifiques à votre propre contexte de travail.

## Slide 13
CONCLUSION
Le découpage, le meulage et le ponçage sont des processus à haute énergie qui génèrent beaucoup de poussière.
N'oubliez pas :
Assurez-vous que l'enceinte est bien ventilée
Utilisez des outils équipés d’un système à eau lorsque cela est possible
Vérifiez que l'équipement ne présente pas de signes de dommages
Le formateur peut ajouter des conclusions contextuelles

## Slide 14
POUR EN SAVOIR PLUS
Bonnes Pratiques pour les Applications de Coupe à Sec utilisant des Perceuses/Coupeuses d'angle manuelles ou des Rainureuses Électriques (Fiche de travail 2.1.14a)
Bonnes Pratiques pour la Coupe et le Polissage des Matériaux en Céramique et en Pierre (Fiche de travail 2.2.7)
Guide des Bonnes Pratiques de NEPSI
Guide NEPSI pour les PME
Visitez la plateforme d'apprentissage en ligne de NEPSI sur training.nepsi.eu/fr pour plus de ressources d'apprentissage sur la SCR.