## Slide 1
TRAINING SULLE BUONE PRATICHE DI TAGLIO, LEVIGATURA E SABBIATURA

## Slide 2
PREMESSA PER I FORMATORI
NEPSI ha sviluppato una serie di risorse didattiche per supportare le attività di formazione finalizzate all'implementazione delle Buone Pratiche NEPSI.
Ogni pacchetto formativo in PowerPoint tratta un argomento di interesse per i lavoratori dei settori che utilizzano materiali contenenti silice cristallina. I pacchetti forniscono informazioni sui rischi di esposizione alle polveri in riferimento all'argomento trattato, nonché sulle buone pratiche e sulle misure disponibili per ridurli. Lo scopo della formazione è informare ed educare i lavoratori per aiutarli a utilizzare le misure di controllo in maniera efficace e ridurre l'esposizione alla silice cristallina respirabile (SCR) sul luogo di lavoro.
All’occorrenza, è possibile utilizzare la diapositiva vuota e le caselle di testo per integrare le informazioni contenute in questo pacchetto formativo.

## Slide 3
NOTA BENE
Il contenuto di questo training in PowerPoint è fornito a scopo informativo e sotto forma di raccomandazioni. Non rappresenta uno standard o una normativa, non aggiunge nuovi obblighi legali né modifica gli obblighi esistenti introdotti dalla legislazione a tutela della salute e dalle policy aziendali.

## Slide 4
INTRODUZIONE
Imparare a proteggersi dai rischi per la salute connessi all’attività lavorativa è una priorità.
Nel corso di questo training in PowerPoint scopriremo:
I rischi per la salute connessi a processi industriali e elevato consumo di energia che possono causare l'esposizione alle polveri di silice cristallina respirabile (SCR)
Le buone pratiche da seguire durante il taglio, la levigatura e la sabbiatura
Testo da compilare a cura del formatore: nel caso in cui venga aggiunta una diapositiva ad hoc, occorrerà inserire una breve panoramica del materiale di riferimento
Notes: L'esposizione eccessiva alla silice cristallina respirabile (SCR) può comportare a lungo andare gravi problemi di salute per i lavoratori. Per questa ragione, è importante che tutti i lavoratori siano a conoscenza delle buone pratiche che limitano o eliminano l'esposizione alla polvere di silice.
Questo training fornisce una guida alle operazioni di taglio, levigatura e sabbiatura di materiali contenenti silice cristallina.

## Slide 5
TECNICHE PER IL CONTROLLO DELLE POLVERI
Il taglio, la levigatura e la sabbiatura possono essere gestiti correttamente utilizzando le cinque principali tecniche per il controllo delle polveri.
IGIENE E PULIZIA
Lavare gli abiti da lavoro e aspirare le polveri prodotte dai processi evita che le particelle si accumulino nel tempo: uno spazio di lavoro pulito è uno spazio sicuro
CONFINAMENTO
Eseguire i processi generatori di SCR in un ambiente chiuso previene l'esposizione alle polveri alla fonte
ASPIRAZIONE/VENTILAZIONE
Captare la SCR alla fonte, prima che si verifichi l’esposizione, e sostituire l'aria contaminata con aria pulita
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Quando tutte le altre misure di controllo non sono sufficienti a contenere i rischi di esposizione alla silice cristallina respirabile, i DPI (come le maschere facciali filtranti, ad esempio) proteggono i lavoratori dalle polveri
ACQUA
I processi a umido prevengono la diffusione delle particelle di polvere nell’aria, captandole con l’acqua

## Slide 6
I RISCHI CONNESSI A QUESTA ATTIVITÀ
Questa attività può generare molta polvere
L'esposizione prolungata a livelli elevati di SCR può causare malattie polmonari invalidanti
È importante proteggersi costantemente dall'esposizione alle polveri aerodisperse.
Osservando le buone pratiche oggi, proteggiamo la nostra salute futura.
Come immaginiamo di trascorrere la pensione?
Notes: I processi di svuotamento dei sacchi e la manipolazione scorretta dei sacchi vuoti possono causare livelli significativi di esposizione alle polveri. Per questa ragione, è necessario seguire le buone pratiche relative allo svuotamento dei sacchi. Per lo svuotamento di sacchi di piccole dimensioni si raccomanda l'uso di stazioni di scarico dei sacchi automatiche o semiautomatiche.

## Slide 7
IN CHE MODO I PROCESSI A ELEVATO CONSUMO DI ENERGIA GENERANO SCR
Il taglio, la levigatura e la sabbiatura sono processi a elevato consumo di energia e possono generare grandi quantità di polvere, se applicati a determinati materiali:
Le polveri generate da molti materiali industriali (ad esempio l'arenaria) sono pericolose, rendendo necessaria l’adozione di misure di controllo per ridurre l'esposizione.
Queste polveri possono contenere silice cristallina respirabile che, se inalata per lunghi periodi di tempo, può causare la silicosi.

## Slide 8
STRUMENTI CHE GENERANO POLVERE
Smerigliatrici angolari
Tagliatrici angolari
Troncatrici
Scanalatrici elettriche portatili
Perforatrici
Notes: Il taglio, la levigatura e la sabbiatura sono processi a elevato consumo di energia che possono generare pericolose concentrazioni di polveri.

## Slide 9
PRIMA DI INIZIARE IL TAGLIO, LA LEVIGATURA E LA SABBIATURA
Assicurarsi che l’aerea sia ben ventilata
Controllare che l'attrezzatura non presenti segni di danneggiamento
Nel caso si utilizzi un sistema di aspirazione, accertarsi che funzioni correttamente
Pulire con acqua corrente le lastre di materiale e i macchinari
Notes: Prima di avviare processi a elevato consumo di energia, è importante adottare una serie di misure di sicurezza per ridurre l'esposizione alle polveri e prevenire gli infortuni.

## Slide 10
DURANTE IL TAGLIO, LA LEVIGATURA E LA SABBIATURA
Se si utilizzano processi a umido, verificare che l'approvvigionamento d'acqua sia adeguato.
Utilizzare sempre una protezione respiratoria per le attività altamente polverulente.
Servirsi di macchine e utensili dotati di sistemi con acqua a pressione in modo da ridurre sensibilmente il livello delle polveri di silice.
Quando possibile, tenere chiusi i portelli di sicurezza delle macchine
Utilizzare il sistema di aspirazione locale per catturare la polvere di silice alla fonte e trasportarla lontano dalla zona di respirazione del dipendente.
Testo da compilare a cura del formatore: aggiungere informazioni sulle misure relative al taglio, alla levigatura e alla sabbiatura inerenti al proprio ambito lavorativo.
Notes: I processi a umido contribuiscono a ridurre l'esposizione alle polveri catturando le particelle aerodisperse per mezzo dell’acqua. Se il dispositivo è idoneo all’uso di acqua, si consiglia di optare per i processi a umido. La lavorazione a secco genera livelli molto elevati di polveri di silice, perciò è bene non utilizzare utensili a secco!
I DPI devono essere indossati come indicato dalla segnaletica e dai pittogrammi. Per le attività altamente polverulente, si consiglia di utilizzare sempre una protezione respiratoria.

## Slide 11
TAGLIO, LEVIGATURA E SABBIATURA: COSA FARE E COSA EVITARE
COSA FARE
Se disponibile, utilizzare un sistema di aspirazione della polvere
Sfruttare i sistemi di ventilazione quando si lavora in spazi chiusi
Servirsi di utensili dotati di sistemi con acqua a pressione per ridurre la polvere
Utilizzare i DPI nelle aree indicate
COSA EVITARE
Servirsi di attrezzature difettose o danneggiate
Lasciare che i contenitori per l'aspirazione della polvere trabocchino
Utilizzare dispositivi inadeguati ai processi e alle attrezzature (ad esempio un dispositivo non adatto all'uso dell'acqua in un processo a umido)

## Slide 12
DIAPOSITIVA VUOTA
Questa diapositiva può essere utilizzata per creare materiale formativo specifico per un dato ambiente/contesto di lavoro.
Per cambiare l'immagine, fare clic con il pulsante destro del mouse > cambia immagine > da file.
Per creare altre diapositive, cliccare su “Nuova diapositiva” in alto.
Notes: *Nota per il formatore* Valutare la possibilità di aggiungere ulteriori informazioni specifiche per il proprio ambito lavorativo.

## Slide 13
CONCLUSIONI
Il taglio, la levigatura e la sabbiatura sono processi a elevato consumo di energia ed estremamente polverulenti.
È bene ricordarsi di:
Verificare che l’area confinata sia ben ventilata
Servirsi di utensili dotati di sistemi con acqua a pressione, ove possibile
Controllare che l'attrezzatura non presenti segni di danneggiamento
Il formatore può aggiungere conclusioni inerenti al contesto specifico

## Slide 14
APPROFONDIMENTI
Buone Pratiche per le applicazioni di taglio e levigatura a secco con smerigliatrici/tagliatrici angolari o scanalatrici elettriche portatili (Scheda generale 2.1.14a)
Buone pratiche per il taglio e la lucidatura di ceramica e materiali lapidei (Scheda specifica 2.2.7)
Guida alle Buone Pratiche NEPSI
Guida NEPSI per le PMI
Per altre risorse formative sulla silice cristallina respirabile, visitare la piattaforma di formazione online NEPSI all'indirizzo training.nepsi.eu