## Slide 1
OBUKA DOBRE PRAKSE ZA PRILOŽENE SUSTAVE ZA RUKOVANJE I TRANSPORT

## Slide 2
PREAMBULA (ZA PREDAVAČA)
Kao dio obrazovnog koraka u primjeni NEPSI dobre prakse, Nepsi je razvio niz obrazovnih resursa.
Svaka PowerPoint obuka pokriva temu relevantnu za radnike diljem svih industrija koje koriste materijale koji sadrže kristalizirani silicijum. Paketi pružaju informacije o rizicima izloženosti prašini u vezi s temom, dobrom praksom i mjerama koje su dostupne za njihovo reduciranje. Svrha obuke je da informira i obrazuje radnike ne bi li im pomogla da efikasno koriste kontrolne mjere i umanje vlastitu izloženost kristaliziranom silicijumu koji se može udahnuti (RCS) na radnome mjestu.
Koristite prazne obrasce i rezervirana mjesta za dodatne informacije ako je to potrebno.

## Slide 3
OBRATITE PAŽNJU
Informacije u ovoj PowerPoint prezentaciji savjetodavne su prirode i informativnoga sadržaja. Ovo nije ni standard, ni regulativa, i ne stvara nove zakonske obveze, niti mijenja postojeće obveze na osnovu zdravstvenoga zakonodavstva i politike.

## Slide 4
UVOD
Znanje kako se zaštiti od zdravstvenih rizika na poslu je prioritet.
U ovoj obuci PowerPoint obuci naučit ćete:
Kako su sustavi za rukovanje i transport na radnom mjestu potpuno zatvoreni ne bi li sprječili otpuštanje kristaliziranog silicijuma koji se može udahnuti (RCS) dok se prenose gomile materijala
Tekst koji predavač može popuniti – ako dodate prilagođeni slajd, ubacite kratak pregled povezanog materijala
Notes: Pojačana izloženost kristaliziranom silicijumu koji se može udahnuti (RCS) može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema na duže staze Iz tog razloga važno je da svi radnici budu svjesni dobre prakse koje ograničavaju ili eliminiraju izloženost silikonskoj prašini.
Ova obuka pruža vodič za različite sustave za mehaničko i pneumatsko rukovanje prilikom unutrašnjeg pomeranja proizvoda sa kristaliziranim silicijumom, naročito onih koji su suhi.

## Slide 5
TEHNIKE KONTROLE PRAŠINE
Sustavi za rukovanje i transport koriste izolaciju za rešavanje problema prašine, što je jedna od pet glavnih tehnika kontrole prašine.
DOBRA HIGIJENA / ODRŽAVANJE ČISTOĆE
Pranje radne odjeće i usisavanje prašine koja nastaje tijekom procesa, sprečavaju njeno akumuliranje tijekom vremena – čisto radno mjesto je sigurno radno mjesto.
IZOLIRANJE
Sprovođenje procesa proizvodnje RCS-a u izoliranom okruženju sprječava izloženost prašini na njenom izvoru
EKSTRAKCIJA / VENTILACIJA
Prikupljanje RCS-a na samom izvoru, prije no što postanemo izloženi i zamjena kontaminiranog zraka čistim.
ZAŠTITNA OPREMA
Osobna zaštitna oprema (npr. maske za lice) štiti radnike od prašine kada sve ostale kontrolne mjere nisu dovoljne da kontroliraju izloženost
VODA
Održavanje procesa vlažnim sprječava da se prašina podigne u zrak, hvatanjem čestica vodom

## Slide 6
RIZIK OD OVE AKTIVNOSTI
Ispravno funkcionisanje ove opreme je ključno za zaštitu od RCS-a.
Dugotrajna izloženost visokom nivou RCS-a može dovesti do teških, doživotnih oboljenja pluća
Važno je da se svakoga dana zaštitimo od izloženosti toj prašini koja se nalazi u zraku.
Sadašnjim poštivanjem dobre prakse, štitimo naše zdravlje za budućnost.
Kako ćete provesti mirovinu?

## Slide 7
KAKO ZATVORENI SUSTAVI POMAŽU SMANJENJE IZLOŽENOSTI RCS-u
Zatvoreni sustavi su najefikasnije tehničke mjere kontrole prašine. Prednosti uključuju:
Smanjenu ili eliminiranu izloženost prašini
Brz i isplativ transport materijala
Ograničen rizik od ljudske greške i zadobijanja ozljeda
Notes: Transport materijala koji sadrži kristalizirani silicijum može dovesti do podizanja čestica prašine u zrak. Najefikasnija tehnička mjera za kontrolu prašine je rad u zatvorenim sustavima (izoliranje)

## Slide 8
VRSTE ZATVORENIH SUSTAVA TRANSPORTA
Pužni transporteri
Transportne trake
Elevatori sa kofama
Vibracione hranilice
Tekst za predavača – Dodajte sliku i informacije relevantne u vašem radnom kontekstu (ako je primjenjivo)
Notes: Transportni sustavi su obično pneumatski (npr. sadrže ili rade putem gasa ili zraka pod pritiskom), zato što su efikasniji.
Ako izolovani transportni sustav nije dostupan kvašenje suhog materijala može biti alternativa potpunoj izolaciji.

## Slide 9
ŠTA TREBA RADITI I NE TREBA RADITI PRILIKOM RUKOVANJA IZOLOVANIM SUSTAVIMA
TREBA
Provjeriti vidljive znake oštećenja, naročito na mjestima gdje se može pojaviti istrošenost (npr. krivine)
Odmah očistiti prosut materijal, koristeći metode usisavanja i mokrog čišćenja
Provjeriti stanje uređaja za čišćenje transportnih traka i podesiti ih ako je to potrebno
Obavijestiti menadžera na licu mjesta o potencijalnim curenjima ili problemima
Unapred planirati situacije gdje može doći do greške. Na primjer, identificirati siguran način raščiščavanja blokada
NE TREBA
Pretovarivati materijalom sustave za rukovanje
Transportirati prijedmete koji nisu namijenjeni za izolirane sustave
Praviti neautorizirane izmjene sustava. Angažirajte stručnog specijalistu

## Slide 10
PRAZAN SLAJD
Upotrijebite ovaj slajd da napravite prilagođenu obuku specifičnu za radno okruženje ili kontekst.
Da promjenite sliku, desni klik > promjeni sliku > iz datoteke.
Da napravite još slajdova, kliknite na „Novi slajd“ na gornjem jezičku.

## Slide 11
ZAKLJUČAK
Zatvoreni transportni sustavi najbolji su način kontrole prašine kada je velika količina materijala u tranzitu.
Zapamtite:
Uvijek koristite zatvorene sustave kada je to moguće
Provjerite ima li vidljivih oštećenja na sustavima
Prijavite neispravnosti supervizoru
Predavač treba dodati zaključak u skladu sa radnim kontekstom

## Slide 12
DODATNO UČENJE
Dobra praksa kod sustava za rukovanje i transport (zadatak 2.1.11)
NEPSI vodič za dobru praksu
NEPSI vodič za SME
Posjetite NEPSI platformu za e-učenje na training.nepsi.eu za više izvora o RCS-u.