## Slide 1
DOBRE PRAKTYKI DOTYCZĄCE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH, SERWISOWYCH I NAPRAWCZYCH – SZKOLENIE

## Slide 2
WSTĘP (DLA INSTRUKTORA)
NEPSI przygotował zestaw materiałów edukacyjnych do wykorzystania na etapie szkoleniowym procesu wdrażania Dobrych praktyk NEPSI.
Każda z prezentacji szkoleniowych omawia temat istotny dla pracowników wszystkich branż stosujących materiały zawierające krzemionkę krystaliczną. Prezentacje zawierają informacje o związanych z danym tematem zagrożeniach wynikających z narażenia na pył, jak również dobre praktyki i dostępne środki umożliwiające ograniczanie tych zagrożeń. Szkolenie ma na celu zapewnienie informacji i wiedzy pracownikom, aby mogli skutecznie stosować środki kontroli i ograniczać narażenie na respirabilną krzemionkę krystaliczną (RKK) w miejscu pracy.
Zgodnie z potrzebami prosimy uzupełnić tę prezentację o dodatkowe informacje na pustych slajdach i w polach tekstowych do tego przeznaczonych.

## Slide 3
UWAGA
Niniejsza prezentacja szkoleniowa ma charakter doradczy i zawiera treści informacyjne. Przedstawione w niej informacje nie stanowią norm ani przepisów. Nie tworzą one także nowych zobowiązań ani nie zmieniają zobowiązań już istniejących, wynikających z przepisów i polityki zdrowotnej.

## Slide 4
WSTĘP
Zdobycie wiedzy na temat tego, jak się chronić przez zagrożeniami związanymi z pracą, to priorytet.
Niniejsze szkolenie pozwala zdobyć wiedzę na temat:
Sposobów ograniczania stopnia narażenia na szkodliwy pył respirabilnej krzemionki krystalicznej (RKK) podczas czynności konserwacyjnych, serwisowych i naprawczych.
Dodatkowych zagrożeń w miejscu pracy
Miejsce na tekst instruktora – w przypadku dodania własnego slajdu należy podać krótki opis materiału
Notes: Nadmierne narażenie na respirabilną krzemionkę krystaliczną (RKK) może w długiej perspektywie prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych pracowników. Z tego powodu ważne jest, by wszyscy pracownicy znali dobre praktyki, które ograniczają lub eliminują narażenie na pył krzemionki.
Niniejsze szkolenie zawiera wytyczne dotyczące prac konserwacyjnych, serwisowych i naprawczych w otoczeniu, w którym stosowane są materiały zawierające krzemionkę krystaliczną.

## Slide 5
METODY KONTROLI PYŁU
Czynności konserwacyjne, serwisowe i naprawcze wspomagane są przez dobra higienę i sprzątanie, stanowiące jedną z pięciu głównych metod kontroli pyłu.
DOBRA HIGIENA / SPRZĄTANIE
Pranie odzieży roboczej i odkurzanie pyłu wytwarzanego w procesach zapobiegają gromadzeniu się pyłu z biegiem czasu – czyste miejsce pracy jest bezpieczne.
ZAMKNIĘTA PRZESTRZEŃ
Prowadzenie procesów wytwarzających RKK w szczelnym środowisku zapobiega narażeniu na pył u źródła.
ODPYLANIE/WENTYLACJA
Wychwytywanie RKK u źródła, zanim zostaniemy na nią narażeni, i zastępowanie zanieczyszczonego powietrza czystym powietrzem.
SPRZĘT OCHRONNY
ŚOI (np. maski) chronią pracowników przed pyłem, gdy wszystkie inne środki kontroli nie zapewniają wystarczającej kontroli ryzyka związanego z narażeniem.
WODA
Mokre procesy zapobiegają unoszeniu się pyłu w powietrze, gdyż woda wychwytuje jego cząsteczki.

## Slide 6
ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z TYM DZIAŁANIEM
Czynności te mogą wiązać się z dużą ilością pyłu.
Długoterminowe narażenie na wysoki poziom RKK może powodować ciężką chorobę płuc.
Ważne jest, byśmy każdego dnia chronili się przed narażeniem na pył zawieszony w powietrzu.
Stosując dzisiaj dobre praktyki, chronimy swoje przyszłe zdrowie.
Jak spędzisz swoją emeryturę?

## Slide 7
RODZAJE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH, SERWISOWYCH I NAPRAWCZYCH
Dzienne, planowane zapobiegawcze prace konserwacyjne/serwisowe/naprawcze
Rutynowe, planowane zapobiegawcze prace konserwacyjne/serwisowe/naprawcze
Awarie i nagłe wypadki
(Lista nie jest wyczerpująca)
Notes: Niektórzy pracownicy i podwykonawcy, np. monterzy, elektrycy, kontrolerzy i pracownicy fizyczni, będą wykonywali prace konserwacyjne, serwisowe i naprawcze. Istnieje szereg kroków, jakie mogą podejmować pracownicy, aby prace te przebiegały bez zakłóceń.

## Slide 8
CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE
Co pomaga:
Planowanie z wyprzedzeniem oraz posiadanie procedur i sprzętu (w tym środków ochrony indywidualnej) umożliwiających bezpieczne usuwanie usterek, awarii i rozsypanego materiału
Dbanie o czystość miejsca pracy przy pomocy odpowiednich metod czyszczenia
Mycie podłóg i sprzętu przy użyciu myjki niskociśnieniowej lub zamiatając na mokro – nigdy nie należy zamiatać pyłu suchą miotłą
Usuwanie rozsypanego suchego materiału przy użyciu systemów odkurzających HEPA – nigdy nie należy stosować sprężonego powietrza
Upewnianie, że systemy odpylania są włączone
Zakładanie zgarniaków na podajnikach taśmowych
Notes: Miejsca pracy to miejsca o dużej aktywności. Aby usprawniać prace konserwacyjne, serwisowe i naprawcze, bierz pod uwagę czynniki środowiskowe.
Dbaj o to, by w miejscu pracy nie było rozsypanego materiału i by systemy odpylania były włączone i sprawne. Ograniczy to ryzyko wystąpienia uszkodzeń ciała – czyste otoczenie to bezpieczne otoczenie.
Zakładanie zgarniaków na podajnikach taśmowych ograniczy rozsypywanie materiału.

## Slide 9
INNE ZAGROŻENIA
Przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych, serwisowych i naprawczych weź pod uwagę następujące zagrożenia:
Nadmierny hałas
Praca na wysokościach
Ruchome maszyny
Ograniczona przestrzeń
Spawanie, spalanie, cięcie i mielenie
Zapewnij dostęp tylko uprawnionym pracownikom
Notes: Choć narażenie na pył to bardzo istotna kwestia dotycząca wszystkich pracowników w zakładzie, osoby wykonujące czynności konserwacyjne, serwisowe i naprawcze mogą być narażone na dodatkowe zagrożenia. Przed rozpoczęciem takich czynności oprócz RKK weź pod uwagę również zagrożenia przedstawione na ekranie.

## Slide 10
DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE HIGIENY
Spożywaj posiłki z dala od procesów roboczych, które mogą wiązać się z narażeniem na RKK
Przed jedzeniem, piciem i paleniem papierosów myj ręce i twarz oraz zmieniaj odzież
Palenie papierosów jest szkodliwe dla zdrowia i może pogarszać schorzenia związane z pyłem krzemionki krystalicznej.

## Slide 11
Notes: Film przedstawia dobre praktyki dotyczące czynności konserwacyjnych, serwisowych i naprawczych.
Obok ikony filmu znajduje się wykres i czerwony słupek, które obrazują stężenie pyłu w mg/m3.
Pomiar stężenia pyłu nie przedstawia stężenia respirabilnej krzemionki krystalicznej – opiera się on na analizie półilościowej. Istotna jest nie wartość stężenia pyłu, a względna różnica między poziomami narażenia przy stosowaniu zalecanych praktyk i przy stosowaniu innych praktyk.

## Slide 12
CO NALEŻY, A CZEGO NIE NALEŻY ROBIĆ PODCZAS CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH, SERWISOWYCH I NAPRAWCZYCH
NALEŻY
Planować z wyprzedzeniem na wypadek usterek, awarii i rozsypania materiału
Dbać o czystość miejsca pracy
Natychmiast sprzątać rozsypany materiał
Zgłaszać uszkodzony sprzęt i szkody w obiektach
NIE NALEŻY
Korzystać z uszkodzonego lub nadmiernie zużytego sprzętu
Sprzątać przy użyciu suchej miotły lub sprężonego powietrza
Miejsce na tekst instruktora – wymagane są dodatkowe informacje

## Slide 13
PUSTY SLAJD
Wykorzystaj ten slajd do utworzenia własnego materiału szkoleniowego, dotyczący konkretnego miejsca pracy lub kontekstu.
Aby zmienić obraz, kliknij prawym przyciskiem myszy > zmień obraz > z pliku.
Aby utworzyć więcej slajdów, kliknij „Nowy slajd” na zakładce powyżej.

## Slide 14
WNIOSKI
Czynności konserwacyjne, serwisowe i naprawcze to konieczne, rutynowe procedury, mające miejsce w każdej branży. Pamiętaj:
Planuj z wyprzedzeniem na wypadek usterek, awarii i rozsypania materiału
Dbaj o czystość i dobrą wentylację w miejscu pracy
Uważaj na dodatkowe zagrożenia w miejscu pracy
Miejsce dla instruktora na wnioski dotyczącego konkretnego kontekstu
Notes: Czynności konserwacyjne, serwisowe i naprawcze to konieczne, rutynowe procedury, mające miejsce w każdej branży. Sprawdzaj i wprowadzaj odpowiednie środki, aby wspierać pracowników

## Slide 15
MATERIAŁY DO DALSZEJ NAUKI
Dobre praktyki dotyczące czynności konserwacyjnych, serwisowych i naprawczych (Karta zadań 2.1.14)
Przewodnik dobrych praktyk NEPSI
Przewodnik NEPSI dla małych i średnich przedsiębiorstw
Więcej materiałów szkoleniowych na temat RKK znajdziesz na Platformie e-szkoleniowej NEPSI na stronie training.nepsi.eu