## Slide 1
DOBRE PRAKSE ZA EMBALAŽNE SISTEME

## Slide 2
UVOD (ZA PREDAVATELJA)
Kot del koraka izobraževanja pri izvajanju dobrih praks NEPSI smo v NEPSI razvili nabor izobraževalnih virov.
Vsak paket za usposabljanje PowerPoint pokriva temo, ki je pomembna za delavce v vseh panogah, ki uporabljajo materiale, ki vsebujejo kristalni kremen. Paketi zagotavljajo informacije o tveganjih izpostavljenosti prahu, povezanih s temo, ter dobrih praksah in ukrepih, ki so na voljo za njihovo zmanjšanje. Namen usposabljanja je obveščati in izobraževati delavce, da bi jim pomagali pri učinkoviti uporabi ukrepov za obvladovanje in zmanjšali njihovo izpostavljenost prostemu kristalnemu kremenu na delovnem mestu.
S prazno predlogo in oznakami za vstavljanje v ta paket za usposabljanje po potrebi dodajte informacije.

## Slide 3
NE POZABITE
Informacije v tej datoteki PowerPoint za usposabljanje so svetovalne po naravi in informativne po vsebini. To ni standard ali predpis in ne ustvarja novih pravnih obveznosti ter ne spreminja obstoječih obveznosti, ki jih določajo zdravstvena zakonodaja in predpisi.

## Slide 4
UVOD
Pomembno je, da se naučite zaščititi pred nevarnostmi, povezanimi z delom.
S to datoteko PowerPoint za usposabljanje se boste naučili naslednje:
Kako lahko pri embalažnih procesih nastane prah v zraku
Kako so embalažni sistemi zasnovani za zmanjšanje sproščanja prahu v zraku, vključno s prahom s prostim kristalnim kremenom
Katere dobre prakse morate upoštevati, da se zaščitite pred izpostavljenostjo prahu v zraku
Predavateljevo besedilo – če ste dodali stran po meri, vstavite kratek pregled gradiva za kontekst
Notes: Čezmerna izpostavljenost prahu s prostim kristalnim kremenom lahko dolgoročno povzroči hude zdravstvene težave za delavce. Zato je pomembno, da so vsi delavci seznanjeni z dobrimi praksami, ki omejujejo ali odpravljajo izpostavljenost kremenovemu prahu.
To usposabljanje zagotavlja informacije o obvladovanju prahu pri embalažnih sistemih. Upoštevajte, da je treba pri načrtovanju embalažnega sistema opraviti oceno tveganja, vendar pa to zadeva predvsem upravo.

## Slide 5
TEHNIKE ZA OBVLADOVANJE PRAHU
Prah, ki ga ustvarijo embalažni sistemi, je mogoče obvladovati z zapiranjem v ohišja, odvajanjem zraka/prezračevanjem, osebno zaščitno opremo in dobro higieno/pospravljanjem, kar so štiri od petih glavnih tehnik za obvladovanje prahu.
HIGIENA/POSPRAVLJANJE
Pranje delovnih oblačil in sesanje prahu, ki nastane pri procesih, prepreči postopno nabiranje prahu – le čist delovni prostor je tudi varen.
OHIŠJE
Izvajanje proizvodnih procesov, kjer nastaja prosti kristalni kremen, v zaprtih ohišjih preprečuje izpostavljenost prahu pri izvoru.
ODVAJANJE/PREZRAČEVANJE
Zajemanje prostega kristalnega kremena pri viru, preden smo mu izpostavljeni, in nadomeščanje onesnaženega zraka s čistim.
ZAŠČITNA OPREMA
Osebna zaščitna oprema (npr. obrazne maske) ščiti delavce pred prahom, ko vsi drugi ukrepi za obvladovanje prahu ne zadoščajo za omejevanje tveganj izpostavljenosti.
VODA
Vzdrževanje stalne omočenosti procesov preprečuje dvigovanje prahu v zrak, tako da delce vežemo z vodo.

## Slide 6
TVEGANJA ZARADI TE DEJAVNOSTI
Ta dejavnost je lahko zelo prašna.
Dolgotrajna izpostavljenost visokim ravnem prostega kristalnega kremena lahko povzroči invalidnost zaradi pljučne bolezni.
Pomembno je, da se vsak dan zaščitimo pred izpostavljenostjo temu prahu v zraku.
Z upoštevanjem dobrih praks danes varujemo svoje zdravje za prihodnost.
Kako boste preživeli svojo upokojitev?

## Slide 7
KAKO LAHKO EMBALAŽNI SISTEMI TVORIJO PROSTI KRISTALNI KREMEN
Embalažni sistemi vključujejo obdelavo velikih količin materiala, ki pogosto vsebuje kristalni kremen.
Način embaliranja vpliva na količino nastalega prostega prahu v zraku.
Suhi materiali tvorijo več prahu kot vlažni.
Hitrejše in bolj energično embaliranje tvori več prahu.
Če za utekočinjanje praškastega materiala uporabljamo stisnjen zrak, se lahko sprosti več prahu.
Več prahu nastane, ko material pade z večje višine.

## Slide 8
ZMANJŠANJE IZPOSTAVLJENOSTI PRAHU ZARADI EMBALAŽNIH SISTEMOV
Glavni ukrepi za obvladovanje prahu vključujejo avtomatizacijo, zaprtje procesov v ohišja in prezračevanje
Avtomatizacija pomaga zmanjšati stik delavcev s prašnimi procesi, kar pogosto omogoča nadzor delovnih procesov na daljavo iz čiste nadzorne sobe.
Ohišje pomaga zmanjšati širjenje prahu od izvora.
  S fizično pregrado med procesom in delavcem je mogoče doseči visoko raven zaščite. Vendar pa je treba upoštevati varnostne ukrepe za preprečevanje izpostavljenosti, če je treba vstopiti v ohišje!
  Zagotavljanje dobrega tesnjenja med polnilno šobo in vrečo pomaga preprečiti uhajanje prahu.
Prezračevanje na izpuhih strojev prestreže prah v zraku pri izvoru, preden smo mu izpostavljeni.
Morda bo potrebna tudi zaščitna oprema za dihala, če zgornji ukrepi ne zadostujejo.

## Slide 9
PRAVILNO IN NEPRAVILNO RAVNANJE PRI EMBALAŽNIH SISTEMIH
PRAVILNO
Uporabite pripravljene ukrepe za obvladovanje prahu. Poleg tega bo morda potrebna zaščitna oprema za dihala.
Pripravite načrt za varno ukrepanje ob razsutjih in jih takoj očistite s sesanjem ali mokrim čiščenjem.
Poskrbite, da prezračevalni sistemi delujejo učinkovito.
Okvare prijavite svojemu nadrejenemu.
NEPRAVILNO
Vstopanje v ohišje brez varnostnih ukrepov za preprečevanje izpostavljenosti, kot je zaščitna oprema za dihala
Poseganje v ukrepe za obvladovanje prahu – namenjeni so za vašo varnost in zdravje
Čiščenje s suho krtačo – uporabite sesanje ali mokro čiščenje
Predavateljevo besedilo – dodajte informacije, pomembne v vašem kontekstu

## Slide 10
ZAKLJUČEK
Pravilna uporaba embalažnih sistemov lahko pomaga ohranjati varno delovno okolje brez prahu. Ne pozabite:
Vedno uporabljajte pripravljene ukrepe za obvladovanje prahu.
Če sumite, da so ukrepi za obvladovanje prahu napačni, o tem obvestite vodjo obrata.
Razsutja obravnavajte takoj.
Predavatelj doda zaključke za svoj kontekst

## Slide 11
PRAZNA STRAN
S to stranjo lahko pripravite učno gradivo po meri za določena delovna okolja/kontekste.
Če želite spremeniti sliko, z desno miškino tipko kliknite > Spremeni sliko > Iz datoteke.
Če želite ustvariti več strani, kliknite jeziček »Nova stran« zgoraj.

## Slide 12
DODATNA GRADIVA ZA UČENJE
Dobre prakse za embalažne sisteme (Opravilni list 2.1.18)
Vodnik za dobre prakse NEPSI
Vodnik NEPSI za MSP
Za več gradiv za učenje o prostem kristalnem kremenu obiščite Platformo za e-učenje NEPSI na naslovu training.nepsi.eu