## Slide 1
TRAINING SULLE BUONE PRATICHE PER I PROCESSI A UMIDO

## Slide 2
PREMESSA PER I FORMATORI
NEPSI ha sviluppato una serie di risorse didattiche per supportare le attività di formazione finalizzate all'implementazione delle Buone Pratiche NEPSI.
Ogni pacchetto formativo in PowerPoint tratta un argomento di interesse per i lavoratori dei settori che utilizzano materiali contenenti silice cristallina. I pacchetti forniscono informazioni sui rischi di esposizione alle polveri in riferimento all'argomento trattato, nonché sulle buone pratiche e sulle misure disponibili per ridurli. Lo scopo della formazione è informare ed educare i lavoratori per aiutarli a utilizzare le misure di controllo in maniera efficace e ridurre l'esposizione alla silice cristallina respirabile (SCR) sul luogo di lavoro.
All’occorrenza, è possibile utilizzare la diapositiva vuota e le caselle di testo per integrare le informazioni contenute in questo pacchetto formativo.

## Slide 3
NOTA BENE
Il contenuto di questo training in PowerPoint è fornito a scopo informativo e sotto forma di raccomandazioni. Non rappresenta uno standard o una normativa, non aggiunge nuovi obblighi legali né modifica gli obblighi esistenti introdotti dalla legislazione a tutela della salute e dalle policy aziendali.

## Slide 4
INTRODUZIONE
Imparare a proteggersi dai rischi per la salute connessi all’attività lavorativa è una priorità.
Nel corso di questo training in PowerPoint scopriremo:
Come viene utilizzata l'acqua nei processi industriali a elevato consumo di energia per ridurre l’esposizione alla silice cristallina respirabile (SCR)
Come e quando utilizzare i processi a umido
Le buone pratiche, le regole da seguire e i comportamenti da evitare per i processi a umido
Testo da compilare a cura del formatore: nel caso in cui venga aggiunta una diapositiva ad hoc, occorrerà inserire una breve panoramica del materiale di riferimento
Notes: L'esposizione eccessiva alla silice cristallina respirabile (SCR) può comportare a lungo andare gravi problemi di salute per i lavoratori. Per questa ragione, è importante che tutti i lavoratori siano a conoscenza delle buone pratiche che limitano o eliminano l'esposizione alla polvere di silice.
Questo training fornisce una guida alle lavorazioni effettuate su materiali contenenti silice cristallina (quali ad esempio foratura, taglio e sabbiatura), per mezzo di strumentazioni elettriche azionate manualmente e dotate di un sistema ad acqua.

## Slide 5
TECNICHE PER IL CONTROLLO DELLE POLVERI
I processi a umido sono una delle cinque principali tecniche per il controllo delle polveri.
IGIENE E PULIZIA
Lavare gli abiti da lavoro e aspirare le polveri prodotte dai processi evita che le particelle si accumulino nel tempo: uno spazio di lavoro pulito è uno spazio sicuro
CONFINAMENTO
Eseguire i processi generatori di SCR in un ambiente chiuso previene l'esposizione alle polveri alla fonte
ASPIRAZIONE/VENTILAZIONE
Captare la SCR alla fonte, prima che si verifichi l’esposizione, e sostituire l'aria contaminata con aria pulita
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Quando tutte le altre misure di controllo non sono sufficienti a contenere i rischi di esposizione alla silice cristallina respirabile, i DPI (come le maschere facciali filtranti, ad esempio) proteggono i lavoratori dalle polveri
ACQUA
I processi a umido prevengono la diffusione delle particelle di polvere nell’aria, captandole con l’acqua

## Slide 6
I RISCHI CONNESSI A QUESTA ATTIVITÀ
Il corretto funzionamento di questa apparecchiatura è essenziale per proteggersi dalla SCR
L'esposizione prolungata a livelli elevati di SCR può causare malattie polmonari invalidanti
È importante proteggersi costantemente dall'esposizione alle polveri aerodisperse.
Osservando le buone pratiche oggi, proteggiamo la nostra salute futura.
Come immaginiamo di trascorrere la pensione?

## Slide 7
IN CHE MODO I PROCESSI A UMIDO RIDUCONO L'ESPOSIZIONE ALLA SCR
I processi a umido vengono utilizzati nelle lavorazioni industriali a elevato consumo di energia che hanno come oggetto materiali contenenti silice cristallina, quali la foratura, il taglio, la smerigliatura e la levigatura. I sistemi ad acqua possono essere integrati in strumenti e attrezzature.
L'acqua può essere utilizzata per controllare le polveri aerodisperse generate dai movimenti dei veicoli su strade e cantieri, nonché per la pulizia generale.
L'acqua cattura le particelle di polvere impedendo che si diffondano nell'aria.
Notes: Per evitare che i processi a elevato consumo di energia espongano i lavoratori a pericolose concentrazioni di polvere, è bene eseguirli a umido. I processi a umido consentono di trattenere le polveri riducendo al minimo l'esposizione.

## Slide 8
ABBATTIMENTO DELLE POLVERI IDROASSISTITO
L'acqua riduce i livelli di polveri che si generano per effetto di processi a elevato consumo di energia.
(Clicca per vedere il video).
Notes: Il seguente video mostra l’efficacia dell’acqua come strumento per l'abbattimento delle polveri. Accanto all'immagine del video sono riportati un grafico e una barra rossa che illustrano la concentrazione di polvere in mg/m³.
La misurazione della concentrazione di polvere non riguarda la silice cristallina respirabile, ma si basa su una misurazione semiquantitativa. Ciò che più conta non è il valore della concentrazione di polvere, ma la differenza relativa tra i livelli di esposizione durante l’attività raccomandata e le altre attività.

## Slide 9
UTILIZZO DI PROCESSI A UMIDO
Quando disponibili, i processi a umido sono sempre preferibili e più sicuri. Quando si utilizzano i processi a umido:
Assicurarsi che lo spazio sia ben ventilato
Verificare che l'approvvigionamento d'acqua sia continuo e sufficiente allo svolgimento della mansione
Pulire con metodi a umido
Prendere precauzioni per evitare che l’acqua possa congelarsi
Controllare la proliferazione batterica causata dalle fonti idriche dello stabilimento, a seguito della dispersione di goccioline d’acqua nell’aria
Notes: I processi a umido dovrebbero essere sempre utilizzati, quando disponibili, per limitare la dispersione di polveri nell'aria. Non tutte le strumentazioni elettriche sono adatte ai processi a umido. Assicurarsi che l'attrezzatura in uso sia appropriata allo svolgimento della mansione.
Prima di utilizzare i processi a umido, verificare che l'attrezzatura e il sistema idrico funzionino correttamente. Qualora si sospetti un cattivo funzionamento dell'attrezzatura, informare il responsabile in loco.

## Slide 10
PROCESSI A UMIDO: COSA FARE E COSA EVITARE
COSA FARE
Utilizzare l’acqua per abbattere le polveri, quando sia possibile farlo in sicurezza
Assicurarsi che l'acqua venga smaltita tramite un sistema di drenaggio idoneo
Pulire immediatamente le fuoriuscite e i ristagni
COSA EVITARE
Utilizzare l'acqua a una pressione così elevata da sollevare i depositi di polvere: nebulizzazioni o spruzzi leggeri sono più efficaci di un getto d’acqua a pressione
Servirsi dell’abbattimento idroassistito su dispositivi privi di protezioni impermeabili
Testo da compilare a cura del formatore: aggiungere informazioni sulle misure relative ai processi a umido inerenti al proprio ambito lavorativo

## Slide 11
DIAPOSITIVA VUOTA
Questa diapositiva può essere utilizzata per creare materiale formativo specifico per un dato ambiente/contesto di lavoro.
Per cambiare l'immagine, fare clic con il pulsante destro del mouse > cambia immagine > da file.
Per creare altre diapositive, cliccare su “Nuova diapositiva” in alto.

## Slide 12
CONCLUSIONI
I processi a umido limitano le polveri e riducono il rischio di esposizione alla SCR.
È bene ricordarsi di:
Utilizzare sempre i sistemi ad acqua quando disponibili
Verificare che i sistemi ad acqua siano funzionanti e idonei allo svolgimento della mansione
Se si sospetta che un sistema ad acqua non funzioni correttamente, contattare il responsabile in loco

## Slide 13
APPROFONDIMENTI
Buone Pratiche per la lavorazione a umido di minerali contenenti silice cristallina con elettroutensili manuali (Scheda generale 2.1.14d)
Buone Pratiche per l'uso di acqua/additivi su pavimentazioni stradali o su superfici aperte per la riduzione delle polveri (Scheda specifica 2.2.27)
Buone Pratiche per l'abbattimento delle polveri idroassistito (Scheda specifica 2.2.35)
Buone Pratiche per i processi di taglio a umido di elementi per muratura in materiale lapideo (Scheda specifica 2.2.42)
Guida alle Buone Pratiche NEPSI
Guida NEPSI per le PMI
Per altre risorse formative sulla silice cristallina respirabile, visitare la piattaforma di formazione online NEPSI all'indirizzo training.nepsi.eu