## Slide 1
KOOLITUS: HEAD TAVAD PUHASTAMISE JA HÜGIEENI PUHUL

## Slide 2
SISSEJUHATUS (KOOLITAJALE)
Osana NEPSI heade tavade koolitusprogrammist ja selle läbiviimisest on NEPSI välja töötanud õppematerjalide komplekti.
Iga PowerPointi koolituspakett hõlmab konkreetset teemat, mis on oluline kõigi kristallilist ränidioksiidi sisaldavaid materjale kasutavate tööstusharude töötajate jaoks. Pakendid annavad vajalikku teavet teemaga seotud tolmuga kokkupuuteriskide ning nende vähendamise tavade ja meetmete kohta. Koolituse eesmärk on aga teavitada ja koolitada töötajaid, et aidata neil tõrjemeetmeid tõhusalt kasutada ja vähendada kokkupuudet sisse hingatava kristallilise ränidioksiidiga (RCS) oma töökohal.
Kasutage tühje malle ja kohahoidjaid, et lisada seeläbi koolituspaketile lisateavet.

## Slide 3
PANE TÄHELE
Sellel PowerPointi koolitusel olev teave on oma olemuselt suunav ja informatiivne. See ei ole standard ega määrus ning see ei loo uusi juriidilisi kohustusi ega muuda tervishoiualaste õigusaktide ja regulatsioonidega loodud reegleid.

## Slide 4
SISSEJUHATUS
Esmatähtis on õppida end kaitsma tööga seotud terviseriskide eest.
Sellel PowerPointi koolitusel saate teada:
Puhastusmeetodite liigid, mida kasutatakse protsessides, kus võib tekkida sissehingatav kristalliline ränidioksiidi tolm (RCS).
Head tavad puhastamise ja hügieeni puhul
Tekst, mida juhendaja täidab – kui olete lisanud kohandatud slaidi, sisestage materjalist lühike ülevaade vastavalt kontekstile
Notes: Liigne kokkupuude sisse hingatava kristallilise ränidioksiidiga (RCS) võib põhjustada töötajatele tõsiseid terviseprobleeme pikema aja vältel. Sel põhjusel on oluline, et kõik töötajad oleksid teadlikud headest tavadest, mis piiravad või välistavad kokkupuute ränidioksiidi tolmuga.
See koolitus annab teavet puhastamise ja korraliku hügieeni kohta. Pidage meeles, et enne mis tahes puhastusprotsessi alustamist on vajalik riskianalüüs, kuigi see puudutab peamiselt juhtkonda.

## Slide 5
TOLMUKONTROLLIMISE TEHNIKAD
Puhastamine ja hea hügieen on üks viiest peamisest tolmutõrjetehnikast.
HEA HÜGIEEN / PUHTUS JA KORD
Tööriiete pesemine ja protsesside käigus tekkiva tolmu imemine peatab tolmu kogunemise aja jooksul – puhas tööruum on ohutu tööruum
SULETUD KESKKOND
RCS-i tootmisprotsesside läbiviimine suletud keskkonnas hoiab ära tolmu sellega kokkupuute allikas
VÄLJATÕMME / VENTILATSIOON
RCS-i kogumine selle allikas, enne kui sellega kokku puutume, ja saastunud õhu asendamine puhta õhuga
KAITSEVARUSTUS
Isikukaitsevahendid (nt näomaskid) kaitsevad töötajaid tolmu eest, kui kõik muud kontrollimeetmed ei ole kokkupuuteriskide ohjamiseks piisavad
VESI
Märgprotsessid hoiavad ära tolmu õhku paiskumise, püüdes osakesed vee abil kinni

## Slide 6
ANTUD TEGEVUSEST TEKKIVAD RISKID
See tegevus võib olla väga tolmune
Pikaajaline kokkupuude kõrge RCS-i tasemega võib põhjustada invaliidistavat kopsuhaigust
On oluline, et me kaitseksime end iga päev selle õhutolmuga kokkupuute eest.
Järgides häid tavasid juba täna, hoiame oma tervist homseks ja tulevikuks.
Kuidas veedate oma pensionipõlve?

## Slide 7
MIKS ON PUHASTAMINE JA HEA HÜGIEEN OLULISED
Sissehingatav tolm (st tolm, mis võib sattuda kopsudesse) võib õhus püsida mitu päeva.
Kui settinud tolmu mõjutada, võib see paiskuda õhku ja muutuda ohtlikuks.
Regulaarne puhastamine vähendab ohte töökohas ja hoiab ära tolmu kogunemise.
Notes: Kui erinevate töötoimingute (saagimine, purustamine, kottidesse pakendamine jne) tulemusena tekib ränidioksiidi tolm, moodustuvad pisikesed tolmufraktalid. Kui nõuetekohast puhastusprotsessi eiratakse, võib sissehingatav tolm jääda ruumis päevadeks õhku lendlema, mis kujutab endast tõsist ohtu töötajatele.

## Slide 8
PUHASTAMISE LIIGID
Puhastustoiminguid, mis aitavad töökohalt ohtlikku tolmu eemaldada, on kahte peamist tüüpi. Need on:
Kuivpuhastuse meetodid
Kuivpuhastus hõlmab tavaliselt tolmuimeja kasutamist põrandatelt ja teistelt pindadelt kuiva tolmu eemaldamiseks.
Märgpuhastusmeetodid
Märgpuhastusmeetodid võivad hõlmata pesemist, märja harja või veepihustite ja voolikute kasutamist. Vesi aitab vähendada ohtu, et tolm hakkab puhastamise käigus õhus lendlema.
Notes: Tolmutõrjet saab saavutada kahte tüüpi puhastusmeetodite abil: kuiv- ja märgpuhastus.

## Slide 9
PÕRANDAPINDADE PUHASTAMINE
Et vältida asjatut kokkupuudet tolmuga, kasutage alati sobivaid puhastusvahendeid, kui need on saadaval.
See video näitab kõige sobivamat puhastusmeetodit põrandalt tolmu eemaldamiseks.
(Klõpsake video esitamiseks.)
Notes: Järgmine video tutvustab põrandate puhastamisega seotud häid tavasid. Videopildi kõrval näete graafikut ja punast riba, mis illustreerib tolmu kontsentratsiooni mg/m3.
Tolmu kontsentratsiooni mõõtmine ei puuduta sissehingatavat kristalset ränidioksiidi, see põhineb poolkvantitatiivsel mõõtmisel. Oluline ei ole tolmu kontsentratsiooni väärtus, vaid suhteline erinevus kokkupuutetasemete vahel soovitatavate tegevuste ja muude tegevuste ajal.

## Slide 10
MIDA TEHA JA MIDA MITTE TEHA KUIVPUHASTUSE KORRAL
TEHKE ALATI
Tehke plaan ohutuks ja kiireks toimetulekuks leketega
Enne kasutamist kontrollige tolmuimeja kahjustusi. Teatage defektidest
Kontrollige, kas vaakumfilter vajab väljavahetamist
ÄRGE KUNAGI TEHKE
Puhastage kuiva harja või suruõhuga, mis põhjustab tolmu õhku paiskumist
Kuiva tolmu puhastamiseks tööriietelt kasutage tavalist suruõhutoru või -düüsi.
Notes: Enne puhastusseadmete kasutamist kontrollige seadet visuaalselt kahjustuste suhtes ja tehke seda vähemalt kord nädalas. Pidevalt kasutuses olevaid seadmeid tuleb kontrollida sagedamini. Nähtavate kahjustuste korral teavitage probleemist kohapealset haldajat.
Ärge kasutage kinnises ruumis tolmu pühkimiseks kuiva harja (vt pilti).
Ärge kasutage suruõhku, kuna see liigutab tolmu ja põhjustab selle uuesti õhku paiskumise. Tööriietelt tolmu eemaldamiseks suruõhu abil tohib kasutada ainult selleks ettenähtud spetsiaalsete seadmete (nt õhuduši ruumide) abi.
Pange tähele, et tolmuimejasüsteemid ei sobi üldiselt niiskete materjalide kokku kogumiseks.

## Slide 11
MIDA TEHA JA MIDA MITTE TEHA MÄRGPUHASTUSE KORRAL
TEHKE ALATI
Tehke plaan ohutuks ja kiireks toimetulekuks leketega
Veenduge, et veevarustus oleks ülesande jaoks sobiv ja piisav
Reguleerige veesurvet ja pihustatavat veekogust vastavalt ülesandele
Pihustite ja voolikute kasutamisel veenduge, et läheduses oleks olemas korralik äravool
ÄRGE KUNAGI TEHKE
Ärge kasutage kuiva tolmuhunniku puhastamiseks võimsat veejuga. Vee õrn pihustamine sellele on tõhusam.
Notes: Märgpuhastus on üldiselt tõhusam, kuna märgpuhastusmeetodid takistavad peentolmu sattumist õhku, püüdes selle vee abil kinni.
Oluline on reguleerida veesurvet sõltuvalt konkreetsest puhastusülesandest. Suuremate peene ja kuiva tolmuse materjali lekete niisutamisel on kõige parem kasutada peent udu. Veejoa kasutamisel hakkab tolmu uuesti lendlema.
Mis peamine, märgprotsesside kasutamisel veenduge, et veepihustite ja voolikute kasutamisel oleksid läheduses olemas sobivad äravoolusüsteemid.

## Slide 12
MIDA TEHA JA MIDA MITTE TEHA HEA HÜGIEENI TAGAMISEKS
TEHKE ALATI
Peske käsi regulaarselt
Enne söögiruumidesse sisenemist eemaldage määrdunud riided
Laske oma töörõivastust regulaarselt puhastada
Kasutage puhaste riiete ja määrdunud tööriiete hoidmiseks selleks ettenähtud hoiuruumides
ÄRGE KUNAGI TEHKE
Suitsetage oma töökohal
Säilitage või tarbige toitu ja jooke töökohtadel
Asetage kokku määrdunud ja puhtad riideid
Viige määrdunud töörõivaid omale koju

## Slide 13
TÜHI SLAID
Kasutage seda slaidi töökeskkonnale/kontekstile vastava koolitusmaterjali loomiseks.
Pildi muutmiseks paremklõpsake > muuda pilti > lisage failist.
Täiendavate slaidide loomiseks klõpsake ülaltoodud vahekaarti „Uus slaid”.

## Slide 14
KOKKUVÕTE
Puhastamisel ja hea hügieeni järgimisel pidage meeles:
Kasutage antud ülesande jaoks selleks sobivat puhastusmeetodit
Enne kasutamist veenduge, et seade pole kahjustatud ja töötab korralikult
Järgige häid isikliku hügieeni tavasid
Vältige suitsetamist – suitsetamine suurendab RCS-i negatiivseid tervisemõjusid

## Slide 15
TÄIENDAVAD ÕPPEMATERJALID
Pindade ja paigaldiste puhastamise head tavad (ülesanne 2.1.1a)
Hea hügieeni parimad tavad (ülesanne 2.1.10)
NEPSI heade tavade juhend
NEPSI juhend VKEdele
RCS-i kohta lisateabe saamiseks külastage NEPSI e-õppe platvormi saidil training.nepsi.eu.