## Slide 1
GOD PRAKSIS-TRÆNING TIL SLIBNING OG SKÆRING

## Slide 2
INDLEDNING (TIL UNDERVISEREN)
Som en del af implementeringen af NEPSIs ‘Good Practices’ har NEPSI udviklet nogle undervisningsmaterialer.
Hver PowerPoint-træningspakke dækker et emne, der er relevant for arbejdere på tværs af alle industrier, der bruger materialer, der indeholder krystallinsk silica. Pakkerne indeholder information om risici for støveksponering relateret til emnet, god praksis og tilgængelige foranstaltninger til at reducere eksponeringen. Formålet med undervisningsmaterialet er at informere medarbejderne og hjælpe dem med at bruge kontrolforanstaltningerne effektivt og reducere deres eksponering for respirabelt krystallinsk silica (RCS) på arbejdspladsen.
Brug den tomme skabelon og pladsholdere til at tilføje yderligere oplysninger i træningspakken efter behov.

## Slide 3
BEMÆRK
Oplysningerne i denne PowerPoint-træningsdokument er af rådgivende og informativ karakter. Det er hverken en standard eller en forskrift. Det skaber ikke nye juridiske forpligtelser og ændrer heller ikke eksisterende forpligtelser skabt af sundhedslovgivning og -politik.

## Slide 4
INTRODUKTION
Det er meget vigtigt at lære, hvordan man beskytter sig selv mod arbejdsrelaterede sundhedsrisici.
I følgende PowerPoint lærer du om:
Sundhedsrisici relateret til højenergi industriprocesser, der kan føre til eksponering til skadeligt respirabelt krystallinsk silicastøv (RCS)
God praksis til at beskytte dig selv mens du skærer eller sliber
Her er der plads til, at underviseren kan skrive noget – hvis du har tilføjet et tilpasset slide, indsæt en kort oversigt over det kontekstuelle materiale
Notes: Langvarig eksponering til respirabel krystallinsk silica (RCS) kan føre til alvorlige helbredsproblemer for arbejdere på lang sigt Af den grund er det vigtigt, at alle arbejdere er opmærksomme på, hvordan de kan begrænse eller eliminere eksponering til silicastøv.
Dette træningsmateriale indeholder vejledning mht. skæring og slibning af materialer, der indeholder krystallinsk silica.

## Slide 5
TEKNIKKER TIL BEGRÆNSNING AF STØV
Skære- og slibeprocesser kan styres ved hjælp af de fem vigtigste teknikker til begrænsning af støv.
GOD HYGIEJNE PÅ ARBEJDSPLADSEN
Du kan forhindre støv i at samle sig over tid ved at vaske dit arbejdstøj og støvsuge støv produceret af processerne– et rent arbejdsområde er sikkert arbejdsområde
INDESLUTNING
Udførelse af RCS-producerende processer i et lukket system forhindrer støveksponering ved kilden
UDSUGNING / VENTILATION
Opfang RCS ved kilden, før vi udsættes for det, og erstat forurenet luft med ren luft.
BESKYTTELSESUDSTYR
Personligt beskyttelsesudstyr (f.eks. mundbind) beskytter arbejdere mod støv, når alle andre kontrolforanstaltninger er utilstrækkelige til at kontrollere eksponeringsrisici
VAND
Hvis man holder processerne våde, forhindrer man støv i at blive luftbåret ved at binde partikler i vand

## Slide 6
RISICI VED DENNE AKTIVITET
Denne aktivitet kan være meget støvet
Langvarig eksponering til høje niveauer af RCS kan forårsage invaliderende lungesygdomme.
Det er vigtigt, at vi beskytter os selv mod udsættelse for dette luftbårne støv hver dag.
Ved at følge adfærdskodekset i dag beskytter vi vores fremtidige sundhed.
Hvad vil du gerne lave, når du går på pension?
Notes: Tømning af poser og forkert håndtering af de tomme poser kan føre til eksponering til betydelige mængder støv. Af denne grund er det vigtigt at følge god praksis i forbindelse med tømning af poser. Ved tømning af små poser anbefales det at bruge automatiske eller semi-automatiske posedumpestationer.

## Slide 7
HVORDAN HØJENERGIPROCESSER GENERERER RCS
Skæring og slibning er højenergiprocesser, som kan generere meget støv ved brug af visse materialer.
Støv, der kommer fra industrielle materialer (f.eks. sandsten), er farligt; kontrolforanstaltninger er nødvendige for at reducere støveksponering.
Det dannede støv kan indeholde respirabelt krystallinsk silica (RCS), som ved indånding over længere tid kan føre til silikose.

## Slide 8
VÆRKTØJ, DER GENERER STØV
Vinkelslibere
Vinkelskærere
Afskæringsmaskiner
Elektriske wall-chasere
Boremaskiner
Notes: Skæring og slibning er højenergiprocesser, der kan skabe sundhedsfarlige mængder støv.

## Slide 9
FØR SKÆRING OG SLIBNING
Sørg for, at området er godt ventileret
Tjek udstyret for tegn på skade
Hvis du bruger et udsugningsanlæg, skal du sørge for, at det fungerer korrekt
Gør plader og maskiner rene med rindende vand
Notes: Der er adskillige sikkerhedsforanstaltninger, du skal tage, før du starter højenergiprocesser for at reducere støveksponering og unødvendig skade.

## Slide 10
UNDER SKÆRING OG SLIBNING
Hvis du bruger våde processer, skal du kontrollere, at vandforsyningen er tilstrækkelig
Brug altid mundbind til støvintensive aktiviteter
Brug af vandintegrerede maskiner og værktøjer reducerer niveauet af silicastøv betydeligt.
Hold maskinens sikkerhedsdøre lukket, når det er muligt
Brug punktudsugning til at fange silicastøv ved kilden og transportere det væk fra medarbejderens vejrtrækningsområde
Plads til, at underviseren kan tilføje mere — Tilføj yderligere information om foranstaltninger relateret til skæring og slibning, der er relevante for din arbejdsplads
Notes: Våde processer hjælper med at reducere støveksponeringen ved at opfange luftbåret støv med vand. Hvis enheden er tilpasset til vandindsprøjtning, anbefales våde processer. Tør fremstilling genererer meget store mængder silica støv - brug ikke tørt værktøj!
Brug personligt beskyttelsesudstyr som anbefalet på skiltene og billederne. Brug altid mundbind og andre former for beskyttelse til støvintensive aktiviteter.

## Slide 11
ANBEFALINGER TIL SKÆRING OG SLIBNING
DET ANBEFALES, AT DU
Bruger et støvudsugningsanlæg, når der står et til rådighed
Gør brug af ventilationssystemerne, når du arbejder i lukkede rum
Bruger vandintegreret værktøj til at begrænse støvet
Bruger personligt beskyttelsesudstyr i de afmærkede områder
DET ANBEFALES, AT DU IKKE
Bruger udstyr, der er defekt eller beskadiget
Overfylder støvudsugningsbeholderne
Bruger enheder i kombination med uhensigtsmæssige processer og udstyr (f.eks. våde processer med en enhed, der ikke understøtter vandinfiltration)

## Slide 12
TOM SLIDE
Brug dette slide til at lave tilpasset undervisningsmateriale til et bestemt arbejdsmiljø/-kontekst.
For at ændre billedet, højreklik > skift billede > fra fil.
For at oprette flere slides skal du klikke på fanen 'Ny slide' ovenfor.
Notes: *Besked til underviseren* Overvej at tilføje yderligere information, der er relevant for din egen arbejdskontekst.

## Slide 13
KONKLUSION
Skæring og slibning er højenergiprocesser, som genererer meget støv.
Husk:
Sørg for, at det lukkede området er godt ventileret
Brug vandintegrerede værktøjer, hvor det er muligt
Kontroller udstyret for eventuelle skader
Underviseren kan tilføje yderligere information, relevant til egen kontekst her

## Slide 14
YDERLIGERE LÆRINGSRESSOURCER
God praksis for tørskæringsprocesser ved brug af håndholdte vinkelskærere eller elektriske wall-chasers (Opgaveark 2.1.14a)
God praksis for skæring og polering af keramiske materialer og stenmaterialer (Opgaveark 2.2.7)
NEPSI God Praksis-Guide
NEPSI Guide for SMV'er
Besøg NEPSI E-Learning Platform på training.nepsi.eu for flere læringsressourcer om RCS