## Slide 1
GOD PRAKSIS-TRÆNING TIL LUKKEDE HÅNDTERINGSSYSTEMER

## Slide 2
INDLEDNING (TIL UNDERVISEREN)
Som en del af implementeringen af NEPSIs ‘Good Practices’ har NEPSI udviklet nogle undervisningsmaterialer.
Hver PowerPoint-træningspakke dækker et emne, der er relevant for arbejdere på tværs af alle industrier, der bruger materialer, der indeholder krystallinsk silica. Pakkerne indeholder information om risici for støveksponering relateret til emnet, god praksis og tilgængelige foranstaltninger til at reducere eksponeringen. Formålet med undervisningsmaterialet er at informere medarbejderne og hjælpe dem med at bruge kontrolforanstaltningerne effektivt og reducere deres eksponering for respirabelt krystallinsk silica (RCS) på arbejdspladsen.
Brug den tomme skabelon og pladsholdere til at tilføje yderligere oplysninger i træningspakken efter behov.

## Slide 3
BEMÆRK
Oplysningerne i denne PowerPoint-træningsdokument er af rådgivende og informativ karakter. Det er hverken en standard eller en forskrift. Det skaber ikke nye juridiske forpligtelser og ændrer heller ikke eksisterende forpligtelser skabt af sundhedslovgivning og -politik.

## Slide 4
INTRODUKTION
Det er meget vigtigt at lære, hvordan man beskytter sig selv mod arbejdsrelaterede sundhedsrisici.
I følgende PowerPoint lærer du om:
Hvordan håndterings- og transportsystemer er designet på en måde, så de er fuldt lukkede, for at forhindre frigivelse af respirabelt krystallinsk silicastøv (RCS) til luften på arbejdspladsen, når bulkmaterialer flyttes rundt
Her er der plads til, at underviseren kan skrive noget - hvis du har tilføjet din egen slide, giv venligst en kort oversigt over indholdet.
Notes: Langvarig eksponering for respirabel krystallinsk silica (RCS) kan føre til alvorlige helbredsproblemer for arbejdere på lang sigt Af den grund er det vigtigt, at alle arbejdere er opmærksomme på, hvordan de kan begrænse eller eliminere eksponering for silicastøv.
Dette træningsmateriale indeholder vejledning om de forskellige mekaniske og pneumatiske håndterings- og transportsystemer til intern bevægelse af krystallinske silicaholdige produkter, og især dem, der er tørre.

## Slide 5
TEKNIKKER TIL BEGRÆNSNING AF STØV
Håndterings- og transportsystemer bruger lukkede systemer til at håndtere støv, som er en af de fem vigtigste teknikker, som man bruger, til at begrænse støv.
GOD HYGIEJNE PÅ ARBEJDSPLADSEN
Du kan forhindre støv i at samle sig over tid ved at vaske dit arbejdstøj og støvsuge støv produceret af processerne– et rent arbejdsområde er sikkert arbejdsområde
INDESLUTNING
Udførelse af RCS-producerende processer i et lukket system forhindrer støveksponering ved kilden
UDSUGNING / VENTILATION
Opfanf RCS ved kilden, før vi udsættes for det, og udskift forurenet luft med ren luft.
BESKYTTELSESUDSTYR
Personligt beskyttelsesudstyr (f.eks. mundbind) beskytter arbejdere mod støv, når alle andre kontrolforanstaltninger er utilstrækkelige til at kontrollere eksponeringsrisici
VAND
Hvis man holder processerne våde, forhindrer man støv i at blive luftbåret ved at binde partiklerne i vand

## Slide 6
RISICI VED DENNE AKTIVITET
Denne aktivitet kan være meget støvet
Langvarig eksponering for høje niveauer af RCS kan forårsage invaliderende lungesygdomme.
Det er vigtigt, at vi beskytter os selv mod udsættelse for dette luftbårne støv hver dag.
Ved at følge god praksis i dag beskytter vi vores fremtidige sundhed.
Hvad vil du gerne lave, når du går på pension?

## Slide 7
HVORDAN LUKKEDE SYSTEMER HJÆLPER MED AT BEGRÆNSE EKSPONERING FOR RCS
Lukkede systemer er de mest effektive tekniske tiltag, som man kan tage, til at begrænse støv. Fordelene er bl.a.:
Reduceret/elimineret støveksponering
Hurtig og omkostningsbesparende transport af materialer
Begrænset risiko for menneskelige fejl og skader
Notes: Transport af materialer, der indeholder krystallinsk silica, kan føre til, at støvpartiklerne bliver luftbårne. Det mest effektive tekniske tiltag til at begrænse støv er at arbejde i lukkede systemer (indkapsling).

## Slide 8
TYPER AF LUKKEDE TRANSPORTSYSTEMER
Snegletransportør
Transportbånd
Kopelelevatorer
Vibrationstransportør
Tekst til underviseren - Tilføj et billede og oplysninger om transportsystemer, der er specifikke for din arbejdskontekst (hvis relevant)
Notes: Transportsystemer er typisk pneumatiske (dvs. indeholdende eller drives af gas eller luft under tryk), da de er mere effektive.
Hvis et lukket transportsystem ikke er tilgængeligt, kan du gøre tørre materialer våde som et alternativ til fuld indelukning

## Slide 9
ANBEFALINGER MHT. LUKKEDE HÅNDTERINGSSYSTEMER
DET ANBEFALES, AT DU
Tjekker for synlige tegn på skader, især ved slidpunkter (f.eks. bøjninger)
Ryder spild op med det samme ved hjælp af en støvsuger eller en våd rensemetode.
Tjekker tilstanden af rengøringsredskabene til transportbåndene og justerer dem efter behov
Informerer ledelsen på arbejdspladsen om potentielle lækager/problemer
Planlægger forud for problemer. For eksempel kan man finde en sikker måde at fjerne blokeringer på
DET ANBEFALES, AT DU IKKE
Overbelaster håndteringssystemerne med materialer
Transporterer genstande, der ikke er beregnet til det lukkede system
Foretager uautoriserede ændringer i systemet. Engager i stedet en kompetent specialist.

## Slide 10
TOM SLIDE
Brug dette slide til at lave undervisningsmateriale til et bestemt arbejdsmiljø/-kontekst.
For at ændre billedet, højreklik > skift billede > fra fil.
For at oprette flere slides skal du klikke på fanen 'Ny slide' ovenfor.

## Slide 11
KONKLUSION
Lukkede transportsystemer er den bedste måde at kontrollere støv på, når man skal transportere bulkmaterialer
Husk:
Brug altid lukkede systemer, hvor det er muligt
Kontroller systemet for synlige tegn på skader
Rapporter fejl/problemer til din vejleder
Undervisere kan tilføje konkluderende bemærkninger, som er relevante for deres arbejdsplads her.

## Slide 12
YDERLIGERE LÆRINGSRESSOURCER
God Praksis for Håndterings- og Transportsystemer (Opgaveark 2.1.11)
NEPSI God Praksis-Guide
NEPSI Guide for SMV'er
Besøg NEPSI E-Learning Platform på training.nepsi.eu for flere læringsressourcer om RCS