## Slide 1
GOD PRAKSIS-TRÆNING TIL VEDLIGEHOLDELSE, SERVICE OG REPARATIONSAKTIVITETER

## Slide 2
INDLEDNING (TIL UNDERVISEREN)
Som en del af implementeringen af NEPSIs ‘Good Practices’ har NEPSI udviklet nogle undervisningsmaterialer.
Hver PowerPoint-træningspakke dækker et emne, der er relevant for arbejdere på tværs af alle industrier, der bruger materialer, der indeholder krystallinsk silica. Pakkerne indeholder information om risici for støveksponering relateret til emnet, god praksis og tilgængelige foranstaltninger til at reducere eksponeringen. Formålet med undervisningsmaterialet er at informere medarbejderne og hjælpe dem med at bruge kontrolforanstaltningerne effektivt og reducere deres eksponering for respirabelt krystallinsk silica (RCS) på arbejdspladsen.
Brug den tomme skabelon og pladsholdere til at tilføje yderligere oplysninger i træningspakken efter behov.

## Slide 3
BEMÆRK
Oplysningerne i dette PowerPoint-træningsdokument er af rådgivende og af informativ karakter. Det er hverken en standard eller en forskrift. Det skaber ikke nye juridiske forpligtelser og ændrer heller ikke eksisterende forpligtelser skabt af sundhedslovgivning og -politik.

## Slide 4
INTRODUKTION
Det er meget vigtigt at lære, hvordan man beskytter sig selv mod arbejdsrelaterede sundhedsrisici.
I følgende PowerPoint vil du lære om:
Hvordan man minimerer eksponering for skadeligt respirabelt krystallinsk silicastøv (RCS), når der udføres vedligeholdelses-, service- og reparationsaktiviteter
Yderligere farer på arbejdspladsen
Her er der plads til, at underviseren kan skrive noget – hvis du har tilføjet din egen slide, giv venligst en kort oversigt over indholdet.
Notes: Langvarig eksponering til respirabel krystallinsk silica (RCS) kan på lang sigt føre til alvorlige helbredsproblemer. Af den grund er det vigtigt, at alle arbejdere er opmærksomme på, hvordan de kan begrænse eller eliminere eksponering for silicastøv.
Dette træningsmateriale indeholder vejledning om vedligeholdelse, service og reparationsaktiviteter i miljøer, der bruger materialer, der indeholder krystallinsk silica.

## Slide 5
TEKNIKKER TIL BEGRÆNSNING AF STØV
Vedligeholdelse, service og reparationsaktiviteter understøttes af god hygiejne og rengøring, som er én af de fem vigtigste teknikker til at begrænse støv.
GOD HYGIEJNE PÅ ARBEJDSPLADSEN
Du kan forhindre støv i at samle sig over tid ved at vaske dit arbejdstøj og støvsuge støv produceret af processerne– et rent arbejdsområde er sikkert arbejdsområde
INDESLUTNING
Udførelse af RCS-producerende processer i et lukket system forhindrer støveksponering ved kilden
UDSUGNING / VENTILATION
Opfang RCS ved kilden, før vi udsættes for det, og erstat forurenet luft med ren luft.
BESKYTTELSESUDSTYR
Personligt beskyttelsesudstyr (f.eks. mundbind) beskytter arbejdere mod støv, når alle andre kontrolforanstaltninger er utilstrækkelige til at kontrollere eksponeringsrisici
VAND
Hvis man holder processerne våde, forhindrer man støv i at blive luftbåret ved at binde partiklerne i vand

## Slide 6
RISICI VED DENNE AKTIVITET
Det er vigtigt ift. beskyttelse mod RCS, at udstyret fungere korrekt
Langvarig eksponering for høje niveauer af RCS kan forårsage invaliderende lungesygdomme.
Det er vigtigt, at vi beskytter os selv mod udsættelse for dette luftbårne støv hver dag.
Ved at følge god praksis i dag beskytter vi vores fremtidige sundhed.
Hvad vil du gerne lave, når du går på pension?

## Slide 7
TYPER AF VEDLIGEHOLDELSE, SERVICE OG REPARATIONER
Daglig planlagt forebyggende vedligeholdelse/service/reparation
Rutinemæssig forebyggende vedligeholdelse/service/reparation
Sammenbrud og nødsituationer
(Listen er ikke udtømmende)
Notes: Visse medarbejdere og entreprenører — f.eks. montører, elektrikere, patruljefolk og arbejdere - er forpligtet til at udføre vedligeholdelses-, service- og reparationsaktiviteter. Medarbejdere kan iværksætte adskillige foranstaltninger for at sikre, at disse aktiviteter udføres uden forstyrrelser.

## Slide 8
MILJØMÆSSIGE FAKTORER
Du kan hjælpe til ved at:
Have procedurer og udstyr (inklusive personlige værnemidler) på plads for at håndtere fejl, sammenbrud og spild på en sikker måde
Sørge for, at arbejdspladsen er ren ved hjælp af de rigtige rengøringsmetoder
Gøre gulve og udstyr rene med lavtryksspuling eller vådfejning - fej aldrig støv op med en tør kost
Ryde op efter tør spild med HEPA-støvsugesystemer — gør aldrig rent med trykluft
Kontrollere, at udsugningen er tændt
Sørge for, at der er båndskrabere til transportbåndene
Notes: Der er tit meget travlt på arbejdspladser. Vær opmærksom på miljøfaktorerne på skærmen for at hjælpe med vedligeholdelse-, service- og reparationsaktiviteter.
Sørg for, at der ikke er nogen spild på arbejdspladsen og, at udsugningssystemerne er tændte og fungerer. Dette reducerer risikoen for skader - et rent miljø er et sikkert miljø.
Man kan begrænse spild ved at bruge båndskrabere på transportbåndene.

## Slide 9
YDERLIGERE FARER
Inden du starter vedligeholdelses-, service- og reparationsaktiviteter, skal du være opmærksom på følgende farer:
Steder med meget støj
Når man arbejder højt oppe
Når man flytter maskiner
Lukkede rum
Svejse-, brænde-, skære- og slibeprocesser
Giv kun adgang til autoriseret personale
Notes: Selvom støveksponering er en stor bekymring for alle arbejdere på stedet, kan yderligere farer udgøre en risiko for personer, der udfører vedligeholdelses-, service- og reparationsaktiviteter. Inden du påbegynder sådanne aktiviteter, skal du være opmærksom på farerne på skærmen ud over RCS-eksponering.

## Slide 10
GOD HYGIEJNE
Spis i et område, der er langt væk fra arbejdsprocesserne, der involverer mulig eksponering for RCS
Medarbejderne bør vaske deres hænder og ansigt og skifte tøj før de spiser, drikker eller ryger
Rygning er dårligt for dit helbred og kan øge sundhedsskaden forbundet med krystallinsk silicastøv.

## Slide 11
Notes: Denne video dækker god praksis for vedligeholdelse, service og reparationsaktiviteter.
Ved siden af videobilledet ser du en graf og en rød søjle, der illustrerer støvkoncentrationen i mg/m3.
Målingen af støvkoncentrationen viser ikke niveauerne af respirabel krystallinsk silica. Den er baseret på en semi-kvantitativ måling. Det væsentlige er ikke støvkoncentrationen, men den relative forskel mellem eksponeringsniveauer, når man følger anbefalingerne, og når man ikke gør.

## Slide 12
ANBEFALINGER MHT. VEDLIGEHOLDE, SERVICE OG REPARATIONER
DET ANBEFALES, AT DU
Tager højde for fejl, sammenbrud og spild
Sørger for, at arbejdspladsen er ren
Tørrer spild op omgående
Rapporterer beskadigede udstyr og faciliteter
DET ANBEFALES, AT DU IKKE
Bruger beskadiget eller slidt udstyr
Gør rent med en tør kost eller trykluft
Tekst til underviseren — Yderligere oplysninger påkrævet

## Slide 13
TOM SLIDE
Brug dette slide til at lave tilpasset undervisningsmateriale til et bestemt arbejdsmiljø/-kontekst.
For at ændre billedet, højreklik > skift billede > fra fil.
For at oprette flere slides skal du klikke på fanen 'Ny slide' ovenfor.

## Slide 14
KONKLUSION
Vedligeholdelses-, service- og reparationsaktiviteter er nødvendige, rutinemæssige procedurer for alle brancher.
Husk:
Planlæg for fejl, sammenbrud og spild
Hold arbejdspladsen ren og godt ventileret
Vær opmærksom på yderligere farer på arbejdspladsen
Her er der plads til at tilføje konkluderende bemærkninger, der er relevante for din egen arbejdsplads
Notes: Vedligeholdelses-, service- og reparationsaktiviteter er nødvendige, rutinemæssige procedurer for alle brancher. Kontroller og implementer foranstaltninger til at støtte medarbejderne

## Slide 15
YDERLIGERE LÆRINGSRESSOURCER
God Praksis mht. Vedligeholdelse, Service og Reparationer (Opgaveark 2.1.14)
NEPSI God Praksis-Guide
NEPSI Guide for SMV'er
Besøg NEPSI E-Learning Platform på training.nepsi.eu for flere læringsressourcer om RCS