## Slide 1
GOD PRAKSIS-TRÆNING TIL PAKKESYSTEMER

## Slide 2
INDLEDNING (TIL UNDERVISEREN)
Som en del af implementeringen af NEPSIs ‘Good Practices’ har NEPSI udviklet nogle undervisningsmaterialer.
Hver PowerPoint-træningspakke dækker et emne, der er relevant for arbejdere på tværs af alle industrier, der bruger materialer, der indeholder krystallinsk silica. Pakkerne indeholder information om risici for støveksponering relateret til emnet, god praksis og tilgængelige foranstaltninger til at reducere eksponeringen. Formålet med undervisningsmaterialet er at informere medarbejderne og hjælpe dem med at bruge kontrolforanstaltningerne effektivt og reducere deres eksponering for respirabelt krystallinsk silica (RCS) på arbejdspladsen.
Brug den tomme skabelon og pladsholdere til at tilføje yderligere oplysninger i træningspakken efter behov.

## Slide 3
BEMÆRK
Oplysningerne i dette PowerPoint-træningsdokument er af rådgivende og af informativ karakter. Det er hverken en standard eller en forskrift. Det skaber ikke nye juridiske forpligtelser og ændrer heller ikke eksisterende forpligtelser skabt af sundhedslovgivning og -politik.

## Slide 4
INTRODUKTION
Det er meget vigtigt at lære, hvordan man beskytter sig selv mod arbejdsrelaterede sundhedsrisici.
I følgende PowerPoint vil du lære om:
Hvordan luftbåret støv kan dannes under pakkeprocessen
Hvordan emballagesystemer er designet til at minimere udslip af luftbåret støv, herunder respirabelt krystallinsk silicastøv (RCS)
Hvad bør du gøre for at beskytte dig selv mod udsættelse for luftbåret støv
Her er der plads til, at underviseren kan skrive noget - hvis du har tilføjet din egen slide, giv venligst en kort oversigt over indholdet.
Notes: Langvarig eksponering til respirabel krystallinsk silica (RCS) kan på lang sigt føre til alvorlige helbredsproblemer. Af den grund er det vigtigt, at alle arbejdere er opmærksomme på, hvordan de kan begrænse eller eliminere eksponering til silicastøv.
Dette træningsmateriale omhandler støvkontrol i pakkesystemer. Husk, at der er behov for en risikovurdering ved design af et pakkesystem, selvom dette primært vedrører ledelsen.

## Slide 5
TEKNIKKER TIL BEGRÆNSNING AF STØV
Støv dannet af pakningssystemer kan håndteres ved hjælp af indeslutning, udsugning, PPE og god hygiejne/husholdning, som er fire af de fem vigtigste teknikker til begrænsning af støv.
GOD HYGIEJNE PÅ ARBEJDSPLADSEN
Hvis du vasker dit arbejdstøj og sørger for at støvsuge det støv produceret af processerne, kan du forhindre støv i at samle sig over tid – et rent arbejdsområde er sikkert arbejdsområde
INDESLUTNING
Udførelse af RCS-producerende processer i et lukket system forhindrer støveksponering ved kilden
UDSUGNING / VENTILATION
Opfang RCS ved kilden, før vi udsættes for det, og udskift forurenet luft med ren luft.
BESKYTTELSESUDSTYR
Personligt beskyttelsesudstyr (f.eks. mundbind) beskytter arbejdere mod støv, når alle andre kontrolforanstaltninger er utilstrækkelige til at kontrollere eksponeringsrisici
VAND
Hvis man holder processerne våde, forhindrer man støv i at blive luftbåret ved at fange partikler med vand

## Slide 6
RISICI VED DENNE AKTIVITET
Det er vigtigt ift. beskyttelse mod RCS, at udstyret fungerer korrekt
Langvarig eksponering til høje niveauer af RCS kan forårsage invaliderende lungesygdomme.
Det er vigtigt, at vi beskytter os selv mod udsættelse for dette luftbårne støv hver dag.
Ved at følge god praksis i dag beskytter vi vores fremtidige sundhed.
Hvad vil du gerne lave, når du går på pension?

## Slide 7
HVORDAN PAKKESYSTEMER KAN GENERERE RCS
Pakkesystemer involverer håndtering af store mængder materiale, som ofte indeholder krystallinsk silica.
Den måde, man pakker på, påvirker mængden af luftbåret respirabelt støv, der dannes.
Tørre materialer skabe generelt mere støv end fugtige materialer
Hurtigere højenergipakning skaber generelt mere støv
Hvis der bruges trykluft til at fluidisere pulveriseret materiale, kan det føre til større udslip af luftbåret støv
Der dannes mere støv, når materialer falder fra en større højde

## Slide 8
REDUCERING AF STØVEKSPONERING I PAKKESYSTEMERNE
De vigtigste tiltag til begrænsning af støv er bl.a. automatisering, indeslutning af processer og udluftning.
Automatisering hjælper med at minimere arbejdernes kontakt med støvede processer, hvilket ofte gør det muligt at fjernovervåge arbejdsprocesserne fra et rent kontrolrum
Indeslutning hjælper med at begrænse spredningen af støv væk fra kilden.
  En fysisk barriere mellem processen og arbejderen kan opnå et højt beskyttelsesniveau. Det er dog vigtigt at beskytte sig mod eksponering, hvis du har brug for, at gå ind i det indelukkede område!
  En tæt forsegling mellem påfyldningsdysen og posen hjælper med at forhindre støv i at slippe ud.
Udsugning fanger det luftbårne støv ved kilden, før vi udsættes for det
Åndedrætsværn kan også være nødvendig, hvis ovenstående foranstaltninger ikke er tilstrækkelige.

## Slide 9
ANBEFALINGER TIL PAKKESYSTEMER
DET ANBEFALES, AT DU
Bruger de foranstaltninger til begrænsning af støv, der er til rådighed. Derudover er det muligvis nødvendigt at bruge åndedrætsværn
Har en plan for at håndtere spild på en sikker måde, og tører op med det samme ved hjælp af en støvsuger eller våde rengøringsmetoder
Sørger for, at ventilationssystemerne virker, som de skal.
Melder problemer til din vejleder
DET ANBEFALES, AT DU IKKE
Går ind i et indelukket område uden at beskytte dig mod eksponering ved hjælp af beskyttelsesudstyr såsom åndedrætsværn
Rører ved kontrolforanstaltningerne. De er der for din sikkerhed og sundhed.
Gør rent med en tør børste. Brug i stedet en støvsuger eller våde rengøringsmetoder.
Plads til, at underviseren kan skrive noget – tilføj mere information, der er specifik til din arbejdsplads.

## Slide 10
KONKLUSION
Korrekt brug af pakkesystemer kan hjælpe med at opretholde et sikkert, støvfrit arbejdsmiljø. Husk:
Brug altid de foranstaltninger til begrænsning af støv, der er til rådighed
Hvis du har mistanke om, at foranstaltningerne til begrænsning af støv ikke virker, skal du rapportere det din leder.
Tør spild op omgående
Her kan underviseren tilføje information, der er relevant for deres arbejdsplads

## Slide 11
TOM SLIDE
Brug dette slide til at lave tilpasset undervisningsmateriale til et bestemt arbejdsmiljø/-kontekst.
For at ændre billedet, højreklik > skift billede > fra fil.
For at oprette flere slides skal du klikke på fanen 'Ny slide' ovenfor.

## Slide 12
YDERLIGERE LÆRINGSRESSOURCER
God Praksis for Pakkesystemer (Opgaveark 2.1.18)
NEPSI God Praksis-Guide
NEPSI Guide for SMV'er
Besøg NEPSI E-Learning Platform på training.nepsi.eu for flere læringsressourcer om RCS