## Slide 1
GOD PRAKSIS-TRÆNING TIL VÅDE PROCESSER

## Slide 2
INDLEDNING (TIL UNDERVISEREN)
Som en del af implementeringen af NEPSIs ‘Good Practices’ har NEPSI udviklet nogle undervisningsmaterialer.
Hver PowerPoint-træningspakke dækker et emne, der er relevant for arbejdere på tværs af alle industrier, der bruger materialer, der indeholder krystallinsk silica. Pakkerne indeholder information om risici for støveksponering relateret til emnet og god praksis og tilgængelige foranstaltninger til at reducere eksponeringen. Formålet med undervisningsmaterialet er at informere medarbejderne og hjælpe dem med at bruge kontrolforanstaltningerne effektivt og reducere deres eksponering for respirabelt krystallinsk silica (RCS) på arbejdspladsen.
Brug den tomme skabelon og pladsholdere til at tilføje yderligere oplysninger i træningspakken efter behov.

## Slide 3
BEMÆRK
Oplysningerne i denne PowerPoint-træningsdokument er af rådgivende og informativ karakter. Det er hverken en standard eller en forskrift. Det skaber ikke nye juridiske forpligtelser og ændrer heller ikke eksisterende forpligtelser skabt af sundhedslovgivning og -politik.

## Slide 4
INTRODUKTION
Det er meget vigtigt at lære, hvordan man beskytter sig selv mod arbejdsrelaterede sundhedsrisici.
I følgende PowerPoint vil du lære om:
Hvordan vand bruges i højenergiindustrielle processer for at reducere eksponeringen til respirabelt krystallinsk silicastøv (RCS)
Hvordan og hvornår man bruger våde processer
God praksis og anbefalinger mht. våde processer
Her er der plads til, at underviseren kan skrive noget - hvis du har tilføjet din egen slide, giv venligst en kort oversigt over indholdet.
Notes: Langvarig eksponering til respirabel krystallinsk silica (RCS) kan på lang sigt føre til alvorlige helbredsproblemer. Af den grund er det vigtigt, at alle arbejdere er opmærksomme på, hvordan de kan begrænse eller eliminere eksponering til silicastøv.
Dette træningsmateriale giver vejledning mht. bearbejdning (f.eks. boring, skæring, slibning) af materialer, der indeholder krystallinsk silica ved hjælp af håndholdt elværktøj med et vandsystem.

## Slide 5
TEKNIKKER TIL BEGRÆNSNING AF STØV
Udluftning (og udsugning) er en af de fem vigtigste teknikker til begrænsning af støv.
GOD HYGIEJNE PÅ ARBEJDSPLADSEN
Du kan forhindre støv i at samle sig over tid ved at vaske dit arbejdstøj og støvsuge støv produceret af processerne– et rent arbejdsområde er sikkert arbejdsområde
INDESLUTNING
Udførelse af RCS-producerende processer i et lukket system forhindrer støveksponering ved kilden
UDSUGNING / VENTILATION
Opfang RCS ved kilden, før vi udsættes for det, og erstat forurenet luft med ren luft.
BESKYTTELSESUDSTYR
Personligt beskyttelsesudstyr (f.eks. mundbind) beskytter arbejdere mod støv, når alle andre kontrolforanstaltninger er utilstrækkelige til at kontrollere eksponeringsrisici
VAND
Hvis man holder processerne våde, forhindrer man støv i at blive luftbåret ved at binde partiklerne i vand

## Slide 6
RISICI VED DENNE AKTIVITET
Det er vigtigt ift. beskyttelse mod RCS, at udstyret fungerer, som det skal.
Langvarig eksponering til høje niveauer af RCS kan forårsage invaliderende lungesygdomme.
Det er vigtigt, at vi beskytter os selv mod udsættelse for dette luftbårne støv hver dag.
Ved at følge god praksis i dag beskytter vi vores fremtidige sundhed.
Hvad vil du gerne lave, når du går på pension?

## Slide 7
HVORDAN VÅDE PROCESSER REDUCERER EKSPONERING TIL RCS
Våde processer bruges i højenergiindustrielle processer, der involverer materialer, der indeholder krystallinsk silica, såsom boring, skæring, slibning og slibning. Vandsystemer kan integreres i værktøjer og udstyr.
Vand kan bruges til general rengøring og til at kontrollere luftbåret støv, der genereres ved bevægelser af køretøjer på veje og byggepladser.
Vand binder støvpartiklerne og forhindrer dem i at blive luftbårne.
Notes: Hold processerne våde for at undgå eksponering til farlige niveauer af støv genereret af højenergiprocesser. Brug af vand holder støv nede og holder dermed også eksponeringen på et minimum.

## Slide 8
VANDASSISTERT BEGRÆNSNING AF STØV
Vand reducerer niveauet af støv, der genereres gennem højenergiprocesser.
(Klik her for at afspille videoen.)
Notes: Følgende video viser påvirkningen af vand som et middel til at begrænse støv i våde processer. Ved siden af videobilledet ser du en graf og en rød søjle, der illustrerer støvkoncentrationen i mg/m3.
Målingen af støvkoncentrationen handler ikke om respirabel krystallinsk silica, den er baseret på en semi-kvantitativ måling. Det væsentlige er ikke støvkoncentrationsværdien, men den relative forskel mellem eksponeringsniveauer, når man følger anbefalingerne og ikke gør

## Slide 9
BRUG AF VÅDE PROCESSER
Våde processer foretrækkes altid, når de er tilgængelige (og sikre at bruge). Ved brug af våde processer:
Sørg for, at rummet er godt ventileret
Sørg for, at vandforsyningen er passende og tilstrækkelig til opgaven
Gør rent med våde rengøringsmetoder
Sørg for, at vandforsyningen ikke fryser til
Tjek, om der er bakteriel vækst forårsaget af vandkilder, hvor der kan dannes luftbårne dråber
Notes: Våde processer bør altid anvendes, når de er tilgængelige for at begrænse dannelsen af luftbåret støv. Ikke alt elværktøj er tilpasset til våde processer. Sørg for, at udstyret i brug er passende til opgaven.
Før du bruger våde processer, skal du sikre dig, at udstyret og vandsystemet virker, som det skal. Hvis du har mistanke om, at udstyret ikke virker, som det skal, skal du kontakte din leder.

## Slide 10
ANBEFALINGER MHT. VÅDE PROCESSER
DET ANBEFALES, AT DU
Bruger vand til begrænsning af støv, når det er muligt og sikkert at gøre det
Sørger for, at vandet bortskaffes til et passende afløbssystem
Tører spild og vandpytter op med det samme
DET ANBEFALES, AT DU IKKE
Bruger for højt vandtryk, der kan forstyrre støv, der har lagt sig. En fin vandtåge eller spray er mere effektiv end en stråle.
Bruger vandstøttet støvdæmpning på enheder, der ikke understøtter vandinfiltration
Plads til, at underviseren kan skrive noget — Tilføj yderligere information om foranstaltninger relateret til våde processer, der er relevante for din egen arbejdsplads.

## Slide 11
TOM SLIDE
Brug dette slide til at lave tilpasset undervisningsmateriale til et bestemt arbejdsmiljø/-kontekst.
For at ændre billedet, højreklik > skift billede > fra fil.
For at oprette flere slides skal du klikke på fanen 'Ny slide' ovenfor.

## Slide 12
KONKLUSION
Våde processer holder støv på et minimum og reducerer risikoen for RCS-eksponering.
Husk:
Brug altid vandsystemer, når de er tilgængelige
Sørg for, at vandsystemerne er passende og tilstrækkelige til opgaven.
Hvis du har mistanke om, at et vandsystem ikke fungerer korrekt, skal du kontakte din leder på arbejdspladsen.

## Slide 13
YDERLIGERE LÆRINGSRESSOURCER
God praksis for Våd Bearbejdning af Mineralske Emner, der indeholder Krystallinsk Silica ved hjælp af Håndholdt Elværktøj (Opgaveark 2.1.14d)
God Praksis for Brug af Vand/Tilsætningsstoffer på Vejene eller Åbne Overflader for at Reducere Støvniveauer (Opgaveark 2.2.27)
God Praksis for Vandunderstøttet Støvdæmpning (Opgaveark 2.2.35)
God praksis for Våde Skæringsprocesser af Murværksenheder, Agglomererede og Natursten (Opgaveark 2.2.42)
NEPSI God Praksis-Guide
NEPSI Guide for SMV'er
Besøg NEPSI E-Learning Platform på training.nepsi.eu for flere læringsressourcer om RCS