## Slide 1
GOD PRAKSIS-TRÆNING TIL OPRYDNING OG GOD HYGIEJNE

## Slide 2
INDLEDNING (TIL UNDERVISEREN)
Som en del af implementeringen af NEPSIs ‘Good Practices’ har NEPSI udviklet nogle undervisningsmaterialer.
Hver PowerPoint-træningspakke dækker et emne, der er relevant for arbejdere på tværs af alle industrier, der bruger materialer, der indeholder krystallinsk silica. Pakkerne indeholder information om risici for støveksponering relateret til emnet, god praksis og tilgængelige foranstaltninger til at reducere eksponeringen. Formålet med undervisningsmaterialet er at informere medarbejderne og hjælpe dem med at bruge kontrolforanstaltningerne effektivt og reducere deres eksponering for respirabelt krystallinsk silica (RCS) på arbejdspladsen.
Brug den tomme skabelon og pladsholdere til at tilføje yderligere oplysninger i træningspakken efter behov.

## Slide 3
BEMÆRK
Oplysningerne i denne PowerPoint-træningsdokument er af rådgivende og informativ karakter. Det er hverken en standard eller en forskrift. Det skaber ikke nye juridiske forpligtelser og ændrer heller ikke eksisterende forpligtelser skabt af sundhedslovgivning og -politik.

## Slide 4
INTRODUKTION
Det er meget vigtigt at lære, hvordan man beskytter sig selv mod arbejdsrelaterede sundhedsrisici.
I følgende PowerPoint vil du lære om:
De typer af rengøringsmetoder, der anvendes omkring processer, hvor respirabelt krystallinsk silica støv (RCS) genereres
God praksis for rengøring og god hygiejne
Her er der plads til, at underviseren kan skrive noget - hvis du har tilføjet din egen slide, giv venligst en kort oversigt over indholdet.
Notes: Langvarig eksponering til respirabel krystallinsk silica (RCS) kan på lang sigt føre til alvorlige helbredsproblemer. Af den grund er det vigtigt, at alle arbejdere er opmærksomme på, hvordan de kan begrænse eller eliminere eksponering for silicastøv.
Denne træningspakke indeholder information om rengøring og god hygiejne. Husk, at der er behov for en risikovurdering før man starter nogle typer rengøringsprocesser, men dette vedrører primært ledelsen.

## Slide 5
TEKNIKKER TIL BEGRÆNSNING AF STØV
Udluftning (og udsugning) er én af de fem vigtigste teknikker til begrænsning af støv.
GOD HYGIEJNE PÅ ARBEJDSPLADSEN
Du kan forhindre støv i at samle sig over tid ved at vaske dit arbejdstøj og støvsuge støv produceret af processerne– et rent arbejdsområde er sikkert arbejdsområde
INDESLUTNING
Udførelse af RCS-producerende processer i et lukket system forhindrer støveksponering ved kilden
UDSUGNING / VENTILATION
Opfang RCS ved kilden, før vi udsættes for det, og udskift forurenet luft med ren luft.
BESKYTTELSESUDSTYR
Personligt beskyttelsesudstyr (f.eks. mundbind) beskytter arbejdere mod støv, når alle andre kontrolforanstaltninger er utilstrækkelige til at kontrollere eksponeringsrisici
VAND
Hvis man holder processerne våde, forhindrer man støv i at blive luftbåret ved at binde partiklerne i vand

## Slide 6
RISICI VED DENNE AKTIVITET
Denne aktivitet kan være meget støvet
Langvarig eksponering til høje niveauer af RCS kan forårsage invaliderende lungesygdomme
Det er vigtigt, at vi beskytter os selv mod udsættelse for dette luftbårne støv hver dag.
Ved at følge god praksis i dag beskytter vi vores fremtidige sundhed.
Hvad vil du gerne lave, når du går på pension?

## Slide 7
HVORFOR ER RENGØRING OG GOD HYGIEJNE VIGTIG
Respirabelt støv (dvs. støv, der kan trænge ind i lungerne) kan forblive i luften i dagevis.
Når støv, der har lagt sig, forstyrres, kan det blive luftbårent igen og dermed farligt.
Rutinemæssig rengøring reducerer farer på arbejdspladsen og forhindrer støv i at samle sig.
Notes: Når der dannes silicastøv som følge af forskellige arbejdsaktiviteter (savning, knusning, sække osv.), dannes der små støvpartikler. Hvis de rigtige rengøringsprocesser ikke udføres, kan respirabelt støv forblive luftbåret i et indelukke i dagevis, hvilket udgør en alvorlig risiko for arbejderne.

## Slide 8
TYPER AF RENGØRING
Der er to hovedtyper af rengøringsaktiviteter, der hjælper med at fjerne farligt støv fra arbejdspladsen. Disse er:
Tørre rengøringsmetoder
Tørre rengøringsmetoder indebærer typisk at bruge en støvsuger til at fjerne tørt støv fra gulve og overflader.
Våde rengøringsmetoder
Våde rengøringsmetoder kan involvere gulvvask, brug af en våd børste eller brug af vandspray og slanger. Vandet er med til at reducere muligheden for, at støv bliver luftbåret under rengøring.
Notes: Støvkontrol kan opnås ved hjælp af de to typer rengøringsmetoder: kemisk rensning og våd rensning.

## Slide 9
RENGØRING AF GULVE
For at undgå unødvendig udsættelse for støv, brug altid passende rengøringsudstyr, når det er tilgængeligt.
Denne video viser den bedste rengøringsmetode til at fjerne støv på gulvet.
(Klik for at afspille video.)
Notes: Den følgende video viser god praksis i forbindelse med rengøring af gulve. Ved siden af videobilledet ser du en graf og en rød søjle, der illustrerer støvkoncentrationen i mg/m3.
Målingen af støvkoncentrationen handler ikke om respirabel krystallinsk silica, den er baseret på en semi-kvantitativ måling. Det væsentlige er ikke støvkoncentrationsværdien, men den relative forskel mellem eksponeringsniveauer, når man følger anbefalingerne og ikke gør

## Slide 10
ANBEFALINGER MHT. TØR RENGØRING
DET ANBEFALES, AT DU
Laver en plan for, hvordan du vil håndtere spild sikkert og hurtigt
Kontrollerer støvsugeren for skader før brug. Rapporterer mangler.
Tjekker om støvsugerfilteret skal udskiftes
DET ANBEFALES, AT DU IKKE
Ryder op med en tør børste eller med trykluft, som kan få støv til at blive luftbåren
Bruger en normal trykluftledning eller dyse til at rense tørt støv fra arbejdstøjet.
Notes: Før du bruger rengøringsudstyr, skal du kontrollere udstyret visuelt for tegn på skade mindst en gang om ugen. Med udstyr, der er i konstant brug, er det nødvendigt at tjekke lidt oftere. Hvis skaden er synlig, skal du informere ledelsen om problemet.
Brug ikke en tør børste til at feje støv i et lukket rum (se billede).
Brug ikke trykluft, da det vil forstyrre støvet og få det til at blive luftbåret igen. Brugen af trykluft til at fjerne støv fra arbejdstøjet bør kun ske ved hjælp af specialudstyr og dedikeret udstyr (f.eks. luftbruserkabiner).
Bemærk, at støvsuger generelt ikke er egnede til spild af fugtige materialer.

## Slide 11
ANBEFALINGER MHT. VÅD RENGØRING
DET ANBEFALES, AT DU
Har en plan for at håndtere spild sikkert og hurtigt
Sørger for, at vandforsyningen er passende og tilstrækkelig til opgaven
Justerer vandtrykket og sprøjter efter behov mens du udfører opgaven
Sørger for, at det er muligt at dræne, når du bruger sprays og vandslanger
DET ANBEFALES, AT DU IKKE
Bruger en kraftig vandstråle til at rense en bunke tørt støv. En spray er mere effektiv.
Notes: Våd rengøring er generelt mere effektiv, da våde rengøringsmetoder forhindrer fint støv i at blive luftbåren ved at binde det i vandet.
Det er vigtigt at justere vandtrykket afhængigt af rengøringsopgaven. Når man gør spild af fint, tørt og støvet materiale våde er det bedst at bruge en fin vandtåge. En kraftig vandstråle vil få støv til at blive luftbåret igen.
Endelig, når du bruger våde processer, skal du sørge for, at der er gode drænesystemer tilgængelige, når du bruger vandspray og vandslanger.

## Slide 12
ANBEFALINGER MHT. GOD HYGIEJNE
DET ANBEFALES, AT DU
Vasker dine hænder regelmæssigt
Fjerner snavset tøj, før du går ind i et sted, hvor der er folk, der spiser.
Vasker dit arbejdstøj regelmæssigt
Bruger de udpegede opbevaringsområder til rent tøj og snavset arbejdstøj
DET ANBEFALES, AT DU IKKE
Røger på arbejdspladsen
Opbevarer eller indtager mad og drikke på arbejdsstationer
Blander beskidt og rent tøj sammen
Tager beskidt arbejdstøj med hjem

## Slide 13
TOM SLIDE
Brug dette slide til at lave tilpasset undervisningsmateriale til et bestemt arbejdsmiljø/-kontekst.
For at ændre billedet, højreklik > skift billede > fra fil.
For at oprette flere slides skal du klikke på fanen 'Ny slide' ovenfor.

## Slide 14
KONKLUSION
Når du gør rent og opretholder god hygiejne, skal du huske at:
Bruge den bedste rengøringsmetode til opgaven
Kontrollere, at udstyret ikke er beskadiget og fungerer korrekt før brug
God personlig hygiejne er vigtigt
Det er bedst ikke at ryge - rygning øger de negative sundhedseffekter af RCS

## Slide 15
YDERLIGERE LÆRINGSRESSOURCER
God Praksis for Rengøring af Overflader og Installationer (Opgaveark 2.1.1a)
God praksis for God Hygiejne (Opgaveark 2.1.10)
NEPSI God Praksis-Guide
NEPSI Guide for SMV'er
Besøg NEPSI E-Learning Platform på training.nepsi.eu for flere læringsressourcer om RCS