## Slide 1
GOD PRAKSIS-TRÆNING MHT. AT ARBEJDE MED MATERIALER, DER INDEHOLDER KRYSTALLINSK SILICA

## Slide 2
INDLEDNING (TIL UNDERVISEREN)
Som en del af implementeringen af NEPSIs ‘Good Practices’ har NEPSI udviklet nogle undervisningsmaterialer.
Hver PowerPoint-træningspakke dækker et emne, der er relevant for arbejdere på tværs af alle industrier, der bruger materialer, der indeholder krystallinsk silica. Pakkerne indeholder information om risici for støveksponering relateret til emnet og god praksis og tilgængelige foranstaltninger til at reducere eksponeringen. Formålet med undervisningsmaterialet er at informere medarbejderne og hjælpe dem med at bruge kontrolforanstaltningerne effektivt og reducere deres eksponering for respirabelt krystallinsk silica (RCS) på arbejdspladsen.
Brug den tomme skabelon og pladsholdere til at tilføje yderligere oplysninger i træningspakken efter behov.

## Slide 3
BEMÆRK
Oplysningerne i denne PowerPoint-træningsdokument er af rådgivende og informativ karakter. Det er hverken en standard eller en forskrift. Det skaber ikke nye juridiske forpligtelser og ændrer heller ikke eksisterende forpligtelser skabt af sundhedslovgivning og -politik.

## Slide 4
INTRODUKTION
Det er meget vigtigt at lære, hvordan man beskytter sig selv mod arbejdsrelaterede sundhedsrisici.
I følgende PowerPoint vil du lære om:
Grundlæggende kontrolforanstaltninger for at forhindre eller minimere eksponering for skadeligt respirabelt krystallinsk silicastøv (RCS)
Her er der plads til, at underviseren kan skrive noget - hvis du har tilføjet din egen slide, giv venligst en kort oversigt over indholdet.
Notes: Langvarig eksponering for respirabelt krystallinsk silica (RCS) kan føre til alvorlige helbredsproblemer for arbejdere på lang sigt. Af den grund er det vigtigt, at alle arbejdere er opmærksomme på, hvordan de kan begrænse eller eliminere eksponering for silicastøv.

## Slide 5
TEKNIKKER TIL BEGRÆNSNING AF STØV
Der er fem vigtigste teknikker til begrænsning af RCS-støv, som er en del af NEPSIs ‘Good Practices’.
GOD HYGIEJNE PÅ ARBEJDSPLADSEN
Du kan forhindre støv i at samle sig over tid ved at vaske dit arbejdstøj og støvsuge støv produceret af processerne– et rent arbejdsområde er sikkert arbejdsområde
INDESLUTNING
Udførelse af RCS-producerende processer i et lukket system forhindrer støveksponering ved kilden
UDSUGNING / VENTILATION
Opfang RCS ved kilden, før vi udsættes for det, og erstat forurenet luft med ren luft.
BESKYTTELSESUDSTYR
Personligt beskyttelsesudstyr (f.eks. mundbind) beskytter arbejdere mod støv, når alle andre kontrolforanstaltninger er utilstrækkelige til at kontrollere eksponeringsrisici
VAND
Hvis man holder processerne våde, forhindrer man støv i at blive luftbåret ved at binde partiklerne i vand

## Slide 6
RISICI VED DENNE AKTIVITET
Det er vigtigt ift. beskyttelse mod RCS, at udstyret fungere korrekt
Langvarig eksponering for høje niveauer af RCS kan forårsage invaliderende lungesygdomme.
Det er vigtigt, at vi beskytter os selv mod udsættelse for dette luftbårne støv hver dag.
Ved at følge god praksis i dag beskytter vi vores fremtidige sundhed.
Hvad vil du gerne lave, når du går på pension?

## Slide 7
STOP STØV VED KILDEN
Vi bør forsøge at reducere risikoen for støvdannelse.
Hvis vi ikke kan undgå støvdannelsen, så er den mest effektive måde at kontrollere støv på ved kilden.
Dette betyder at holde eller adskille støvet fra arbejderen ved at bruge en barriere eller indeslutning, ventilationssystem (f.eks. udsugning) og/eller vanddæmpningssystem.
Notes: For eksempel, når du udfører højenergiprocesser på mineraler, der indeholder krystallinsk silica, skal du bruge en enhed, der har en støvsuger eller vandsystem. (Se billedet ovenfor.)

## Slide 8
TØR SPILD OP OMGÅENDE
Hvis man tører støvspild op (og finder ud af, hvad årsagen er) omgående reducerer det risikoen for, at støv, der har lagt sig, bliver luftbåret igen.
Respirable støvpartikler er usynlige for det blotte øje, medmindre en kraftig lyskilde bruges til at belyse dem. Støvet kan forblive i luften i flere dage eller uger.

## Slide 9
BÆR PERSONLIG BESKYTTELSESUDSTYR
(HVIS DET ER NØDVENDIGT)
Hvis alle andre kontrolforanstaltninger (se de 5 vigtigste kontrolteknikker) er utilstrækkelige til at forhindre eksponering for støv, skal du bære PPE.
PPE er på ingen måde en erstatning for andre foranstaltninger til at begrænse støv. Støvmasker beskytter midlertidigt individuelle arbejdere, men den generelle luftkvalitet kan stadig blive kompromitteret af støv.

## Slide 10
ANBEFALINGER MHT. GOD PRAKSIS
DET ANBEFALES, AT DU
Begrænser adgangen til arbejdspladser/støvudsatte områder til kun ansatte og autoriseret personale
Bruger ventilationssystemer eller vanddæmpning for at reducere luftbåret støv.
Hvis det er muligt, så udfør arbejdet udendørs.
Bruger en støvsuger eller våde rengøringsmetoder.
Planlægger på forhånd for at sikre, at arbejdsområder er sikre, og udstyret virker
Rapporterer fejl og lav en plan for at håndtere dem hurtigt og sikkert
Bærer personlig beskyttelsesudstyr mens du udfører opgaven. Sørg for, at ansigtsmasken sidder korrekt.

## Slide 11
ANBEFALINGER MHT. GOD PRAKSIS
DET ANBEFALES, AT DU IKKE
Bruger en tør børste — Brug en støvsuger eller våde rengøringsmetoder
Bruger trykluft til at tøre støv op
Tager snavset arbejdstøj eller personligt beskyttelsesudstyr med hjem
Bruger beskadiget personligt beskyttelsesudstyr
Ryger eller spiser i procesområderne på din arbejdsplads

## Slide 12
TOM SLIDE
Brug dette slide til at lave tilpasset undervisningsmateriale til et bestemt arbejdsmiljø/-kontekst.
For at ændre billedet, højreklik > skift billede > fra fil.
For at oprette flere slides skal du klikke på fanen 'Ny slide' ovenfor.

## Slide 13
KONKLUSION
Når du arbejder med mineraler, der indeholder krystallinsk silica, skal du huske:
Sigt altid efter at stoppe støv ved kilden
Et rent arbejdsmiljø er et sikkert arbejdsmiljø
At begrænse adgangen til støvudsatte områder er en sikker måde at forhindre eksponering på.
Undgå rygning - rygning øger de negative sundhedseffekter af RCS

## Slide 14
YDERLIGERE LÆRINGSRESSOURCER
God Praksis for Rengøring af Overflader og Installationer (Opgaveark 2.1.1a)
God Praksis for God Hygiejne (Opgaveark 2.1.10)
NEPSI God Praksis-Guide
NEPSI Guide for SMV'er
Besøg NEPSI E-Learning Platform på training.nepsi.eu for flere læringsressourcer om RCS