## Slide 1
UTBILDNING I BRA METODER FÖR ATT KAPA OCH SLIPA

## Slide 2
INLEDNING (FÖR UTBILDAREN)
Som en del av utbildningssteget för att implementera NEPSIs bra metoder har NEPSI utvecklat en uppsättning utbildningsresurser.
Varje utbildningspaket i PowerPoint täcker ett ämne som är relevant för personal inom alla branscher som använder material som innehåller kristallinkiseldioxid. Utbildningspaketen ger information om riskerna för dammexponering relaterade till ämnet och bra metoder och tillgängliga åtgärder för att minska dem. Syftet med utbildningen är att informera och utbilda personalen för att hjälpa dem att använda kontrollåtgärderna effektivt och minska deras exponering för inandningsbar kristallinkiseldioxid (RCS) på arbetsplatsen.
Använd den tomma mallen och platshållarna för att lägga till ytterligare information i det här utbildningspaket om du behöver.

## Slide 3
OBSERVERA
Informationen i den här PowerPoint-utbildningen är av rådgivande karaktär och har ett informativt innehåll. Det är inte en standard eller förordning, och det skapar varken nya juridiska skyldigheter eller ändrar befintliga skyldigheter som utgörs av hälsolagstiftning och hälsopolicy.

## Slide 4
INTRODUKTION
Att lära dig att skydda dig mot arbetsrelaterade hälsorisker är en prioritet.
I den här PowerPoint-utbildningen kommer du att få veta mer om:
Hälsorisker relaterade till industriella processer med hög energi, som kan orsaka exponering för skadligt inandningsbart kristallinkiseldioxiddamm (RCS)
Bra metoder att använda när du kapar och slipar
Text som instruktören fyller i – om du har lagt till en anpassad sida infogar en kort översikt över materialet
Notes: Överdriven exponering för inandningsbar kristallinkiseldioxid (RCS) kan leda till allvarliga hälsoproblem för personalen på lång sikt. Av den anledningen är det viktigt att all personal är medveten om de bra metoder som begränsar eller eliminerar exponering för kiseldioxiddamm.
Den här utbildningen ger vägledning om att kapa och slipa material som innehåller kristallinkiseldioxid.

## Slide 5
DAMMKONTROLL-TEKNIKER
Processerna för att kapa och slipa kan kontrolleras med hjälp av fem huvudsakliga dammkontrolltekniker.
GOD HYGIEN/STÄDNING
Att tvätta arbetskläder och dammsuga upp damm som produceras av processen förhindrar att damm samlas över tid – en ren arbetsyta är en säker arbetsyta
INNESLUTNING
Genom att utföra RCS-skapande processer i en förseglad miljö förhindras dammexponering vid källan
UTSUG/VENTILATION
Fånga RCS vid källan innan vi utsätts för det, och ersätta förorenad luft med ren luft
SKYDDSUTRUSTNING
Personlig skyddsutrustning (t.ex. ansiktsmasker) skyddar personalen från damm när alla andra kontrollåtgärder är otillräckliga för att kontrollera exponeringsrisker
VATTEN
Genom att hålla processerna våta hindras dammet från att bli luftburet genom att partiklarna fångas upp med vatten

## Slide 6
RISKERNA MED DEN HÄR AKTIVITETEN
Den här aktiviteten kan vara väldigt dammig
Långvarig exponering för höga nivåer av RCS kan orsaka lungsjukdomshandikapp
Det är viktigt att vi skyddar oss från exponering för det här luftburna dammet varje dag.
Genom att använda bra metoder idag skyddar vi vår hälsa för framtiden.
Hur ska du tillbringa din tid som pensionär?
Notes: Säcktömningsprocesser och felaktig hantering av de tomma säckarna kan leda till betydande nivåer av dammexponering. Därför måste bra metoder för säcktömning följas. Användning av automatiska eller halvautomatiska stationer för avlämning av säckar rekommenderas för tömning av små säckar.

## Slide 7
SÅ HÄR GENERERAS RCS UNDER HÖGENERGIPROCESSER
Kapning och slipning är högenergiprocesser som kan generera mängder av damm när de används på vissa material:
Damm som genereras från många industrimaterial (t. ex. sandsten) är farligt och kontrollåtgärder är nödvändiga för att minska dammexponeringen.
Dammet som skapas kan innehålla inandningsbar kristallinkiseldioxid (RCS), som vid inandning under längre tid kan orsaka silikos.

## Slide 8
VERKTYG SOM GENERERAR DAMM
Vinkelslipar
Vinkelskärare
Kapmaskiner
Elektriska väggfräsar
Borrmaskiner
Notes: Kapning och slipning är högenergiprocesser som kan skapa skadliga mängder damm.

## Slide 9
INNAN DU KAPAR OCH SLIPAR
Se till att utrymmet har god ventilation
Kontrollera att utrustningen inte visar tecken på skador
Om du använder ett utsugssystem ska du se till att den fungerar som den ska
Rengör plattor och maskiner med rinnande vatten
Notes: Det finns flera säkerhetsåtgärder att vidta innan du påbörjar högenergiprocesser för att minska dammexponering och onödiga skador

## Slide 10
UNDER KAPNING OCH SLIPNING
Om du använder våta processer ska du se till att vattentillförseln är tillräcklig
Använd alltid andningsskydd vid dammintensiva aktiviteter
Användning av vattenintegrerade maskiner och verktyg minskar avsevärt nivån av kiseldioxiddamm
Håll säkerhetsdörrarna stängda när det är möjligt
Använd lokal utsugsventilation (LEV) för att fånga upp kiseldioxiddamm vid källan och för bort det från den anställdes andningsområde
Text för utbildaren — Lägg till ytterligare text om åtgärder relaterade till kapning och slipning som är relevant för ditt eget sammanhang
Notes: Våta processer hjälper till att minska dammexponeringen genom att fånga upp luftburet damm med vatten. Om maskinen är anpassad för vatteninjektion rekommenderas våta processer. Torr tillverkning genererar mycket höga halter av kiseldioxiddamm – använd inte torra verktyg!
Skyddsutrustning bör bäras i enlighet med skyltar och pictogram. Använd alltid andningsskydd vid dammintensiva aktiviteter.

## Slide 11
SAKER ATT GÖRA OCH INTE GÖRA VID KAPNING OCH SLIPNING
GÖR SÅ HÄR
Använd ett dammutsugningssystem om det finns
Utnyttja ventilationssystememen när du arbetar i stängda utrymmen
Använd vattenintegrerade verktyg för att hålla dammet nere
Använd skyddsutrustning i angivna områden
GÖR INTE SÅ HÄR
Använd utrustning som är felaktig eller skadad
Låt dammutsugsbehållare bli överfulla
Använd enheter i kombination med olämpliga processer och utrustning (t.ex. våta processer med en enhet som inte stöder vatteninfiltration)

## Slide 12
TOM SIDA
Använd den här sidan för att skapa anpassat utbildningsmaterial specifikt för en arbetsmiljö/kontext
Så här byter du bild. Högerklicka > ändra bild > från fil.
För att skapa fler sidor klickar du på fliken "Ny sida" ovan.
Notes: *Meddelande till utbildaren* Överväg att lägga till ytterligare information specifik för ditt eget arbetssammanhang.

## Slide 13
SAMMANFATTNING
Kapning och slipning är högenergiprocessser som genererar mycket damm.
Kom ihåg:
Se till att höljet är väl ventilerat
Använd vattenintegrerade verktyg om det är möjligt
Kontrollera att utrustningen inte visar tecken på skador
Här kan utbildaren lägga till sammanfattningar som passar sammanhanget

## Slide 14
YTTERLIGARE UTBILDNING
Bra metoder att använda vid torrkapning med hjälp av handhållna vinkelslipar/kapmaskiner eller elektriska väggfräsar (uppgiftsblad 2.1.14a)
Bra metoder för att kapa och pollera keramik och stenmaterial (uppgiftsblad 2.2.7)
NEPSIs guide till bra metoder
Nepsis guide för små och medelstora företag
Besök NEPSIS e-utbildningsplattform på training.nepsi.eu för fler undervisningsresurser som handlar om RCS