## Slide 1
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

## Slide 2
ΠΡΟΟΙΜΙΟ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ)
Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σταδίου για την εφαρμογή των ορθών πρακτικών του NEPSI, ο NEPSI έχει αναπτύξει ένα σύνολο εκπαιδευτικών πόρων.
Κάθε εκπαιδευτικό πακέτο PowerPoint καλύπτει ένα θέμα σχετικό με τους εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους που χρησιμοποιούν υλικά που περιέχουν κρυσταλλικό πυρίτιο. Τα πακέτα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους έκθεσης σε σκόνη που σχετίζονται με το θέμα και τις ορθές πρακτικές και τα μέτρα που είναι διαθέσιμα για τη μείωσή τους. Σκοπός της κατάρτισης είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των εργαζομένων ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα μέτρα ελέγχου και η μείωση της έκθεσής τους σε εισπνεύσιμο διοξείδιο του κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) στο χώρο εργασίας.
Χρησιμοποιήστε το κενό πρότυπο και τα σύμβολα κράτησης θέσης για να προσθέσετε πρόσθετες πληροφορίες σε αυτό το εκπαιδευτικό πακέτο, όπως απαιτείται.

## Slide 3
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ
Οι πληροφορίες σε αυτή την κατάρτιση με PowerPoint έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και πληροφοριακό περιεχόμενο. Δεν πρόκειται για πρότυπο ή κανονισμό και δεν δημιουργεί νέες νομικές υποχρεώσεις ούτε τροποποιεί τις υφιστάμενες υποχρεώσεις που δημιουργούνται από την υγειονομική νομοθεσία και πολιτική

## Slide 4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το να μάθετε πώς να προστατεύετε τον εαυτό σας από σχετικούς με την εργασία κινδύνους για την υγεία αποτελεί προτεραιότητα.
Σε αυτή την κατάρτιση με PowerPoint θα μάθετε για:
Πώς σχεδιάζονται τα συστήματα χειρισμού και μεταφοράς, σε πλήρως κλειστό χώρο, για να αποτρέπουν την απελευθέρωση εισπνεύσιμης σκόνης διοξειδίου κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) στον αέρα του χώρου εργασίας καθώς μετακινούνται χύδην υλικά
Κείμενο για να συμπληρωθεί από τον εκπαιδευτή – εάν έχετε προσθέσει μια προσαρμοσμένη διαφάνεια, πληκτρολογήστε μια σύντομη επισκόπηση του υλικού των συμφραζομένων
Notes: Η υπερβολική έκθεση σε εισπνεύσιμο διοξείδιο κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) μπορεί μακροπρόθεσμα να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας για τους εργαζομένους. Για τον λόγο είναι σημαντικό όλοι οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τις ορθές πρακτικές που περιορίζουν ή εξαλείφουν την έκθεση σε σκόνη πυριτίου ».
Αυτή η κατάρτιση παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τα διάφορα μηχανικά και πνευματικά συστήματα χειρισμού και μεταφοράς για την εσωτερική κίνηση των προϊόντων που περιέχουν κρυσταλλικό πυρίτιο, και ιδιαίτερα εκείνων που είναι ξηράς δόμησης.

## Slide 5
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ
Τα συστήματα χειρισμού και μεταφοράς χρησιμοποιούν κλειστό χώρο για τη διαχείριση της σκόνης, ο οποίος είναι μία από τις πέντε κύριες τεχνικές ελέγχου της σκόνης.
ΟΡΘΗ ΥΓΙΕΙΝΗ / ΚΑΘΑΡΙOΤΗΤΑ
Το πλύσιμο των ρούχων εργασίας και το σκούπισμα της σκόνης που παράγεται από τις διεργασίες σταματά τη σκόνη που συσσωρεύεται με την πάροδο του χρόνου – o καθαρός χώρος εργασίας είναι ασφαλής
ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
Η διεξαγωγή διεργασιών παραγωγής εισπνεόμενου διοξειδίου κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) σε αεροστεγές περιβάλλον αποτρέπει την έκθεση στη σκόνη στην πηγή
ΕΞΑΓΩΓΗ / ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
Δέσμευση του εισπνεόμενου διοξειδίου κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) στην πηγή, πριν εκτεθούμε σε αυτό, και αντικατάσταση του μολυσμένου αέρα με καθαρό αέρα.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τα ΜΑΠ (π.χ. μάσκες προσώπου) προστατεύουν τους εργαζομένους από τη σκόνη όταν όλα τα άλλα μέτρα ελέγχου δεν επαρκούν για τον έλεγχο των κινδύνων έκθεσης
ΝΕΡΟ
Η διατήρηση των διεργασιών σε υγρή κατάσταση αποτρέπει τη διασπορά σκόνης μέσω της δέσμευσης των σωματιδίων με νερό

## Slide 6
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Η σωστή λειτουργία αυτού του εξοπλισμού είναι απαραίτητη για την προστασία μας από το εισπνεόμενο διοξείδιο κρυσταλλικού πυριτίου (RCS).
Η μακροχρόνια έκθεση σε υψηλά επίπεδα εισπνεόμενου διοξειδίου κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) μπορεί να προκαλέσει σοβαρή πνευμονοπάθεια
Είναι σημαντικό να προστατεύουμε τους εαυτούς μας από την έκθεση σε αυτή την αερομεταφερόμενη σκόνη κάθε μέρα.
Ακολουθώντας ορθές πρακτικές σήμερα, προστατεύουμε την υγεία μας για το μέλλον.
Πώς θα περάσετε την περίοδο συνταξιοδότησής σας;

## Slide 7
ΠΩΣ ΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ (RCS)
Τα κλειστά συστήματα είναι τα πιο αποτελεσματικά τεχνικά μέτρα για τον έλεγχο της σκόνης. Στα πλεονεκτήματα συμπεριλαμβάνονται:
Η μειωμένη/εξαλειφθείσα έκθεση σε σκόνη
Η γρήγορη και οικονομική μεταφορά υλικών
Ο περιορισμένος κίνδυνος ανθρώπινου λάθους και τραυματισμού
Notes: Η μεταφορά υλικών που περιέχουν κρυσταλλικό πυρίτιο μπορεί να δημιουργήσει αερομεταφερόμενα σωματίδια σκόνης. Το πιο αποτελεσματικό τεχνικό μέτρο για τον έλεγχο της σκόνης είναι η εργασία σε κλειστά συστήματα (ενθυλάκωση, κλειστός χώρος).

## Slide 8
ΤΥΠΟΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Κοχλιωτοί μεταφορείς
Μεταφορικές ταινίες
Ανελκυστήρες κάδων
Δονητικές τροφοδοσίες
Κείμενο για τον εκπαιδευτή — Προσθέστε μια εικόνα και πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα μεταφορών ειδικά για το εργασιακό σας πλαίσιο (εάν υπάρχει)
Notes: Τα συστήματα μεταφοράς είναι συνήθως πνευματικά (δηλαδή περιέχουν ή λειτουργούν με αέριο ή αέρα υπό πίεση) καθώς είναι πιο αποδοτικά.
Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο κλειστό σύστημα μεταφοράς, η διαβροχή ξηρών υλικών μπορεί να είναι μια εναλλακτική λύση αντί του πλήρους κλειστού χώρου.

## Slide 9
ΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Ελέγξτε για ορατά σημάδια βλάβης, ειδικά σε σημεία φθοράς (π.χ. κάμψεις)
Αντιμετωπίστε αμέσως τις διαρροές χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα ή μέθοδο υγρού καθαρισμού
Ελέγξτε την κατάσταση των συσκευών καθαρισμού μεταφορικών ταινιών και ρυθμίστε τις ανάλογα με τις ανάγκες
Ενημέρωση του επιτόπιου επόπτη για πιθανές διαρροές/ζητήματα
Προγραμματίστε εκ των προτέρων για καταστάσεις σφάλματος. Για παράδειγμα, προσδιορίστε έναν ασφαλή τρόπο για να καθαρίσετε τα μπλοκαρίσματα
ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Υπερφόρτωση των συστημάτων χειρισμού με υλικά
Μεταφορά αντικειμένων που δεν προορίζονται για το κλειστό σύστημα
Μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές στο σύστημα. Προσλάβετε έναν ικανό ειδικό.

## Slide 10
ΚΕΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαφάνεια για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό ειδικά για ένα περιβάλλον /εργασία
Για να αλλάξετε την εικόνα, κάντε δεξί κλικ > αλλαγή εικόνας > από αρχείο.
Για να δημιουργήσετε περισσότερες διαφάνειες, κάντε κλικ στην καρτέλα "Νέα διαφάνεια" παραπάνω

## Slide 11
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Τα κλειστά συστήματα μεταφοράς είναι ο καλύτερος τρόπος για τον έλεγχο της σκόνης όταν μεταφέρονται χύδην υλικά.
Υπενθύμιση:
Χρησιμοποιείτε πάντα κλειστά συστήματα όπου είναι διαθέσιμα
Ελέγξτε το συστήματα για τυχόν ορατά σημάδια ζημιάς.
Αναφέρετε σφάλματα στον προϊστάμενό σας
Εκπαιδευτής για την προσθήκη συμπερασμάτων με βάση τα συμφραζόμενα

## Slide 12
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΑΘΗΣΗ
Ορθή πρακτική για τα συστήματα χειρισμού και μεταφορών (Φύλλο εργασίας 2.1.11)
Οδηγός ορθής πρακτικής του NEPSI
Οδηγός NEPSI για ΜΜΕ
Επισκεφθείτε την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του NEPSI στο training.nepsi.eu για περισσότερους μαθησιακούς πόρους σχετικά με το κρυσταλλικό πυρίτιο (RCS).