## Slide 1
UTBILDNING I BRA METODER FÖR TÄCKTA HANTERINGS- OCH TRANSPORTSYSTEM

## Slide 2
INLEDNING (FÖR UTBILDAREN)
Som en del av utbildningssteget för att implementera NEPSIs bra metoder har NEPSI utvecklat en uppsättning utbildningsresurser.
Varje utbildningspaket i PowerPoint täcker ett ämne som är relevant för personal inom alla branscher som använder material som innehåller kristallinkiseldioxid. Utbildningspaketen ger information om riskerna för dammexponering relaterade till ämnet och bra metoder och tillgängliga åtgärder för att minska dem. Syftet med utbildningen är att informera och utbilda personalen för att hjälpa dem att använda kontrollåtgärderna effektivt och minska deras exponering för inandningsbar kristallinkiseldioxid (RCS) på arbetsplatsen.
Använd den tomma mallen och platshållarna för att lägga till ytterligare information i det här utbildningspaket om du behöver.

## Slide 3
OBSERVERA
Informationen i den här PowerPoint-utbildningen är av rådgivande karaktär och har ett informativt innehåll. Det är inte en standard eller förordning, och det skapar varken nya juridiska skyldigheter eller ändrar befintliga skyldigheter som utgörs av hälsolagstiftning och hälsopolicy.

## Slide 4
INTRODUKTION
Att lära dig att skydda dig mot arbetsrelaterade hälsorisker är en prioritet.
I den här utbildningen kommer du att få veta mer om:
Hur hanterings- och transportsystem är utformade, helt täckta, för att förhindra utsläpp av inandningsbart kristallinkiseldamm (RCS) i arbetsplatsens luft när bulkmaterial flyttas runt
Text som instruktören fyller i – om du har lagt till en anpassad sida infogar en kort översikt över materialet
Notes: Överdriven exponering för inandningsbar kristallinkiseldioxid (RCS) kan leda till allvarliga hälsoproblem för personalen på lång sikt. Av den anledningen är det viktigt att all personal är medveten om de bra metoder som begränsar eller eliminerar exponering för kiseldioxiddamm.
Den här utbildningen ger vägledning om de olika mekaniska och pneumatiska hanterings- och transportsystemen för intern förflyttning av kristallinkiseldioxidhaltiga produkter, särskilt de som är torra.

## Slide 5
DAMMKONTROLL-TEKNIKER
Hanterings- och transportsystem använder ett hölje för att hantera damm, vilket är en av de fem huvudsakliga dammkontrollteknikerna.
GOD HYGIEN/STÄDNING
Att tvätta arbetskläder och dammsuga upp damm som produceras av processen förhindrar att damm samlas över tid – en ren arbetsyta är en säker arbetsyta
INNESLUTNING
Genom att utföra RCS-producerande processer i en förseglad miljö förhindras dammexponering vid källan
UTSUG/VENTILATION
Fånga RCS vid källan innan vi utsätts för det, och ersätta förorenad luft med ren luft
SKYDDSUTRUSTNING
Personlig skyddsutrustning (t.ex. ansiktsmasker) skyddar personalen från damm när alla andra kontrollåtgärder är otillräckliga för att kontrollera exponeringsrisker
VATTEN
Genom att hålla processerna våta hindras dammet från att bli luftburet genom att partiklarna fångas upp med vatten

## Slide 6
RISKERNA MED DEN HÄR AKTIVITETEN
Det är viktigt att den här utrustningen fungerar korrekt för att skydda oss mot RCS
Långvarig exponering för höga nivåer av RCS kan orsaka lungsjukdomshandikapp
Det är viktigt att vi skyddar oss från exponering för det här luftburna dammet varje dag.
Genom att använda bra metoder idag skyddar vi vår hälsa för framtiden.
Hur ska du tillbringa din tid som pensionär?

## Slide 7
SÅ HÄR KAN SLUTNA SYSTEM BIDRA TILL EN MINSKAD EXPONERING FÖR RCS
Slutna system är de mest effektiva tekniska åtgärderna för dammkontroll. Fördelarna är:
Minskad/eliminerad dammexponering
Snabb och kostnadseffektiv transport av material
Begränsad risk för mänskliga fel och skador
Notes: Transport av material som innehåller kristallinkiseldioxid kan göra att dammpartiklar blir luftburna. Den mest effektiva tekniska åtgärden för dammkontroll är att arbeta i slutna system (inkapsling, kapsling).

## Slide 8
TYPER AV SLUTNA TRANSPORTSYSTEM
Skruvtransportörer
Transportband
Korghissar
Vibrationsmatare
Text för utbildaren — lägg till en bild och information om transportsystem som är specifika för ditt arbetssammanhang (om tillämpligt)
Notes: Transportsystem är vanligtvis pneumatiska (d.v.s. innehåller eller drivs av gas eller luft under tryck) eftersom de är mer effektiva.
Om ett slutet transportsystem inte är tillgängligt kan vätning av torrt material vara ett alternativ till fullständig inneslutning.

## Slide 9
SAKER ATT GÖRA OCH INTE GÖRA MED SLUTNA HANTERINGSSYSTEM
GÖR SÅ HÄR
Kontrollera om det finns synliga tecken på skador, särskilt vid slitagepunkter (t.ex. böjar)
Städa upp spill omedelbart med dammsugare eller våtrengöringsmetoder
Kontrollera skicket på rengöringsenheter för transportband och justera dem vid behov
Informera arbetsplatsledaren om potentiella läckage/problem
Planera i förväg för felaktiga situationer. Till exempel att identifiera ett säkert sätt att rensa blockeringar
GÖR INTE SÅ HÄR
Överlasta hanteringssystemen med material
Transportera föremål som inte är avsedda för det slutna systemet
Gör obehöriga ändringar i systemet. Anlita en kompetent specialist.

## Slide 10
TOM SIDA
Använd den här sidan för att skapa anpassat utbildningsmaterial specifikt för en arbetsmiljö/ett sammanhang.
Så här byter du bild. Högerklicka > ändra bild > från fil.
För att skapa fler sidor klickar du på fliken "Ny sida" ovan.

## Slide 11
SAMMANFATTNING
Slutna transportsystem är det bästa sättet att kontrollera damm när bulkmaterial transporteras.
Kom ihåg:
Använd alltid slutna system om de finns
Kontrollera systemet efter synliga tecken på skador
Rapportera fel till din handledare
Här kan utbildaren lägga till sammanfattningar som passar sammanhanget

## Slide 12
YTTERLIGARE UTBILDNING
Bra metoder för hanterings- och transportsystem (uppgiftsblad 2.1.11)
NEPSIs guide till bra metoder
Nepsis guide för små och medelstora företag
Besök NEPSIS e-utbildningsplattform på training.nepsi.eu för fler undervisningsresurser som handlar om RCS