## Slide 1
ŠKOLENÍ O OSVĚDČENÝCH POSTUPECH PŘI ÚDRŽBĚ, SERVISU A OPRAVÁCH

## Slide 2
ÚVOD (PRO ŠKOLITELE)
Pro účely implementace osvědčených postupů vypracovala NEPSI soubor vzdělávacích zdrojů.
Každý školicí set v PowerPointu pokrývá téma, které je relevantní pro pracovníky ve všech oborech, které používají materiály obsahující krystalický oxid křemičitý. Sety poskytují informace o riziku expozice vůči prachu, které se vztahují k tomuto tématu, a o osvědčených postupech a opatřeních k jejich zmírnění. Smyslem školení je informovat a vzdělávat pracovníky, aby dostupné mechanismy používali efektivně a omezili expozici vůči dýchatelnému krystalickému oxidu křemičitému (RCS) na pracovišti.
Použijte prázdnou šablonu a vyhrazená místa a přidejte si do tohoto školení další informace dle potřeby.

## Slide 3
UPOZORNĚNÍ
Informace v tomto powerpointovém školení mají povahu doporučení a informací. Nejedná se o standard či nařízení a nevznikají nové právní povinnosti, ani se nemění stávající povinnosti plynoucí ze zdravotní legislativy a politiky.

## Slide 4
ÚVOD
Je naprosto zásadní, abyste se v práci chránili před nebezpečím.
Toto powerpointové školení se zabývá následujícími tématy:
Jak minimalizovat expozici vůči škodlivému dýchatelnému krystalickému oxidu křemičitému (RCS) při provádění údržby, servisu a oprav
Další rizika na pracovišti
Text, který vyplní školitel – pokud jste přidali svůj vlastní snímek, přidejte stručný přehled kontextuálního materiálu
Notes: Nadměrná expozice vůči dýchatelnému krystalickému oxidu křemičitému (RCS) může pracovníkům v dlouhodobém výhledu způsobit závažné zdravotní problémy. Z tohoto důvodu je nutné, aby každý z nich znal osvědčené postupy, které tuto expozici omezují či eliminují.
Toto školení obsahuje pokyny o údržbě, servisu a opravách v prostředí, které používá materiály obsahující krystalický oxid křemičitý.

## Slide 5
TECHNIKY OMEZOVÁNÍ PRAŠNOSTI
K údržbě, servisu a opravám napomáhají správná hygiena a pořádek, tedy jedna z hlavních technik řízení prašnosti.
SPRÁVNÁ HYGIENA / ÚKLID
Praní pracovních oděvů a vysávání prachu, který vzniká při výrobních procesech, zamezuje akumulaci prachu – čisté pracovní prostředí je bezpečné
UZAVŘENÝ PROSTOR
Provádění procesů, při kterých vzniká RCS, v uzavřeném prostředí, zamezuje expozici vůči prachu u zdroje
EXTRAKCE / VĚTRÁNÍ
Zachycování RCS u zdroje, než dojde k expozici, a nahrazování znečištěného vzduchu čistým.
OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
OOP (např. roušky) chrání pracovníky před prachem, pokud ostatní opatření neomezují expozici dostatečným způsobem
VODA
Mokré procesy znemožňují prachu, aby se dostal do vzduchu, protože se zachytí ve vodě

## Slide 6
RIZIKA TÉTO ČINNOSTI
Tato aktivita může být velmi prašná
Dlouhodobá expozice vůči vysokým úrovním RCS může způsobit závažné plicní onemocnění
Je důležité, abychom se před expozicí vůči tomuto vzdušnému prachu chránili každý den.
Dodržováním osvědčených postupů dnes chráníme své zdraví do budoucna.
Jak prožijete svou penzi?

## Slide 7
TYPY ÚDRŽBY, SERVISU A OPRAV
Denní plánovaná preventivní údržba/servis/oprava
Rutinní plánovaná preventivní údržba/servis/oprava
Závady a nouzové situace
(výčet není vyčerpávající)
Notes: Údržba, servis a oprava jsou svěřovány jistým zaměstnancům a dodavatelům, např. montérům, elektrikářům, správcům a dělníkům. Zaměstnanci mohou přijmout několik opatření k zajištění toho, aby tyto aktivity proběhly bez narušení.

## Slide 8
ENVIRONMENTÁLNÍ FAKTORY
Jak můžete pomoci:
Plánujte včas, mějte postupy a zařízení (včetně osobních ochranných prostředků) k řešení chyb, závad a úniků
Vhodnými metodami úklidu zajistěte, aby pracoviště bylo čisté
Uklízejte podlahy a vybavení pomocí hadic s nízkým tlakem nebo mokrým stíráním – prach nikdy nestírejte suchým smetákem
U úniku suchých materiálů používejte vysávací systémy HEPA, nikdy stlačený vzduch
Zkontrolujte, zda jsou zapnuty systémy extrakce prachu
Vybavte dopravníkové pásy škrabkami
Notes: Na pracovišti bývá rušno. Zvažte, jak mohou při údržbě, servisu a opravách napomoci environmentální faktory.
Zajistěte, aby bylo pracoviště prosté úniků a aby systémy extrakce byly zapnuty a fungovaly. To omezí riziko úrazu – čisté prostředí je bezpečné prostředí.
Vybavíte-li dopravníkové pásy škrabkami, minimalizujete úniky.

## Slide 9
DALŠÍ RIZIKA
Před začátkem údržby, servisu a oprav zvažte tato rizika:
Nadměrný hluk
Práce ve výškách
Přesunující se zařízení
Stísněné prostory
Svařování, hoření, řezání a drcení
Omezte přístup jen na oprávněné osoby
Notes: Ačkoli expozice vůči prachu je velmi nebezpečná pro všechny pracovníky, může představovat zvýšené riziko pro osoby provádějící údržbu, servis a opravy. Než tyto aktivity začnou, zvažte rizika, která jdou nad rámec expozice vůči RCS.

## Slide 10
SPRÁVNÁ HYGIENA
Jezte v místě, ve které neprobíhají pracovní procesy, jež mohou vyvolat expozici vůči RCS
Před jídlem, pitím či kouřením si pracovníci musejí umýt ruce a obličej a převléci se
Kouření škodí zdraví a může prohloubit dopady spojené s prachem z krystalického oxidu křemičitého.

## Slide 11
Notes: Toto video zobrazuje osvědčené postupy při údržbě, servisu a opravách.
Vedle videa vidíte graf, kde červený sloupek ukazuje koncentraci prachu v mg/m3.
Měření koncentrace prachu se nevztahuje k dýchatelnému krystalickému oxidu křemičitému, nýbrž je založeno na smíšeném kvantitativním přístupu. Důležitá není hodnota koncentrace prachu, nýbrž relativní rozdíl mezi úrovněmi expozice během doporučovaného postupu a jiných postupů.

## Slide 12
ÚDRŽBA, SERVIS A OPRAVY – CO DĚLAT A CO NE
CO DĚLAT
Plánujte, jak si budete počínat v případě závad, poruch a úniků
Zajistěte čistotu pracoviště
Úniky odstraňujte okamžitě
Oznamujte škody na zařízení a vybavení
CO NEDĚLAT
Nepoužívejte poškozené či nadměrně opotřebované vybavení
Neuklízejte pomocí suchého smetáku či stlačeného vzduchu
Text pro školitele – další potřebné informace

## Slide 13
PRÁZDNÝ SNÍMEK
Na tento snímek můžete přidat obsah odpovídající příslušnému pracovnímu prostředí/kontextu.
Chcete-li změnit obrázek, klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Změnit obrázek a následně Toto zařízení.
Chcete-li přidat další snímky, klikněte nahoře na tlačítko Nový snímek.

## Slide 14
ZÁVĚR
Údržba, servis a opravy jsou nezbytné, rutinní procedury pro všechna odvětví. Pamatujte:
Plánujte, jak si budete počínat v případě závad, poruch a úniků
Uchovávejte pracoviště čisté a dobře větrané
Vnímejte další rizika na pracovišti
Školitel může přidat kontextuální závěry
Notes: Údržba, servis a opravy jsou nezbytné, rutinní procedury pro všechna odvětví. Kontrolujte a zavádějte opatření, která pomohou pracovníkům

## Slide 15
DALŠÍ ZDROJE
Osvědčené postupy při údržbě, servisu a opravách (list 2.1.14)
Průvodce NEPSI osvědčenými postupy
Průvodce NEPSI pro MSP
Chcete-li další informace o dýchatelném krystalickém oxidu křemičitém, navštivte e-learningovou platformu NEPSI na stránce training.nepsi.eu