## Slide 1
TRAINING SULLE BUONE PRATICHE PER LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E RIPARAZIONE

## Slide 2
PREMESSA PER I FORMATORI
NEPSI ha sviluppato una serie di risorse didattiche per supportare le attività di formazione finalizzate all'implementazione delle Buone Pratiche NEPSI.
Ogni pacchetto formativo in PowerPoint tratta un argomento di interesse per i lavoratori dei settori che utilizzano materiali contenenti silice cristallina. I pacchetti forniscono informazioni sui rischi di esposizione alle polveri in riferimento all'argomento trattato, nonché sulle buone pratiche e sulle misure disponibili per ridurli. Lo scopo della formazione è informare ed educare i lavoratori per aiutarli a utilizzare le misure di controllo in maniera efficace e ridurre l'esposizione alla silice cristallina respirabile (SCR) sul luogo di lavoro.
All’occorrenza, è possibile utilizzare la diapositiva vuota e le caselle di testo per integrare le informazioni contenute in questo pacchetto formativo.

## Slide 3
NOTA BENE
Il contenuto di questo training in PowerPoint è fornito a scopo informativo e sotto forma di raccomandazioni. Non rappresenta uno standard o una normativa, non aggiunge nuovi obblighi legali né modifica gli obblighi esistenti introdotti dalla legislazione a tutela della salute e dalle policy aziendali.

## Slide 4
INTRODUZIONE
Imparare a proteggersi dai rischi per la salute connessi all’attività lavorativa è una priorità.
Nel corso di questo training in PowerPoint scopriremo:
Come ridurre al minimo l'esposizione alle polveri nocive di silice cristallina respirabile (SCR) durante lo svolgimento di attività di manutenzione, controllo e riparazione
Ulteriori pericoli nelle aree di lavoro
Testo da compilare a cura del formatore: nel caso in cui venga aggiunta una diapositiva ad hoc, occorrerà inserire una breve panoramica del materiale di riferimento
Notes: L'esposizione eccessiva alla silice cristallina respirabile (SCR) può comportare a lungo andare gravi problemi di salute per i lavoratori. Per questa ragione, è importante che tutti i lavoratori siano a conoscenza delle buone pratiche che limitano o eliminano l'esposizione alla polvere di silice.
Questo training fornisce una guida alle attività di manutenzione, controllo e riparazione in ambienti in cui si utilizzano materiali contenenti silice cristallina.

## Slide 5
TECNICHE PER IL CONTROLLO DELLE POLVERI
Le attività di manutenzione, controllo e riparazione si basano sulle norme di igiene e pulizia, vale a dire una delle cinque principali tecniche per il controllo delle polveri.
IGIENE E PULIZIA
Lavare gli abiti da lavoro e aspirare le polveri prodotte dai processi evita che le particelle si accumulino nel tempo: uno spazio di lavoro pulito è uno spazio sicuro
CONFINAMENTO
Eseguire i processi generatori di SCR in un ambiente chiuso previene l'esposizione alle polveri alla fonte
ASPIRAZIONE/VENTILAZIONE
Captare la SCR alla fonte, prima che si verifichi l’esposizione, e sostituire l'aria contaminata con aria pulita
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Quando tutte le altre misure di controllo non sono sufficienti a contenere i rischi di esposizione alla silice cristallina respirabile, i DPI (come le maschere facciali filtranti, ad esempio) proteggono i lavoratori dalle polveri
ACQUA
I processi a umido prevengono la diffusione delle particelle di polvere nell’aria, captandole con l’acqua

## Slide 6
I RISCHI CONNESSI A QUESTA ATTIVITÀ
Questa attività può generare molta polvere
L'esposizione prolungata a livelli elevati di SCR può causare malattie polmonari invalidanti
È importante proteggersi costantemente dall'esposizione alle polveri aerodisperse.
Osservando le buone pratiche oggi, proteggiamo la nostra salute futura.
Come immaginiamo di trascorrere la pensione?

## Slide 7
TIPOLOGIE DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E RIPARAZIONE
Operazioni preventive e programmate giornaliere per manutenzione/controllo/riparazione
Operazioni preventive e programmate di routine per manutenzione/controllo/riparazione
Guasti ed emergenze
(elenco non esaustivo)
Notes: Alcuni dipendenti e collaboratori — come gli installatori, gli elettricisti, i pattugliatori e i manovali — sono chiamati a svolgere attività di manutenzione, controllo e riparazione. I dipendenti possono adottare svariate misure per garantire che queste attività vengano svolte senza problemi.

## Slide 8
FATTORI AMBIENTALI
È di aiuto:
Predisporre un piano di emergenza, in modo da definire le procedure e le attrezzature da utilizzare (compresi i dispositivi di protezione individuale) per affrontare in modo sicuro guasti, rotture e fuoriuscite.
Assicurarsi che le aree di lavoro siano pulite utilizzando metodi di pulizia idonei.
Pulire i pavimenti e le attrezzature con un getto d'acqua a bassa pressione o con una scopa bagnata (non spazzare mai la polvere con una scopa asciutta).
Pulire le fuoriuscite di polveri secche con sistemi di aspirazione HEPA (non pulire mai con aria compressa).
Controllare che i sistemi di aspirazione delle polveri siano in funzione.
Predisporre raschiatori per i nastri trasportatori.
Notes: I siti di lavoro sono luoghi affollati. Tenere conto dei fattori ambientali finora illustrati permette di agevolare le attività di manutenzione, controllo e riparazione.
È essenziale assicurarsi che le aree di lavoro siano sgombre da fuoriuscite e che i sistemi di aspirazione siano attivi e funzionanti. In questo modo si riduce il rischio di infortuni: un ambiente pulito è un ambiente sicuro.
La presenza di raschiatori per nastri trasportatori ridurrà al minimo le fuoriuscite.

## Slide 9
ALTRI PERICOLI
Prima di iniziare le attività di manutenzione, controllo e riparazione, è bene considerare i seguenti pericoli:
Rumorosità eccessiva
Lavoro in luoghi elevati
Movimentazione di macchinari
Spazi angusti
Processi di saldatura, bruciatura, taglio e molatura
Limitare l’accesso al solo personale autorizzato.
Notes: Sebbene l'esposizione alle polveri sia una delle principali preoccupazioni per tutti i lavoratori dello stabilimento, esistono anche altri pericoli che potrebbero mettere a rischio la salute degli addetti alle attività di manutenzione, controllo e riparazione. Prima di iniziare i lavori, è bene prendere in considerazione anche i pericoli che compaiono sullo schermo, non solo l'esposizione alla SCR.

## Slide 10
BUONE PRATICHE D’IGIENE
Mangiare in un'area lontana dai processi produttivi implicanti una possibile esposizione alla SCR.
Prima di mangiare, bere o fumare, occorre che i lavoratori si lavino le mani e il viso e cambino gli abiti.
Il fumo nuoce alla salute e può aumentare i danni associati alla polvere di silice cristallina.

## Slide 11
Notes: Questo video illustra le buone pratiche per le attività di manutenzione, controllo e riparazione.
Accanto all'immagine del video sono riportati un grafico e una barra rossa che illustrano la concentrazione di polvere in mg/m³.
La misurazione della concentrazione di polvere non riguarda la silice cristallina respirabile, ma si basa su una misurazione semiquantitativa. Ciò che più conta non è il valore della concentrazione di polvere, ma la differenza relativa tra i livelli di esposizione durante l’attività raccomandata e le altre attività.

## Slide 12
MANUTENZIONE, CONTROLLO E RIPARAZIONE: COSA FARE E COSA EVITARE
COSA FARE
Predisporre un piano di emergenza in caso di guasti, rotture e fuoriuscite di liquidi
Assicurarsi che le aree di lavoro siano pulite
Pulire immediatamente le fuoriuscite
Segnalare i casi di danneggiamento alle attrezzature e alle strutture
COSA EVITARE
Utilizzare attrezzature danneggiate o eccessivamente usurate
Pulire con una scopa asciutta o con aria compressa
Informazioni aggiuntive a cura del formatore

## Slide 13
DIAPOSITIVA VUOTA
Questa diapositiva può essere utilizzata per creare materiale formativo specifico per un dato ambiente/contesto di lavoro.
Per cambiare l'immagine, fare clic con il pulsante destro del mouse > cambia immagine > da file.
Per creare altre diapositive, cliccare su “Nuova diapositiva” in alto.

## Slide 14
CONCLUSIONI
Manutenzione, controllo e riparazione sono attività necessarie e abituali per tutti i settori industriali. È bene ricordarsi di:
Predisporre un piano di emergenza in caso di guasti, rotture e fuoriuscite di liquidi
Mantenere le aree di lavoro pulite e ben ventilate
Prestare attenzione ad altri possibili pericoli nelle aree di lavoro
Il formatore può aggiungere conclusioni inerenti al contesto specifico
Notes: Manutenzione, controllo e riparazione sono attività necessarie e abituali per tutti i settori industriali. Verificare e implementare delle misure adeguate per supportare i lavoratori.

## Slide 15
APPROFONDIMENTI
Buone Pratiche per le attività di manutenzione, controllo e riparazione (Scheda generale 2.1.14)
Guida alle Buone Pratiche NEPSI
Guida NEPSI per le PMI
Per altre risorse formative sulla silice cristallina respirabile, visitare la piattaforma di formazione online NEPSI all'indirizzo training.nepsi.eu