## Slide 1
UTBILDNING I BRA METODER FÖR UNDERHÅLL, SERVICE OCH REPARATIONSAKTIVITETER

## Slide 2
INLEDNING (FÖR UTBILDAREN)
Som en del av utbildningssteget för att implementera NEPSIs bra metoder har NEPSI utvecklat en uppsättning utbildningsresurser.
Varje utbildningspaket i PowerPoint täcker ett ämne som är relevant för personal inom alla branscher som använder material som innehåller kristallinkiseldioxid. Utbildningspaketen ger information om riskerna för dammexponering relaterade till ämnet och bra metoder och tillgängliga åtgärder för att minska dem. Syftet med utbildningen är att informera och utbilda personalen för att hjälpa dem att använda kontrollåtgärderna effektivt och minska deras exponering för inandningsbar kristallinkiseldioxid (RCS) på arbetsplatsen.
Använd den tomma mallen och platshållarna för att lägga till ytterligare information i det här utbildningspaket om du behöver.

## Slide 3
OBSERVERA
Informationen i den här PowerPoint-utbildningen är av rådgivande karaktär och har ett informativt innehåll. Det är inte en standard eller förordning, och det skapar varken nya juridiska skyldigheter eller ändrar befintliga skyldigheter som utgörs av hälsolagstiftning och hälsopolicy.

## Slide 4
INTRODUKTION
Att lära dig att skydda dig mot arbetsrelaterade hälsorisker är en prioritet.
I den här PowerPoint-utbildningen kommer du att få veta mer om:
Hur du minimerar exponeringen för skadligt inandningsbart kristallinkiseldioxiddamm (RCS) när du utför underhåll, service och reparationer
Ytterligare faror på arbetsplatsen
Text som utbildaren fyller i – om du har lagt till en anpassad sida infogar en kort översikt över materialet
Notes: Överdriven exponering för inandningsbar kristallinkiseldioxid (RCS) kan leda till allvarliga hälsoproblem för personalen på lång sikt. Av den anledningen är det viktigt att all personal är medveten om de bra metoder som begränsar eller eliminerar exponering för kiseldioxiddamm.
Den här utbildningen ger vägledning om underhålls-, service- och reparationsaktiviteter i miljöer som använder material som innehåller kristallinkiseldioxid.

## Slide 5
DAMMKONTROLL-TEKNIKER
Underhåll, service och reparationer stöds av god hygien och städning, vilket är en av de fem huvudsakliga dammkontrollteknikerna.
GOD HYGIEN/STÄDNING
Att tvätta arbetskläder och dammsuga upp damm som produceras av processen förhindrar att damm samlas över tid – en ren arbetsyta är en säker arbetsyta
INNESLUTNING
Genom att utföra RCS-skapande processer i en förseglad miljö förhindras dammexponering vid källan
UTSUG/VENTILATION
Fånga RCS vid källan innan vi utsätts för det, och ersätta förorenad luft med ren luft
SKYDDSUTRUSTNING
Personlig skyddsutrustning (t.ex. ansiktsmasker) skyddar personalen från damm när alla andra kontrollåtgärder är otillräckliga för att kontrollera exponeringsrisker
VATTEN
Genom att hålla processerna våta hindras dammet från att bli luftburet genom att partiklarna fångas upp med vatten

## Slide 6
RISKERNA MED DEN HÄR AKTIVITETEN
Den här aktiviteten kan vara väldigt dammig
Långvarig exponering för höga nivåer av RCS kan orsaka lungsjukdomshandikapp
Det är viktigt att vi skyddar oss från exponering för det här luftburna dammet varje dag.
Genom att använda bra metoder idag skyddar vi vår hälsa för framtiden.
Hur ska du tillbringa din tid som pensionär?

## Slide 7
TYPER AV UNDERHÅLL, SERVICE OCH REPARATIONER
Dagligt planerat förebyggande underhåll/service/reparation
Rutinmässigt planerat förebyggande underhåll/service/reparation
Haverier och nödsituationer
(Lista utan utsug)
Notes: Vissa anställda och leverantörer — t.ex. montörer, elektriker, vakter och arbetare — kommer att åläggas att utföra underhålls-, service- och reparationsaktiviteter. Anställda kan vidta flera åtgärder för att säkerställa att dessa aktiviteter utförs utan störningar.

## Slide 8
MILJÖFAKTORER
Hjälp genom att:
Planera framåt, ha rutiner och utrustning på plats (inklusive skyddsutrustning) för att hantera fel, haverier och spill på ett säkert sätt
Se till att arbetsplatsen rengörs med lämpliga rengöringsmetoder
Rengör golv och utrustning med lågtrycksspolning eller våtsopning – sopa aldrig damm med en torr borste
Städa upp torrt spill med HEPA-dammsugningssystem — rengör aldrig med tryckluft
Kontrollera att dammutsugssystem är påslagna
Tillhandahåll bandskrapor till transportbanden
Notes: Det är hög aktivitet på arbetsplatser. Tänk på miljöfaktorerna på skärmen för att underlätta underhåll, service och reparationer.
Se till att arbetsplatsen är ren från spill och att utsugssystemen är påslagna och fungerar. Det här kommer att minska risken för skador – en ren miljö är en säker miljö.
Att tillhandahålla bandskrapor till transportbanden kommer att minimera spill.

## Slide 9
ANDRA FAROR
Tänk på följande risker innan du påbörjar underhålls-, service- och reparationsaktiviteter:
Överdrivet oljud
Arbete på hög höjd
Flytta maskiner
Trånga utrymmen
Processer för svetsning, bränning, kapning och slipning
Begränsa åtkomsten till endast behörig personal
Notes: Även om dammexponering är ett stort problem för all personal på arbetsplatsen, kan ytterligare faror utgöra en risk för personer som utför underhåll, service och reparationer. Innan sådana aktiviteter påbörjas ska du tänka på riskerna på skärmen utöver RCS-exponering.

## Slide 10
BRA HYGIENMETODER
Ät i ett område som är avskiljt från arbetsprocesser som involverar möjlig exponering för RCS
Personalen måste tvätta händer och ansikter och byta kläder innan de äter, dricker eller röker
Rökning är dåligt för din hälsa och kan öka hälsoskadorna i samband med kristallinkiseldioxiddamm

## Slide 11
Notes: Den här videon tar upp bra metoder för underhålls-, service- och reparationsaktiviteter.
Bredvid videobilden ser du en graf och en röd stapel som visar dammkoncentrationen i mg/m3.
Mätningen av dammkoncentrationen handlar inte om inandningsbar kristalliniseldioxid, och baseras på en semikvantitativ mätning. Det som är väsentligt är inte dammkoncentrationsvärdet utan den relativa skillnaden mellan exponeringsnivåer under rekommenderade metoder och andra metoder.

## Slide 12
SAKER ATT GÖRA OCH INTE GÖRA INOM HANTERING, SERVICE OCH REPARATIONER
GÖR SÅ HÄR
Planera i förväg för fel, haverier och spill
Se till att arbetsplatsen är ren
Städa upp spill omedelbart
Rapportera fall av skadad utrustning och anläggningar
GÖR INTE SÅ HÄR
Använd skadad eller alltför varm utrustning
Städa med en torr borste eller tryckluft
Text till utbildaren — ytterligare information behövs

## Slide 13
TOM SIDA
Använd den här sidan för att skapa anpassat utbildningsmaterial specifikt för en arbetsmiljö/ett sammanhang.
Så här byter du bild. Högerklicka > ändra bild > från fil.
För att skapa fler sidor klickar du på fliken "Ny sida" ovan.

## Slide 14
SAMMANFATTNING
Underhålls, service och reparationer är nödvändiga, rutinmässiga procedurer för alla branscher. Kom ihåg:
Planera i förväg för fel, haverier och spill
Håll arbetsplatsen ren och väl ventilerad
Se upp för ytterligare faror på arbetsplatsen
Utbildaren kan lägga till sammanfattningar för sammanhanget
Notes: Underhåll, service och reparationer är nödvändiga, rutinmässiga procedurer för alla branscher. Kontrollera och implementera åtgärder för att stödja personalen

## Slide 15
YTTERLIGARE UTBILDNING
BRA METODER för underhålls-, service- och reparationsaktiviteter (uppgiftsblad 2.1.14)
NEPSIs guide till bra metoder
Nepsis guide för små och medelstora företag
Besök NEPSIS e-utbildningsplattform på training.nepsi.eu för fler undervisningsresurser som handlar om RCS