## Slide 1
HYVÄ KÄYTÄNTÖ PAKKAUSJÄRJESTELMIIN

## Slide 2
JOHDANTO (KOULUTTAJALLE)
NEPSI on kehittänyt koulutusmateriaaleja osaksi NEPSI:n Hyvän käytännön toteuttamisen koulutusvaihetta.
Kukin PowerPoint-koulutuspaketti kattaa aiheen, joka on hyödyllinen kaikilta sellaisilta aloilta tuleville työntekilöille, joilla käsitellään kiteistä piidioksidia sisältäviä materiaaleja. Koulutuspaketeissa on tietoa kuhunkin aiheeseen liittyvistä pölylle altistumisen aiheuttamista riskeistä sekä hyvistä käytännöistä ja toimista, joilla riskejä voidaan vähentää. Koulutuksen tarkoituksena on antaa työntekijöille tietoa siitä, miten he voivat toteuttaa varotoimia tehokkaasti ja vähentää siten altistumistaan hengitettävälle piidioksidille (RCS) työpaikalla.
Käytä tyhjää templaattia ja korvaa väliaikaiset tekstit omillasi lisätäksesi tietoa tähän koulutuspakettiin tarvittaessa.

## Slide 3
HUOMIOITAVAA
Tässä PowerPoint-koulutuksessa esitetty tieto on luonteeltaan neuvoa-antavaa ja sisällöltään informatiivista. Tässä esitetty tieto ei ole standardi eikä asetus, eikä se aseta mitään uusia laillisia velvoitteita tai muuta voimassa olevia terveydenhuoltoon liittyvien lakien tai käytänteiden määrittämiä velvoitteita.

## Slide 4
JOHDANTO
Etusijalla on oppia suojautumaan työperäisiltä vaaroilta terveydelle.
Tässä PowerPoint-koulutuksessa opit seuraavista asioista:
Miten pakkausprosesseissa syntyy leijuvaa pölyä
Miten pakkausprosessit on suunniteltu minimoimaan leijuvan pölyn, kuten hengitettävän kiteisen piidioksidipölyn syntymisen
Mitä hyviä käytäntöjä kannattaa noudattaa, jotta voi suojautua ilmassa olevilta pölyiltä
Tilaa kouluttajan tekstille – jos olet lisännyt oman dian, lisää tähän lyhyt kuvaus materiaalista
Notes: Liiallinen altistus hengitettävälle kiteiselle piidioksidille (RSC) voi johtaa vakaviin terveysongelmiin pitkällä aikavälillä. Siitä syystä on tärkeää, että kaikki työntekijät tuntevat hyvät käytännöt, jotka rajoittavat altistusta piidioksidipölylle tai poistavat altistuksen kokonaan.
Tässä koulutuksessa opetetaan pölynhallintamenetelmistä pakkaamisessa. Muista, että riskiarvio on edellytys pakkausjärjestelmien suunnittelussa. Tämä tosin koskee pääasiassa esimiehiä.

## Slide 5
PÖLYNHALLINTA-MENETELMÄT
Pakkausjärjestelmien synnyttämää pölyä voi hallita suljettujen tilojen, imutuuletuksen/ilmanvaihdon, henkilönsuojainten ja hyvän hygienian/taloudenhoidon avulla. Ne ovat neljä viidestä tärkeimmästä pölynhallintamenetelmästä.
HYVÄ HYGIENIA / TALOUDENHOITO
Työvaatteiden pesu ja prosessien tuottaman pölyn imurointi estää pölyn kertymisen ajan myötä – puhdas työtila on turvallinen
SULJETUT ALUEET
RCS-tuotantoprosessien suorittaminen suljetussa ympäristössä estää pölyn altistumisen sen syntypaikalla
POISTO/ILMANVAIHTO
Piidioksidipöly poistetaan sen syntypaikalla ennen kuin altistumme sille ja saastunut ilma korvataan puhtaalla ilmalla
SUOJAVARUSTEET
Henkilönsuojaimet (esim. hengityssuojaimet) suojaavat työntekijöitä pölyltä, kun kaikki muut torjuntatoimenpiteet eivät ole riittäviä altistumisriskien hallitsemiseksi
VESI
Kun työprosessit pidetään märkinä, pöly ei pääse ilmaan vaan vesi sitoo hiukkaset

## Slide 6
TOIMINNASTA SYNTYVÄT RISKIT
Tästä toiminnasta voi aiheutua paljon pölyä
Pitkäaikainen altistuminen korkeille RCS-pitoisuuksille voi aiheuttaa vammauttavaa keuhkosairautta
On tärkeää suojautua leijuvalta pölyltä päivittäin.
Noudattamalla hyviä käytäntöjä tänään suojelemme terveyttämme tulevaisuudessa.
Miten aiot viettää eläkepäiväsi?

## Slide 7
MITEN PAKKAUSJÄRJESTELMÄT VOIVAT SYNNYTTÄÄ RCS-PÖLYÄ
Pakkausjärjestelmissä käsitellään suuria määriä materiaalia, joka usein sisältää kiteistä piidioksidia.
Pakkausmenetelmä vaikuttaa siihen, miten paljon leijuvaa hengitettävää pölyä muodostuu.
Kuivat materiaalit synnyttävät useimmiten enemmän pölyä kuin kosteat materiaalit.
Nopea ja energiaintensiivinen pakkaaminen aiheuttaa yleensä enemmän pölyä.
Mikäli jauhemaisia materiaaleja tehdään juokseviksi paineilman avulla, voi siitä syntyä lisää leijuvaa pölyä.
Pölyä syntyy myös sitä enemmän, mitä korkeammalta materiaaleja pudotetaan.

## Slide 8
PÖLYALTISTUKSEN VÄHENTÄMINEN PAKKAUSJÄRJESTELMISSÄ
Tärkeimpiin pölynhallintakeinoihin kuuluu automaatio, suljetut prosessit sekä ilmanvaihto
Automaatio auttaa minimoimaan työntekijöiden kontaktin sellaisten prosessien kanssa, joihin liittyy paljon pölyä. Sen ansiosta prosesseja voidaan valvoa etäältä puhtaasta valvomosta käsin.
Suljetut prosessit minimoivat pölyn leviämisen etäälle sen lähteestä
  Fyysinen este prosessin ja työntekijän välillä voi suojata tehokkaasti. Mikäli suljettuun tilaan pitää mennä, on suojauduttava altistukselta!
  Pölyn karkaamista voi estää varmistamalla, että liitoskohta täyttösuuttimen ja säkin välillä on tiivis.
Imutuuletus sieppaa leijuvan pölyn lähteellä, ennen kuin altistumme sille
Hengityssuojaimet voivat olla tarpeen, mikäli muut toimet eivät ole riittäviä.

## Slide 9
HUOMIOITAVAA PAKKAUSJÄRJESTELMISSÄ
TEE SEURAAVAT
Käytä pölynhallintakeinoja aina kun mahdollista. Niiden lisäksi voi olla tarpeen käyttää hengityssuojaimia.
Suunnittele etukäteen, miten pölyvuodot siivotaan turvallisesti käyttäen imuria tai kosteasiivousmenetelmiä
Varmista, että ilmanvaihtojärjestelmät toimivat tehokkaasti
Ilmoita vioista esimiehellesi
ÄLÄ TEE SEURAAVIA
Älä mene suljettuun tilaan huomioimatta varotoimia, kuten tarvetta käyttää hengityssuojaimia
Älä häiritse pölynhallintatoimenpiteitä. Toimenpiteet ovat sinun turvallisuuttasi ja terveyttäsi varten.
Älä siivoa käyttäen kuivaa harjaa. Käytä sen sijaan imuria tai märkäsiivousta.
Tilaa kouluttajan tekstille – lisää omaan työympäristöösi liittyvää olennaista tietoa

## Slide 10
LOPUKSI
Pakkausjärjestelmien oikeanlainen käyttö auttaa pitämään työympäristön turvallisena ja pölyttömänä. Muista:
Käytä pölynhallintakeinoja aina kun mahdollista
Jos epäilet, että pölynhallintalaitteissa on vikaa, ilmoita siitä esimiehelle.
Siivoa pölyvuodot välittömästi
Kouluttaja voi lisätä kontekstiin sopivia loppuhuomioita

## Slide 11
TYHJÄ DIA
Käytä tätä diaa lisätäksesi työympäristöön ja kontekstiin räätälöityä materiaalia.
Vaihda kuva napsauttamalla hiiren oikeaa painiketta > vaihda kuva > tiedostosta
Lisää uusia dioja napsauttamalla ”Uusi dia” yllä olevassa valintanauhassa.

## Slide 12
LISÄÄ OPPIMATERIAALEJA
Hyvä käytäntö pakkausjärjestelmiin (Työohje 2.1.18)
NEPSI Hyvä käytäntö -opas
NEPSI Opas PK-yrityksille
Vieraile NEPSI:n e-oppimisalustalla osoitteessa training.nepsi.eu ja löydä lisää oppimateriaalia RCS:stä