## Slide 1
UTBILDNING I BRA METODER FÖR FÖRPACKNINGSSYSTEM

## Slide 2
INLEDNING (FÖR UTBILDAREN)
Som en del av utbildningssteget för att implementera NEPSIs bra metoder har NEPSI utvecklat en uppsättning utbildningsresurser.
Varje utbildningspaket i PowerPoint täcker ett ämne som är relevant för personal inom alla branscher som använder material som innehåller kristallinkiseldioxid. Utbildningspaketen ger information om riskerna för dammexponering relaterade till ämnet och bra metoder och tillgängliga åtgärder för att minska dem. Syftet med utbildningen är att informera och utbilda personalen för att hjälpa dem att använda kontrollåtgärderna effektivt och minska deras exponering för inandningsbar kristallinkiseldioxid (RCS) på arbetsplatsen.
Använd den tomma mallen och platshållarna för att lägga till ytterligare information i det här utbildningspaket om du behöver.

## Slide 3
OBSERVERA
Informationen i den här PowerPoint-utbildningen är av rådgivande karaktär och har ett informativt innehåll. Det är inte en standard eller förordning, och det skapar varken nya juridiska skyldigheter eller ändrar befintliga skyldigheter som utgörs av hälsolagstiftning och hälsopolicy.

## Slide 4
INTRODUKTION
Att lära dig att skydda dig mot arbetsrelaterade hälsorisker är en prioritet.
I den här PowerPoint-utbildningen kommer du att få veta mer om:
Hur luftburet damm kan genereras i packningsprocesser
Hur förpackningssystem är utformade för att minimera utsläppet av luftburet damm, inklusive inandningsbart kristallinkiseldioxiddamm (RCS)
Vilka bra metoder du bör följa för att skydda dig från exponering för luftburet damm
Text som utbildaren fyller i – om du har lagt till en anpassad sida infogar en kort översikt över materialet
Notes: Överdriven exponering för inandningsbar kristallinkiseldioxid (RCS) kan leda till allvarliga hälsoproblem för personalen på lång sikt. Av den anledningen är det viktigt att all personal är medveten om de bra metoder som begränsar eller eliminerar exponering för kiseldioxiddamm.
Den här utbildningen ger information om dammkontroll i förpackningssystem. Tänk på att det krävs en riskbedömning när du designar ett förpackningssystem, även om det i första hand gäller hanteringen.

## Slide 5
DAMMKONTROLL-TEKNIKER
Damm som skapas av förpackningssystem kan hanteras med hjälp av inneslutning, utsug/ventilation, skyddsutrustning och god hygien/städning som är fyra av de fem huvudsakliga dammkontrollteknikerna.
GOD HYGIEN/STÄDNING
Att tvätta arbetskläder och dammsuga upp damm som produceras av processen förhindrar att damm samlas över tid – en ren arbetsyta är en säker arbetsyta
INNESLUTNING
Genom att utföra RCS-skapande processer i en förseglad miljö förhindras dammexponering vid källan
UTSUG/VENTILATION
Fånga RCS vid källan innan vi utsätts för det, och ersätta förorenad luft med ren luft
SKYDDSUTRUSTNING
Personlig skyddsutrustning (t.ex. ansiktsmasker) skyddar personalen från damm när alla andra kontrollåtgärder är otillräckliga för att kontrollera exponeringsrisker
VATTEN
Genom att hålla processerna våta hindras dammet från att bli luftburet genom att partiklarna fångas upp med vatten

## Slide 6
RISKERNA MED DEN HÄR AKTIVITETEN
Den här aktiviteten kan vara väldigt dammig
Långvarig exponering för höga nivåer av RCS kan orsaka lungsjukdomshandikapp
Det är viktigt att vi skyddar oss från exponering för det här luftburna dammet varje dag.
Genom att använda bra metoder idag skyddar vi vår hälsa för framtiden.
Hur ska du tillbringa din tid som pensionär?

## Slide 7
SÅ HÄR KAN FÖRPACKNINGSSYSTEM GENERERA RCS
Förpackningssystem innebär hantering av stora mängder material, som ofta innehåller kristallinkiseldioxid.
Packningsmetoden kommer att påverka mängden luftburet respirabelt damm som kan genereras.
Torra material tenderar att skapa mer damm än fuktiga material
Snabbare packning med högre energi tenderar att skapa mer damm
Om tryckluft används för att göra pulveriserat material flytande kan mer luftburet damm frigöras
Mer damm genereras när material faller från en högre höjd

## Slide 8
MINSKA EXPONERING AV DAMM MED FÖRPACKNINGSSYSTEM
De huvudsakliga dammbekämpningsåtgärderna är automatisering, inneslutning av processer och ventilation
Automatisering hjälper till att minimera personalens kontakt med dammiga processer, vilket ofta gör att arbetsprocesserna kan övervakas på distans från ett rent kontrollrum
Inneslutning hjälper till att minimera spridningen av damm från dess källa
  En fysisk barriär mellan processen och de a ställde kan ge en hög skyddsnivå. Försiktighetsåtgärder mot exponering måste dock vidtas om man behöver gå in i utrymmet!
  Att säkerställa en tät försegling mellan påfyllningsmunstycket och påsen hjälper till att förhindra att damm läcker ut
Utsugsventilation fångar upp det luftburna dammet vid källan, innan vi utsätts för det
Andningsskydd kan också behövas om ovanstående kontroller inte är tillräckliga

## Slide 9
SAKER ATT GÖRA OCH INTE GÖRA MED FÖRPACKNINGSSYSTEM
GÖR SÅ HÄR
Använd de dammkontrollåtgärder som tillhandahålls. Ytterligare andningsskyddsutrustning kan behövas.
Ha en plan för att hantera spill på ett säkert sätt och städa upp det omedelbart med dammsugare eller våtrengöringsmetoder
Se till att ventilationssystemen fungerar effektivt
Rapportera fel till din handledare
GÖR INTE SÅ HÄR
Gå in i ett avstängt utrymme utan att vidta försiktighetsåtgärder mot exponering, som andningsskydd
Stör kontrollåtgärderna. De tillhandahålls för din säkerhet och hälsa.
Städa med en torr borste. Använd dammsugare eller våtrengöring istället.
Text för utbildaren – lägg till ytterligare information som är relevant för ditt arbetssammanhang

## Slide 10
SAMMANFATTNING
Korrekt användning av förpackningssystem kan bidra till att upprätthålla en säker, dammfri arbetsmiljö. Kom ihåg:
Använd alltid de dammkontrollåtgärder som tillhandahålls
Om du misstänker att dammbekämpningsåtgärderna är felaktiga, ska du rapportera det till platschefen
Hantera spill omedelbart
Utbildaren kan lägga till sammanfattningar för sammanhanget.

## Slide 11
TOM SIDA
Använd den här sidan för att skapa anpassat utbildningsmaterial specifikt för en arbetsmiljö/ett sammanhang.
Så här byter du bild. Högerklicka > ändra bild > från fil.
För att skapa fler sidor klickar du på fliken "Ny sida" ovan.

## Slide 12
YTTERLIGARE UTBILDNINGSMATERIAL
Bra metoder för förpackningssystem (uppgiftsblad 2.1.18)
NEPSIs guide till bra metoder
Nepsis guide för små och medelstora företag
Besök NEPSIS e-utbildningsplattform på training.nepsi.eu för fler undervisningsresurser som handlar om RCS