## Slide 1
UTBILDNING I BRA METODER FÖR VÅTA PROCESSER

## Slide 2
INLEDNING (FÖR UTBILDAREN)
Som en del av utbildningssteget för att implementera NEPSIs bra metoder har NEPSI utvecklat en uppsättning utbildningsresurser.
Varje utbildningspaket i PowerPoint täcker ett ämne som är relevant för personal inom alla branscher som använder material som innehåller kristallinkiseldioxid. Utbildningspaketen ger information om riskerna för dammexponering relaterade till ämnet och bra metoder och tillgängliga åtgärder för att minska dem. Syftet med utbildningen är att informera och utbilda personalen för att hjälpa dem att använda kontrollåtgärderna effektivt och minska deras exponering för inandningsbar kristallinkiseldioxid (RCS) på arbetsplatsen.
Använd den tomma mallen och platshållarna för att lägga till ytterligare information i det här utbildningspaket om du behöver.

## Slide 3
OBSERVERA
Informationen i den här PowerPoint-utbildningen är av rådgivande karaktär och har ett informativt innehåll. Det är inte en standard eller förordning, och det skapar varken nya juridiska skyldigheter eller ändrar befintliga skyldigheter som utgörs av hälsolagstiftning och hälsopolicy.

## Slide 4
INTRODUKTION
Att lära dig att skydda dig mot arbetsrelaterade hälsorisker är en prioritet.
I den här PowerPoint-utbildningen kommer du att få veta mer om:
Hur vatten används i industriella processer med hög energi för att minska exponeringen för inandningsbar kristallinkiseldioxid (RCS)
Hur och när man använder våta processer
Bra metoder och saker att göra och inte göra under våta processer
Text som utbildaren fyller i – om du har lagt till en anpassad sida infogar en kort översikt över materialet
Notes: Överdriven exponering för inandningsbar kristallinkiseldioxid (RCS) kan leda till allvarliga hälsoproblem för personalen på lång sikt. Av den anledningen är det viktigt att all personalen är medveten om de bra metoder som begränsar eller eliminerar exponering för kiseldioxiddamm.
Den här utbildningen ger vägledning om tömning av små och stora påsar för material som innehåller kristallinkiseldioxid.

## Slide 5
DAMMKONTROLL-TEKNIKER
Våta processer är en av de fem huvudsakliga dammkontrollteknikerna.
GOD HYGIEN/STÄDNING
Att tvätta arbetskläder och dammsuga upp damm som produceras av processen förhindrar att damm samlas över tid – en ren arbetsyta är en säker arbetsyta
INNESLUTNING
Genom att utföra RCS-skapande processer i en förseglad miljö förhindras dammexponering vid källan
UTSUG/VENTILATION
Fånga RCS vid källan innan vi utsätts för det, och ersätta förorenad luft med ren luft
SKYDDSUTRUSTNING
Personlig skyddsutrustning (t.ex. ansiktsmasker) skyddar personalen från damm när alla andra kontrollåtgärder är otillräckliga för att kontrollera exponeringsrisker
VATTEN
Genom att hålla processerna våta hindras dammet från att bli luftburet genom att partiklarna fångas upp med vatten

## Slide 6
RISKERNA MED DEN HÄR AKTIVITETEN
Det är viktigt att den här utrustningen fungerar korrekt för att skydda oss mot RCS
Långvarig exponering för höga nivåer av RCS kan orsaka lungsjukdomshandikapp
Det är viktigt att vi skyddar oss från exponering för det här luftburna dammet varje dag.
Genom att använda bra metoder idag skyddar vi vår hälsa för framtiden.
Hur ska du tillbringa din tid som pensionär?

## Slide 7
HUR VÅTA PROCESSER MINSKAR EXPONERING FÖR RCS
Våta processer används i högenergiindustriella processer som involverar material som innehåller kristallinkiseldioxid, som borrning, kapning, och slipning. Vattensystem kan integreras i verktyg och utrustning.
Vatten kan användas för att kontrollera luftburet damm från fordonsrörelser på vägar och byggarbetsplatser, och även för allmän rengöring.
Vattnet fångar upp dammpartiklarna och hindrar dem från att bli luftburna.
Notes: Håll processerna våta för att undvika exponering för farliga nivåer av damm som genereras av högenergiprocesser. Användningen av vatten fångar upp damm och håller exponeringen på ett minimum.

## Slide 8
VATTENBASERAD DAMMBEGRÄNSNING
Vatten minskar nivåerna av damm som genereras genom högenergiprocesser.
(Klicka för att spela video)
Notes: Följande video visar effekten av vatten som ett medel för att dämpa damm i våta processer. Bredvid videobilden ser du en graf och en röd stapel som visar dammkoncentrationen i mg/m3.
Mätningen av dammkoncentrationen handlar inte om inandningsbar kristallinkiseldioxid, den baseras på en semikvantitativ mätning. Det som är väsentligt är inte dammkoncentrationsvärdet utan den relativa skillnaden mellan exponeringsnivåerna med rekommenderade metoder och andra metoder.

## Slide 9
ANVÄNDA VÅTA PROCESSER
Våta processer är alltid att föredra när de är tillgängliga (och säkra att använda). Vid användning av våta processer:
Se till att utrymmet är väl ventilerat
Se till att vattentillförseln är lämplig och tillräcklig för den aktuella uppgiften
Städa upp med våta metoder
Skydda vattentillgången från att frysa
Kontrollera om det finns bakterietillväxt orsakad av vattenkällor där luftburna droppar kan bildas
Notes: Våta processer bör alltid användas när de är tillgängliga för att begränsa genereringen av luftburet damm. Alla elverktyg är inte anpassade för våta processer. Se till att utrustningen som används är lämplig för den aktuella uppgiften.
Innan du använder våta processer ska du se till att utrustningen och vattensystemet fungerar korrekt. Om du misstänker att utrustningen inte fungerar som den ska ska du kontakta platschefen.

## Slide 10
SAKER ATT GÖRA OCH INTE GÖRA UNDER VÅTA PROCESSER
GÖR SÅ HÄR
Använd vattenbaserat dammskydd när det är möjligt och säkert att göra det
Se till att vattnet slängs i ett lämpligt avloppssystem
Städa upp spill och pölar omedelbart
GÖR INTE SÅ HÄR
Använd för högt vattentryck som kan röra upp sedimenterat damm. En fin dimma eller spray är mer effektivt än en skarp stråle.
Använd vattenbaserad begränsning på maskiner som inte stöder vatteninfiltration
Text för utbildaren — Lägg till ytterligare text om åtgärder relaterade till våta processer som är relevanta för ditt eget sammanhang

## Slide 11
TOM SIDA
Använd den här sidan för att skapa anpassat utbildningsmaterial specifikt för en arbetsmiljö/ett sammanhang.
Så här byter du bild. Högerklicka > ändra bild > från fil.
För att skapa fler sidor klickar du på fliken "Ny sida" ovan.

## Slide 12
SAMMANFATTNING
Våta processer håller damm till ett minimum och minskar risken för RCS-exponering.
Kom ihåg:
Använd alltid vattensystem om de finns
Se till att vattensystemen är lämpliga för den aktuella uppgiften
Om du misstänker att ett vattensystem inte fungerar korrekt, kontakta chefen på plats

## Slide 13
YTTERLIGARE UTBILDNING
Bra metoder för våtbearbetning med handhållna elverktyg av mineralmaterial som innehåller kristallinkiseldioxid (uppgiftsblad 2.1.14d)
Bra metoder för att använda vatten/tillsatser på vägar eller öppna ytor för att minska dammnivåerna (uppgiftsblad 2.2.27)
Bra metoder för vattenbaserat dammskydd (uppgiftsblad 2.2.35)
God praxis för våtskärningsprocesser av murverksenheter, gjutna och naturstenar (uppgiftsblad 2.2.42)
NEPSIs guide till bra metoder
Nepsis guide för små och medelstora företag
Besök NEPSIS e-utbildningsplattform på training.nepsi.eu för fler undervisningsresurser som handlar om RCS