## Slide 1
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

## Slide 2
ΠΡΟΟΙΜΙΟ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ)
Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σταδίου για την εφαρμογή των ορθών πρακτικών του NEPSI, ο NEPSI έχει αναπτύξει ένα σύνολο εκπαιδευτικών πόρων.
Κάθε εκπαιδευτικό πακέτο PowerPoint καλύπτει ένα θέμα σχετικό με τους εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους που χρησιμοποιούν υλικά που περιέχουν κρυσταλλικό πυρίτιο. Τα πακέτα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους έκθεσης σε σκόνη που σχετίζονται με το θέμα και τις ορθές πρακτικές και τα μέτρα που είναι διαθέσιμα για τη μείωσή τους. Σκοπός της κατάρτισης είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των εργαζομένων ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα μέτρα ελέγχου και η μείωση της έκθεσής τους σε εισπνεύσιμο διοξείδιο του κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) στο χώρο εργασίας.
Χρησιμοποιήστε το κενό πρότυπο και τα σύμβολα κράτησης θέσης για να προσθέσετε πρόσθετες πληροφορίες σε αυτό το εκπαιδευτικό πακέτο, όπως απαιτείται.

## Slide 3
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ
Οι πληροφορίες σε αυτή την κατάρτιση με PowerPoint έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και πληροφοριακό περιεχόμενο. Δεν πρόκειται για πρότυπο ή κανονισμό και δεν δημιουργεί νέες νομικές υποχρεώσεις ούτε τροποποιεί τις υφιστάμενες υποχρεώσεις που δημιουργούνται από την υγειονομική νομοθεσία και πολιτική

## Slide 4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το να μάθετε πώς να προστατεύετε τον εαυτό σας από σχετικούς με την εργασία κινδύνους για την υγεία αποτελεί προτεραιότητα.
Σε αυτή την κατάρτιση με PowerPoint θα μάθετε για:
Τους τύπους μεθόδων καθαρισμού που χρησιμοποιούνται στις διεργασίες όπου μπορεί να παραχθεί εισπνεύσιμη σκόνη με διοξείδιο κρυσταλλικού πυριτίου (RCS)
Ορθές πρακτικές για καθαρισμό και καλή υγιεινή
Κείμενο για να συμπληρωθεί από τον εκπαιδευτή – εάν έχετε προσθέσει μια προσαρμοσμένη διαφάνεια, πληκτρολογήστε μια σύντομη επισκόπηση του υλικού των συμφραζομένων
Notes: Η υπερβολική έκθεση σε εισπνεύσιμο διοξείδιο κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) μπορεί μακροπρόθεσμα να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας για τους εργαζομένους. Για τον λόγο είναι σημαντικό όλοι οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τις ορθές πρακτικές που περιορίζουν ή εξαλείφουν την έκθεση σε σκόνη πυριτίου ».
Αυτή η κατάρτιση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό και την καλή υγιεινή. Λάβετε υπόψη ότι μια εκτίμηση κινδύνου είναι απαραίτητη πριν από τον έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας καθαρισμού, αν και αυτό αφορά κυρίως τη διοίκηση.

## Slide 5
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ
Ο καθαρισμός και η καλή υγιεινή είναι μία από τις πέντε κύριες τεχνικές ελέγχου της σκόνης.
ΟΡΘΗ ΥΓΙΕΙΝΗ / ΚΑΘΑΡΙOΤΗΤΑ
Το πλύσιμο των ρούχων εργασίας και το σκούπισμα της σκόνης που παράγεται από τις διεργασίες σταματά τη σκόνη που συσσωρεύεται με την πάροδο του χρόνου – o καθαρός χώρος εργασίας είναι ασφαλής
ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
Η διεξαγωγή διεργασιών παραγωγής εισπνεόμενου διοξειδίου κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) σε αεροστεγές περιβάλλον αποτρέπει την έκθεση στη σκόνη στην πηγή
ΕΞΑΓΩΓΗ / ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
Δέσμευση του εισπνεόμενου διοξειδίου κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) στην πηγή, πριν εκτεθούμε σε αυτό, και αντικατάσταση του μολυσμένου αέρα με καθαρό αέρα.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τα ΜΑΠ (π.χ. μάσκες προσώπου) προστατεύουν τους εργαζομένους από τη σκόνη όταν όλα τα άλλα μέτρα ελέγχου δεν επαρκούν για τον έλεγχο των κινδύνων έκθεσης
ΝΕΡΟ
Η διατήρηση των διεργασιών σε υγρή κατάσταση αποτρέπει τη διασπορά σκόνης μέσω της δέσμευσης των σωματιδίων με νερό

## Slide 6
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να γίνεται σε πολύ σκόνη
Η μακροχρόνια έκθεση σε υψηλά επίπεδα εισπνεόμενου διοξειδίου κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) μπορεί να προκαλέσει σοβαρή πνευμονοπάθεια
Είναι σημαντικό να προστατεύουμε τους εαυτούς μας από την έκθεση σε αυτή την αερομεταφερόμενη σκόνη κάθε μέρα.
Ακολουθώντας ορθές πρακτικές σήμερα, προστατεύουμε την υγεία μας για το μέλλον.
Πώς θα περάσετε την περίοδο συνταξιοδότησής σας;

## Slide 7
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΛΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
Η εισπνεύσιμη σκόνη (π.χ η σκόνη που διεισδύει στους πνεύμονες) μπορεί να παραμείνει στον αέρα για ημέρες.
Όταν αναταράσσεται η σκόνη που έχει κατακαθίσει, είναι αερομεταφερόμενη και επικίνδυνη.
Ο καθημερινός καθαρισμός μειώνει τους κινδύνους στο χώρο εργασίας και εμποδίζει τη συσσώρευση της σκόνης.
Notes: Όταν παράγεται σκόνη πυριτίου ως αποτέλεσμα διαφορετικών εργασιακών διεργασιών (πριόνισμα, σύνθλιψη, συσκευασία κ.λπ.), δημιουργούνται μικροσκοπικά κλάσματα σκόνης. Εάν παραμεληθεί η σωστή διαδικασία καθαρισμού, η εισπνεύσιμη σκόνη μπορεί να παραμείνει αερομεταφερόμενη σε κλειστό για ημέρες, θέτοντας τους εργαζομένους σε σοβαρό κίνδυνο.

## Slide 8
ΤΥΠΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι δραστηριοτήτων καθαρισμού που βοηθούν στην απομάκρυνση της επικίνδυνης σκόνης από το χώρο εργασίας. Αυτοί είναι:
Μέθοδοι στεγνού καθαρισμού:
Ο στεγνός καθαρισμός συνήθως περιλαμβάνει τη χρήση κενού για την απομάκρυνση της ξηρής σκόνης από τα δάπεδα και τις επιφάνειες.
Μέθοδοι υγρού καθαρισμού:
Οι μέθοδοι υγρού καθαρισμού μπορεί να περιλαμβάνουν σφουγγάρισμα, χρήση υγρής βούρτσας ή χρήση ψεκασμών νερού και λάστιχου νερού. Το νερό βοηθά να μειωθεί η πιθανότητα η σκόνη να γίνει αερομεταφερόμενη κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.
Notes: Ο έλεγχος της σκόνης μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας τους δύο τύπους μεθόδων καθαρισμού: τον στεγνό και τον υγρό καθαρισμό.

## Slide 9
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ
Για να αποφύγετε την περιττή έκθεση στη σκόνη, χρησιμοποιείτε πάντα τον κατάλληλο εξοπλισμό καθαρισμού, όταν είναι διαθέσιμος.
Αυτό το βίντεο δείχνει την πιο κατάλληλη μέθοδο καθαρισμού για την απομάκρυνση της σκόνης στο πάτωμα.
(Κάντε κλικ για αναπαραγωγή βίντεο)
Notes: Το παρακάτω βίντεο δείχνει καλές πρακτικές που σχετίζονται με τον καθαρισμό των δαπέδων. Δίπλα στην εικόνα βίντεο βλέπετε ένα γράφημα και μια κόκκινη γραμμή που απεικονίζουν τη συγκέντρωση σκόνης σε mg/m3.
Η μέτρηση της συγκέντρωσης σκόνης δεν αφορά το εισπνεύσιμο διοξείδιο κρυσταλλικού πυριτίου, βασίζεται σε μια ημι-ποσοτική μέτρηση. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι η τιμή συγκέντρωσης σκόνης αλλά η σχετική διαφορά μεταξύ των επιπέδων έκθεσης κατά τη διάρκεια της συνιστώμενης πρακτικής και άλλων πρακτικών.

## Slide 10
ΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Να έχετε ένα σχέδιο για την ασφαλή και γρήγορη αντιμετώπιση των διαρροών
Να ελέγχετε τον εξοπλισμό καθαρισμού με ηλεκτρική σκούπα για τυχόν ζημιές πριν από τη χρήση. Αναφορά ελαττωμάτων.
Να ελέγχετε αν το φίλτρο κενού πρέπει να αντικατασταθεί
ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Να καθαρίζετε με στεγνή βούρτσα ή χρησιμοποιώντας πεπιεσμένο αέρα, που κάνουν τη σκόνη αερομεταφερόμενη
Να χρησιμοποιήσετε μια κανονική γραμμή πεπιεσμένου αέρα ή ακροφύσιο για να καθαρίσετε την ξηρή σκόνη από τα ρούχα εργασίας.
Notes: Πριν από τη χρήση του εξοπλισμού καθαρισμού, ελέγξτε οπτικά τον εξοπλισμό για ενδείξεις βλάβης τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Θα απαιτηθούν συχνότεροι έλεγχοι για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται συνεχώς. Εάν η ζημιά είναι ορατή, ενημερώστε τον διευθυντή του εργοταξίου για το πρόβλημα.
Μη χρησιμοποιείτε στεγνή βούρτσα για να σκουπίζετε τη σκόνη σε κλειστό χώρο (βλ. εικόνα).
Μη χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα καθώς θα διαταράξει τη σκόνη καθιστώντας την αερομεταφερόμενη. Η χρήση πεπιεσμένου αέρα για την αφαίρεση της σκόνης από τα ρούχα εργασίας θα πρέπει να γίνεται μόνο με τη χρήση εξειδικευμένου και ειδικού εξοπλισμού (π.χ. καμπίνες ντους αέρα).
Σημειώστε ότι τα συστήματα καθαρισμού με ηλεκτρική σκούπα δεν είναι γενικά κατάλληλα για τον καθαρισμό διαρροών υγρών υλικών.

## Slide 11
ΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Να έχετε ένα σχέδιο για την ασφαλή και γρήγορη αντιμετώπιση των διαρροών
Να διασφαλίσετε ότι η παροχή νερού είναι κατάλληλη και επαρκής για την παρούσα εργασία
Να ρυθμίσετε την πίεση του νερού και ψεκάστε όπως απαιτείται για την εργασία
Να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κατάλληλη παροχέτευση όταν χρησιμοποιείτε ψεκασμούς και λάστιχα
ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Να χρησιμοποιήσετε νερό με πίεση για να καθαρίσετε συσσωρευμένη ξηρή σκόνη. Ο ψεκασμός θα είναι πιο αποτελεσματικός.
Notes: Ο υγρός καθαρισμός είναι γενικά πιο αποτελεσματικός, καθώς οι μέθοδοι υγρού καθαρισμού αποτρέπουν τη διοχέτευση λεπτής σκόνης στον αέρα παγιδεύοντάς την στο νερό.
Είναι σημαντικό να προσαρμόσετε την πίεση του νερού κατά την έξοδο ανάλογα με την εργασία καθαρισμού που έχετε να εκτελέσετε. Όταν διαβρέχετε χύδην διαρροές λεπτού, ξηρού σκονισμένου υλικού είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε λεπτό ψεκασμό. Η χρήση νερού με πίεση θα προκαλέσει την επαναφορά της σκόνης στον αέρα.
Τέλος, όταν χρησιμοποιείτε υγρές διεργασίες, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν διαθέσιμα κατάλληλα συστήματα αποστράγγισης όταν χρησιμοποιείτε ψεκασμό νερού και λάστιχα νερού.

## Slide 12
ΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Να πλένετε τακτικά τα χέρια σας
Να αφαιρείτε τα βρώμικα ρούχα πριν μπείτε σε μια εγκατάσταση σίτισης
Να καθαρίζετε τακτικά τις φόρμες εργασίας σας
Να χρησιμοποιείτε καθορισμένους αποθηκευτικούς χώρους για καθαρά ρούχα και βρώμικες φόρμες
ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Να καπνίζετε στον χώρο εργασίας
Να αποθηκεύετε ή να καταναλώνετε τρόφιμα και ποτά στους σταθμούς εργασίας
Να ανακατεύετε τα βρώμικα και καθαρά ρούχα μαζί
Να παίρνετε τις βρώμικες φόρμες στο σπίτι

## Slide 13
ΚΕΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαφάνεια για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό ειδικά για ένα περιβάλλον /εργασία.
Για να αλλάξετε την εικόνα, κάντε δεξί κλικ > αλλαγή εικόνας > από αρχείο.
Για να δημιουργήσετε περισσότερες διαφάνειες, κάντε κλικ στην καρτέλα "Νέα διαφάνεια" παραπάνω.

## Slide 14
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Κατά τον καθαρισμό και την άσκηση της καλής υγιεινής, θυμηθείτε:
Να χρησιμοποιήσετε την κατάλληλη μέθοδο καθαρισμού για την παρούσα εργασία
Να ελέγξετε ότι ο εξοπλισμός δεν έχει υποστεί ζημιά και λειτουργεί σωστά πριν από τη χρήση
Να εφαρµόσετε µέτρα ορθής ατοµικής υγιεινής.
Να αποφεύγετε το κάπνισμα — το κάπνισμα αυξάνει τις αρνητικές επιπτώσεις του RCS στην υγεία

## Slide 15
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ορθές πρακτικές για τον καθαρισμό επιφανειών και εγκαταστάσεων (φύλλο εργασιών 2.1.1α)
Ορθή πρακτική για καλή υγιεινή (Φύλλο εργασίας 2.1.2010)
Οδηγός ορθής πρακτικής του NEPSI
Οδηγός του NEPSI για ΜΜΕ
Επισκεφθείτε την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του NEPSI στο training.nepsi.eu για περισσότερους μαθησιακούς πόρους σχετικά με το κρυσταλλικό πυρίτιο (RCS).