## Slide 1
UTBILDNING I BRA METODER FÖR RENGÖRING OCH GOD HYGIEN

## Slide 2
INLEDNING (FÖR UTBILDAREN)
Som en del av utbildningssteget för att implementera NEPSIs bra metoder har NEPSI utvecklat en uppsättning utbildningsresurser.
Varje utbildningspaket i PowerPoint täcker ett ämne som är relevant för personal inom alla branscher som använder material som innehåller kristallinkiseldioxid. Utbildningspaketen ger information om riskerna för dammexponering relaterade till ämnet och bra metoder och tillgängliga åtgärder för att minska dem. Syftet med utbildningen är att informera och utbilda personalen för att hjälpa dem att använda kontrollåtgärderna effektivt och minska deras exponering för inandningsbar kristallinkiseldioxid (RCS) på arbetsplatsen.
Använd den tomma mallen och platshållarna för att lägga till ytterligare information i det här utbildningspaket om du behöver.

## Slide 3
OBSERVERA
Informationen i den här PowerPoint-utbildningen är av rådgivande karaktär och har ett informativt innehåll. Det är inte en standard eller förordning, och det skapar varken nya juridiska skyldigheter eller ändrar befintliga skyldigheter som utgörs av hälsolagstiftning och hälsopolicy.

## Slide 4
INTRODUKTION
Att lära dig att skydda dig mot arbetsrelaterade hälsorisker är en prioritet.
I den här PowerPoint-utbildningen kommer du att få veta mer om:
De typer av rengöringsmetoder som används kring processer där inandningsbar kristallinkiseldioxid (RCS) kan genereras
Bra metoder för rengöring och god hygien
Text som utbildaren fyller i – om du har lagt till en anpassad sida infogar en kort översikt över materialet
Notes: Överdriven exponering för inandningsbar kristallinkiseldioxid (RCS) kan leda till allvarliga hälsoproblem för personalen på lång sikt. Av den anledningen är det viktigt att all personal är medveten om de bra metoder som begränsar eller eliminerar exponering för kiseldioxiddamm.
Den här utbildningen ger information om städning och god hygien. Tänk på att en riskbedömning är nödvändig innan en städprocess påbörjas, även om det i första hand gäller ledningen.

## Slide 5
DAMMKONTROLL-TEKNIKER
Rengöring och god hygien är en av de fem huvudsakliga dammkontrollteknikerna.
GOD HYGIEN/STÄDNING
Att tvätta arbetskläder och dammsuga upp damm som produceras av processen förhindrar att damm samlas över tid – en ren arbetsyta är en säker arbetsyta
INNESLUTNING
Genom att utföra RCS-skapande processer i en förseglad miljö förhindras dammexponering vid källan
UTSUG/VENTILATION
Fånga RCS vid källan innan vi utsätts för det, och ersätta förorenad luft med ren luft
SKYDDSUTRUSTNING
Personlig skyddsutrustning (t.ex. ansiktsmasker) skyddar personalen från damm när alla andra kontrollåtgärder är otillräckliga för att kontrollera exponeringsrisker
VATTEN
Genom att hålla processerna våta hindras dammet från att bli luftburet genom att partiklarna fångas upp med vatten

## Slide 6
RISKERNA MED DEN HÄR AKTIVITETEN
Den här aktiviteten kan vara väldigt dammig
Långvarig exponering för höga nivåer av RCS kan orsaka lungsjukdomshandikapp
Det är viktigt att vi skyddar oss från exponering för det här luftburna dammet varje dag.
Genom att använda bra metoder idag skyddar vi vår hälsa för framtiden.
Hur ska du tillbringa din tid som pensionär?

## Slide 7
DÄRFÖR ÄR RENGÖRING OCH GOD HYGIEN VIKTIGT
Inandningsbart damm (d.v.s. damm som kan komma in i lungorna) kan förbli luftburet i dagar
När damm som ligger still rörs upp kan det bli luftburet och farligt
Rutinmässig rengöring minskar riskerna på arbetsplatsen och förhindrar att damm samlas
Notes: När kiseldamm genereras som ett resultat av olika arbetsaktiviteter (sågning, krossning, packning, etc.), skapas små dammfraktaler. Om en korrekt rengöringsprocess försummas kan inandningsbart damm förbli luftburet i ett stängt utrymme i dagar, vilket utgör en allvarlig risk för personalen.

## Slide 8
TYPER AV RENGÖRING
Det finns två huvudtyper av rengöringsaktiviteter som hjälper till att avlägsna farligt damm från arbetsplatsen. De är:
Torra rengöringsmetoder
Torr rengöring innebär vanligtvis att man använder en dammsugare för att avlägsna torrt damm från golv och ytor.
Våta rengöringsmetoder
Våta rengöringsmetoder kan innebära moppning, användning av en våt borste eller användning av vattensprayer och slangar. Vattnet hjälper till att minska risken för att damm hamnar i luften vid rengöring.
Notes: Dammkontroll kan uppnås med två typer av rengöringsmetoder: torr rengöring och våt rengöring.

## Slide 9
RENGÖRING AV GOLV
För att undvika onödig exponering för damm ska du alltid använda lämplig rengöringsutrustning när sådan finns.
Den här videon visar den mest lämpliga rengöringsmetoden för att städa bort damm från golvet.
(Klicka för att spela upp videon.)
Notes: Den här videon visar en bra metod för rengöring av golv. Bredvid videobilden ser du en graf och en röd stapel som visar dammkoncentrationen i mg/m3.
Mätningen av dammkoncentrationen handlar inte om inandningsbar kristallinkiseldioxid, den baseras på en semikvantitativ mätning. Det väsentliga är inte dammkoncentrationsvärdet utan den relativa skillnaden mellan exponeringsnivåer under den rekommenderade metoden och andra metoder.

## Slide 10
SAKER ATT GÖRA OCH INTE GÖRA VID TORR RENGÖRING
GÖR SÅ HÄR
Ha en plan för att hantera spill säkert och snabbt
Kontrollera om dammsugningsutrustningen är skadad före användning. Rapportera felaktigheter
Kolla om dammsugarfiltret behöver bytas
GÖR INTE SÅ HÄR
Städa med en torr borste eller med tryckluft, som gör att damm blir luftburet
Använd en vanlig tryckluftsledning eller ett munstycke för att ta bort torrt damm från arbetskläderna
Notes: Innan du använder rengöringsutrustning ska du visuellt kontrollera utrustningen för tecken på skador minst en gång i veckan. Tätare kontroller kommer att vara nödvändiga för utrustning som är i konstant användning. Om skadan är synlig ska du informera platschefen om problemet.
Använd inte en torr borste för att sopa upp damm i ett slutet utrymme (se bild).
Använd inte tryckluft eftersom det kommer att störa dammet och göra att det blir luftburet igen. Användning av tryckluft för att ta bort damm från arbetskläder bör endast göras med hjälp av specialiserad och dedikerad utrustning (t.ex. luftduschkabiner).
Observera att dammsugningssystem i allmänhet inte är lämpliga för att sanera spill av fuktigt material.

## Slide 11
SAKER ATT GÖRA OCH INTE GÖRA VID VÅT RENGÖRING
GÖR SÅ HÄR
Ha en plan för att hantera spill säkert och snabbt
Se till att vattentillförseln är lämplig och tillräcklig för uppgiften
Justera vattentrycket och spraya efter behov för uppgiften
Se till att korrekt avrinning är tillgänglig när du använder sprayer och slangar
GÖR INTE SÅ HÄR
Använd en kraftfull vattenstråle för att städa bort en hög med torrt damm. En fin dusch är mer effektiv.
Notes: Våt rengöring är generellt sett effektivare eftersom våtrengöringsmetoder förhindrar att fint damm blir luftburet genom att fånga det i vattnet.
Det är viktigt att justera vattentrycket beroende på rengöringsuppgiften. Vid blötning av stora spill av fint, torrt dammigt material är det bäst att använda en fin fuktdimma. Om du väljer en kraftig vattenstråle kommer dammet återigen att bli luftburet.
När du använder våta processer ska du även se till att lämpliga avrinningssystem är tillgängliga när du använder vattenspray och slangar.

## Slide 12
SAKER ATT GÖRA OCH INTE GÖRA FÖR GOD HYGIEN
GÖR SÅ HÄR
Tvätta dina händer regelbundet
Ta av smutsiga kläder innan du går in i en matsal
Rengör din arbetsoverall regelbundet
Använd avsedda förvaringsutrymmen för rena kläder och smutsiga overaller
GÖR INTE SÅ HÄR
Rök på arbetsplatsen
Förvara eller konsumera mat och dryck vid arbetsstationen
Blanda smutsiga och rena kläder
Ta hem smutsiga overaller

## Slide 13
TOM SIDA
Använd den här sidan för att skapa anpassat utbildningsmaterial specifikt för en arbetsmiljö/ett sammanhang.
Så här byter du bild. Högerklicka > ändra bild > från fil.
För att skapa fler sidor klickar du på fliken "Ny sida" ovan.

## Slide 14
SAMMANFATTNING
När du städar och utövar god hygiene ska du komma ihåg att:
Använd lämplig rengöringsmetod för den aktuella uppgiften
Kontrollera att utrustningen inte är skadad och fungerar korrekt före användning
Ha en god personlig hygien
Undvika rökning — rökning ökar de negativa hälsoeffekterna av RCS

## Slide 15
YTTERLIGARE UTBILDNINGSMATERIAL
Bra metoder för rengöring av ytor och installationer (uppgiftsblad 2.1.1a
Bra metoder för god hygien (uppgiftsblad 2.1.10)
NEPSIs guide till bra metoder
Nepsis guide för små och medelstora företag
Besök NEPSIS e-utbildningsplattform på training.nepsi.eu för fler undervisningsresurser som handlar om RCS