## Slide 1
UTBILDNING I BRA METODER FÖR ATT ARBETA MED MATERIAL SOM INNEHÅLLER KRISTALLINKISELDIOXID

## Slide 2
INLEDNING (FÖR UTBILDAREN)
Som en del av utbildningssteget för att implementera NEPSIs bra metoder har NEPSI utvecklat en uppsättning utbildningsresurser.
Varje utbildningspaket i PowerPoint täcker ett ämne som är relevant för personal inom alla branscher som använder material som innehåller kristallinkiseldioxid. Utbildningspaketen ger information om riskerna för dammexponering relaterade till ämnet och bra metoder och tillgängliga åtgärder för att minska dem. Syftet med utbildningen är att informera och utbilda personalen för att hjälpa dem att använda kontrollåtgärderna effektivt och minska deras exponering för inandningsbar kristallinkiseldioxid (RCS) på arbetsplatsen.
Använd den tomma mallen och platshållarna för att lägga till ytterligare information i det här utbildningspaket om du behöver.

## Slide 3
OBSERVERA
Informationen i den här PowerPoint-utbildningen är av rådgivande karaktär och har ett informativt innehåll. Det är inte en standard eller förordning, och det skapar varken nya juridiska skyldigheter eller ändrar befintliga skyldigheter som utgörs av hälsolagstiftning och hälsopolicy.

## Slide 4
INTRODUKTION
Att lära dig att skydda dig mot arbetsrelaterade hälsorisker är en prioritet.
I den här PowerPoint-utbildningen kommer du att få veta mer om:
Grundläggande kontrollåtgärder för att förhindra eller minimera exponering för skadligt respirabelt kristallinkiseldioxiddamm (RCS)
Text som utbildaren fyller i – om du har lagt till en anpassad sida infogar en kort översikt över materialet
Notes: Överdriven exponering för inandningsbar kristallinkiseldioxid (RCS) kan leda till allvarliga hälsoproblem för personalen på lång sikt. Av den anledningen är det viktigt att all personal är medveten om de bra metoder som begränsar eller eliminerar exponering för kiseldioxiddamm.

## Slide 5
DAMMKONTROLL-TEKNIKER
Det finns fem huvudsakliga dammkontrolltekniker som används för att hantera RCS, som är en del av NEPSIs bra metoder.
GOD HYGIEN/STÄDNING
Att tvätta arbetskläder och dammsuga upp damm som produceras av processen förhindrar att damm samlas över tid – en ren arbetsyta är en säker arbetsyta
INNESLUTNING
Genom att utföra RCS-skapande processer i en förseglad miljö förhindras dammexponering vid källan
UTSUG/VENTILATION
Fånga RCS vid källan innan vi utsätts för det, och ersätta förorenad luft med ren luft
SKYDDSUTRUSTNING
Personlig skyddsutrustning (t.ex. ansiktsmasker) skyddar personalen från damm när alla andra kontrollåtgärder är otillräckliga för att kontrollera exponeringsrisker
VATTEN
Genom att hålla processerna våta hindras dammet från att bli luftburet genom att partiklarna fångas upp med vatten

## Slide 6
RISKERNA MED RCS
Bra metoder är viktiga för att skydda oss mot RCS
Långvarig exponering för höga nivåer av RCS kan orsaka lungsjukdomshandikapp
Det är viktigt att vi skyddar oss från exponering för det här luftburna dammet varje dag.
Genom att använda bra metoder idag skyddar vi vår hälsa för framtiden.
Hur ska du tillbringa din tid som pensionär?

## Slide 7
STOPPA DAMMET VID KÄLLAN
Vi måste försöka minska risken för att damm genereras i första hand.
Om vi inte kan undvika dammgenereringen, är det mest effektiva sättet att kontrollera dammet vid källan.
Det betyder att man innesluter eller separerar dammet från personalen genom att använda en barriär eller inneslutning, ventilationssystem (t.ex. utsug) och/eller vattendämpningssystem.
Notes: När du till exempel utför högenergiprocesser på mineraler som innehåller kristallinkiseldioxid ska du använda en enhet som har ett dammutsug/vattensystem. (Se bild ovan)

## Slide 8
TA HAND OM SPILL OMEDELBART
Att omedelbart hantera dammspill (och dess orsak) kommer att minska risken för att damm som ligger på golvet blir luftburet.
Inandningsbara dammpartiklar är osynliga för blotta ögat, om inte en kraftfull ljuskälla används för att belysa dem. Dammet kan förbli luftburet i dagar eller veckor.

## Slide 9
BÄR SKYDDSUTRUSTNING
(OM NÖDVÄNDIGT)
Om alla andra dammkontrollåtgärder (se de fem huvudsakliga kontrollteknikerna) är otillräckliga för att förhindra exponering för damm ska du bära skyddsutrustning.
Skyddsutrustning är inte på något sätt en ersättning för andra dammkontrollåtgärder. Ansiktsmasker skyddar tillfälligt enskilda anställda, men den allmänna luftkvaliteten kan fortfarande äventyras av damm.

## Slide 10
SAKER ATT GÖRA OCH INTE GÖRA NÄR DET GÄLLER GRUNDLÄGGANDE BRA METODER
GÖR SÅ HÄR
Begränsa åtkomst till arbetsplatser/dammexponerade områden för enbart anställda och behörig personal
Använd ventilationssystem eller vattendämpning för att minska luftburet damm
Utför jobbet utomhus om det är möjligt
Använd dammsugning eller våta rengöringsmetoder
Planera i förväg för att säkerställa att arbetsplatsen är säker och att utrustningen fungerar
Rapportera fel och ha en plan för att åtgärda dem snabbt och säkert
Bär skyddsutrustningen så länge uppgiften pågår. Se till att ansiktsmasken sitter bra

## Slide 11
SAKER ATT GÖRA OCH INTE GÖRA NÄR DET GÄLLER BRA METODER
GÖR INTE SÅ HÄR
Använd en torr borste – använd en dammsugare eller våta rengöringsmetoder
Använd tryckluft för att städa bort damm
Ta med dig smutsiga arbetskläder eller skyddsutrustning hem
Använd skadad skyddsutrustning
Rök eller ät i processområdena på din arbetsplats

## Slide 12
TOM SIDA
Använd den här sidan för att skapa anpassat utbildningsmaterial specifikt för en arbetsmiljö/ett sammanhang.
Så här byter du bild. Högerklicka > ändra bild > från fil.
För att skapa fler sidor klickar du på fliken "Ny sida" ovan.

## Slide 13
SAMMANFATTNING
När du arbetar med mineraler som innehåller kristallinkiseldioxid ska du komma ihåg att:
Alltid sträva efter att stoppa damm vid källan
En ren arbetsmiljö är en säker arbetsmiljö
Begränsa åtkomsten till dammexponerade områden är ett säkert sätt att förhindra exponering
Undvika rökning — rökning ökar de negativa hälsoeffekterna av RCS

## Slide 14
YTTERLIGARE UTBILDNINGSMATERIAL
Bra metoder för rengöring av ytor och installationer (uppgiftsblad 2.1.1a)
Bra metoder för god hygien (uppgiftsblad 2.1.10)
EPSIs guide till bra metoder
Nepsis guide för små och medelstora företag
Besök NEPSIS e-utbildningsplattform på training.nepsi.eu för fler undervisningsresurser som handlar om RCS