## Slide 1
ОБУЧЕНИЕ ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА МОКРИ ПРОЦЕСИ

## Slide 2
ПРЕАМБЮЛ (ЗА ОБУЧИТЕЛ)
Като част от образователната стъпка при прилагането на добрите практики на NEPSI, NEPSI разработи набор от образователни ресурси.
Всеки пакет за обучение на PowerPoint обхваща тема, подходяща за работници във всички индустрии, които използват материали, съдържащи кристален силициев диоксид. Пакетите предоставят информация за рисковете от излагане на прах, свързани с темата, наличните добри практики и мерки за намаляване на рисковете от излагане на прах. Целта на обучението е да информира и образова работниците, за да им помогне да използват ефективно мерките за контрол и да намалят излагането си на респирабилен кристален силициев диоксид (RCS) на работното място.
Използвайте празния шаблон за да добавите допълнителна информация към този обучителен пакет, ако е необходимо.

## Slide 3
МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ
Информацията в това PowerPoint обучение е от препоръчително естество и информативно по съдържание. То не е стандарт или регламент, не създава нови правни задължения, нито отменя съществуващите такива, създадени от здравното законодателство.

## Slide 4
ВЪВЕДЕНИЕ
Познанието как да се предпазвате от рискове за здравето, свързани с Вашата работа е от основен приоритет.
В това PоwerPoint обучение Вие ще научите:
Как водата се използва във високоенергийните
процеси за да намали излагането на респирабилен кристален силициев прах (RCS).
Как и кога да използвате мокрите процеси.
Най-добрите практики и правете/не правете свързани с водните процеси.
Текст за попълване от обучаващ, ако е въведен персонализиран слайд, вмъкване и преглед на съдържанието.
Notes: Прекомерното излагане на респирабилен кристален силициев прах (RCS) може да доведе до сериозни здравословни проблеми в дългосрочен план. Поради тази причина е важно всички работници да се запознати с добрите практики, които намаляват или отстраняват възможността от излагането на силициев прах.
Това обучение дава насоки за процеса на работа (пробиване, рязане, шлифоване) с материали, съдържащи кристален силициев диоксид, използвайки ръчни инструменти с водни системи.

## Slide 5
ТЕХНИКИ ЗА КОНТРОЛ НА ПРАХ
Мокрият процес е една от петте основни техники за контрол на прах.
ДОБРА ХИГИЕНА / ПОДДРЪЖКА
Изпирането на работното облекло и изсмукването на прах, произведен в процеса на работа, спира натрупването му с течение на времето - чистото работно място е безопасно работно място.
ЗАГРАЖДАНЕ
Провеждане на процеси, създаващи RCS в изолирана среда предотвратява излагането на прах при първоизточника
ЕКСТРАКЦИЯ / ВЕНТИЛАЦИЯ
Улавяне на RCS още при първоизточника, преди да сме изложени на него, както и подмяна на замърсен въздух с чист.
ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
Личните предпазни средства (например маски за лице) предпазват работниците от прах. когато всички други мерки за контролиране на риска са недостатъчни.
ВОДА
Прилагането на мокри процеси не позволява праховите частици да станат летливи посредством улавянето им с вода.

## Slide 6
РИСКОВЕ ОТ ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ
Правилната работа на това оборудване е от съществена важност за да ни предпази от RCS.
Продължителното излагане на високи нива на RCS може да причини белодробно заболяване.
Ежедневното предпазване от излагане на RCS е много важно.
Спазването на добри практики днес ще предпазят здравето ни в бъдеще.
Как ще прекарате Вашата пенсия?

## Slide 7
КАК МОКРИТЕ ПРОЦЕСИ НАМАЛЯВАТ ИЗЛАГАНЕТО НА RCS
Мокрите процеси се използват във високоенергийни промишлени дейности, като пробиване, рязане, смилане и шлифоване, включващи материали, които съдържат кристален силициев диоксид. Водните системи могат да бъдат интегрирани в инструменти и оборудване.
Водата може да се използва за контролиране на праха във въздуха, създаден от движението на превозни средства по пътищата и строителните площадки, както и за общо почистване.
Водата задържа праховите частици и предотвратява те да се превърнат в летливи.
Notes: За да избегнете излагане на опасни нива на прах, създаден при високо енергийна обработка, поддържайте мокри процеси за контрол на праха. Водата улавя праха и излагането се свежда до минимум.

## Slide 8
ПОТИСКАНЕТО НА ПРАХ С ВОДА
Водата намалява нивата на прах, създаден от високоенергийни процеси.
Кликнете за да изгледате видеоклипа.
Notes: Следващият видеоклип показва водата като средство за потискане на праха при мокри процеси. До видеоклипа виждате графика и червена лента, показваща концентрацията на прах в мг/м3.
Измерването на концентрацията на прах не се свежда само до кристалния диоксид, а се основава на полуколичествено измерване. Тук от съществено значение, не е стойността на концентрацията на прах, а относителната разлика между нивата на излагане по време на препоръчителната и друга практика.

## Slide 9
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МОКРИ ПРОЦЕСИ
Мокрите процеси са винаги за предпочитане, когато са налични (и безопасни за използване). Когато използвате мокри процеси:
Бъдете сигурни, че пространството е добре вентилирано.
Уверете се, че водоснабдяването е подходящо и отговаря на целта.
Почистване с мокри методи.
Предпазете водоизточниците от замръзване.
Проверете за растеж на бактерии във водоизточниците, причинен от образуване на въздушни капчици.
Notes: Винаги, когато е възможно трябва да се използва мокър процес за да се намали образуването на летлив прах. Не всички електрически уреди са приспособени за мокър процес. Уверете се, че използваното оборудване е подходящо за целта.
Преди да започнете мокър процес се уверете, че оборудването и водната система работят правилно. Ако се съмнявате, че оборудването не функционира нормално се обърнете към отговорника на обекта.

## Slide 10
КАКВО ДА СЕ ПРАВИ И КАКВО НЕ ПРИ ВОДНИТЕ ПРОЦЕСИ
ПРАВЕТЕ
Прилагайте водно прахоподтискане, когато е възможно и безопасно.
Уверете се, че водата се отича в подходяща канализационна система.
Почиствайте разливи и локви незабавно.
НЕ ПРАВЕТЕ
Не използвайте прекалено високо водно налягане. Водната мъгла или спрей са по-ефективни от водоструйка под налягане.
Не използвайте вода с устройства, които не са пригодени за работа с вода.
Текст за обучаващия при нужда от допълнителна информация,свързана с мокрия процес, свързан с Вашия контекст.

## Slide 11
ПРАЗЕН СЛАЙД
Използвайте този слайд за да създадете Ваш собствен материал за обучение, който е специфичен за работната Ви среда/условия.
За да промените снимката използвайте десен клик с мишката > смяна на снимка > от файл.
За да създадете повече слайдове кликнете на ‘Нов Слайд’ отгоре.

## Slide 12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мокрите процеси свеждат праха до минимум и намаляват риска от излагане на RCS.
Запомнете:
Винаги, когато е възможно използвайте мокри процеси.
Уверете се, че използваното оборудване е подходящо за целта.
Ако се съмнявате, че оборудването не функционира нормално се обърнете към отговорника на обекта.

## Slide 13
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
Добри практики за мокра обработка на минерални детайли, съдържащи кристален силициев диоксид, с помощта на ръчни електроинструменти (Лист със задачи 2.1.14d)
Добри практики за използване на вода/добавки по пътищата или откритите повърхности за намаляване на нивата на прах (Лист със задачи 2.2.27)
Добри практики за потискане на прах с вода (Лист със задачи 2.2.35)
Добри практики за процеси на мокро рязане на зидария, агломерирани и естествени камъни (Лист със задачи 2.2.42)
NEPSI наръчник с добри практики
NEPSI наръчник SMEs
Посетете NEPSI платформата за е-обучение training.nepsi.eu за повече учебни ресурси свързани с RCS.