## Slide 1
ОБУЧЕНИЕ ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ХИГИЕНА

## Slide 2
ПРЕАМБЮЛ (ЗА ОБУЧИТЕЛ)
Като част от образователната стъпка при прилагането на добрите практики на NEPSI, NEPSI разработи набор от образователни ресурси.
Всеки пакет за обучение на PowerPoint обхваща тема, подходяща за работници във всички индустрии, които използват материали, съдържащи кристален силициев диоксид. Пакетите предоставят информация за рисковете от излагане на прах, свързани с темата, наличните добри практики и мерки за намаляване на рисковете от излагане на прах. Целта на обучението е да информира и образова работниците, за да им помогне да използват ефективно мерките за контрол и да намалят излагането си на респирабилен кристален силициев диоксид (RCS) на работното място.
Използвайте празния шаблон за да добавите допълнителна информация към този обучителен пакет, ако е необходимо.

## Slide 3
МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ
Информацията в това PowerPoint обучение е от препоръчително естество и информативно по съдържание. То не е стандарт или регламент, не създава нови правни задължения, нито отменя съществуващите такива, създадени от здравното законодателство.

## Slide 4
ВЪВЕДЕНИЕ
Познанието как да се предпазвате от рискове за здравето, свързани с Вашата работа е от основен приоритет.
В това PоwerPoint обучение Вие ще научите:
Различните методи за почистване, които се използват, където може да се образува респирабилен кристален прах (RCS)
Добри практики за почистване и хигиена.
Текст за попълване от обучаващ, ако е въведен персонализиран слайд, вмъкване и преглед на съдържанието.
Notes: Прекомерното излагане на RCS може да доведе до сериозни здравословни проблеми в дългосрочен план. Поради тази причина е важно всички работници да се запознати с добрите практики, които намаляват или отстраняват възможността от излагането на силициев прах.
Това обучение дава информация относно почистването и добрата хигиена. Въпреки че това е задължение предимно на ръководството, помнете че преди да започнете всякакво почистване е необходима оценка на риска.

## Slide 5
ТЕХНИКИ ЗА КОНТРОЛ НА ПРАХ
Почистването и добрата хигиена са една от петте основни техники за контрол на прах.
ДОБРА ХИГИЕНА / ПОДДРЪЖКА
Изпирането на работното облекло и изсмукването на прах, произведен в процеса на работа, спира натрупването му с течение на времето - чистото работно място е безопасно работно място.
ЗАГРАЖДАНЕ
Провеждане на процеси, създаващи RCS в изолирана среда предотвратява излагането на прах при първоизточника
ЕКСТРАКЦИЯ / ВЕНТИЛАЦИЯ
Улавяне на RCS още при първоизточника, преди да сме изложени на него, както и подмяна на замърсен въздух с чист.
ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
Личните предпазни средства (например маски за лице) предпазват работниците от прах. когато всички други мерки за контролиране на риска са недостатъчни.
ВОДА
Прилагането на мокри процеси не позволяват праховите частици да станат летливи посредством улавянето им с вода.

## Slide 6
РИСКОВЕ ОТ ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ
Тази дейност може да бъде много прашна.
Продължителното излагане на високи нива на RCS може да причини белодробно заболяване.
Ежедневното предпазване от излагане на RCS е много важно.
Спазването на добри практики днес ще предпазят здравето ни в бъдеще.
Как ще прекарате Вашата пенсия?

## Slide 7
ЗАЩО ПОЧИСТВАНЕТО И ДОБРАТА ХИГИЕНА СА ВАЖНИ
Респирабилният прах (прах, който може да проникне в белите дробове) може да остане летлив за дни.
При допир утаеният прах може да се превърне в летлив и вреден.
Честото почистване на работното място намалява опасността и предпазва от натрупване на прах.
Notes: Създаването на силициевият прах е в резултат на различни трудови дейности (рязане с триони, разбиване, насипване в торби и др.) образуват се фини прахови частици. Ако правилното почистване се пренебрегне. прахът може да се превърне в летлив, да остане във въздуха на заграждението за дни и да предизвика сериозен риск за работещите.

## Slide 8
НАЧИНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ
Има два основни начина за почистване, които могат да помогнат опасният прах да бъде премахнат от работното място. Това са:
Сухи методи за почистване
Сухото почистване включва използването на прахосмукачка за премахване на прах от подове и повърхности.
Мокри методи за почистване
Мокрите методи за почистване могат да включват забърсване, използване на мокри четки, пръскане или маркучи. Водата помага да се намали възможността прахът да стане летлив по време на почистването.
Notes: Контролът на прах може да се постигне и чрез двата метода: сухо и мокро почистване.

## Slide 9
ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДОВЕ
За да избегнете ненужното излагане на прах, винаги използвайте правилните средства, когато е възможно.
Този видеоклип показва най-подходящия метод за почистване и отстраняване на прах от пода.
(Кликнете за да изгледате видеоклипа)
Notes: Видеоклипът показва добри практики, свързани с почистването на подове. До видеоклипа виждате графика и червена лента, показваща концентрацията на прах в мг/м3.
Измерването на концентрацията на прах не се свежда само до кристалния диоксид, а се основава на полуколичествено измерване. Тук от съществено значение, не е стойността на концентрацията на прах, а относителната разлика между нивата на излагане по време на препоръчителната и друга практика.

## Slide 10
СУХО ПОЧИСТВАНЕ- КАКВО ДА ПРАВИМ И КАКВО НЕ
ПРАВЕТЕ
Имайте план за справяне с разливите безопасно и бързо.
Проверете оборудването за сухо почистване за повреди преди употреба. Докладвайте за дефекти.
Проверете дали вакуумният филтър се нуждае от подмяна.
НЕ ПРАВЕТЕ
Не почиствайте със суха четка или въздушен компресор.
Не използвайте въздушен компресор или дюза за да почистите прах от работното облекло.
Notes: Поне веднъж седмично проверявайте за визуални следи за повреди по оборудването. Наложителни са по-чести проверки на оборудване, ползващо се ежедневно. Ако откриете повреда информирайте ръководителя на обекта.
Не използвайте суха четка за измитане на прах в затворени пространства (вижте снимката).
Не използвайте сгъстен въздух, това ще превърне утаения прах отново в летлив. Използването на сгъстен въздух за отстраняване на прах от работното облекло, трябва да се извършва само с помощта на специално оборудване (напр. въздушни душ кабини).
Обърнете внимание, че системите за вакуумно почистване обикновено не са подходящи за почистване на разливи от влажни материали.по-ефективно, като мокрите методи

## Slide 11
МОКРО ПОЧИСТВАНЕ- КАКВО ДА ПРАВИМ И КАКВО НЕ
ПРАВЕТЕ
Имайте план за справяне с разливите безопасно и бързо.
Уверете се, че използваното оборудване е подходящо за целта.
Коригирайте водното налягане и разпръскване, ако е необходимо.
Убедете се, че необходимата канализация е налична, когато използвате пръскачки и маркучи.
НЕ ПРАВЕТЕ
Не използвайте мощна водна струя за да почистите купчина сух прах. Пръскачката ще бъде по-ефективна.
Notes: Мокрото почистване е доказано по-ефективно - предотвратява фините прахови частици да се превърнат в летливи.
Важно е да регулирате изходното налягане на водата в зависимост от задачата за почистване. Когато намокряте насипни разливи от фин, сух прахообразен материал, най-добре е да използвате пулверизатор. Използването на водна струя ще доведе до повторно издигане на прах във въздуха.
И накрая, когато използвате мокри процеси, уверете се, че има подходящи канализационни системи, когато използвате водни спрейове и маркучи.

## Slide 12
ДОБРА ХИГИЕНА - ПРАВЕТЕ И НЕ ПРАВЕТЕ
ПРАВЕТЕ
Мийте често ръцете си.
Свалете работното облекло, когато влизате в помещението за хранене.
Почиствайте редовно работното си облекло.
Използвайте определените места за съхранение на чисти дрехи и замърсено работно облекло.
НЕ ПРАВЕТЕ
Не пушете на работното място.
Не съхранявайте или консумирайте храна на работното място.
Не смесвайте мръсни и чисти дрехи заедно.
Не вземайте мръсни работни дрехи вкъщи.

## Slide 13
ПРАЗЕН СЛАЙД
Използвайте този слайд за да създадете Ваш собствен материал за обучение, който е специфичен за работната Ви среда/условия.
За да промените снимката използвайте десен клик с мишката > смяна на снимка > от файл.
За да създадете повече слайдове кликнете на ‘Нов Слайд’ отгоре.

## Slide 14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Когато почиствате и практикувате добра хигиена запомнете:
Използвайте най- подходящия метод според задачата.
Преди употреба проверете дали оборудването функционира правилно.
Практикувайте добра лична хигиена.
Избягвайте пушенето - пушенето увеличава негативните ефекти върху здравето причинени от RCS.

## Slide 15
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
Добри практики за почистване на повърхности и инсталации (лист със задачи 2.1.1а)
Добри практики за добра хигиена (лист със задачи 2.1.10)
NEPSI ръководство за добри практики.
NEPSI ръководство за SMEs.
Посетете NEPSI платформата за е-обучение training.nepsi.eu за повече учебни ресурси свързани с RCS.