## Slide 1
FORMARE PE TEMA BUNELOR PRACTICI PENTRU SISTEME ÎNCHISE DE MANIPULARE ȘI TRANSPORT

## Slide 2
PREAMBUL (PENTRU FORMATOR)
În cadrul etapei de educație din implementarea Bunelor Practici NEPSI, NEPSI a elaborat o serie de resurse educaționale.
Fiecare pachet de cursuri PowerPoint vizează o temă relevantă pentru lucrătorii din toate industriile, care folosesc materiale ce conțin cristale de silice. Pachetele oferă informații despre riscurile expunerii la praf, asociate cu tema, precum și despre bunele practici și măsurile existente pentru a le reduce. Scopul cursurilor este să informeze și să educe lucrătorii, pentru a îi ajuta să folosească eficient măsurile de control și să își reducă expunerea la cristale de silice respirabile (RCS) la locul de muncă.
Folosiți șablonul blanc și spațiile prevăzute pentru a adăuga informații suplimentare la acest pachet de cursuri, după cum este necesar.

## Slide 3
REȚINEȚI
Informațiile din acest curs PowerPoint sunt de natură consultativă și au conținut informativ. Ele nu reprezintă un standard sau o reglementare și nu creează noi obligații legale, nici nu modifică obligațiile existente create de legislația și politicile de sănătate.

## Slide 4
INTRODUCERE
Este o prioritate să învățăm să ne protejăm de pericolele asociate cu munca.
În acest curs PowerPoint veți învăța despre:
Cum sunt proiectate sistemele de manipulare și transport, complet închise, pentru a preveni eliberarea de praf de cristale de silice respirabile (RCS) în aerul de la locul de muncă în timpul manipulării materialelor mari
Text de completat pentru formator - dacă ați adăugat un slide personalizat, introduceți o scurtă prezentare a materialului contextual
Notes: Expunerea excesivă la silice cristaline respirabile (RCS) poate duce la probleme grave de sănătate pentru lucrători pe termen lung. Din acest motiv, este important ca toți lucrătorii să cunoască bune practici care limitează sau elimină expunerea la praful de silice.
Acest curs oferă îndrumări privind diferitele sisteme mecanice și pneumatice de manipulare și transport pentru deplasarea internă a produselor care conțin cristale de silice, în special a celor uscate.

## Slide 5
TEHNICI DE CONTROLUL PRAFULUI
Sistemele de manipulare și transport folosesc carcase pentru a gestiona praful, aceasta fiind una dintre cele cinci tehnici principale de control al prafului.
BUNĂ IGIENĂ / GOSPODĂRIRE
Spălarea hainelor de lucru și aspirarea prafului produs în cursul proceselor împiedică acumularea prafului în timp - un spațiu de lucru curat este un spațiu sigur
SPAȚIU ÎNCHIS
Desfășurarea proceselor care produc RCS într-un mediu închis împiedică expunerea la praf la sursă
EXTRACȚIA / VENTILAȚIA
Captarea RCS la sursă, înainte de a fi expuși la ele și înlocuirea aerului contaminat cu aer curat.
ECHIPAMENT DE PROTECȚIE
Echipamentele personale de protecție (de ex. măști faciale) protejează lucrătorii de praf atunci când toate celelalte măsuri de control sunt insuficiente pentru a controla riscul de expunere
APA
Menținerea umezelii în procese împiedică ridicarea prafului în aer, particulele fiind captate cu apă

## Slide 6
RISCURILE CREATE DE ACEASTĂ ACTIVITATE
Funcționarea corectă a acestor echipamente este esențială pentru a ne proteja de RCS.
Expunerea îndelungată la niveluri ridicate de RCS poate cauza boli pulmonare care creează dizabilitate
Este important să ne protejăm în fiecare zi de expunerea la acest praf ridicat în aer.
Urmând bune practici astăzi, ne protejăm sănătatea în viitor.
Cum vă veți petrece anii de pensie?

## Slide 7
ÎN CE FEL SISTEMELE ÎNCHISE AJUTĂ LA REDUCEREA EXPUNERII LA RCS
Sistemele închise sunt cele mai eficiente măsuri tehnice pentru controlul prafului. Printre avantaje se numără:
Expunere la praf redusă/eliminată
Transport rapid al materialelor, eficient din punct de vedere al costurilor
Risc limitat de eroare umană și răniri
Notes: Transportarea de materiale care conțin cristale de silice poate duce la emisii de particule în aer. Cea mai eficientă măsură tehnică de controlul prafului este să se lucreze în sisteme închise (încapsulare, carcase).

## Slide 8
TIPURI DE SISTEME DE TRANSPORT ÎNCHISE
Transportoare cu șurub
Benzi transportoare
Elevatoare cu cupă
Alimentatoare vibratoare
Text pentru formator — Adăugați imagini și informații despre sistemele de transport specifice contextului dumneavoastră de lucru (dacă este cazul)
Notes: Sistemele de transport sunt în mod normal pneumatice (adică, ele conțin sau sunt operate pe bază de gaz sau aer sub presiune), deoarece în acest fel sunt mai eficiente.
Dacă nu este disponibil un sistem închis de transport, udarea materialelor uscate poate fi o alternativă la închiderea completă.

## Slide 9
CE SĂ FACEȚI ȘI CE SĂ NU FACEȚI ATUNCI CÂND FOLOSIȚI SISTEME ÎNCHISE DE MANIPULARE
CE SĂ FACEȚI
Verificați dacă există semne vizibile de deteriorare, în special la punctele de uzură (de ex. coturi)
Curățați imediat debordările, folosind metode de curățare prin aspirare sau metode de curățare umedă
Verificați starea dispozitivelor de curățare a benzii transportoare și reglați-le după cum este necesar
Informați supraveghetorul de la fața locului de potențialele scurgeri/probleme
Faceți planuri dinainte pentru situațiile de defecțiuni. De exemplu, identificați un mod de a curăța blocajele în siguranță
CE SĂ NU FACEȚI
Nu supraîncărcați cu materiale sistemele de manipulare
Nu transportați obiecte care nu sunt destinate a fi transportate cu sistemul închis
Nu faceți modificări neautorizate la sistem. Angajați un specialist competent.

## Slide 10
SLIDE GOL
Folosiți acest slide pentru a crea materiale de curs personalizate, specifice unui mediu/context de lucru
Pentru a schimba imaginea, apăsați butonul din dreapta al mouse-ului > schimbă imaginea > din fișier
Pentru a crea mai multe slide-uri, apăsați pe câmpul „Slide nou” de mai sus

## Slide 11
CONCLUZIE
Sistemele de transport închise sunt cel mai bun mod de a controla praful atunci când se tranzitează materiale voluminoase.
Rețineți:
Folosiți întotdeauna sisteme închise atunci când acestea sunt disponibile
Verificați sistemele, să nu existe semne de deteriorare
Raportați defecțiunile către supraveghetorul dumneavoastră
Formatorul va adăuga concluzii contextuale

## Slide 12
ÎNVĂȚARE SUPLIMENTARĂ
Bune practici pentru sistemele de manipulare și transport (Fișa de sarcini 2.1.11)
Ghid de bune practici NEPSI
Ghid NEPSI pentru IMM-uri
Vizitați Platforma de e-learning NEPSI la training.nepsi.eu pentru mai multe resurse de învățare privind RCS