## Slide 1
FORMARE PE TEMA BUNELOR PRACTICI PENTRU CURĂȚARE ȘI O BUNĂ IGIENĂ

## Slide 2
PREAMBUL (PENTRU FORMATOR)
În cadrul etapei de educație din implementarea Bunelor Practici NEPSI, NEPSI a elaborat o serie de resurse educaționale.
Fiecare pachet de cursuri PowerPoint vizează o temă relevantă pentru lucrătorii din toate industriile, care folosesc materiale ce conțin cristale de silice. Pachetele oferă informații despre riscurile expunerii la praf, asociate cu tema, precum și despre bunele practici și măsurile existente pentru a le reduce. Scopul cursurilor este să informeze și să educe lucrătorii, pentru a îi ajuta să folosească eficient măsurile de control și să își reducă expunerea la cristale de silice respirabile (RCS) la locul de muncă.
Folosiți șablonul blanc și spațiile prevăzute pentru a adăuga informații suplimentare la acest pachet de cursuri, după cum este necesar.

## Slide 3
REȚINEȚI
Informațiile din acest curs PowerPoint sunt de natură consultativă și au conținut informativ. Ele nu reprezintă un standard sau o reglementare și nu creează noi obligații legale, nici nu modifică obligațiile existente create de legislația și politicile de sănătate.

## Slide 4
INTRODUCERE
Este o prioritate să învățăm să ne protejăm de pericolele asociate cu munca.
În acest curs PowerPoint veți învăța despre:
Tipurile de metode de curățare folosite în procesele în care se poate genera praf de cristale de silice respirabile (RCS)
Bune practici pentru curățenie și o bună igienă
Text de completat pentru formator - dacă ați adăugat un slide personalizat, introduceți o scurtă prezentare a materialului contextual
Notes: Expunerea excesivă la silice cristaline respirabile (RCS) poate duce la probleme grave de sănătate pentru lucrători pe termen lung. Din acest motiv, este important ca toți lucrătorii să cunoască bune practici care limitează sau elimină expunerea la praful de silice.
Acest curs oferă informații despre curățenie și buna igienă. Rețineți că este necesară o evaluare a riscurilor înainte de a începe orice proces de curățare, deși acesta este un aspect care privește în principal conducerea.

## Slide 5
TEHNICI DE CONTROLUL PRAFULUI
Curățarea și buna igienă reprezintă una dintre cele cinci tehnici principale de control al prafului.
BUNĂ IGIENĂ / GOSPODĂRIRE
Spălarea hainelor de lucru și aspirarea prafului produs în cursul proceselor împiedică acumularea prafului în timp - un spațiu de lucru curat este un spațiu sigur
SPAȚIU ÎNCHIS
Desfășurarea proceselor care produc RCS într-un mediu închis împiedică expunerea la praf la sursă
EXTRACȚIA / VENTILAȚIA
Captarea RCS la sursă, înainte de a fi expuși la ele și înlocuirea aerului contaminat cu aer curat.
ECHIPAMENT DE PROTECȚIE
Echipamentele personale de protecție (de ex. măști faciale) protejează lucrătorii de praf atunci când toate celelalte măsuri de control sunt insuficiente pentru a controla riscul de expunere
APA
Menținerea umezelii în procese împiedică ridicarea prafului în aer, particulele fiind captate cu apă

## Slide 6
RISCURILE CREATE DE ACEASTĂ ACTIVITATE
Această activitate poate genera foarte mult praf
Expunerea îndelungată la niveluri ridicate de RCS poate cauza boli pulmonare care creează dizabilitate
Este important să ne protejăm în fiecare zi de expunerea la acest praf ridicat în aer.
Urmând bune practici astăzi, ne protejăm sănătatea în viitor.
Cum vă veți petrece anii de pensie?

## Slide 7
DE CE SUNT IMPORTANTE CURĂȚAREA ȘI BUNA IGIENĂ
Praful respirabil (adică praful care poate pătrunde în plămâni) poate rămâne în aer timp de mai multe zile.
Atunci când se perturbă praful așezat, acesta poate să se ridice în aer și să devină periculos.
Curățenia de rutină reduce pericolele de la locul de muncă și împiedică acumularea prafului.
Notes: Atunci când se generează praf de siliciu ca urmare a diferitelor activități de lucru (debitare, sfărâmare, ambalare în pungi etc.), se creează mici fractali de praf. Dacă sunt neglijate procesele adecvate de curățare, praful respirabil poate să rămână în aer într-un spațiu închis timp de mai multe zile, expunând lucrătorii la riscuri grave.

## Slide 8
TIPURI DE CURĂȚIRE
Există două tipuri principale de activități de curățare care ajută la eliminarea prafului periculos din spațiul de lucru. Acestea sunt:
Metode de curățare uscată
Curățarea uscată implică de obicei folosirea unui aspirator pentru a îndepărta praful uscat de pe podele și suprafețe.
Metode de curățare umedă
Metodele de curățare umedă pot implica spălarea cu mopul, folosirea unei perii umede sau folosirea stropirii cu apă și a furtunurilor. Apa ajută la reducerea posibilității ca praful să se ridice în aer în timpul curățării.
Notes: Controlul prafului se poate realiza folosind cele două tipuri de metode de curățare: curățarea uscată și curățarea umedă.

## Slide 9
CURĂȚAREA PODELELOR
Pentru a evita expunerea inutilă la praf, folosiți întotdeauna echipamente de curățare adecvate, atunci când acestea sunt disponibile.
Acest clip video prezintă cea mai adecvată metodă de curățare pentru a elimina praful de pe podea.
(Apăsați pentru a rula clipul video.)
Notes: Clipul video următor arată bune practici privind curățarea podelelor. Înainte de imaginea clipului video, puteți vedea un grafic și o bară roșie care ilustrează concentrația de praf, în mg/m3.
Măsurarea concentrației de praf nu se referă la cristalele de silice respirabile, ci se bazează pe o măsurare semicantitativă. Esențială nu este valoarea concentrației de praf, ci diferența relativă dintre nivelurile de expunere în timpul practicilor recomandate și a celorlalte practici.

## Slide 10
CE SĂ FACEȚI ȘI CE SĂ NU FACEȚI ÎN CAZUL CURĂȚĂRII USCATE
CE SĂ FACEȚI
Să aveți un plan pentru a gestiona imediat scurgerile, în siguranță și rapid
Verificați echipamentele de curățare prin aspirare înainte de a le utiliza, pentru a nu fi deteriorate. Raportați defecțiunile.
Verificați dacă trebuie înlocuit filtrul de la aspirator.
CE SĂ NU FACEȚI
Nu curățați cu o perie uscată sau cu aer comprimat, care poate duce la ridicarea prafului în aer
Nu folosiți o conductă de aer comprimat normală sau o duză normală pentru a curăța praful uscat de pe hainele de lucru.
Notes: Înainte de a folosi echipamentele de curățare, verificați vizual echipamentele, cel puțin o dată pe săptămână, pentru a identifica semnele de deteriorare. Vor fi necesare verificări mai frecvente în cazul echipamentelor utilizate constant. Dacă sunt vizibile deteriorări, informați managerul de pe șantier despre problemă.
Nu folosiți o perie uscată pentru a mătura praful într-un spațiu închis (a se vedea imaginea).
Nu folosiți aer comprimat, deoarece acesta va perturba praful și îl va ridica din nou în aer. Folosirea aerului comprimat pentru îndepărtarea prafului de pe hainele de lucru trebuie făcută numai cu ajutorul unor echipamente specializate și dedicate (de ex. cabine de duș cu aer).
Rețineți că sistemele de curățare cu aspirare nu sunt adecvate în general pentru curățarea scurgerilor de materiale umede.

## Slide 11
CE SĂ FACEȚI ȘI CE SĂ NU FACEȚI ÎN CAZUL CURĂȚĂRII UMEDE
CE SĂ FACEȚI
Să aveți un plan pentru a gestiona imediat scurgerile, în siguranță și rapid
Asigurați-vă că sursa de apă este corespunzătoare și adecvată pentru sarcina respectivă
Reglați presiunea apei și dimensiunea stropilor în mod corespunzător pentru sarcina respectivă
Asigurați-vă că există o scurgere adecvată atunci când folosiți stropirea și furtunurile
CE SĂ NU FACEȚI
Nu folosiți un jet puternic de apă pentru a curăța o gromadă de praf uscat. Va fi mai eficient să stropiți.
Notes: Curățarea umedă este mai eficientă în general, deoarece metodele de curățare umedă împiedică ridicarea în aer a prafului fin, captându-l în apă.
Este important să reglați presiunea de ieșire a apei în funcție de sarcina de curățare pe care o aveți de efectuat. Atunci când udați scurgerile voluminoase de material prăfos fin și uscat, cel mai bine este să folosiți stropi mici. Folosirea unui jet de apă va ridica din nou praful în aer.
În sfârșit, când folosiți procese umede, asigurați-vă că sunt disponibile sisteme de scurgere adecvate atunci când folosiți stropirea cu apă și furtunuri.

## Slide 12
CE SĂ FACEȚI ȘI CE SĂ NU FACEȚI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE BUNA IGIENĂ
CE SĂ FACEȚI
Spălați-vă pe mâini regulat
Scoateți hainele murdare înainte de a intra într-un spațiu de luat masa
Curățați regulat salopeta de lucru
Folosiți zone de depozitare desemnate pentru hainele curate și pentru salopetele murdare
CE SĂ NU FACEȚI
Nu fumați la locul de muncă
Nu depozitați și nu consumați mâncare și băutură la stațiile de lucru
Nu amestecați hainele murdare cu hainele curate
Nu luați acasă salopetele murdare

## Slide 13
SLIDE GOL
Folosiți acest slide pentru a crea materiale de curs personalizate, specifice unui mediu/context de lucru.
Pentru a schimba imaginea, apăsați butonul din dreapta al mouse-ului > schimbă imaginea > din fișier.
Pentru a crea mai multe slide-uri, apăsați pe câmpul „Slide nou” de mai sus.

## Slide 14
CONCLUZIE
Atunci când curățați și practicați buna igienă, rețineți:
Folosiți metoda de curățare adecvată pentru sarcina care trebuie îndeplinită
Verificați ca echipamentele să nu fie deteriorate și să funcționeze corect înainte de a le utiliza
Practicați o bună igienă personală
Evitați fumatul — fumatul crește efectele negative ale RCS asupra sănătății

## Slide 15
ALTE MATERIALE DE ÎNVĂȚARE
Bune practici la curățarea suprafețelor și a instalațiilor (Fișa de sarcini 2.1.1a)
Bune practici pentru buna igienă (Fișa de sarcini 2.1.10)
Ghid de bune practici NEPSI
Ghid NEPSI pentru IMM-uri
Vizitați Platforma de e-learning NEPSI la training.nepsi.eu pentru mai multe resurse de învățare privind RCS