## Slide 1
ОБУЧЕНИЕ ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПОДДРЪЖКА, ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

## Slide 2
ПРЕАМБЮЛ (ЗА ОБУЧИТЕЛ)
Като част от образователната стъпка при прилагането на добрите практики на NEPSI, NEPSI разработи набор от образователни ресурси.
Всеки пакет за обучение на PowerPoint обхваща тема, подходяща за работници във всички индустрии, които използват материали, съдържащи кристален силициев диоксид. Пакетите предоставят информация за рисковете от излагане на прах, свързани с темата, наличните добри практики и мерки за намаляване на рисковете от излагане на прах.. Целта на обучението е да информира и образова работниците, за да им помогне да използват ефективно мерките за контрол и да намалят излагането си на респирабилен кристален силициев диоксид (RCS) на работното място.
Използвайте празния шаблон за да добавите допълнителна информация към този обучителен пакет, ако е необходимо.

## Slide 3
МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ
Информацията в това PowerPoint обучение е от препоръчително естество и информативно по съдържание. То не е стандарт или регламент, не създава нови правни задължения, нито отменя съществуващите такива, създадени от здравното законодателство.

## Slide 4
ВЪВЕДЕНИЕ
Познанието как да се предпазвате от рискове за здравето, свързани с Вашата работа е от основен приоритет.
В това PowerPoint обучение Вие ще научите:
Как да намалите излагането на вредния респирабилен кристален силициев прах (RCS), когато извършвате поддръжка, обслужване и ремонтни дейности.
Допълнителни опасности на работното място.
Текст за попълване от инструктор, ако е въведен персонализиран слайд, вмъкване и преглед на съдържанието.
Notes: Прекомерното излагане на RCS може да доведе до сериозни здравословни проблеми в дългосрочен план. Поради тази причина е важно всички работници да се запознати с добрите практики, които намаляват или отстраняват възможността от излагането на кварцов прах.
Това обучение дава препоръки за поддръжка, обслужване и ремонтни дейности в среда с материали, съдържащи кристален силициев диоксид.

## Slide 5
ТЕХНИКИ ЗА КОНТРОЛ НА ПРАХ
Дейностите по поддръжка, обслужване и ремонт са подкрепени от добра хигиена и поддържане на чистота, което е една от петте основни техники за контрол на праха.
ДОБРА ХИГИЕНА / ПОДДРЪЖКА
Изпирането на работното облекло и изсмукването на прах, произведен в процеса на работа, спира натрупването му с течение на времето - чистото работно място е безопасно работно място.
ЗАГРАЖДАНЕ
Провеждане на процеси, създаващи респирабилен кристален силициев прах (RCS) в изолирана среда предотвратява излагането на прах при първоизточника.
ЕКСТРАКЦИЯ / ВЕНТИЛАЦИЯ
Улавяне на RCS още при първоизточника, преди да сме изложени на него, както и подмяна на замърсен въздух с чист.
ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
Личните предпазни средства (например маски за лице) предпазват работниците от прах, .когато всички други мерки за контрол на праха са недостатъчни .
ВОДА
Прилагането на мокри процеси не позволяват праховите частици да станат летливи посредством улавянето им с вода.

## Slide 6
РИСКОВЕ ОТ ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ
Тази дейност може да бъде много прашна.
Продължителното излагане на високи нива на RCS може да причини белодробно заболяване.
Ежедневното предпазване от излагане на RCS е много важно.
Спазването на добри практики днес ще предпазят здравето ни в бъдеще.
Как ще прекарате Вашата пенсия?

## Slide 7
ТИПОВЕ ПОДДРЪЖКА, ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ
Планирана ежедневна, превантивна поддръжка/обслужване/ремонт.
Планирана рутинна, превантивна поддръжка/обслужване/ремонт.
Аварии и извънредни ситуации.
(непълен списък)
Notes: На някои служители и подизпълнители - напр. монтажници, електротехници, охранители и общи работници ще им се налага да извършват поддръжка, обслужване и ремонтни дейности. Служителите могат да предприемат няколко мерки, за да гарантират, че тези дейности се извършват безопасно.

## Slide 8
ФАКТОРИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Помощ от:
Планирайте предварително процедурите и оборудването (включително лични предпазни средства) за безопасно справяне с неизправности, повреди и разливи.
Бъдете сигурни, че работното място е чисто, използвайки подходящите методи за почистване.
Почиствайте подовете и оборудването с маркуч с ниско налягане или мокро забърсване - никога не метете прах със суха метла.
Почиствайте сухите разливи с прахосмукачка, която има HEPA филтър - никога не почиствайте с въздушен компресор.
Проверете дали системите за екстракция на прах са включени.
Осигурете лентови скрепери за конвейрите.
Notes: Работните площадки са оживени места. Съобразете се с околните фактори за да подпомогнете дейностите по поддръжка,обслужване и ремонт.
Уверете се, че работното място е чисто от разливи и системите за екстракция са включени и функционират. Това ще намали риска от нараняване - чистото работно място е безопасно работно място.
Осигуряването на лентови скрепери на конвейрите ще намали разливите.

## Slide 9
ДРУГИ ОПАСНОСТИ
Преди да започнете дейности по поддръжка, обслужване или ремонт, вземете под внимание следните опасности.
Прекомерен шум.
Работа на височина.
Движещи се машини.
Ограничено пространство.
Процеси на заваряване, изгаряне, рязане и смилане.
Ограничен достъп само за персонал.
Notes: Въпреки че излагането на прах е основна грижа за всички работници на обекта, допълнителните опасности могат да представляват риск за лицата, извършващи дейности по поддръжка, обслужване и ремонт. Преди да започнат подобни дейности помислете за опасностите, свързани с излагането на RCS.

## Slide 10
ДОБРИ ХПРАКТИКИ ЗА ХИГИЕНА
Хранете се в зона далеч от работните процеси, в които е възможно излагане на RCS.
Преди хранене, пиене или пушене, работниците трябва да измият ръцете и лицето си, и да сменят дрехите си.
Пушенето е вредно за Вашето здраве и може допълнително да увеличи рисковете от увреждането му, свързани с кристалния силициев прах.

## Slide 11
Notes: Това видео покрива добрите практики за поддръжка, обслужване и ремонтни дейности.
До видеото виждате графика и червена лента, която илюстрира концентрацията на прах в mg/m3.
Измерването на концентрацията на прах не е само за RCS, а е базиран на осреднено измерване. Това, което е от съществено значение, не е стойността на концентрацията на прах, а относителната разлика между нивата на излагане по време на препоръчителната практика и друга практика.

## Slide 12
КАКВО ДА ПРАВИМ И КАКВО НЕ ПРИ ПОДДРЪЖКА, ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ
ПРАВЕТЕ
Планувайте предварително дефекти, аварии и разливи.
Бъдете сигурни, че работното място е чисто.
Почиствайте разливите незабавно.
Докладвайте на висшестоящите за повредено оборудване.
НЕ ПРАВЕТЕ
Не използвайте повредено или прекалено износено оборудване.
Не почиствайте със суха метла или въздушен компресор.
Текст за обучаващия при нужда от допълнителна информация.

## Slide 13
ПРАЗЕН СЛАЙД
Използвайте този слайд за да създадете Ваш собствен материал за обучение, който е специфичен за работната Ви среда/условия.
За да промените снимката използвайте десен клик с мишката > смяна на снимка > от файл.
За да създадете повече слайдове кликнете на ‘Нов Слайд’ отгоре.

## Slide 14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Поддръжката, обслужването и ремонтите са задължителни, рутинни процедури за всички индустрии. Запомнете:
Планувайте предварително дефекти, аварии и разливи.
Пазете работното място чисто и добре вентилирано.
Внимавайте за допълнителни опасности на работното място.
Обучаващият да добави заключения, свързани с контекста.
Notes: Поддръжката, обслужването и ремонтите са задължителни, рутинни процедури за всички индустрии. Проверете и приложете мерки в помощ на работника.

## Slide 15
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
Добри практики за поддръжка, обслужване и ремонтни дейности (лист със задачи 2.1.14)
NEPSI ръководство за добри практики
NEPSI ръководство за SME’s
Посетете NEPSI платформата за е-обучение training.nepsi.eu за повече учебни ресурси свързани с RCS.